无锡精秀科技有限公司年产汽车零部件250万件项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：无锡精秀科技有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二零年八月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：无锡精秀科技有限公司（盖章）

电话：15852849467

邮编：214000

地址：无锡市新吴区硕放孙安路东侧、新农路南侧地块

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 （盖章）

电话:：0510-68566079

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1302室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	5

三、主要污染源、污染物处理和排放	10

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	12

五、验收监测质量保证及质量控制	16

六、验收监测内容	19

七、验收监测结果	21

八、验收结论	29

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产汽车零部件250万件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡精秀科技有限公司 |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区硕放孙安路东侧、新农路南侧地块 |
| 主要产品名称 | 汽车零部件 |
| 设计生产能力 | 年产汽车零部件250万件项目 |
| 实际生产能力 | 年产汽车零部件250万件项目 |
| 建设项目环评时间 | 2019.5.23 | 开工建设时间 | 2019.7.1 |
| 调试时间 | 2020.5.1 | 验收现场监测时间 | 2020.7.21-2020.7.22 |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京向天歌环保科技有限公司 |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 无锡创兴锐工业设备安装有限公司 | 环保设施施工单位 | 无锡创兴锐工业设备安装有限公司 |
| 投资总概算 | 950万元 | 环保投资总概算 | 15 | 比例 | 1.58% |
| 实际总概算 | 950万元 | 环保投资 | 15 | 比例 | 1.58% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015年8月29日第二次修订，2016年1月1日起施行）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256 号）； 《无锡精秀科技有限公司年产汽车零部件250万件项目》环境影响报告表。 |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 废水排放评价标准 本项目废水接管硕放水处理厂集中处理，接管要求COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。硕放水处理厂尾水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 表1-1 废水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 废水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 pH值 6-9（无量纲） COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 雨水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 pH值 6-9（无量纲） COD 100 SS 70 注：*括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 废气排放标准 本项目废气的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准；VOCs执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”及表5中“其他行业”中相关标准。具体情况见表1-2。 表1-2 项目废气排放标准 污染物名称 有组织 无组织 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 3.5 15 1.0 GB16297-1996 VOCs 80 2.0 15 2.0 DB12/524-2014 噪声排放标准 表1-6 厂界噪声排放标准 监测点 类别 时段 标准值Leq[dB(A)] 依据标准 厂界外1米 3类 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 夜间 55 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

# 二、工程建设内容

1、工程建设内容 无锡精秀科技有限公司由杨洁等人投资设立，成立于2014年3月，位于无锡市新吴区硕放孙安路东侧、新农路南侧地块，租赁无锡宏嘉塑业有限公司1360m2标准厂房，主要从事汽车零部件的研发、加工、生产、销售。本项目建成后产品及规模为：年产汽车零部件250万件。 该项目环评表于2019年5月23日通过无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局审批【锡环表新复（2019）213号】。目前公司“年产汽车零部件250万件项目”生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 无锡新吴区经济发展局 2 环评 由南京向天歌环保科技有限公司于2019年4月编制完成 3 环评批复 2019年5月由无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局审批通过 4 初步设计 汽车零部件250万件/年 5 本次验收项目建设规模 汽车零部件250万件/年 6 企业开工建设时间及竣工时间 企业于2019年7月开工，2020年5月竣工 7 现场探勘时工程实际建设情况 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计生产能力的100%。 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称及规格 年设计能力（万件/年） 实际生产能力（万件/年） 年运行时数（h） 生产车间 汽车零部件 250 250 3000 本项目主要生产设备见表2-3。 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 环评(台) 实际(台) 变化量 1 油压机 2 2 0 2 线切割机 5 3 -2 3 冲床 3 2 -1 4 空气压缩机 1 1 0 5 磨床 3 3 0 6 CNC加工中心 1 1 0 7 火花机 1 1 0 8 金属砂光机 1 1 0 9 钻孔机 1 1 0 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本项目原辅材料详见表2-4。 项目主要原辅材料消耗一览表 名称 重要组分、规格、指标 环评年用量 实际年用量 钢卷 / 1200吨 1200吨 模具钢 / 40吨 40吨 冲压油 油性剂10~50%、氯系极压添加剂50%以上、硫磺系极压添加剂1~10%、防锈添加剂10~50% 200kg桶装 2400升 2400升 切削液 防锈剂、润滑剂、合成润滑剂、表面活性剂等。使用前与水按照1:20比例混合。 60公斤 60公斤 火花机油 基础油混合物 100升 100升 全厂能源消耗情况详见表2-5。 能源消耗情况一览表 名称 单位 环评审批量 实际消耗量 自来水 t/a 129 80 （2）水平衡 项目建设后，用排水情况详见图2-1。 图2-1 全厂水（汽）量平衡图（单位：t/a）

3、主要工艺流程及产污环节： 图2-2 汽车零部件生产工艺流程图 工艺说明： CNC加工：通过程序控制加工中心、数控车床内的刀具，对工件进行钻孔、铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等一系列的加工。加工过程需要利用切削液进行冷却润滑，切削液循环使用，定期更换，产生废切削液S2，切削液部分挥发至空气中，产生油雾废气G1，加工过程还会产生少量废金属S1、噪声N。 线切割：利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。它主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。水箱内自来水经设备内部过滤装置过滤后作为放电介质，以保证高温情况下，稳定放电加工。水箱内水定期添加不更换。该工序产生废金属S3、噪声N。 电火花：利用具有特定几何形状的放电电极在金属部件上烧灼出电极的几何形状。电脉冲设备使用火花机油作为放电介质液体，加工过程中火花机油挥发产生油雾废气G2和废金属S4、废火花机油S5。 湿磨、干磨：利用磨床砂轮旋转研磨工件以使其可达到要求的平整度，根据加工方式的不同，分为湿磨和干磨，主要区别在于湿磨需要使用自来水进行冷却润滑，自来水循环使用不更换，产生废金属S6、噪声N；干磨加工主要产生少量金属粉尘G3、噪声N。 冲钻加工：使用冲床或钻床在工件表面进行冲孔或钻孔加工，便于后续的组装。该工序产生废金属S7、噪声N。 组装：将加工后的工件进行组装，得到的模具作为油压机内的模具使用。 冲压：利用油压机和模具对钢卷施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的加工成型方法。出料时使用压缩空气吹离工件，以实现自动化生产。该工序产生油雾废气G4、废金属S8、废冲压油S9、噪声N。 抛光：高速旋转的砂皮带压向工件，使砂皮带对工件表面产生滚压和微量切削，从而获得光亮的加工表面。该工序产生粉尘G5、噪声N。 检验：对产品的外观、性能等进行检验，合格即为成品。

4、变动情况分析： （1）生产设备的变动： 实际购置与环评申报数量相比：冲床减少1台，线切割机减少2台，此变化有利于改善大气、声环境影响。 以上设备数量变化，不会导致新增污染物排放量。 （2）废气走向的变化： 环评中申报“CNC加工、电火花废气”、“抛光废气”分别经油雾分离器、布袋除尘器处理后一并由15米高排气筒（FQ-01）排放，实际建设中，结合车间内设备布局情况，为了更好收集废气，公司通过设置一根废气总风管，废气走向调整为：“抛光废气”先经布袋除尘器处理后再和“CNC加工、电火花废气”一起经油雾分离器处理，尾气通过15米高排气筒（FQ-01）排放。结合环评及实际监测数据等资料，颗粒物经布袋除尘器处理后，排放源强较低，不会对油雾分离器运行造成影响，因此，此变动不会对环境产生不利影响。根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，此变动不属于重大变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评要求均一致，无重大变动。

# 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： 废水 表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号 废水种类 处理工艺 环评审批情况 实际建设情况 备注 1 生活污水 化粪池 0.4t/d 0.2432t/d - 表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号 污水类型 排放去向 排放口名称 排放口数量 排放口编号 1 生活污水 硕放水处理厂 污水排放口 1 WS-001 2 雨水 市政雨水管网 雨水排放口 1 YS-001 废气 根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-5和表3-6。 表3-5 项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 CNC加工、电火花 VOCs 有组织 1#油雾分离器 连续 一座15米（FQ-01） 2 抛光 颗粒物 布袋除尘器 连续 3 冲压 VOCs 2#油雾分离器 连续 一座15米（FQ-02） 4 CNC加工、电火花、抛光、冲压 颗粒物、VOCs 无组织 自然通风 连续 排放至大气 表3-6 项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号 污染源 污染物名称 治理工艺 排气筒高度（m） 内径（m） 排放去向 监测点设置情况 排气筒编号 1 CNC加工、电火花 VOCs 1#油雾分离器 15 0.4 大气 一进口、一出口 FQ-01 2 抛光 颗粒物 布袋除尘器 15 大气 一出口 3 冲压 VOCs 2#油雾分离器 15 0.3 大气 一出口 FQ-02 噪声 本项目噪声源主要为油压机、线切割机、冲床、空气压缩机、磨床、CNC加工中心、火花机、金属砂光机、钻孔机、废气处理风机等，通过几何发散衰减方式降低噪声。 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-7 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 执行情况 是否符合要求 1 废水 生活污水 化粪池 新增 符合 2 废气 CNC加工、电火花废气 1#油雾分离器 新增 符合 3 抛光废气 布袋除尘器 新增 符合 4 冲压废气 2#油雾分离器 新增 符合 （3）噪声 本项目为12小时单班制，本项目噪声源主要为油压机、线切割机、冲床、空气压缩机、磨床、CNC加工中心、火花机、金属砂光机、钻孔机、废气处理风机等设备。通过厂房隔声、距离衰减、设备合理布置等降低噪声。 （4）固废 本项目固体废物主要为废金属、除尘灰、废模具、废砂皮带、废切削液、废火花机油、废冲压油、废油、废包装桶、含油废手套、生活垃圾等。本项目已妥善处理好各类固废，本项目固体废物处置情况详见表3-8。 表3-8 固体废物处置情况统计表 固废名称 产生工序 编号 废物代码 产生量t/a 实际产生量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符合 环保要求 废金属 CNC加工、线切割、电火花、湿磨、冲钻加工、冲压 86 / 125 125 废物回收单位回收利用 符合 除尘灰 废气处理 84 / 0.1862 0.1862 废模具 油压机设备维护 86 / 40 40 废砂皮带 砂光机设备维护 86 / 0.5 0.5 废切削液 CNC加工 HW09 900-006-09 0.2 0.2 委托无锡添源环保科技有限公司处置 废火花机油 电火花 HW08 900-249-08 0.07 0.07 废冲压油 冲压 HW08 900-218-08 1.68 1.68 废油 废气处理 HW08 900-249-08 0.223 0.223 废包装桶 原料使用 HW49 900-041-49 0.26 0.26 含油废手套 设备维护 HW49 900-041-49 0.1 0.1 环卫部门统一清运 生活垃圾 员工 99 / 1 1

# 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 （1）环保措施及环境影响分析 ①废水：本项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流”制，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入硕放水处理厂进行集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入走马塘河。该项目依托出租方现有设施，不增设排放口。 ②废气：本项目采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。CNC加工、电火花工序产生的VOCs经集气罩或吸气口收集（捕集率90%）后，通过1#油雾分离器处理（处理效率≥90%），抛光工序产生的颗粒物经吸气口收集（捕集率95%）后，通过布袋除尘器处理（处理效率≥98%），以上经处理后的尾气一并由15m高排气筒（FQ01）排放；冲压工序产生的VOCs经吸气口收集（捕集率95%）后，通过2#油雾分离器处理（处理效率≥90%），尾气由15m高排气筒（FQ02）排放。 VOCs排放浓度和排放速率能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准要求，颗粒物排放浓度和排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 未被捕集的废气在车间内呈无组织形式排放，VOCs排放标准执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业相关标准要求，颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 本次评价给出卫生防护距离推荐值为生产车间外100m，该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标。 ③噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 ④固废：本项目产生的废切削液、废火花机油、废冲压油、废油、废包装桶委托有资质单位处置；废金属、除尘灰、废模具、废砂皮带由相关单位回收利用；生活垃圾由环运部门统一清运后填埋；含油废手套和生活垃圾一起清运后填埋。 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；含油废手套和生活垃圾一起清运后填埋；一般废物综合利用处置；废切削液、废火花机油、废冲压油、废油、废包装桶等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 （2）符合区域总量控制要求 大气污染物：（有组织）VOCs≤0.0248吨/年、颗粒物≤0.0038吨/年；（无组织）VOCs≤0.0142吨/年，颗粒物≤0.01吨/年。 水污染物（接管考核量）：废水排放量≤100吨/年、COD≤0.0375吨/年、SS≤0.024吨/年、氨氮（生活）≤0.0035吨/年、总磷（生活）≤0.0005吨/年、总氮（生活）≤0.004吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 综上所述，无锡精秀科技有限公司年产汽车零部件250万件项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、固废能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 2.审批部门审批决定 结合本次验收项目环评批复的审批意见，本次验收主要审批决定情况如下： 一、 根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施虳前提下， 从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区硕放孙安路东侧、新农路南侧地块（租用无锡宏嘉塑业有限公司标准厂房）， 总投资 950 万元， 建设年产汽车零部件 250 万件项目（项目代码：2018-320214-36-03-505446）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“ 三同时 ”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2. 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，接入硕放水处理厂进行集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。CNC加工废气与电火花废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，抛光废气经有效收集，采用布袋除尘器处理后，尾气一并通过15米高排 气筒FQ-01排放；冲压废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气简FQ-02排放。 根据报告表所述，VOCs排放参照天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准婴求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 5. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废冲压油、废包装桶、废油等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固态废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 7. 根据报告表推荐，全厂生产车间外100米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后， 全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表 核定的限值，其中： 大气污染物：（本项目）（有组织）VOCs≤0.0248吨/年、颗粒物≤0.0038吨/年；（无组织）VOCs≤0.0142吨/年，颗粒物≤0.01吨/年。 水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤100吨/年、COD≤0.0375吨/年、SS≤0.024吨/年、氨氮（生活）≤0.0035吨/年、总磷（生活）≤0.0005吨/年、总氮（生活）≤0.004吨/年。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投用后， 按规定向我局申办项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

# 五、验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检验检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 表5-1 水质污染物监测质控结果表 监测项目 样品个数 平行样 加标回收样 标样 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 废水 pH值 8 2 25% 100% — — — 2 100% CODcr 8 2 25% 100% — — — 2 100% NH3-N 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% TP 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% TN 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% （2）本项目废气污染物监测质控结果见表5-2。 表5-2 废气污染物监测质控结果表 监测项目 样品个数 空白样 加标回收样 标样 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 无组织 颗粒物 24 0 — — — — — — — 挥发性有机物 24 2 — 100 — — — — — 有组织 挥发性有机物 18 2 — 100 — — — — — 颗粒物（低） 6 0 — 100 — — — — — （3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。 表5-3 噪声声级计校准结果表 校准日期 声校准器型号 标准噪声值（dB(A)） 监测前校准值（dB(A)） 示值偏差（dB(A)） 校测后校准值（dB(A)） 示值偏差（dB(A)） 2020.7.21 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 2020.7.22 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 （4）本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收检测方法及仪器见表5-4，监测仪器详见表5-5。 表5-4 监测分析方法及仪器 检测类别 Test categories 检测项目 Test items 检测方法 Detection method 仪器名称 Instrument name 仪器型号Instrument model 仪器编号Instrument number 水质 pH值 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2) 便携式PH计 PHB-1 XC-738 XC-737 CODcr 重铬酸盐法 HJ828-2017 滴定管（具塞） 50mL / SS 重量法 GB/T11901-1989 电子分析天平（MT） MS105DU SY-002 NH3-N 纳氏试剂比色法 HJ535-2009 紫外分光光度计 L5 SY-009 TP 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 紫外分光光度计 L5 SY-009 TN 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 紫外分光光度计 L9 SY-008 有组织废气 VOCs 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 气相质谱仪/热脱附仪 Agilent 7890B-5977B/Markes TD-100xr SY-020 颗粒物（低） 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 电子分析天平（MT） MS105DU SY-002 无组织废气 颗粒物 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 电子分析天平（MT） MS105DU SY-002 VOCs 环境空气中挥发性有机物的测定HJ644-2013 气相质谱仪/热脱附仪 Agilent 7890B-5977B/Markes TD-100xr SY-020 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 多功能声级计 AWA6228+ XC-741 表5-5主要监测仪器 检测类别 Test categories 监测点 Testing points 仪器名称 Instrument name 仪器型号 Instrument model 废水 WS01污水总排口 便携式PH计 PHB-1 有组织废气 FQ-01废气进口 智能综合工况测量仪 EM-3062H FQ-01废气出口 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E FQ-02废气排放口 智能综合工况测量仪 EM-3062H 无组织废气 厂界无组织 智能综合采样器 ADS -2062E 气象仪 NK-5500 噪声 厂界噪声 多功能声级计 AWA6228+ 气象仪 NK-5500 声校准器 AWA6221B 备注 /

# 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 WS-001 pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN 连续两天，每天监测4次 （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。 表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 FQ-01 颗粒物 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样。 VOCs 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），进、出口采样。 2 FQ-02 VOCs 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样。 ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-3。 表6-3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 1#上风向（参照点） 颗粒物、VOCs 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。 2 2#下风向（监控点） 3 3#下风向（监控点） 4 4#下风向（监控点） （3）噪声 本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周（▲N1～▲N3） 昼夜间等效（A）声级 连续2天， 每天昼间各监测1次 2.验收监测期间生产工况记录 本次验收年产汽车零部件250万件项目正常生产，本次验收涉及的废气污染防治设施以及污水处理站均稳定运行，结合本次验收情况，本次验收工况如下： 表6-5实际建设内容 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称及规格 年设计能力 实际生产能力 年运行时数（h） 生产车间 汽车零部件 250万件/年 250万件/年 3000 本次验收期间：日产汽车零部件8000件，实际生产能力达设计规模的75%以上。 综上，本次验收监测期间，满足验收监测工况要求。

# 七、验收监测结果

1.验收监测结果 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 采样点 采样时间 采样 频次 监测项目 单位:mg/L pH值 CODcr NH3-N TP TN SS 污水接管口WS-01 2020.7.21 第一次 7.36 219 30.8 4.12 33.8 45 第二次 7.35 224 32.6 4.72 34.8 51 第三次 7.35 227 33.2 4.84 35.5 54 第四次 7.34 220 32 4.38 34.3 47 日均值或范围 7.35 222.5 32.15 4.515 34.6 49.25 2020.7.22 第一次 7.08 213 32.2 4.04 36.6 42 第二次 7.12 218 33.5 4.48 36.8 46 第三次 7.04 221 34.8 4.85 37.4 50 第四次 7.06 214 33 4.36 36.6 43 日均值或范围 7.075 216.5 33.375 4.4325 36.85 45.25 标准限值 6~9 500 45 8 70 400 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 公司雨水接管口无水未测。 以上监测结果表明：验收监测期间，污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7-2。 表7-2 废气有组织排放监测数据 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2020.7.21 2020.7.22 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-01 (进口) 排气筒高度 － m － 管道截面积 － m2 0.1256 烟气流量 － Nm3/h 3518 3573 3482 3555 3558 3460 VOCs排放浓度 － mg/Nm3 0.412 0.535 0.408 0.777 0.851 0.937 VOCs排放速率 － kg/h 1.45×10-3 1.91×10-3 1.42×10-3 2.76×10-3 3.03×10-3 3.24×10-3 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2020.7.21 2020.7.22 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-01 (出口) 排气筒高度 － m 15 管道截面积 － m2 0.126 烟气流量 － Nm3/h 2065 2279 2689 2491 2507 2538 VOCs排放浓度 80 mg/Nm3 0.295 0.080 0.292 0.471 0.433 0.467 VOCs排放速率 2.0 kg/h 6.09×10-4 1.82×10-4 7.85×10-4 1.17×10-3 1.09×10-3 1.19×10-3 颗粒物排放浓度 120 mg/Nm3 1.2 1.3 1.1 1.2 1.1 1.1 颗粒物排放速率 3.5 kg/h 2.48×10-3 2.96×10-3 2.96×10-3 2.99×10-3 2.76×10-3 2.79×10-3 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2020.7.21 2020.7.22 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-02 (出口) 排气筒高度 － m 15 管道截面积 － m2 0.0706 烟气流量 － Nm3/h 926 959 961 823 909 911 VOCs 排放浓度 80 mg/Nm3 0.218 0.304 0.273 0.959 1.17 1.01 VOCs 排放速率 2 kg/h 2.02×10-4 2.92×10-4 2.62×10-4 7.89×10-4 1.06×10-4 9.2×10-4 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 根据验收期间监测工况，本次验收项目颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，VOCs达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“其他行业”标准限值。 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7-3。 表7-3 无组织废气排放监测数据 监测点位 日期/频次 监测结果（单位：mg/m3) VOCs 颗粒物 上风向（G1） 2020.7.21 0.345-0.467 0.201-0.238 2020.7.22 0.300-0.752 0.204-0.224 下风向（G2） 2020.7.21 0.352-0.530 0.292-0.311 2020.7.22 0.254-0.299 0.279-0.300 下风向（G3） 2020.7.21 0.382-0.567 0.328-0.347 2020.7.22 0.260-0.386 0.316-0.336 下风向（G4） 2020.7.21 0.300-0.369 0.310-0.329 2020.7.22 0.290-0.350 0.300-0.317 下风向浓度最高值 0.752 0.347 标准值 2.0 1.0 评价 合格 合格 本次验收无组织排放的无组织排放的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准。 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-4。 表7-4 声监测结果一览表 监测日期 测点编号 监测点位置 时段 监测结果 标准限值 评价 7月21日 Z1 厂界东外1米 昼间 60.5 65 达标 Z2 厂界南外1米 64.4 65 达标 Z3 厂界西外1米 62.9 65 达标 7月22日 Z1 厂界东外1米 昼间 63.5 65 达标 Z2 厂界南外1米 61.5 65 达标 Z3 厂界西外1米 61.1 65 达标 备注 检测点位示意图见图7.1。 本次验收厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 图7-1 厂区检测点位示意图 2.污染物排放总量核算 表7-5 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口 污染物 日均排放浓度（mg/L） 废水排放总量 （吨/年） 年排放总量 （吨/年） 范围 平均值 污水接管口WS-001 CODCr 213-227 219.5 60.8 0.013346 SS 42-54 47.25 0.002873 NH3-N 30.8-34.8 32.7625 0.001992 TN 34.3-37.6 35.725 0.002172 TP 4.04-4.85 4.47375 0.000272 表7-6 废气污染物排放总量核算 污染物 排放口 排放浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 年运行时间(h) 按实际负荷年排放总量（吨） 范围 平均值 VOCs FQ-01 0.08-0.467 0.34 8.38×10-3 300 0.000251 颗粒物 1.1-1.3 1.167 2.823×10-3 500 0.001412 VOCs FQ-02 0.218-1.17 0.656 4.29×10-4 2000 0.000857 表7-7 污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量 （吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否达到总量 控制指标 废水 废水量 60.8 100 符合总量 控制指标 CODCr 0.0133 0.0375 SS 0.0029 0.024 NH3-N 0.002 0.0035 TN 0.0022 0.004 TP 0.0003 0.0005 废气 VOCs 0.0011 0.0248 符合总量 控制指标 颗粒物 0.0014 0.0038 3.固体废物验收调查结果与评价 本项目固体废物主要为废金属、除尘灰、废模具、废砂皮带、废切削液、废火花机油、废冲压油、废油、废包装桶、含油废手套、生活垃圾等。固废实际调查情况见表7-8。 表7-8 本项目固废实际调查情况表 产生 工序 固废名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 贮存 情况 风险 防控措施 处置利用方式 环评 实际 环评及批复要求 实际建设 CNC加工、线切割、电火花、湿磨、冲钻加工、冲压 废金属 一般 固废 86 125 125 桶 / 回收单位回收利用 回收单位回收利用 废气处理 除尘灰 84 0.1862 0.1862 油压机设备维护 废模具 86 40 40 桶 / 砂光机设备维护 废砂皮带 86 0.5 0.5 桶 / 职工日常生活 生活垃圾 99 1 1 桶 / 由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 含油废手套 设备维护 危险 废物 HW49 900-041-49 0.1 0.1 桶 / 废切削液 CNC加工 HW09 900-006-09 0.2 0.2 桶 均放置于防渗托盘中 委托有资质单位处置 委托无锡添源环保科技有限公司处置 废火花机油 电火花 HW08 900-249-08 0.07 0.07 桶 均放置于防渗托盘中 废冲压油 冲压 HW08 900-218-08 1.68 1.68 桶 均放置于防渗托盘中 废油 废气处理 HW08 900-249-08 0.223 0.223 桶 均放置于防渗托盘中 废包装桶 原料使用 HW49 900-041-49 0.26 0.26 / 均放置于防渗托盘中 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本项目一般固废和危险废物产生情况较原环评一致。 ②本项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中废切削液、废火花机油、废冲压油、废油采用防渗漏密封袋保存。 ③本项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。 ④本项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本项目按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险废物废切削液、废火花机油、废冲压油、废油委托无锡添源环保科技有限公司处置；含油废手套和生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-12 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区硕放孙安路东侧、新农路南侧地块（租用无锡宏嘉塑业有限公司标准厂房）， 总投资 950 万元， 建设年产汽车零部件 250 万件项目（项目代码：2018-320214-36-03-505446）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区硕放孙安路东侧、新农路南侧地块（租用无锡宏嘉塑业有限公司标准厂房）， 总投资 950 万元， 建设年产汽车零部件 250 万件项目（项目代码：2018-320214-36-03-505446）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。 2 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 3 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，接入硕放水处理厂进行集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统已实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，接入硕放水处理厂进行集中处理。本项目依托出租方现有的一个污水排放口。 4 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。CNC加工废气与电火花废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，抛光废气经有效收集，采用布袋除尘器处理后，尾气一并通过15米高排 气筒FQ-01排放；冲压废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气简FQ-02排放。 根据报告表所述，VOCs排放参照天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准婴求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 本次验收项目抛光废气经有效收集，采用布袋除尘器处理后，CNC加工废气与电火花废气经有效收集，一并通过油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-01排放；冲压废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气简FQ-02排放。其它无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排放。颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织浓度排放限值要求；VOCs 排放达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”和表5中“其他行业”相关要求。 5 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。 6 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废冲压油、废包装桶、废油等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固态废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废冲压油、废包装桶、废油等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固态废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，不会产生二次污染。 7 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8 根据报告表推荐， 全厂生产车间外100米范围内不得新建居民住宅区、 学校、 医院等环境保护敏感点。 在全厂周边100米范围内，无新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

# 八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。全厂污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，接入硕放水处理厂处理，验收监测结果表明：污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准限制要求。 （2）废气 抛光废气经有效收集，采用布袋除尘器处理后，CNC加工废气与电火花废气经有效收集，一并通过油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-01排放；冲压废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气简FQ-02排放。其它无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排放。 有组织废气验收监测数据表明：验收监测期间，颗粒物排放浓度和排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放浓度和排放速率低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准要求； 无组织废气验收监测数据表明：颗粒物厂界浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织监控浓度限值；VOCs 厂界浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”厂界无组织监控浓度限值。 （3）噪声 本项目2020年7月21日～2020年7月22日验收监测期间，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

生活用水

损耗15.2

60.8

0.8

76

1.2

切削液原液0.06

切削液配制用水

损耗1.06

化粪池

60.8

接管硕放水处理厂

80

新鲜水

0.2

慢走丝

2

进入废切削液

损耗2

2

慢走丝滤芯

磨床冷却用水

损耗0.8

火花机油

S6废金属

N噪声

G3粉尘

N噪声

干磨

湿磨

G5粉尘

N噪声

G4油雾废气

S8废金属

S9废冲压油

N噪声

S7废金属

N噪声

G2油雾废气

S4废金属

S5废火花机油

N噪声

S3废金属

N噪声

自来水

冲钻加工

电火花

线切割

成品

自来水

检验

冲压油、

压缩空气

钢卷

冲压

抛光

切削液、水

模具

模具钢

G1油雾废气

S1废金属

S2废切削液

N噪声

图例：

S——固废

G——废气

N——噪声

CNC加工

组装

市政污水管网

WS-001排口

★S1

化粪池

生活污水

★：废水监测点

图6-1  公司排水走向及监测点位图

CNC加工、电火花

油雾分离器

通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放

布袋除尘器

抛光

通过1根15米高排气筒（FQ-02）排放

油雾分离器

冲压

◎：废气监测点

图6-2  废气走向及监测点位图

G1

北