无锡麦通金属制品有限公司

年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：无锡麦通金属制品有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二零年九月

建 设 单 位 法 人 代 表:	          （签字）

编 制 单 位 法 人 代 表:	          （签字）

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

建设单位: 无锡麦通金属制品有限公司（盖章）

电话: 18915325568

邮编:214000

地址: 无锡市新吴区梅里路96号

编制单位: 无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（盖章）

电话:0510-68567208

邮编:214000

地址:无锡市新吴区龙山路融智大厦E幢1302

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡麦通金属制品有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建 □改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区梅里路96号 |
| 主要产品名称 | 汽车零部件 |
| 设计生产能力 | 汽车零配件400万件/年、设备备件50万件/年、 电子产品备件50万件/年 |
| 实际生产能力 | 汽车零配件400万件/年、设备备件50万件/年、 电子产品备件50万件/年 |
| 建设项目环评审批时间 | 2018.8.20 | 开工建设时间 | 2018.10.1 |
| 调试时间 | 2020.3.1 | 验收现场监测时间 | 2020.5.25-2020.5.26 2020.6.20-2020.6.21 2020.7.13-2020.7.14 |
| 环评报告表审批部门 | 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京向天歌环保科技有限公司 |
| 验收监测单位 | 无锡市中证检测技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |
| 投资总概算（万元） | 1500 | 环保投资总概算（万元） | 15 | 比例 | 1% |
| 实际总投资（万元） | 1500 | 实际环保总概算（万元） | 15 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正版）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正并施行）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修订并实施）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《苏环办[2019]327号_省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见）； 《年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目环境影响报告表》，锡环表新复[2018]310号； 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局对《年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目环境影响报告表》的审批意见（锡环表新复[2018]310号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.废水 本次验收项目废水接管梅村水处理厂，最终排入梅花港。废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1.1 污水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 废水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 pH值 6-9（无量纲） COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 雨水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 pH值 6-9（无量纲） COD 100 SS 70 2.废气 本项目废气的VOCs执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”及表5中“其他行业”中相关标准。 表1.2 项目废气排放标准 污染物名称 有组织 无组织 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） VOCs 80 2.0 15 2.0 DB12/524-2014 3.噪声 本项目工作制度为8小时单班制，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段。本项目选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。本项目厂界噪声排放标准见表1.3。 表1.3噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 厂界外1米 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类 dB(A) 65 55 |

二、工程建设内容

1、工程建设内容： 无锡麦通金属制品有限公司（原为无锡麦通金属材料有限公司）由韩振林投资设立，成立于2014年09月。企业总投资1500万元，租用泰祯科技（无锡）有限公司位于无锡市新吴区梅里路96号的厂房，主要从事汽车零配件、设备备件及电子产品备件的生产。本项目建成后产品及规模为：年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目。 该项目环评表于2018年8月20日通过无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局审批【锡环表新复（2018）310号】。目前公司“年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目”生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2.1，建设内容见表2.2，原辅材料用量见表2.3，主要生产设备情况见表2.4。 表2.1 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 无锡新吴区经济发展局 2 环评 由南京向天歌环保科技有限公司于2018年7月编制完成 3 环评批复 2018年8月由无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局审批通过 4 初步设计 汽车零配件400万件/年、设备备件50万件/年、电子产品备件50万件/年 5 本次验收项目建设规模 汽车零配件400万件/年、设备备件50万件/年、电子产品备件50万件/年 6 企业开工建设时间及竣工时间 企业于2018年10月开工，2020年3月竣工 7 现场探勘时工程实际建设情况 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计生产能力的100%。 表2.2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称 年设计生产能力 实际生产能力 产量占比 生产车间 汽车零配件 400万件/年 400万件/年 100% 设备备件 50万件/年 50万件/年 电子产品备件 50万件/年 50万件/年 表2.3 主要原辅材料消耗一览表 序号 原材料名称 “环评”消耗量 实际消耗量 年运行时数（h） 1 圆棒 200吨/年 200吨/年 7200 2 切削液 4.5吨/年 4.5吨/年 3 切削油 2吨/年 2吨/年 4 导轨油 600公斤/年 600公斤/年 表2.4 主要生产设备情况一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 环评(台) 实际(台) 变化量 1 加工中心 8 11 +3 2 数控车床 28 24 -4 3 数控深孔钻床 2 2 0 4 锯床 2 2 0 5 无心磨床 0 2 +2 合计 40 41 +1 2、水量平衡 企业自来水实际用量为960t/a。生活污水696t/a经化粪池预处理后，接入梅村水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入梅花港验收监测期间水消耗量见附件，水量平衡图见图2.1。 表2.5自来水消耗一览表 序号 名称 单位 项目环评消耗量 项目实际消耗量 1 自来水 t/a 1140 960 2 电 万千瓦时/年 96 55.63 图2.1 实际水平衡图（单位：t/a） 3、主要工艺流程及产物环节 图2.2 生产工艺流程图 工艺说明： 锯切：利用锯床将外购的圆棒按照规定的尺寸进行切断，得到所需尺寸的工件，便于后续加工。锯床使用过程需要利用切削液进行冷却润滑，切削液循环使用，定期更换，产生废切削液S2，切削液部分挥发至空气中，产生有机废气G1，加工过程还会产生少量废金属S1。 数控加工：对数控车床事先编制好加工程序，自动地对被加工零件进行切削、切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等一系列的加工，加工过程需要利用切削液进行冷却润滑，切削液循环使用，定期更换，产生废切削液S4，切削液部分挥发至空气中，产生有机废气G2，加工过程还会产生少量废金属S3。 CNC加工：对加工中心事先编制好加工程序，可连续完成对加工零件的钻、镗、铣、铰、攻丝等多种加工工序。其中一台加工中心利用切削油进行冷却润滑，其余加工中心均使用切削液冷却润滑，切削油、切削液循环使用，定期更换，产生废切削油S6、废切削液S7，加工液部分挥发至空气中，产生有机废气G2，加工过程还会产生少量废金属S5。 包装：将成品进行包装，入库待售。 注：本项目设备维护过程中需要定期添加导轨油，以保证设备的正常运行，导轨油定期更换，产生废导轨油S8，此过程产生少量的含油废手套S9； 主要产污环节见表2.6。 表2.6 主要产污环节和特征 名称 产生点 污染物 产生特性 去向 废气 锯切、数控加工、CNC加工 VOCs 间歇 经油雾分离器处理后15米高排气筒（FQ-01）排放 废水 员工生活 COD、SS、NH3-N、TN、TP 间歇 经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理 噪声 加工中心、数控车床、数控深孔钻床、锯床、无心磨床 噪声 连续 厂房隔声、几何发散衰减 固废 危险固废 锯切、数控加工、CNC加工 废切削液 间歇 委托有资质单位处置 CNC加工 废切削油 间歇 设备维护 废导轨油 间歇 原料使用 废包装桶 间歇 设备维护 含油废手套 间歇 环卫部门统一清运 一般固废 锯切、数控加工、CNC加工 废金属 间歇 相关单位回收利用 员工 生活垃圾 间歇 环卫部门统一清运 4、变动情况分析 本次验收项目变动情况主要是生产设备的变化。与环评申报数量相比，实际建设中加工中心增加3台，数控车床减少4台，无心磨床增加2台，以上设备均属于机械加工设备，总计增加1台。 机械加工设备工作中，产生的废金属边角料，为一般固体废物，由物资部门回收，不会对环境产生影响。工作中使用切削液或切削油冷却润滑，产生含VOCs的有机废气和危险固体废弃物废切削液。因产品规格不同，需要使用不同的加工机械，因切削液用量不变，所以，危险固体废弃物废切削液产生量也不变，且交由有资质单位（淮安华昌固废处置有限公司处置）处置，不会对环境产生不利影响。相应的含非甲烷总烃的有机废气产生量也不变，因废气污染防治措施不变，废气收集后由油雾净化装置处理，因此，有机废气排放量不变，不会增加对大气环境的不利影响。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： （1）废水 本次验收项目生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，废水处理方式及排放见表3.1和表3.2。 表3.1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号 废水种类 处理工艺 环评审批情况 实际建设情况 备注 1 生活污水 化粪池 2.8t/d 2.32t/d - 表3.2 项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号 污水类型 排放去向 排放口名称 排放口数量 排放口编号 1 生活污水 梅村水处理厂 污水排放口 1 WS-001 （2）废气 根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3.3和表3.4。 表3.3 项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 锯切、数控加工、CNC加工 VOCs 有组织 油雾分离装置 连续 一座15米（FQ-01） 2 锯切、数控加工、CNC加工 VOCs 无组织 自然通风排放 / / 表3.4 项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号 污染源 污染物名称 治理工艺 排气筒高度（m） 内径（m） 排放去向 监测点设置情况 排气筒编号 1 锯切、数控加工、CNC加工 VOCs 油雾分离装置 15 0.6 大气 一进口、一出口 FQ-01 （3）噪声 企业工作制度为12小时两班制，本项目噪声源主要为加工中心、数控车床、数控深孔钻床、锯床、无心磨床等。通过厂房隔声、距离衰减、设备合理布置等降低噪声。 （4）固废 本项目产生的固体废物有废金属、废切削液、废切削油、废导轨油、废包装桶、含油废手套、生活垃圾。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本项目已妥善处理好各类固废，本项目固体废物处置情况详见表3.5。 表3.5 固体废物处置情况统计表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量t/a 处置方式 环评 实际 环评及批复要求 实际建设 1 废金属 一般固废 86 5 5 相关单位回收利用 相关单位回收利用 3 废切削液 危险固废 HW09 900-006-09 15 15 委托有资质单位处置 委托淮安华昌固废处置有限公司处置 4 废切削油 HW08 900-249-08 0.44 0.44 5 废导轨油 HW08 900-249-08 0.5 0.5 6 废包装桶 HW49 900-041-49 0.8 0.8 7 含油废手套 HW49 900-041-49 0.5 0.5 由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 8 生活垃圾 一般固废 99 8.4 8.4 由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3.6 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 执行情况 是否符合要求 1 废水 生活污水 化粪池 新增 符合 2 废气 锯切、数控加工、CNC加工 油雾分离装置 新增 符合

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）建设项目环评报告表的主要结论 无锡麦通金属制品有限公司年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 （2）审批部门审批决定 一、根据报告表的结论，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区梅里路96号，建设年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目只允许设置一个污水排放口。 2. 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求。各工艺废气分别经对应排气简排放。 锯切、 数控加工、CNC加工废气经有效收集后， 采用油雾分离器处理后， 尾气通过15米高排气筒（FQ01）排放，VOCs排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织和无组织排放要求。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；废活性炭等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》(GB18597-2001）的有关要求， 防止产生二次污染。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 6. 根据报告表推荐， 全厂生产车间外50米范围内不得新建居民住宅区、 学校、 医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 大气污染：（全厂）（有组织）VOCs≤0.0615吨/年；（无组织）VOCs≤0.035吨/年。 水污染物（接管考核量）：废水排放量≤840吨/年、COD≤0.315吨/年、SS≤0.2016吨/年、氨氮≤0.0294吨/年、总氮≤0.0336吨/年、总磷≤0.0042吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。按规定办理项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

五、验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制 监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照无锡市中证检测技术有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）项目水质采样质控统计表见表5.1。 表5.1 水质污染物监测质控结果表 污染物 样品个数 空白 精密度 准确率（标样、加标） 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 质控样（个） 检查率（%） 合格率（%） pH值 8 — — — — — — — — — CODcr 8 4 50 100 4 50 100 1 12.5 100 悬浮物 8 — — — — — — — — — NH3-N 8 4 50 100 4 50 100 3 37.5 100 TP 8 4 50 100 4 50 100 3 37.5 100 TN 8 4 50 100 4 50 100 3 37.5 100 （2）项目废气采样质控统计表见表5.2和表5.3。 表5.2 废气（无组织）检测分析质控表 污染物 样品个数 空白样 精密度 准确率（标样、加标） 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 质控样（个） 检查率（%） 合格率（%） VOCs 24 6 25 100 4 16.7 100 2 8.3 100 表5.3 废气（有组织）检测分析质控表 污染物 样品个数 空白样 精密度 准确率（标样、加标） 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 质控样（个） 检查率（%） 合格率（%） VOCs 12 2 16.7 100 — — — 1 8.3 100 为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5.4。 表5.4 噪声声级计校准结果表 校准日期 声校准器 型号 标准噪声值dB（A） 监测前校准值dB（A） 示值偏差 dB（A） 校测后校准值dB（A） 示值偏差 dB（A） 2020.5.25 AWA6221A 94.0 93.8 -0.2 93.8 -0.2 2020.5.26 AWA6221A 94.0 93.8 -0.2 93.8 -0.2 2.监测分析方法及监测仪器 本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器型号见表5.4。 表5.4 监测分析方法 检测类别 检测项目 检测方法 仪器名称 仪器型号 仪器编号 水质 pH值 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2) SX-620型笔式pH计 SX620 WXA16020 CODcr 重铬酸盐法 HJ828-2017 滴定管（具塞） 50ml —— SS 重量法 GB/T11901-1989 电子分析天平（MT） MS105DU SY-002 NH3-N 纳氏试剂比色法 HJ535-2009 紫外分光光度计 L5 SY-009 TP 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 紫外分光光度计 L5 SY-009 TN 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 紫外分光光度计 L9 SY-008 有组织废气 VOCs 固定污染源中挥发性有机物的测定 HJ734-2014 气相色谱质谱联用仪 GC201 O/GCMS-QP201 OPlus WXA06006 无组织废气 VOCs 环境空气中挥发性有机物的测定 HJ 644-2013 气相色谱质谱联用仪 GC20 I O/GCMS-QP20 I 0 WXA00202 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 多功能声级计（2级） AWA5688 WXA12116 备注

六、验收监测内容

验收监测内容： （1）废水 本项目废水监测点位、项目及频次见表6.1和图6.1。 表6.1废水监测点位、项目、频次 监测点位 监测项目 监测频次 污水接管口WS-001 pH、SS、COD、氨氮、TP、TN 连续2天，每天监测4次 雨水接管口YS-001 pH、SS、COD 连续2天，每天监测1次 （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6.2。 表6.2废气及无组织排放监测点位、项目、频次 监测点位 监测项目 监测频次 排气筒（FQ-01） 进、出口 废气参数，VOCs排放浓度和排放速率 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样） ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6.3。 表6.3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 1#上风向（参照点） VOCs 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。 2 2#下风向（监控点） 3 3#下风向（监控点） 4 4#下风向（监控点） （3）噪声 该项目噪声监测点位、项目及频次见表6.4。 表6.4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周布置2个检测点 （▲1～▲2） 等效（A）声级 连续2天， 昼间、夜间各监测1次

七、验收监测结果

1.验收监测期间生产工况记录： 无锡麦通金属制品有限公司在监测期间，产量达到核准产量的100%，满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。全厂员工70人，12小时两班制，工作天数300天/年。生产工况检查表见表7.1（数据来源见附件）。 表7.1生产工况检查表 序号 产品名称 环评产量 实际产量 1 汽车零配件 400万件/年 400万件/年 2 设备备件 50万件/年 50万件/年 3 电子产品备件 50万件/年 50万件/年 2.验收监测结果： （1）水质监测数据 表7.2 污水接管口WS-001水质监测数据 采样点 采样时间 采样 频次 监测项目 单位:mg/L pH CODcr NH3-N TP TN SS 污水接管口WS-001 2020.5.25 2020.6.20 第一次 7.27 284 2.18 5.64 3.3 20 第二次 7.29 310 2.18 5.4 3.73 21 第三次 7.25 291 2.1 5.64 3.73 19 第四次 7.26 304 2.18 5.58 3.89 22 日均值或 范围 7.2675 297.25 2.16 5.565 3.6625 20.5 2020.5.26 2020.6.21 第一次 7.32 153 2.12 3.62 3.86 28 第二次 7.36 166 2.18 3.47 3.63 29 第三次 7.3 146 2.21 3.79 3.83 27 第四次 7.34 202 2.26 3.5 4.12 30 日均值或 范围 7.33 166.75 2.1925 3.595 3.86 28.5 标准限值 6~9 500 45 8 70 400 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 由上表可见，企业污水接管口pH（无量纲）、COD、SS排放浓度低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 企业雨水排放口无水未测。 （2）废气监测结果 表7.3排气筒FQ-01进口监测数据 监测点位 监测项目 标准限值 单位 监测结果 2020.7.13 2020.7.14 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 排气筒FQ-01进口 排气筒高度 - m 15 废气流量 - m3/h 4751.5 4749.9 4647.1 4765.9 4473.8 4817.3 VOCs 排放浓度 - mg/m3 17.3 11.2 18.9 9.28 13.3 12.7 VOCs 排放速率 - kg/h 0.0822 0.0532 0.0878 0.0442 0.0595 0.0612 表7.4排气筒FQ-01出口监测数据 监测点位 监测项目 标准限值 单位 监测结果 2020.7.13 2020.7.14 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 排气筒FQ-01出口 排气筒高度 - m 15 废气流量 - m3/h 5711.6 5741.5 5657.9 5798.5 5813 5907.2 VOCs 排放浓度 80 mg/m3 1.53 1.57 1.54 1.69 1.68 1.64 VOCs 排放速率 2.0 kg/h 8.74×10-3 9.01×10-3 8.71×10-3 9.8×10-3 9.77×10-3 9.69×10-3 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目FQ-01废气出口VOCs排放浓度和排放速率低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”标准限值。 表7.5 无组织排放监测数据 检测点 检测项目 执行标准 单位 结 果 2020.5.25 2020.5.26 上风向Ο1# VOCs 2.0 mg/m3 0.0244-0.0266 0.0202-0.0238 下风向Ο2# mg/m3 0.0414-0.071 0.047-0.0676 下风向Ο3# mg/m3 0.0482-0.0645 0.0452-0.0611 下风向Ο4# mg/m3 0.0598-0.065 0.0393-0.0518 评价 合格 合格 备注 检测点位示意图见图7.1。 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气中VOCs 厂界浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”厂界无组织监控浓度限值。 （3）厂界噪声监测数据 表7.6噪声监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测日期 测点编号 厂界东外1m处 N1 厂界西外1m处 N2 5月25日 测量结果dB(A) Leq（昼） 59.2 59.5 标准限值dB(A) Leq（昼） 65 65 评价 达标 达标 测量结果dB(A) Leq（夜） 50.4 49.2 标准限值dB(A) Leq（夜） 55 55 评价 达标 达标 5月26日 测量结果dB(A) Leq（昼） 57.4 51.6 标准限值dB(A) Leq（昼） 65 65 评价 达标 达标 测量结果dB(A) Leq（夜） 58.1 49.9 标准限值dB(A) Leq（夜） 55 55 评价 达标 达标 注：由于南厂界、北厂界为邻厂，因此本次验收不作监测。 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目各厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 图7.1 厂区检测点位示意图 3.污染物总量核算 根据本次验收监测结果对企业废气、废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7.7，废气总量核算表见表7.8，污染物排放总量与控制指标对照表见表7.9。由表中可以看出，排入污水处理厂的废水量、COD、SS、氨氮、总氮、总磷的年排放总量指标均满足环评中核定的总量控制要求。废气污染物年排放总量指标满足环评中核定的总量控制要求。 表7.7水污染物排放总量核算 排放口 污染物类别 排放浓度（mg/L） 全厂废水排放量（吨/年） 按实际负荷年排放量（吨） 范围 平均值 污水接管口WS-001 COD 7.25-7.36 7.299 696 0.00508 SS 19-30 24.5 0.017052 氨氮 2.1-2.26 2.176 0.001514 总氮 3.3-4.12 3.761 0.002618 总磷 3.47-5.64 4.58 0.003188 表7.8气污染物排放总量核算 污染物 排放口 排放浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 年运行时间（h） 按实际负荷年排放总量（吨） 范围 平均值 VOCs FQ-01 1.53-1.69 1.6083 0.009287 6000 0.05572 表7.9染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量（吨/年） 总量控制指标（吨/年） 是否达到总量控制指标 废水 废水量 696 840 符合总量控制要求 COD 0.0051 0.315 SS 0.0171 0.2016 氨氮 0.0015 0.0294 总氮 0.0026 0.0336 总磷 0.0032 0.0042 废气 有组织 VOCs 0.0557 0.0615 符合总量控制要求 4.固体废物验收调查结果与评价 项目固体废物主要为本项目固体废物主要为废金属、收集粉尘、废油、废乳化液、收集废油、生活垃圾。固废实际调查情况见表7.11。 表7.11 本项目固废实际调查情况表 产生 工序 固废名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 贮存 情况 风险 防控措施 处置利用方式 环评 实际 环评及批复要求 实际建设 锯切、数控加工、CNC加工 废金属 一般 固废 86 5 5 桶 / 回收单位回收利用 回收单位回收利用 职工日常生活 生活垃圾 99 8.4 8.4 桶 / 由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 设备维护 含油废手套 危险 废物 HW49 900-041-49 0.5 0.5 桶 / 锯切、数控加工、CNC加工 废切削液 HW09 900-006-09 15 15 桶 均放置于防渗托盘中 委托有资质单位处置 委托淮安华昌固废处置有限公司处置 CNC加工 废切削油 HW08 900-249-08 0.44 0.44 桶 均放置于防渗托盘中 设备维护 废导轨油 HW08 900-249-08 0.5 0.5 桶 均放置于防渗托盘中 原料使用 废包装桶 HW49 900-041-49 0.8 0.8 / 均放置于防渗托盘中 以上调查结果表明： ①本项目固体废物产生情况与环评一致，无变化。 ②本项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物废切削液、废切削油、废导轨油等采用密封桶盛装。 ③本项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。 ④本项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险固废委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 5.环评批复落实情况 序号 环评批复要求 执行情况 1 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区梅里路96号，建设年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区梅里路96号，建设年产汽车零配件400万件、设备备件50万件及电子产品备件50万件项目。 2 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目只允许设置一个污水排放口。 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目依托出租方的一个污水排放口。 3 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求。各工艺废气分别经对应排气简排放。 锯切、 数控加工、CNC加工废气经有效收集后， 采用油雾分离器处理后， 尾气通过15米高排气筒（FQ01）排放，VOCs排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织和无组织排放要求。 锯切、 数控加工、CNC加工废气经有效收集后， 采用油雾分离器处理后， 尾气通过15米高排气筒（FQ01）排放，根据监测结果，验收监测期间，FQ-01废气出口VOCs排放浓度和排放速率低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”标准限值；无组织废气中VOCs 厂界浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”厂界无组织监控浓度限值。 4 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。 5 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》(GB18597-2001）的有关要求， 防止产生二次污染。 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废切削液、废切削油、废导轨油、废包装桶等危险废物委托淮安华昌固废处置有限公司处置，实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》(GB18597-2001）的有关要求。 6 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 7 根据报告表推荐， 全厂生产车间外50米范围内不得新建居民住宅区、 学校、 医院等环境保护敏感点。 在全厂周边50米范围内，无新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

八、验收监测结论

验收结论 （1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。全厂污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，接入梅村水处理厂处理，验收监测结果表明：污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准限制要求。 （2）废气 研磨废气经有效收集，锯切、数控加工、CNC加工废气经有效收集，采用油雾净化器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-01排放。其它无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排放。 有组织废气验收监测数据表明：验收监测期间， VOCs排放浓度和排放速率低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准要求； 无组织废气验收监测数据表明： VOCs 厂界浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”厂界无组织监控浓度限值。 （3）噪声 本项目2020年5月25日～2020年5月26日验收监测期间，厂界昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

生活用水

损耗174

870

90

乳化液原液4.5

乳化液配制用水

蒸发损耗79.5

化粪池

接管梅村水处理厂

960

新鲜水

15

委托有资质单位处置

696

696

圆棒

有机废气G1

废金属S1

废切削液S2

切削液、水

锯切

切削液、水

有机废气G2

废金属S3

废切削液S4

数控加工

切削油或切削液、水

有机废气G3

废金属S5

废切削油S6

废切削液S7

CNC加工

图例

S——固废

G——废气

包装

成品

★  S1

生活污水

市政污水管网

WS-001排口

化粪池

★：废水监测点

图6.1  公司排水走向及监测点位图

锯切、数控加工、CNC加工

油雾分离装置

通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放

图6.2  废气走向及监测点位图

◎：废气监测点