《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	2

三、环境质量状况	30

四、评价适用标准及总量控制指标	32

五、建设项目工程分析	40

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	50

七、环境影响分析	57

八、建设项目拟采取措施及预期处理效果	82

九、结论和建议	96

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目周围500米环境示意图；

附图3：无锡市新吴区梅村街道总体规划图；

附图4：建设项目厂区平面布置图；

附图5：厂区雨污水管网图；

附图6：江苏省生态空间保护区域分布图；

附件：

- 备案证及登记信息表；

- 营业执照；

- 现场勘察表；

- 租房协议；

- 环保管理协议；

- 危废处置承诺；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 《委托书》，无锡新中瑞婴儿用品有限公司；

- 技术咨询合同；

- 《声明确认书》，无锡新中瑞婴儿用品有限公司；

- 《环评单位承诺书》，无锡市科泓环境工程技术有限责任公司；

- 公示截图。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 婴儿喂养产品制造基地项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 无锡新中瑞婴儿用品有限公司 |
| 法人代表 | 陈少忠 | 联系人 | 顾芳芳 |
| 通讯地址 | 无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北 |
| 联系电话 | 13771565811 | 传真 | / | 邮政编码 | 214000 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北 |
| 立项审批 部门 | 新吴区行政审批局 | 批准文号 | 备案证号：锡新行审投备[2018]1185号 |
| 建设性质 | 迁建 | 行业类别 及代码 | C2927日用塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 27343.1 | 绿化面积 （平方米） | 2000 |
| 总投资 | 21000万元 | 其中：环保 投资 | 50万元 | 环保投资占总投资比例 | 0.24% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“主要原辅材料”和“主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 17440.028 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 128 | 天然气（万立方/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 折合标煤（吨/年） | 161.8 |
| 废水（生产废水(、生活废水(）排水量及排放去向 本项目雨污分流，生活污水7650t/a经化粪池、隔油池预处理后与冷却废水1200t/a达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A等级标准后，排入市政管网，接入梅村水处理厂进行集中处理，尾水排入梅花港。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料的消耗见表1-1。 搬迁后主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年耗量 来源及运输 备注 1 PP粒子 吨/年 350 外购、汽运 聚丙烯 2 ABS粒子 吨/年 100 外购、汽运 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物 3 PC粒子 吨/年 9 外购、汽运 聚碳酸酯 4 TPE粒子 吨/年 0.9 外购、汽运 热塑性弹性体 5 色粉 吨/年 0.3 外购、汽运 / 6 色母 吨/年 5 外购、汽运 / 7 真空泵 万个/年 200 外购、汽运 / 8 线路板 万个/年 200 外购、汽运 / 9 电池 万个/年 85 外购、汽运 / 10 适配器 万个/年 85 外购、汽运 / 11 硅胶 万个/年 152 外购、汽运 / 12 发热盘 万个/年 20 外购、汽运 / 13 电源线 万个/年 200 外购、汽运 / 14 风扇 万个/年 6 外购、汽运 / 15 变压器 万个/年 5 外购、汽运 / 16 面板 万个/年 70 外购、汽运 / 17 水性油墨 吨/年 0.085 外购、汽运 水性丙烯酸树脂42-48%，助剂0.5-1%，颜料黑8-15%，水40-60% 18 印纸 吨/年 0.4 外购、汽运 / 19 去渍油 吨/年 2.4 外购、汽运 矿物油 20 酒精 吨/年 0.75 外购、汽运 无水乙醇 21 脱模剂 吨/年 0.048 外购、汽运 润滑添加剂15%、石油溶剂15%、表面活性剂10%、丙丁烷60% 22 防锈剂 吨/年 0.144 外购、汽运 丁醚50%、液化石油气40%、矽油10% 23 液压油 吨/年 3.6 外购、汽运 矿物油 24 彩盒 万个/年 350 外购、汽运 / 25 网络盒 万个/年 127 外购、汽运 / 26 说明书 万个/年 141 外购、汽运 / 27 外箱 万个/年 11 外购、汽运 / 28 贴纸 万个/年 460 外购、汽运 / 29 铭牌 万个/年 38 外购、汽运 / 30 海绵 万个/年 390 外购、汽运 / 31 纸卡 万个/年 3 外购、汽运 / 32 电磁阀 万个/年 109 外购、汽运 / 33 PVC管 万个/年 133 外购、汽运 / 本项目使用的水性油墨由水性丙烯酸树脂42-48%、助剂0.5-1%、颜料黑8-15%、水40-60%组成。根据MSDS信息分析可知其中挥发性组分含量≤12.5%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）表1“水性油墨”中“网印油墨”的挥发性有机物限值：（VOCs）≤30%。 主要设施规格、数量见表1-2。 搬迁后主要设备一览表 序号 名称 规格（型号） 数量（台/套） 备注 1 机械手 P650V 30 / 2 粉碎机 CH-5-160 35 / 3 注塑机 MA900-260、MA1600II/540、MA2500/1000 30 / 4 奶瓶机 / 1 / 5 输送带 / 30 / 6 拌料机 / 4 / 7 空气压缩机、储气罐 LB50A 3 / 8 流水线 / 12 / 9 打标机 / 10 / 10 打包机 / 3 / 11 移印机 / 5 / 12 热转印机 / 2 / 13 烘箱 350度，烘烤时间3H 1 / 14 撕单机 / 2 / 15 螺丝机 / 5 / 16 过塑机、烤箱 / 2 / 17 超声波焊接机 / 1 / 18 冷却水塔、水泵 水流量100m3/h 1 / 19 模拟运输震动台 / 1 / 20 电池测试仪 / / 21 耐压测试仪 LK2670AX 2 / 22 多路温度测试仪 / 3 / 23 接地电阻测试仪 / 2 / 24 电池综合测试仪 / 2 / 25 ROHS测试仪 / 1 / 26 直流电源 / 2 / 27 紫外线照度仪 / 2 / 28 高压差分探头 / 1 / 29 密封试验仪 / 1 / 30 吸奶器密封性能自动化测试台 / 1 / 31 吸奶器按键开关耐久测试台 / 1 / 32 吸奶器真空泵老化测试台 / 1 / 33 电源适配器模拟老化测试台 / 1 / 34 电源适配器模拟老化测试台 / 1 / 35 电参数控制台 / 1 / 36 交流变频电源 / 1 / 37 恒温恒室试验箱 / 1 / 38 示波器 / 1 / 39 四工位开关门疲劳测试机 / 1 / 40 智能电量测试仪 / 1 / 41 新威锂电池测试仪 / 1 / 42 落球冲击测试仪 / 1 / 43 线材弯折试验机 / 1 / 44 盐雾测试机 / 1 / 45 标准光源箱 / 1 / 46 负压气密测试仪 / 1 / 47 黄色液压叉车 / 22 / 48 内燃平衡重式叉车 / 2 / 49 锂电叉车 / 4 / 50 行车 / 4 / 51 电梯 / 5 / 主要原辅材料理化性质、毒性毒理 主要原辅材料理化性质、毒性毒理 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 PP粒子 聚丙烯，外观为白色细颗粒状，堆积比重0.4-0.5，密度0.90-0.91g/cm3，具有良好的耐热性、绝缘性和高频性及较高的表面硬度。化学性质比较稳定，能耐80℃以下的酸、碱溶液及多种有机溶剂。聚丙烯熔点为160-175℃，分解温度为 350℃，熔融段温度在240℃左右。 / 无毒 2 ABS粒子 是由丙烯腈、1,3-丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物，成形温度一般在160℃以上，250℃左右开始色泽变黄，270℃以上开始出现分解，树脂一般为浅象牙色不透明颗粒。 可燃 无毒 3 PC粒子 聚碳酸酯，颗粒状固体，无色或根据色素沉着，无气味，软化点150-160℃，密度1.2g/cm3，在水中不可溶，骤然温度>450℃。 可燃 无毒 4 TPE粒子 热塑性弹性体，是一种兼有塑料和橡胶特性，在常温下显示橡胶的高弹性，高温下又能塑化成型的高分子材料 / 无毒 5 水性油墨 稠态流体，沸点100℃，闪点＞100℃，蒸汽压0.04mmHg（20℃），密度0.96~1.35g/cm3（25℃），溶于水。 / 低毒 6 乙醇 C2H6O，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.59，饱和蒸气压5.33（19℃），与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 易燃 低毒 7 脱模剂 无色无味透明液体，闪点-74℃，比重（20℃）0.635g/mL，沸点65℃，用于塑料注塑脱模。 易燃 低毒 8 防锈剂 微有乙醚气味白色液体，沸点142.4℃，熔点-95.37℃，用于模具防锈。 易燃 低毒 |
| 工程内容及规模： 项目由来 无锡新中瑞婴儿用品有限公司成立于2009年7月15日，公司原租用无锡伊达机械有限公司位于无锡市新区梅村街道新华路117号厂房共计13738.14平方米，总投资320万元，从事奶瓶吸奶器、暖奶器、消毒器以及玩具等婴儿用品的生产加工活动。公司《年产奶瓶吸奶器18万件、暖奶器5万件、消毒器3万件、玩具2万件项目》于2016年1月11日通过无锡市环境环保局审批，于2020年3月完成自主验收。原项目生产规模为：年产奶瓶吸奶器18万件、暖奶器5万件、消毒器3万件、玩具2万件。 现由于市场发展需要，投资21000万元，购置位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北地块27343.1平方米，新建厂房4幢、办公楼1幢，全厂搬迁至此地从事婴儿喂养产品的生产制造。搬迁后，全厂产能为年产婴儿喂养产品185万台（吸奶器、调奶器、消毒器、暖奶器等婴儿喂养产品）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，建设项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业53、塑料制品业中的其他”，环评类别为“报告表”。因此，建设单位委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 项目概况 项目名称：婴儿喂养产品制造基地项目； 行业类别：C2927日用塑料制品制造； 项目性质：迁建； 建设地点：无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北； 投资总额：21000万元； 劳动定员：搬迁后全厂定员为300人； 工作制度：年生产天数300天，12小时两班制； 本项目设有厕所、食堂。 主体工程、产品方案主要经济技术指标 建设项目主体工程及产品方案见表1-4。 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称 产品名称及规格 生产能力 年运行时数 1 生产车间 婴儿喂养产品 185万台/年 7200h 贮运、公用及环保工程 本项目公用及辅助工程见表1-5。 公用及辅助工程 分类 建设名称 设计能力 备注 生产贮运工程 车间一 3层： 1层生产区，2层仓库，3层组装 占地面积2880m2 建筑面积8640m2 车间二 4层： 全部仓库 占地面积2880m2 建筑面积11520m2 车间三 4层： 全部预留备用 占地面积2880m2 建筑面积11520m2 车间四 4层： 全部预留备用 占地面积2880m2 建筑面积11520m2 办公楼 5层 占地面积770m2 建筑面积3850m2 运输 / 汽车 公用工程 给水 17440.028t/a 由自来水公司统一管网供给 排水 8850t/a 梅村水处理厂进行集中处理 供电 128万kw▪h/a 由工业配套区电网统一供电 环保工程 废水处理 化粪池30m3 隔油池20m3 生活污水 接管量：4吨/天 冷却废水接管梅村水处理厂处理 废气处理 布袋除尘器装置1套，12000 m3/h 处理拌料、粉碎产生的颗粒物废气 过滤棉+二级活性炭吸附装置1套，22000m3/h 处理激光打标、加热成型、移印、热转印产生的有机废气 油雾净化器1套，5000m3/h 处理食堂油烟废气 固废处理 20m2 一般固废堆放场 20m2 危险废物堆放场 项目位置及厂区周围布置图 本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，西侧为空地，北侧为空地，南侧为群兴路，东侧为新锦路。项目地理位置详见附图1；项目周围500m范围环境现状见附图2。 本项目购置位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北的地块27343.1平方米新建厂房从事生产活动，全厂分为四个生产车间、办公楼等区域。全厂生产车间平面布置见附图4。 “三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目不涉及其中所列生态红线区域。根据无锡市新吴区生态红线区域保护界定规划，本项目距离最近的生态区域—无锡宛山荡省级湿地公园6600m。具体情况如下表。 重要生态功能区一览表 环境要素 生态红线名称 方位 距离（m） 红线区域范围 环境功能 生态环境 无锡宛山荡省级湿地公园 NE 6600 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）。面积2.09km2。 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号） 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中除湿地保育区和恢复重建区外的范围。面积0.34km2。 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号） 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2019年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区各测点大气因子PM10、O3等未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，规划到2020年PM2.5年平均浓度力争达到40ug/m3，到2025年除O3以外的主要大气污染物浓度达到GB3095-2012二级标准；项目周边主要水体为梅花港，梅村水处理厂下游1000米监测断面COD、SS、氨氮、总磷、总氮、pH监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目主要从事C2927日用塑料制品制造的生产，位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，所占用土地为工业用地。产品主要为婴儿喂养产品，所使用的资源和能源主要为水和电能，物耗及能耗水平均较低，不会超过资源利用上线。本项目用水来自市政管网，用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 ④环境准入负面清单 a.梅村街道工业集中区产业发展负面清单 根据《无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告》中梅村街道工业集中区产业发展负面清单一览表，本项目区域环境准入负面清单相符性分析具体情况见下表。 本项目与梅村工业集中区环境准入负面清单相符性分析 序号 具体要求 相符性分析 1 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放磷、氮等污染物的企业和项目，禁止引进纯电镀加工类项目 本项目无含氮、磷的生产废水排放，并且无电镀工序。 2 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目 本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 3 禁止含医药、农药等化工中间体合成生产的化工项目 本项目不属于含医药、农药等化工中间体合成生产的化工项目。 4 禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目 本项目不产生铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物。 5 禁止新建化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业只允许在原有生产产品种类、规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造。现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政办发[2017]6号）要求进行整治 本项目不属于化工企业。 6 禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置 本项目不使用原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，也不直接燃用各种可燃废物。 7 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2017年本）》中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导（2017年修订）》中的限制和禁止类项目、《无锡产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目，《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的禁止类项目 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）（苏经信产业 [2013]183号文）中的限制类和淘汰类，不属于《江苏省转型发展投资指导目录》（苏发改投资发[2012]1654号）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）中的限制类和淘汰类，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的项目，属于允许类，符合国家和地方的产业政策。 8 禁止引进不符合梅村工业集中区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目 本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，属于《无锡新区高新区B区控制详细规划梅北》工业用地，该地块属于工业用地具备污染集中控制条件，其选址是可行的。 9 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 本项目不属于环境污染严重项目，同时已按要求落实排放总量。 10 禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目 本项目不属于进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。 11 禁止引进VOCs收集及去除效率达不到90%要求的企业 本项目不涉及。 由上表可知，本项目符合环境准入负面清单要求。 ⑤规划环评相符性分析 根据无锡市新区规划建设环保局对《梅村镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书的批复》，批复文号锡新管建发[2007]43号，要求及执行如下。 无锡市新吴区梅村工业集中区环评批复执行情况 要点 环评批复要求 对园区建设环境管理要求和整改意见 集中区重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业，引入项目须符合《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修正）、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策、法律法规和集中区产业发展负面清单的要求；集中区在后续发展过程中，可按照国家、江苏省和无锡市最新的产业政策和规划要求，对产业发张负面清单进行动态更新。 对于区内现有的不符合产业定位及相关产业政策要求的企业，应加强日常环境管理监督，确保企业符合国家、江苏省、无锡市的环境保护要求，并暗账相关产业退出政策实施搬迁转移。 完善集中区规划，合理规划功能布局，按照《无锡新区总体发展规划（2005~2020）》、《无锡市新吴区梅村街道总体规划（2015~2030）》，进一步优化集中区用地布局及产业结构，提高单位土地利用率。对于调整后拟开发的用地，在今后开发过程中，应严格按照规划的范围及用地性质进行开发。 完善集中区配套的环保基础设施建设，协调推进梅村水处理厂的扩建，加快污水处理厂再生水回用管网的建设；集中区实行集中供热，供气管网覆盖范围内的自备锅炉及工业炉窑应使用天然气等清洁能源 加强对工业集中区内现有工艺废气排放企业的管理，确保工艺废气均通过有效处理后达标排放；对新入区的排放大气污染物为主的企业应合理布局，并确保各类废气达标排放。 集中区内各企业应从源头控制实现废物减量化，一般工业固废分类收集，以便综合利用；危险废物须规划设置暂存场所，并委托有相应处置资质的单位进行处置；生活垃圾有环卫部门收集后统一处理。 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故废水对区域水环境造成不良影响。 加强集中区的环境监督管理，建立环境监测计划，对地表水、环境空气、环境噪声、地下水、土壤定期进行监测。 集中区实行污染物排放总量控制，水污染物排放总量控制指标在接管的污水处理厂指标内平衡，大气污染物排放总量控制指标在供热的电厂指标内平衡，特征污染物排放总量控制指标在新吴区范围内平衡。 规划及环评批复执行情况评价 用地及空间布局情况。目前梅村工业集中区用地面积为7.1km2（其中已开发面积6.83km2、未开发面积0.27km2），超出远期规划面积2.9km2，该区域内主要为工业用地，导致现状工业用地面积高于规划目标。 入区企业情况。集中区远期规划范围内有261家企业，包括：154家机械制造企业，13家电子企业，3家化工企业，9家纺织服装企业，10家食品企业，11家印刷包装企业，13家塑料制品企业，2家制药企业，46家其他类型企业；集中区近期规划范围内、远期规划范围外有45家企业，包括：31家机械制造企业，2家电子企业，2家纺织服装企业，1家食品企业，1家塑料制品企业，8家其他类型企业；集中区内实际开发范围内、近期规划范围外有64家企业，包括28家机械制造企业，2家电子企业，4家化工企业，2家纺织服装企业，2家食品企业，5家印刷包装企业，6家塑料制品企业，15家其他类型企业。已建企业环评手续执行率为100%，基本符合集中区的产业定位。 环保基础设施建设及运行现状。集中区内所有企业的废水经预处理达到接管要求后，接入市政污水管网，送梅村水处理厂集中处理达标后排放。大部分企业的工艺废气和燃用天然气等清洁能源产生的燃烧废气能做到达标排放，部分企业VOCs呈无组织排放。集中区内企业产生的危险废物委托有资质的处置单位进行安全处置，一般固废由回收单位综合利用，生活垃圾由环卫部门负责收运和处理。 环境管理体系及事故风险防范。梅村街道办事处设有环境保护管理办公室，并由专人负责环保工作；梅村街道制定了《无锡市新区梅村街道突发环境事件应急预案》，梅村街道环保办成立了梅村工业集中区环境应急领导小组，集中区各重点企业制定了针对本企业的风险防范措施及应急预案。 无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书已于2017年12月26日通过无锡高新区（新吴区）环境保护委员会的审查，具体审查意见详见《关于无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（锡新环委办发[2017]11号）。建设项目与无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见对照情况见表1-9。 与梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书审核意见对照表 序号 审查意见 项目相符性 对园区建设环境管理要求和整改意见 集中区重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业，引入项目须符合《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修正）、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策、法律法规和集中区产业发展负面清单的要求；集中区在后续发展过程中，可按照国家、江苏省和无锡市最新的产业政策和规划要求，对产业发张负面清单进行动态更新。 对于区内现有的不符合产业定位及相关产业政策要求的企业，应加强日常环境管理监督，确保企业符合国家、江苏省、无锡市的环境保护要求，并暗账相关产业退出政策实施搬迁转移。 本项目属于允许类，符合国家和地方的产业政策。本项目位于太湖流域三级保护区，不排放含氮、磷的生产废水，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策。 完善集中区规划，合理规划功能布局，按照《无锡新区总体发展规划（2005~2020）》、《无锡市新吴区梅村街道总体规划（2015~2030）》，进一步优化集中区用地布局及产业结构，提高单位土地利用率。对于调整后拟开发的用地，在今后开发过程中，应严格按照规划的范围及用地性质进行开发。 本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，符合集中区土地利用规划要求。 完善集中区配套的环保基础设施建设，协调推进梅村水处理厂的扩建，加快污水处理厂再生水回用管网的建设；集中区实行集中供热，供气管网覆盖范围内的自备锅炉及工业炉窑应使用天然气等清洁能源。 本项目生活污水经化粪池、隔油池预处理、达到接管标准后排入梅村水处理厂集中处理。 加强对工业集中区内现有工艺废气排放企业的管理，确保工艺废气均通过有效处理后达标排放；对新入区的排放大气污染物为主的企业应合理布局，并确保各类废气达标排放。 本项目生产过程中废气均经处理后达标排放。 集中区内各企业应从源头控制实现废物减量化，一般工业固废分类收集，以便综合利用；危险废物须规划设置暂存场所，并委托有相应处置资质的单位进行处置；生活垃圾有环卫部门收集后统一处理。 本项目一般固废由物资回收单位回收利用，危废委托资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运、填埋。 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故废水对区域水环境造成不良影响。 本项目不涉及重大风险源，环境风险处于可接受水平。 加强集中区的环境监督管理，建立环境监测计划，对地表水、环境空气、环境噪声、地下水、土壤定期进行监测。 / 集中区实行污染物排放总量控制，水污染物排放总量控制指标在接管的污水处理厂指标内平衡，大气污染物排放总量控制指标在供热的电厂指标内平衡，特征污染物排放总量控制指标在新吴区范围内平衡 / 综上，本项目与规划环评要求相符。 地理位置（选址）及规划符合性分析 （1）产业定位相符性分析 本项目位于梅村工业集中区，园区产业定位为：重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业。本项目属于C2927日用塑料制品制造，主要从事婴儿用品的生产制造，符合园区产业定位。 （2）土地利用规划 本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，根据《无锡新区高新区B区控制详细规划梅北》，本项目所在地属于工业用地，因此，本项目所在地属于工业用地。 产业政策的相符性分析 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）（苏经信产业 [2013]183号文）中的限制类和淘汰类，不属于《江苏省转型发展投资指导目录》（苏发改投资发[2012]1654号）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）中的限制类和淘汰类，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的项目，属于允许类，符合国家和地方的产业政策。 本项目生产的塑料制品主要用于婴儿喂养，不属于《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》（国办发〔2007〕72号）中禁止生产的塑料购物袋，因此符合国家和地方的产业政策。 与太湖水污染防治条例有关规定相符性分析 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区。本项目位于太湖流域三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）中的相关要求： 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日），第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 本项目行业类别为C2927日用塑料制品制造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）中禁止类项目；本项目距离太湖岸线约13000米，距离望虞河13000米，不属于“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内”禁止的项目，且本项目产生的生活污水全部接管梅村水处理厂集中处理，不设直接排污口；固废或委托资质单位处置或由环卫部门定期清运，本项目排水体制为雨污分流，产生的污水接管市政污水管网，进入梅村水处理厂处理。 因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》的要求。 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、江苏省263行动方案中关于挥发性有机物相关要求的相符性分析 本项目使用的水性油墨由水性丙烯酸树脂42-48%、助剂0.5-1%、颜料黑8-15%、水40-60%组成，属于水性油墨，能够满足《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发（2016）47号）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发<无锡市“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》（锡委发[2017]4号）、《关于印发<无锡市“两减六治三提升”专项行动2017年专项工作计划>的通知》（锡263发[2017]2号）中“2017年底前，印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂”的要求。 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中要求：因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。 本项目生产过程中使用低VOCs含量的水性油墨，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、江苏省263行动方案中关于挥发性有机物相关要求。 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求“（总体要求）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制非甲烷总烃的产生，减少废气污染物排放”。 本项目注塑、丝印、移印工序产生的有机废气经集气罩捕集（捕集效率90%），二级活性炭吸附处理（处理效率约为90%）后通过15m高排气筒排放。因此符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求。 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 与《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知(苏政发【2018】122号)》及《省生态环境厅关于转发生态环境部重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》要求的相符性分析 根据《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发 [2018]122号）》文件要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 根据《省生态环境厅关于转发生态环境部重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》要求大力推进源头替代，通过使用水性、粉末、高固体成分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目使用的油墨为水性油墨，VOCs含量较低，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等使用。 综上，公司符合《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发 [2018]122号）》及《省生态环境厅关于转发生态环境部重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》的管理要求。 建设进度 本项目预计在2021年5月投产。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目概况 无锡新中瑞婴儿用品有限公司成立于2009年7月15日，公司原租用无锡伊达机械有限公司位于无锡市新区梅村镇新华路117号厂房共计13738.14平方米，总投资320万元，从事奶瓶吸奶器、暖奶器、消毒器以及玩具等婴儿用品的生产加工活动。公司年产奶瓶吸奶器18万件、暖奶器5万件、消毒器3万件、玩具2万件项目于2016年1月11日通过无锡市环境环保局审批，于2020年3月23日通过自主验收。 原有项目原辅材料 原项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 性状 用量 备注 1 PP粒子原料 吨/a 固 135 袋装，食品级PP料，无毒无害 2 硅胶 万套/a 固 45 成套外购 3 线路板 万套/a 固 8 成套外购 4 电源线 万套/a 固 10 成套外购 5 奶瓶瓶体 万套/a 固 18 成套外购 6 油墨 kg/a 液 50 2.5kg/铁罐 7 稀释剂 kg/a 液 10 1kg/塑料瓶 8 印纸 卷/a 固 500 规格为长1000m，宽2~10cm，用于热转印 9 五金件 万套/a 固 8 成套外购 原有项目工艺流程 工艺流程简述： 本项目所用原料PP粒子为食品级PP料，无毒无害。 ①拌料：将外购PP粒子加入拌料机，通过拌料机将不同粒度粒子搅拌混合均匀。拌料过程全封闭，且PP粒子粒径较大，仅在拌料机开关口时，有微量摩擦产生的PP粒屑颗粒物（G1）产生。 ②加热、成型：拌匀后的原料经加热至熔融后注塑成型，成型时温度控制在180~210℃，成型后冷却至30~50℃，采用水循环冷却，水池内定期补充损耗水。本工段成型温度低于原料的热分解温度，PP粒子不会大量分解，但会产生少量有机废气（G2），主要成分为非甲烷总烃； ③移印：将成型后的半成品放入移印机内印刷数字或者图形，移印工段使用油墨加稀释剂以5：1的比例调配，本工段产生有机废气（G3）以及油墨、稀释剂外包装瓶/罐（S1）。 ④热转印：热转印是环保把热转印花膜（印纸）安装到热转印机上加热对半成品进行印制图形或数字，图案一次成型，热转印加热温度可调，温度控制在180~200℃，本工段产生少量异味废气（G4）以及用过的废印纸（S2）。 ⑤组装：将印好的半成品根据产品不同选择与外购成套硅胶组件/线路板/电源线/奶瓶瓶体/五金件组装到一体，成为成品。 ⑥检验：将组装好的成品进行人工检验，产生不合格产品（S3），不合格产品检出率约为2‰，不合格产品将组装件硅胶件/线路板/电源线/奶瓶瓶体/五金件拆出后回用，塑料件外卖资源利用。 ⑦包装入库：检验合格的成品包装入库，此工段产生废包装材料（S4）。 此外，油墨废气采用活性炭装置吸附净化，废气处理装置定期更换活性炭产生废活性炭S5；冷却水循环回用产生冷却循环浓水W1；员工日常生活产生生活垃圾S6及生活污水W2；食堂产生厨余垃圾S7、食堂含油废水W3、油烟及天然气燃烧废气G5以及隔油池定期清理产生废动植物油S8。 原有项目水（汽）平衡（单位：吨/年） 原项目水平衡如下。 图1-2 原项目水平衡图 原项目污染物产生及治理情况 根据原项目环境影响报告表及“三同时”验收，原项目污染物产生及治理情况如下： 废气 原项目废气主要为移印工序产生的非甲烷总烃、环己酮、拌料产生的颗粒物、加热成型产生的非甲烷总烃以及食堂油烟。拌料产生的颗粒物、加热成型产生的非甲烷总烃于车间内无组织排放，移印废气经集气罩收集，活性炭吸附装置进行处理后，由15米高排气筒（FQ-1）排放，食堂油烟经油雾净化器处理后，由15米高排气筒（FQ-2）排放。 原项目废气实际排放情况表 污染源 排气筒编号 污染因子 环评排放情况 实际排放状况 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量 (t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 有组织 移印 FQ-1 非甲烷总烃 1.34 0.008 0.0193 1.33 0.00343 0.0082 环己酮 0.59 0.004 0.0085 0.3 0.00078 0.0019 食堂 FQ-2 油烟 1.54 0.01 0.006 0.16 0.00033 0.0002 污染源 周界外最大浓度(mg/m3) 平均速率(kg/h) 排放量(t/a) 平均速率(kg/h) 排放量(t/a) 无组织 颗粒物 0.301 0.0056 0.0135 / / 非甲烷总烃 0.4 0.021 0.0503 / / 环己酮 0.114 0.0005 0.0013 / / 根据原项目验收监测报告，原项目移印产生的非甲烷总烃、环己酮排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；食堂油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准。无组织排放的废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值的标准。 废水 原项目废水主要为循环冷却浓水、生活污水、食堂含油废水，循环冷却浓水作为清下水接入雨水管网，生活污水经化粪池预处理接入梅村水处理厂处理集中处理，食堂含油废水经隔油池+化粪池预处理后接入梅村水处理厂集中处理，尾水最终排入梅花港。 原项目废水排放情况一览表 污染源 污染物名称 环评 验收 达标情况 排放量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放浓度(mg/L) 生活污水、食堂含油废水 废水量 1658 / 1415 / / COD 0.622 375 0.2009 142 SS 0.398 240 0.0849 60 氨氮 0.05 30 0.0147 10.4 总磷 0.008 4.8 0.0065 4.62 总氮 0.066 39.8 0.0396 28 动植物油 0.051 30.8 0.0019 1.36 各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准：COD≤500mg/l、SS≤400mg/l、动植物油≤100mg/l，NH3-N、TP、TN达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准：氨氮≤45mg/L、TP≤8mg/L、TN≤70mg/L的标准，接入梅村水处理厂处理集中处理，尾水最终排入梅花港，不会对周围水环境产生明显影响。 固废 原项目固废处置情况见表1-13。 原项目固废情况 编号 污染源 固废名称 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 利用量（t/a） 处置量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符 合要求 1 检验 不合格产品 61 / 0.3 0.3 0 物资回收单位回收利用 符合 2 包装 废包装材料 86 / 0.5 0.5 0 符合 3 移印 废油墨、稀释剂瓶/罐 HW49 900-041-49 0.006 0 0.006 委托资质单位处置 符合 4 热转印 废印纸 HW49 900-041-49 0.5 0 0.5 符合 5 废气处理装置 废活性炭 HW49 900-041-49 0.07 0 0.07 符合 6 员工生活 生活垃圾 99 / 15 0 15 环卫清运 符合 7 食堂 餐厨废弃物、废动植物油 99 / 6.03 0 6.03 专人回收 符合 原项目固体废弃物专用的堆放场所设置在室内，地面防渗、防漏，原有项目固体废物均得到妥善处置。 噪声 原有项目的噪声设备经合理布局，车间隔音，几何发散衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 原项目污染物排放总量 原项目污染物排放量汇总 类别 污染物名称 环评批复量（t/a） 实际排放量（t/a） 废水 废水量 1658 1415 COD 0.622 0.2009 SS 0.398 0.0849 氨氮 0.05 0.0147 总磷 0.008 0.0065 总氮 0.066 0.0396 动植物油 0.051 0.0019 废气 非甲烷总烃 0.0193 0.0082 环己酮 0.0085 0.0019 油烟 0.006 0.0002 原项目存在的主要环保问题 无。 7 以新带老 搬迁后，原项目总量均削减为“0”。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （1）地形、地貌、地质 项目所在地区属太湖平原，地势平坦宽放，平原海拔高度一般在2-5米，土质肥沃，河湖港汊纵横分布，河道密如蛛网，地表物质组成以粒径较小的淤积物和湖积物为主。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机含量高，氮磷钾含量丰富，供肥保肥性能好，既保水又爽水，质地适中，耕性酥软，土壤酸碱主为中性，土质松疏，粘粒含量20-30%。本地区属江苏省地层南区，地层发育齐全，其底未出露。中侏罗纪岩浆活动喷出物盖在老地层上和侵入各系贮存岩层中，第四纪全新统现代沉积遍及全区，泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩，石英砾岩，石英岩，向上渐变成砂岩与黑色页的交替层，顶部沙质页岩含优质陶土层地下水属松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层岩性为泻湖亚粘土夹粉沙，地耐力为8-10T/m2，水质为地表水所淡化。本地区的地震基本烈度为7度。 （2）气候、气象 本项目地处北亚热带季风气候区，受海洋气候影响，温和湿润，四季分明，日照充足，无霜期长。年平均气温15～16℃，1月份最低平均气温2～3℃，8月份最高平均气温28～29℃，年最高气温35～38℃，最低气温-5～-8℃，年降雨量一般1000～1300mm，6～11月份较为集中。本区陆域年蒸发量750～800mm，水面年蒸发量1000～1050mm，主导风为东南风。 其主要气象气候特征见表2-1。 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 15.6℃ 极端最高温度 39.9℃ 极端最低温度 -12.5℃ 最热月平均温度 28.2℃（七月） 最冷月平均 度 2.5℃（一月） 2 风速 年平均风速 2.63m/s 最大风速 24m/s 3 气压 年平均大气压 101.6kPa 绝对最高大气压 105.2kPa 绝对最高大气压 97.76kPa 4 空气湿度 年平均相对湿度 80% 最热月平均相对湿度 88% 最冷月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年平均降水量 1113.2mm 年最大降雨量 1713.1mm（1999年） 日最大降水量 552.9mm（1978年） 小时最 降水量 650mm 6 雷暴日数 年平均雷暴日数 35.4d 年最大雷暴日数 43d 7 积雪、冻土深度 最大积雪深度 150mm 最大冻土深度 120mm 8 风向和频率 年盛行风风向和频率 SE10.4% 冬季盛行风风向和频率 NNW10.3% 夏季盛行风风向和频率 SE和E15.6% 2.水系与水文特征 无锡市地表水系十分发育，河网密布，除太湖外，主要有京杭大运河横贯市区，锡澄运河、锡北运河连接长江，梁溪河、洋溪河通向太湖。河湖水位的变化与降水量年际、年内的变化基本一致，稍有滞后，从近几十年来资料反映，市区多年平均水位为3.08m，历史最高水位为4.88m(1991年)，最低水位为1.93m(1934年)(上述水位均为吴淞高程)。 3.地下水 项目地附近地势平坦，覆盖着65-120m的第四系松散沉积层，除粘土亚粘土外，结构松散，空隙发育、导水性较好，是地下水贮存及运动的重要介质，气候温和、雨量充沛，地表水与地下水有密切的水力联系，有利于松散沉积层孔隙水的补给和贮存，地下水储量丰富。 4.植被与生物多样性 无锡市位于北亚热带北缘，属海洋性气候，四季分明，雨水丰沛，这种气候为动植物的生长和繁衍提供了良好的条件。 (1)主要水生物类群数量及分布情况 ①藻类：常见的藻类有蓝藻、硅藻等10多种，其中蓝藻种类所占比例最多，约占40%左右。优势种主要有尖尾蓝隐藻、四尾栅藻、蓝球藻等。 ②浮游动物：主要有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类等四大类群二十多个种类。原生动物为表壳虫、锥形似钤壳虫、钟形虫等；轮虫有狭甲轮虫、萼花臂尾轮虫等；枝角类有秀体蚤、大型蚤等；桡足类有中华原镖水蚤等。 ③底栖动物：全部是耐污的淡水寡毛类和摇蚊幼虫两类，无其它类动物。 (2)水体岸线植被 主要为适应性广、耐污力高、抗逆性强的种类，但生物量不大，零星分布于湖泊、河流、池沼、水田及沟渠等处。常见的有喜旱莲子草(俗称水花生)、眼子菜属、水车前、凤眼莲、金鱼藻等。此外还有淀粉植物芡实及菱等。 (3)植物的种类及分布 由于本地区人类开发活动的历史悠久，经济十分发达，土地利用率极高，自然植被基本消失。次生植被亦多为高度次生的野生灌草丛植物。人工植被是本区域的主要植物类群，分为园林绿化和农作物两大类。园林绿化种类包括园林、绿化及观赏花木等。 沿线地区已无原始植被，植被主要为草本植被、藤本植物，灌木林和次生林，分布较广。 (4)陆生动物种类 陆生动物主要以人工养殖动物为主，大型哺乳动物主要有牛、猪等，小型哺乳动物有兔、羊、狗等。评价区域野生动物较少，主要有包括鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等，但已无大型野生哺乳动物。 经查，公路沿线无珍稀动植物存在；水土流失程度较轻，处于轻度侵蚀程度。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、无锡市新吴区概况 本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，隶属于无锡市新吴区管辖范围。1992年经国务院批准设立无锡国家高新技术开发区，1993年经江苏省人民政府批准设立无锡新加坡工业园，1995年在高新区和新加坡工业园的基础上设立了无锡新区，2015年10月，《国务院关于同意江苏省调整无锡市部分行政区划的批复》在无锡新区所辖区域基础上设立了无锡市新吴区，并将无锡市锡山区的鸿山街道和滨湖区的江溪、旺庄、硕放、梅村、新安街道划归新吴区管辖，以鸿山、江溪、旺庄、硕放、梅村、新安6个街道的行政区域为新吴区的行政区域，新吴区人民政府驻新安街道和凤路28号。新吴区国土面积约220平方公里，其中水域14.83平方公里。2019年，新吴区户籍人口37.91万人，常住人口约57.07万人，实现地区生产总值1845.49亿元，比上年增长6.3%。 （1）交通区位 新吴区地处长三角中部，位于无锡市东南部，北邻无锡市锡山区，西靠太湖新城，东与苏州市鹅湖接壤，南与苏州隔河相望，介于北纬31°7′至32°2′，东经119°33′至120°38之间。新吴区是无锡市城区的有机组成部分，距无锡市中心6公里，东距上海125公里，西距南京183公里。新吴区有着优越的地理位置和良好的交通区位优势，是全国唯一一个区内建有国际机场的开发区，苏南硕放国际机场已开通香港、澳门、台北、东京、大阪、新加坡、韩国、泰国及全国40 余条直达航线。公路交通网络有京沪G2高速公路、沪蓉G42高速公路、312 国道等，不仅为无锡高新区的商旅活动提供了与航空和高速铁路互补的出行方式，也能够满足区内企业生产和运营的物流输出需求。此外沪宁城际高铁在无锡拥有三个站点，其中一个就坐落在新吴区。 （2）经济结构 无锡新吴区经过20年的发展，现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地和转型发展引擎。无锡新吴区以占全市不到5%的土地，创造了全市16%以上的地区生产总值和地方一般预算收入、22%以上的规模以上工业总产值、35%以上的高新技术产业产值、35%以上的到位外资和近一半的进出口总额。先后成为江苏省唯一国家火炬计划实施20周年先进开发区，江苏首家、全国首批中央海外高层次人才创新创业基地，国家生态工业示范园区，在全省率先部省市共建国家创新型科技园区，部省共建知识产权试点园区，已连续六年蝉联全省开发区科学发展综合评价第二位。 （3）教育、文化、文物保护简况 伴随着改革开放的步伐，新吴区教育已经建立起从幼儿园、小学、普通中学、中高等职业技术教育到成人教育和社会教育结构齐全的教育体系。截至2017年，新吴区拥有各级各类学校71所，在校学生8.08万人，其中，高等学校2所，中等职业技术学校2所，普通高中初中9所，小学16所，幼儿园42所。这些学校中有相当数量的是市属学校，无锡科技职业学院、市机电高等职业技术学校、技师学院、卫生高等职业技术学校等学校依托新吴区、服务新吴区，为新吴区经济社会发展作出了重要贡献。 新吴区作为吴文化的发祥地和核心区，既有国家级历史文化生态资源，又有亲水禀赋，坐临太湖之滨。无锡60%以上的吴文化资源都集中在新吴区，主要以境内较早的人工运河——伯渎河为主轴，从梅村到鸿山形成了一个吴文化资源的集中带。新吴区拥有大量的历史文化遗存，是吴文化的重要发源地和传承地。有“三泰一址”（泰伯渎、泰伯陵、泰伯庙、鸿山大遗址）、梅里古镇、昭嗣堂、怀海义庄等诸多历史遗迹，还拥有两个国家级历史文化生态资源，鸿山国家考古遗址公园和梁鸿国家湿地公园，亦是“中国二胡之乡”。 2、梅村街道概况 梅村街道位于无锡市新吴区，南临苏南硕放国际机场，北枕京沪高速铁路，沪宁高速公路、312国道、锡太路穿境而过，江南第一条运河——伯渎河贯穿全境。梅村街道现有区域总面积15.5平方公里，下辖12个村（居）委、9个社区，另有一商品房社区在筹建之中。辖区内户籍人口3.2万人，外来新市民8万多，人口总计近12万。梅村始终坚持发展第一要务，坚持二、三产业并举，着力打造先进装备制造、电子信息、新材料三大工业板块，大力发展现代物流、现代商贸、文化创意三大服务业板块，积极实施创新驱动战略，促进创新要素和产业要素的深度融合。街道经济多年来始终保持又好又快发展。 区域基础设施现状 经过多年建设，新吴区各类配套公用工程设施完善： ①污水集中处理 区域实行雨污分流系统，建成日提升1.5万吨的污水泵站3座，污水处理厂三座。本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，属于梅村水处理厂收集范围之内，由其集中统一处理。 梅村水处理厂现有工程位于无锡市新吴区梅村镇梅里安乐桥伯渎港和梅花港交汇处，一、二期工程位于梅花港西侧，三期工程及预留用地位于梅花港的东侧；四期扩建工程位于三期工程东南侧。 梅村水处理厂一期处理规模为3.0万m3/d，已于2004年6月建成投产。2008年6月按市政府要求完成该工程的升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年11月通过环保验收。二期工程位于一期工程东侧，设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2009年12月通过环保验收；三期工程位于梅花港东侧，其中三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，并于2012年10月通过环保验收；三期二阶段工程采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d，于2012年开工建设，并于2013年12月通过环保验收；四期扩建工程位于三期工程东南侧，污水处理工艺采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，其特点是占地面积小，出水水质好，自动化程度高。四期工程污水设计处理能力2.5×104m3/d，于2016年5月建成投运，目前总规模达到13.5万m3/d。 梅村水处理厂一期升级改造完成后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，二期工程采用MBR处理工艺、三期一阶段工程采用BNR-MBR处理工艺、三期二阶段工程采用BNR-MBR处理工艺；四期扩建工程项目采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺。二期、三期一阶段、三期二阶段工程的COD、SS、氨氮、TN、TP应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准的要求。 ②供水 新吴区现状给水水源由无锡市新、老中桥水厂与贡湖水厂供给。其中新、老中桥水厂现状供水能力73.2万m3/d，主干管沿太湖大道敷设DN1000、沿长江北路敷设DN800主干管；贡湖水厂取水头部设计规模为100万m3/d、净水厂设计规模为50万m3/d，现已完成50万m3/d取水头部工程以及相配套的浑水管输水管工程，25万m3/d净水厂工程；贡湖水厂主干管沿高浪路敷设DN2200至312国道，沿312国道敷设DN1800、DN1400主干管，DN1400主干管沿新锡路、高田东路敷设至锡山片区。另在现状道路下敷设有DN500、DN300给水干管。 ③供电 新吴区电网现有220kV变电所两座：江溪变电所，主变容量240MVA；高浪变电所，主变容量360MVA；有110kV变电所9座（包括三座用户变），主变容量436MVA，区内另有110kV华达电厂，装机容量42000KW，以及友联热电厂，装机容量42000KW。位于梅村的500kV鸿山变电所正在建设中，建成后将成为无锡市区东南部电网的主要电源点和支撑点。新吴区供电采用双回路供电，可根据用户需要分别提供110kV、35kV、10kV、0.4kV不同等级的电压。 ④供气 长期以来，新吴区共铺设燃气管道5.8km。分别铺设在长江北路、太湖大道、新光路、旺庄路、汉江路、珠江路、新梅路以及高田东路等道路上，日供气量2万立方米。目前，随着“西气东输”工程的实施，对已存在（或因工艺要求需设置）的燃油锅炉，实施“以气代油”计划，淘汰燃油锅炉，确立天然气利用的主导地位。本项目拟建地供水、供电等基础设施齐备，废水达接管要求后排入梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港，最终汇入江南运河，区域基础设施、环保设施满足项目建设要求。因此，本项目符合无锡市新吴区的环保规划要求。 环境功能区划 ①环境空气：根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划规定的通知》(锡政办发【2011】300号文件)，项目所在地环境空气质量功能区为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类区。 ②地表水环境：根据《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月)规定，江南运河2020年水质目标为Ⅳ类水体，梅村水处理厂纳污河流梅花港参照江南运河，为Ⅳ类水体。 ③声环境：根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发[2018]157号）的规定，项目所在地区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区。

# 三、环境质量状况

1、建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） （1）环境空气 ①空气质量达标区判定 根据《2019年度无锡市环境状况公报》，与2018年相比，PM2.5、PM10、SO2和CO浓度分别下降4.9%、4.2%、27.3%和6.7%，O3浓度上升9.1%，NO2浓度持平。2019年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 2019年无锡市环境空气质量情况 区域 年份 PM2.5（μg/m3） PM10（μg/m3） 二氧化硫（μg/m3） 二氧化氮（mg/m3） 一氧化碳（mg/m3） O3（μg/m3） 无锡市 2019年 39 69 8 40 1.4 180 评价标准 35 70 60 40 4 160 根据《2019年度无锡市环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，PM2.5滨湖区、经开区达标，江阴市、宜兴市、梁溪区、锡山区、惠山区、新吴区超标；PM10浓度江阴市、宜兴市、锡山区、滨湖区、新吴区、经开区达标，梁溪区和惠山区超标；O3浓度宜兴市达标，江阴市、梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区、经开区超标；NO2浓度江阴市、宜兴市、滨湖区、经开区达标，梁溪区、锡山区、惠山区、新吴区超标。综上，项目所在地属于不达标区。 根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，通过实施包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治、推进农业污染防治等措施减少大气污染物排放，规划到2020年PM2.5年平均浓度力争达到40ug/m3，到2025年除O3以外的主要大气污染物浓度达到GB3095-2012二级标准。 ②其他污染物环境质量现状 根据无锡市致盛塑业有限公司委托无锡市中证检测技术有限公司于2020.3.24~2020.3.30进行了现状监测（报告编号：WXEPD200310042037CS），监测结果见下表。 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 距离 污染物 监测时段 监测浓度范围 评价标准（ug/m3） 无锡市致盛塑业有限公司 1000米 苯乙烯 2020.3.24~2020.3.30 ND* 10 （ND*注：苯乙烯检出限值为1.5×10-3mg/m3。） 由上表可知，苯乙烯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）附录D中相关标准限值。 （2）地表水环境质量 本项目废水接入梅村水处理厂，尾水排入梅花港。本次评价引用无锡精纬计量检验检测有限公司《检测报告》（环）2019检（环评）第（631）号中的监测数据，监测点位为梅花港梅村水处理厂排污口下游1000m处断面，采样日期为2019年8月12日-8月14日，具体监测结果见表3-3。 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH为无量纲) 河流名称 断面名称 采样时间 pH COD 氨氮 TP TN SS 梅花港 梅村水处理厂排口下游 1000m 2019.08.12 7.27 22 1.15 0.206 1.41 28 2019.08.13 7.45 26 1.17 0.256 1.39 25 2019.08.14 7.41 14 1.12 0.218 1.48 29 平均值 7.38 20.7 1.15 0.23 1.43 27.3 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 - - - - - - Ⅳ类标准值 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 ≤60 由表3-3可见，监测资料表明，评价范围内梅花港梅村水处理厂排污口下游1000m处断面各监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发[2018]157号），项目所在地声环境功能为3类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据《2019年度无锡市环境状况公报》，2019年，全市昼间区域噪声平均等效声级为56.5分贝，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

2、主要环境敏感目标 (1)环境空气：本项目大气环境影响评价等级为二级，调查项目周边5000米范围内学校、居住区、医院等环境敏感目标。 (2)地表水环境：本项目生活污水接入梅村水处理厂集中处理，受纳水体为梅花港，因此本项目地表水环境保护敏感目标为梅花港，本项目环境保护的主要目标是保证其周围水质类别不受改变。 (3)声环境：建设项目边界外200m范围的声环境保护目标。 (4)生态环境：本项目东北侧约6.6km为生态空间管控区域——无锡宛山荡省级湿地公园。 (5)土壤环境：本项目位于工业园区，周边土壤环境不敏感。 (6)地下水环境：本项目所在地区地下水环境不敏感。 保护目标汇总情况见表3-4、3-5；500米范围内敏感目标见附图2。 环境空气保护目标一览表 序号 环境敏感名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 规模 方位 距离(m) X Y 1 北头许家村 160 250 住宅 / 二类区 40人 NE 270 2 碧桂园梅公馆 0 -1400 / 220户/660人 S 1400 3 泰伯花园 0 -1600 / 7600户/21800人 S 1600 4 梅村上品花园 -100 -1300 / 563户/1689人 SW 1300 56 清枫华景园 -1100 -1100 / 1080户/3240人 SW 1600 7 吴樾东方 -1100 -800 / 560户/1680人 SW 1500 8 香梅花园 -1700 -1400 / 1200户/3600人 SW 2400 9 牛棚头 850 -850 / 15户/45人 SE 1200 10 南张巷 1400 0 / 25户/75人 E 1400 11 土山湾 1100 400 / 20户/60人 NE 1100 12 大钱更 0 780 / 30户/90人 N 780 13 协和学校 0 1600 学校 / 680人 N 1600 14 东方御园 0 1700 住宅 / 890户/2670人 N 1700 15 龙湖九里香缇 0 2000 / 1050户/3150人 N 2000 （注：坐标原点经纬度为经度：120.459637、纬度31.570625。） 主要环境保护目标 环境要素 环境敏感目标 方位 距离(m) 规模(户/人数) 环境功能 水环境 梅花港 SE 2900 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类 声环境 厂界 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类 生态环境 无锡宛山荡省级湿地公园 NE 6600 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）。面积2.09km2。 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号） 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中除湿地保育区和恢复重建区外的范围。面积0.34km2。 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号） 土壤环境 / / / / / 地下水环境 / / / / / 区域大气污染防治任务 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，近期主要大气污染防治任务如下： （一）调整能源结构，控制煤炭消费总量 （1）控制煤炭消费总量 （2）深入推进燃煤锅炉整治 （3）强化高污染燃料使用监管 （二）调整产业结构，减少污染物排放 （1）强化准入要求 （2）加大淘汰力度 （三）推进工业领域全行业、全要素达标排放 （1）进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放 ①全面提标，加大超标惩戒力度 ②实施重点行业无组织排放深度治理 （2）着力加强VOCs污染治理 （四）加强交通行业大气污染防治 （1）开展船舶和港口大气污染防治 （2）优化调整货物运输结构 （3）持续加强机动车污染防治 （4）加强油品供应和质量保障 （5）加强非道路移动机械污染防治 （五）严格控制扬尘污染 （1）施工扬尘控制 （2）控制道路交通扬尘污染 （3）推进堆场、码头扬尘污染控制 （4）实施降尘考核 （六）加强服务业和生活污染防治 （1）推动汽修、干洗行业VOCs治理 （2）开展油烟污染防治 （七）推进农业污染防治 （八）实施季节性污染调控 综上，在执行以上近期污染防治任务的基础上，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1 环境空气质量标准 根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划的通知》(锡政办[2011]300号文件)，本项目所在地为二类区空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准；苯乙烯、丙烯腈执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）附录D中相关标准限值，1，3-丁二烯执行《前苏联前苏联居民区大气中有害物质的最高允许浓度》中的相关要求。详见表4-1。 环境质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 24小时平均 150ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 1小时平均 500ug/m3 NO2 24小时平均 80ug/m3 1小时平均 200ug/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160ug/m3 1小时平均 200ug/m3 PM10 年平均 70ug/m3 24小时平均 150ug/m3 1小时平均 450ug/m3* PM2.5 年平均 35ug/m3 24小时平均 75ug/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放》详解中关于非甲烷总烃的推荐值 苯乙烯 一次 10ug/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 丙烯腈 一次 50 ug/m3 1,3-丁二烯 最高允许浓度 3 mg/m3 前苏联居民区大气中有害物质的最高允许浓度 注*：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于没有小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值，取8小时平均浓度限值的二倍值。 2地表水环境质量 本项目污水排入梅村水处理厂，其纳污水体为梅花港，按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月)的要求，梅花港水环境功能区远期(2020年)为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类水体，其中《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)未列入项目悬浮物(SS)参考执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)中的四级标准，详见表4-2。 地表水环境质量标准主要项目标准限值 水域名 执行标准 表号及标准 污染物指标 单位 标准限值 梅花港 GB3838-2002 Ⅳ类水体 pH 无量纲 6-9 COD mg/L ≤30 NH3-N ≤1.5 TP ≤0.3 TN ≤1.5 SL63-94 四级标准 SS ≤60 3 声环境质量标准 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发[2018]157号）的规定，该区域声环境功能区划分为3类区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区标准限值，具体见表4-3。 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类环境噪声标准 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1 废气 施工期： 本项目施工期废气主要为颗粒物，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。 项目施工期废气排放标准 污染物名称 无组织 标准来源 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 1.0 GB16297-1996 运营期： 本项目运营期废气主要为非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯以及食堂油烟，有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准。无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、1,3-丁二烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，丙烯腈执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的标准。具体情况见表4-5。 项目废气排放标准 污染物 限值（mg/m3） 适用的合成树脂类型 企业边界大气污染物浓度限值 标准来源 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 4.0 GB31572-2015、 GB14554-1993、 GB16297-1996 颗粒物 30 1.0 苯乙烯 20 ABS树脂 5.0 丙烯腈 0.5 ABS树脂 0.6 1,3-丁二烯 1.0 ABS树脂 / 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 0.3 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。具体见表4-6。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 GB37822-2019 20 监控点处任意一次浓度值 食堂厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准限值。 油烟排放标准 项目 名称 项目灶头数（个） 划分 规模 对应排气罩灶面总投影面积（m2） 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去 除效率（%） 厨房 ≥6 大型 ≥6.6 2.0 85 ≥3，<6 中型 ≥3.3，<6.6 75 ≥1，<3 小型 ≥1.1，<3.3 60 2 废水 本项目施工期、运营期污水排入排污管网，接管梅村水处理厂，最终排入梅花港。梅村水处理厂废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未列入项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准；尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，SS、动植物油排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 具体数值见表4-8。 废水排放标准限值表 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 COD 500 SS 400 动植物油 100 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 的A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 尾水排放标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准 COD 50 NH3-N 4（6） TN 12（15） TP 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准 SS 10 动植物油 1 注：括号外数值为水温〉12℃时的控制指标，括号内数字为水温≤12℃时的控制指标。 3 噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准。详见表4-9。 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 时期 执行标准 标准限值 昼间 夜间 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 65 55 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 4 固废 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制标准 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）中规定的三级保护区。 废水：本项目废水最终排放总量已纳入梅村水处理厂的排污总量，可以在梅村水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目废气污染物排放总量在梅村街道区域内平衡。 固废：零排放。 项目污染物排放总量申请指标(t/a) 污染物名称 原项目排放量 本项目排放量 “以新带老”削减量 全厂排放量 排放增减量 废气 有组织 颗粒物 0 0.0969 0 0.0969 +0.0969 非甲烷总烃 0.0193 0.1818 0.0193 0.1818 +0.1625 苯乙烯 0 0.0096 0 0.0096 +0.0096 丙烯腈 0 0.0053 0 0.0053 +0.0053 1,3-丁二烯 0 0.0064 0 0.0064 +0.0064 油烟 0.006 0.0048 0.006 0.0048 -0.0012 环己酮 0.0085 0 0.0085 0 -0.0085 无组织 颗粒物 0.0135 0.1077 0.0135 0.1077 +0.0942 非甲烷总烃 0.0503 0.202 0.0503 0.202 +0.1517 苯乙烯 0 0.0107 0 0.0107 +0.0107 丙烯腈 0 0.0059 0 0.0059 +0.0059 1,3-丁二烯 0 0.0071 0 0.0071 +0.0071 环己酮 0.0013 0 0.0013 0 -0.0013 废水 废水量 1658 8850 1658 8850 +7192 COD 0.622 3.1088 0.622 3.1088 +2.7108 SS 0.398 1.956 0.398 1.956 +1.558 氨氮 0.05 0.306 0.05 0.306 +0.256 总磷 0.008 0.0383 0.008 0.0383 +0.0303 总氮 0.066 0.459 0.066 0.459 +0.393 动植物油 0.051 0.306 0.051 0.306 +0.255 固废 / |

# 建设项目工程分析

1、施工期工程分析： （1）施工流程图 *说明：附属工程包括道路、绿化、围墙、生活污水处理设施、窨井、下水道等。 施工期工艺流程图 工艺流程简述： 填土、夯实： 填土施工时，一般将软土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分批压碾，压碾时需浇水润湿填土以利于夯实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 填土地过程中会产生施工机械的噪声、扬尘、施工车辆排放的尾气（主要是氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物）和施工人员的生活污水。 现浇钢砼柱、梁： 根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。 混凝土的拌制有自落式和强制式搅拌机二种，向搅拌机料斗中依次加入砂、水泥、石子和水，装料量为搅拌几何容积的1/2～1/3。拌制完毕，根据浇注量、运输距离等选用运输工具，尽可能及时连续进行灌筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。 该工序产生的污染物主要是搅拌机产生的噪声、施工车辆排放的尾气、拌制混凝土的粉尘及砂浆水、养护用水和工人的生活污水、废钢筋等。 砖墙砌筑： 施工过程中，现场均使用预拌干混砂浆进行调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。产生的主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气、拌制砂浆水和工人的生活污水、碎砖和废砂等固废。 门窗制作： 利用各种加工器械对木材、塑钢等材料按图进行加工。主要污染物是加工器械产生的噪声，工人的生活污水，各种废弃的下角料等固废。 屋面制作： 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20—30毫米厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。主要污染物是搅拌机的噪声、拌制砂浆水和人工的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。 抹灰、贴面： 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，内墙用1：2水泥砂浆。主要污染物是搅拌机的噪声、拌制砂浆时的砂浆水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。 附属工程建设： 包括道路、绿化、围墙、地埋式生活污水处理设施、窨井，下水道等施工。主要污染物是施工机械的噪声、扬尘、拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下脚料等固废。 （2）施工期污染源分析 1、排污特征 本项目施工期主要的产污环节和排污特征见表5-1。 本项目施工期主要产污环节和排污特征 类别 产生点 污染物 产生特征 去向 废气 施工期废气 施工过程 粉尘 间断 无组织排放 运输车辆及施工机械 CO、NOx 连续 无组织排放 废水 施工期废水 施工过程 COD、SS、石油类 间断 经隔油池或沉淀池处理回用于施工 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮 间断 经化粪池预处理后接管梅村水处理厂 噪声 施工期噪声 机械设备 噪声 连续 设置隔音屏障、距离衰减 运输车辆 噪声 连续 固体废物 施工期固废 施工 建筑垃圾 间断 及时进行清运、填埋或回填 施工人员生活 生活垃圾 间断 由环卫部门统一清运处理 2、施工期主要污染工序 ①施工期废水 施工期间的主要废水来自于施工人员的生活污水。根据估算，工程现场约有各类工人、管理人员100人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按100L/人·d计算，施工人员的生活用水量为10t/d，本项目施工期预计为24个月，按700天计，则整个施工期用水量约为7000t，排污系数按用水量的85%计，则施工期生活污水排放量为5950t/a，废水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，由临时厕所收集，经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂处理。 此外，施工期间各类机械、汽车在冲洗或者跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水，施工砂石冲洗废水及地基开挖的地下水渗出水含有大量易于沉淀的悬浮物。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为2000mg/L，石油类为15mg/L。根据建筑用水标准，建筑面积用水量按1.5t/m2计，施工期施工废水经隔油池和沉淀池处理后回用于建筑施工。 ②施工期废气 a、尾气：施工机械、运输车辆排放的燃油尾气对大气环境有一定影响，其排放的污染物主要为NOx、CO、碳氢化合物等。对于载重工程运输车辆，一般其单车污染物排放量分别为CO：815.13g/100km；NOx：1340.44g/100km；碳氢化合物134.0g/100km。 b、扬尘：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输等施工过程都会产生大量的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达1.5～30mg/m3。可将回用水喷洒抑尘，以减少扬尘污染。 ③施工期噪声 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表5-2，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)，施工期噪声声源强度见表5-2。 施工机械设备噪声值 施工阶段 声源 声源特点 声源强度 dB（A） 排放方式 打桩阶段 打桩机 不稳态源 95-105 连续 土石方阶段 挖土机 不稳态源 78-95 间断 冲击机 不稳态源 95 连续 空压机 固定稳态源 75-85 连续 卷扬机 固定稳态源 90-100 间断 压缩机 固定稳态源 75-88 连续 底板与结构阶段 混凝土输送泵 固定稳态源 90 连续 振捣器 不稳态源 90-95 连续 电锯 不稳态源 90-95 间断 电焊机 不稳态源 90-95 间断 空压机 固定稳态源 75-85 连续 装修、安装阶段 电钻 不稳态源 90-95 间断 电锤 不稳态源 90-95 间断 手工钻 不稳态源 90-95 间断 无齿锯 不稳态源 90 间断 多功能木工刨 固定稳态源 80-90 间断 云石机 不稳态源 80-90 间断 角向磨光机 不稳态源 80-90 间断 施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 ④施工期固体废弃物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。生活垃圾按现场施工人员日产生生活垃圾0.3kg/人计，施工期日产生的生活垃圾30kg/d，整个施工期间的产生量为21吨。施工的建筑垃圾量较小，为施工材料的边角余料和包装材料，建筑垃圾的产生量预计为40吨。 2、运营期工程分析 （一）运营期生产工艺流程简述 婴儿喂养产品生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）拌料：将外购塑料粒子、色母、色粉根据设计比例要求称取合适重量物品，加入拌料机，通过拌料机将不同粒度粒子搅拌混合均匀，搅拌机密闭，考虑开关门、倒入、取出时少量颗粒物溢出。此工序产生颗粒物（G1）。 （2）加热成型：拌匀后的原料经注塑机、奶瓶机等电加热至熔融后注塑成型，温度控制在180~210℃，成型后冷却至30~50℃，采用水循环间接冷却，定期补充损耗水，冷却水定期更换。本工序需使用脱模剂、酒精、防锈剂等对注塑模具进行清理擦拭维护。此工序产生有机废气（G2），冷却废水（W1）。 （3）激光打标：将成型后的半成品使用机器人直接放入打标机内打印铭牌，图案一次成型。此工序产生少量颗粒物（G3）。 （4）移印：将成型后的半成品放入移印机内印刷数字或者图形，移印工段使用水性油墨，水性油墨与水按3:1比例混合。此工序产生有机废气（G4）以及废包装桶（S1）。 （5）热转印：把热转印花膜（印纸）安装到热转印机上加热对半成品进行印制图形或数字，图案一次成型，热转印加热温度可调，温度控制在180~200℃。此工序产生有机废气（G5）以及废印纸（S2）。 （6）组装：将印好的半成品根据产品不同选择与外购成套真空泵、线路板、电池、适配器等组装到一体，制成成品。 （7）检验：将组装好的成品进行检验测试，有不合格产品产生，不合格产品将组装件真空泵、线路板、电池、适配器等拆出后回用，塑料件粉碎后外卖资源利用，此过程产生颗粒物（G6）、废塑料（S3）、噪声（N1）。 （8）包装入库：检验合格的成品包装入库。 （二）水量平衡 本项目用水主要为水性油墨调配用水、冷却用水和职工生活用水。 （1）水性油墨调配用水：移印工序使用水性油墨进行印刷，水性油墨原液用量为0.085t/a，使用前，与水按3:1的比例混合，则配制水性油墨用水量为0.028t/a。 （2）冷却用水：本项目注塑工序使用自来水间接冷却，供水水泵流量100m3/h，年工作7200h，则循环量720000m3。蒸发损耗按循环量1%计算，冷却水循环使用，定期更换，根据同行业类比，排放量1200吨/年。本项目冷却废水由加热成型工序间接冷却产生，冷却过程不添加任何添加剂、阻垢剂等，冷却废水排入污水管网接入梅村水处理厂处理。 （3）生活用水：本项目设食堂、厕所，结合无锡新区当地经济发展水平，生活用水采用100L/人·天计。本项目员工300人，年生产300天，生活用水量为9000t/a，损耗量按15%计，生活污水量约为7650t/a。 本项目水量平衡见下图。 本项目水量平衡图（单位t/a） （三）主要污染工序 （1）废气 本项目废气主要为拌料产生的颗粒物G1、加热成型产生的有机废气G2、激光打标产生的颗粒物G3、移印产生的有机废气G4、热转印产生的有机废气G5、粉碎产生的颗粒物G6以及食堂油烟G7。 ①拌料、粉碎颗粒物（G1、G6） 本项目塑料粒子使用前，需按照设计比例进行混合拌料，拌料过程密闭。本项目大多数为颗粒较大的粒子，仅使用少量色粉，考虑搅拌机开关过程有少量粉尘溢出，产生颗粒物按色粉用量10%计算，则拌料产生颗粒物0.03t/a。 本项目共计使用塑料粒子、色母、色粉465.2t/a，产生废塑料5t/a，废塑料经粉碎机粉碎后，给物资单位回收。粉碎过程敞开，有粉尘产生，粉尘产生量按20%计算，以颗粒物计，则产生颗粒物1t/a。 本项目拌料、粉碎共计产生颗粒物1.03t/a，颗粒物经集气罩收集，收集效率90%，经布袋除尘器处理，处理效率90%，于一根15米高排气筒（FQ-01）排放，工作时间1200h，风机风量12000m3/h。 ②激光打标产生的颗粒物G3 本项目激光打标工序有颗粒物产生，根据原项目类比分析，激光打标工序烟尘产生量按塑料的0.01%重量计，本项目塑料用量465.2t/a，则颗粒物产生量为0.0465t/a。 ③加热成型、移印、热转印产生的有机废气（G2、G4、G5） 本项目使用ABS粒子100t/a，PP粒子350t/a，PC粒子9t/a，TPE粒子0.9t/a，色母5 t/a，色粉0.3 t/a。本项目注塑温度180~210℃，低于ABS 塑料分解温度（270℃以上），低于PP塑料分解温度（350℃以上），低于PC塑料分解温度（320℃以上），低于TPE塑料分解温度（270℃以上）。故本项目加热成型过程中塑料粒子不会热分解，但是由于热挤压等外力作用，分子键断裂会产生有利的有机废气单体。根据浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法，按照其他塑料制品制造工序，单位排放系数为2.368kg/t原料。 本项目使用的ABS粒子又名丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粒子，由丙烯腈（25%）、1,3-丁二烯（30%）、苯乙烯（45%）单体共聚而成，ABS断键可能会产生丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯，热分解可能会产生甲苯乙苯，由于本项目注塑温度低于ABS塑料粒子热分解温度，故本报告不考虑热分解产生的甲苯和乙苯，仅考虑丙烯腈、1,3-丁二烯和苯乙烯。 本项目使用的PC粒子由双酚A（30%）及氧氯化碳（70%）合成。分子式为（C15H16O3·CH2O3）x，查阅《聚碳酸酯的热降解》（周文君等）相关资料，聚碳酸酯的主要热降解产物中含有一个或两个苯环，可将产物划分为3类：苯酚类、醚类和碳酸酯类，由于本项目PC粒子使用量9t/a，使用量较少，产生的废气中酚类、氯苯类、二氯甲烷含量极少，可忽略不计，本报告仅分析非甲烷总烃。 本项目使用的PP粒子为聚丙烯塑料粒子，使用的TPE粒子为热塑性弹性体，以及色母、色粉加热成型过程产生的废气均以非甲烷总烃计。 综上，本项目加热成型过程废气污染物产生情况见下表5-3所示： 本项目加热成型废气种类、产污系数及废气产生量 塑料种类 成分 污染因子 产污系数 年用量t/a 废气产生量t/a ABS 丙烯腈、1.3-丁二烯和苯乙烯三元共聚物 非甲烷总烃 2.368kg/t 100 0.2368 其中 丙烯腈 0.0592 1,3-丁二烯 0.071 苯乙烯 0.1066 PP 聚丙烯等 非甲烷总烃 350 0.8288 PC 双酚A、氧氯化碳合成 非甲烷总烃 9 0.0213 TPE 热塑性弹性体 非甲烷总烃 0.9 0.0021 色母 / 非甲烷总烃 5 0.0118 色粉 / 非甲烷总烃 0.3 0.0007 根据上表，本项目注塑工序产生的废气产生量为非甲烷总烃1.1015t/a（包括苯乙烯0.1066t/a、丙烯腈0.0592t/a、1,3-丁二烯0.071t/a）。 本项目模具维护需使用脱模剂0.048t/a、酒精0.75t/a、防锈剂0.144t/a，脱模剂成分为润滑添加剂15%、石油溶剂15%、表面活性剂10%、丙丁烷60%，考虑脱模剂全挥发，则产生有机废气0.048t/a。防锈剂成分丁醚50%、液化石油气40%、矽油10%，考虑丁醚全挥发，则产生有机废气0.072t/a。考虑酒精使用全挥发，则产生有机废气0.75t/a。综上，模具维护共计产生有机废气0.87t/a，以非甲烷总烃计。 本项目移印使用水性油墨由水性丙烯酸树脂42-48%、助剂0.5-1%、颜料黑8-15%、水40-60%组成。根据MSDS信息分析可知其中挥发性组分含量≤12.5%，参照同行业类比，挥发量以水性油墨使用量的10%计算有机废气，则产生有机废气0.0085吨/年，以非甲烷总烃计。 本项目热转印温度控制在180~200℃，考虑加热过程，使印纸微微熔化，产生少量有机废气，废气产生量按印纸使用量的10%计算，则产生有机废气0.04t/a，以非甲烷总烃计。 综上，本项目加热成型、移印、热转印产生非甲烷总烃2.02t/a（包括苯乙烯0.1066t/a、丙烯腈0.0592t/a、1,3-丁二烯0.071t/a），激光打标产生颗粒物0.0465t/a。废气经集气罩收集，收集效率90%，过滤棉+二级活性炭处理后，处理效率90%，尾气于一根15米高排气筒（FQ-02）排放。 ④食堂油烟G7 本项目建成后食堂废气主要来源于食堂燃用的天然气燃烧废气及油烟废气。食堂采用清洁能源天然气作为燃料，天然气为清洁能源，其燃烧废气对大气环境影响较小，故食堂废气只考虑油烟废气。食堂设置2个灶头，属小型规模，本项目就餐人数约200人/天。烹饪过程中有油烟产生，食用油用量平均按照0.02kg/人·天，则食用油用量1.2t/a，食用油在烹饪过程中油烟产生量约为使用量的1%，则油烟产生量0.012t/a，本项目设置1台油烟净化装置，净化效率不低于60%，食堂油烟经油烟净化器净化后于屋顶排放（FQ-03）。油烟净化器风机风量5000m3/h，烹饪时间按600h/a计。

本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 排气量 (m3/h) 排气时间 捕集率 (%) 产生状况 治理措施 去除效率(%) 排放状况 排气筒参数 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 高度 (m) 直径 (m) 温度 (℃) 编号 拌料、粉碎 颗粒物 12000 1200 90 64.3750 0.7725 0.9270 布袋除尘 90 6.4375 0.0773 0.0927 15 0.6 25 FQ-01 激光打标、加热成型、移印、热转印 颗粒物 22000 7200 90 0.2642 0.0058 0.0419 过滤棉+二级活性炭 90 0.0264 0.0006 0.0042 15 0.8 25 FQ-02 非甲烷总烃 7200 90 11.4773 0.2525 1.8180 90 1.1477 0.0253 0.1818 其中 苯乙烯 7200 90 0.6057 0.0133 0.0959 90 0.0606 0.0013 0.0096 丙烯腈 7200 90 0.3364 0.0074 0.0533 90 0.0336 0.0007 0.0053 1,3-丁二烯 7200 90 0.4034 0.0089 0.0639 90 0.0403 0.0009 0.0064 食堂 油烟 5000 600 / 4 0.02 0.012 油雾净化器 60 1.6 0.008 0.0048 15 / / FQ-03

本项目无组织废气产生源强见下表。 本项目无组织产生源强一览表 污染工序 （编号） 污染物 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放时间 拌料、粉碎、激光打标、加热成型、移印、热转印 颗粒物 0.1077 0.1077 0.015 7200 非甲烷总烃 0.202 0.202 0.0281 苯乙烯 0.0107 0.0107 0.0015 丙烯腈 0.0059 0.0059 0.0008 1,3-丁二烯 0.0071 0.0071 0.001 （2）废水 本项目废水主要为员工产生的生活污水以及冷却废水，生活污水7650t/a经化粪池、隔油池预处理后与冷却废水1200t/a一起接管梅村水处理厂进行集中处理。 本项目废水产生源强见表5-6。 本项目废水产生源强表 污染源名称 废水量（t/a） 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量（t/a） 拟采取的处理方式 生活污水 7650 COD 500 3.825 生活污水经化粪池预处理后，与冷却废水一起排入污水管网，接管至梅村水处理厂进行集中处理 SS 400 3.06 氨氮 40 0.306 TP 5 0.0383 TN 60 0.459 动植物油 100 0.765 冷却废水 1200 COD 200 0.24 SS 100 0.12 合计 8850 COD 459.32 4.065 生活污水经化粪池、隔油池预处理后，与冷却废水一起排入污水管网，接管至梅村水处理厂进行集中处理 SS 359.32 3.18 氨氮 34.58 0.306 TP 4.33 0.0383 TN 51.86 0.459 动植物油 86.44 0.765 （3）噪声 本项目主要噪声设备为粉碎机、注塑机、奶瓶机等，位于生产车间内，设备噪声的情况见下表5-7。 本项目主要设备噪声一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 单台设备噪声dB(A) 等效声级dB(A) 位置 距厂界位置(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 粉碎机 35 75 90 生产车间 30 173 110 10 2 注塑机 30 72 87 30 153 110 30 3 奶瓶机 1 72 72 50 153 90 30 4 拌料机 30 75 90 40 170 100 13 5 空气压缩机 4 80 86 40 150 100 33 6 打标机 3 73 78 45 120 95 63 7 打包机 12 73 84 45 123 95 60 8 移印机 10 75 85 35 150 105 33 9 热转印机 3 75 80 40 153 100 30 10 冷却水塔 1 80 80 50 140 90 43 11 风机 3 80 85 55 135 85 48 （4）固体废弃物 a、本项目副产物产生情况 本项目产生固废主要为原料包装产生的废包装桶（S1）、热转印产生的废印纸（S2）、检验产生的废塑料（S3）、废气处理设施产生的废过滤棉（S4）、废活性炭（S5）、收集的粉尘（S6）、设备维护产生的废油（S7）、模具清理产生的废抹布（S8）和员工生活垃圾（S9）、食堂泔水（S10）。 本项目副产物产生情况见表5-8。 本项目副产物产生源强表 污染源编号 污染源 固废名称 产生量（t/a） 源强核算依据 S1 原料 废包装桶 0.05 根据同行业类比 S2 热转印 废印纸 0.35 根据同行业类比 S3 检验 废塑料 5 根据同行业类比 S4 废气设施 废过滤棉 0.2 根据同行业类比 S5 废活性炭 7.6362 每千克活性炭吸附约0.3千克有机废气，根据吸附废气量1.6362t/a，需活性炭5.454t/a，活性炭填充2t，根据更换周期，一年更换三次，则产生废活性炭7.6362吨/年（包含废气吸附量1.6362t/a） S6 收集粉尘 0.8343 拌料、粉碎产生颗粒物1.03t/a，集气罩收集90%，布袋除尘器处理90%，则布袋除尘器收集的粉尘0.8343t/a S7 设备维护 废油 0.5 根据同行业类比 S8 模具清理 废抹布 1 根据同行业类比 S9 员工 生活垃圾 36 全厂员工300人，产生的生活垃圾按 0.4kg/（人·天）计 S10 员工 食堂泔水 12 按照每人每天产生0.2kg计 b、副产物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判断结果详见表5-9所示。 本项目固体废物鉴别结果一览表汇总表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 是否属于固体废物 是 否 判定依据 废包装桶 原料 固态 有机物等 0.05 √ - 4.1-c 废印纸 热转印 固态 有机物、纸 0.35 √ - 4.2-a 废塑料 检验 固态 塑料 5 √ - 4.2-a 废过滤棉 废气设施 固态 有机物、棉 0.2 √ - 4.3-l 废活性炭 固态 有机物、活性炭 7.6362 √ - 4.3-l 收集粉尘 固态 塑料粉 0.8343 √ - 4.3-a 废抹布 模具清理 固态 有机物 1 √ - 4.1-h 生活垃圾 员工 固态 纸等 36 √ - 4.1-i 食堂泔水 固态 餐厨垃圾 12 √ - 4.1-i c.危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-10所示。 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量(吨/年) 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废塑料 61 -- 5 固态 塑料 -- 持续 产生 -- 物资单位回收 2 收集粉尘 84 -- 0.8343 固态 塑料粉 -- -- 3 废包装桶 HW49 900-041-49 0.05 固态 油墨 油墨 T/In 委托资质单位处置 4 废印纸 HW49 900-047-49 0.35 固态 有机物、纸 有机物 T/C/I/R 5 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.2 固态 有机物、棉 有机物 T/In 6 废活性炭 HW49 900-039-49 7.6362 固态 有机物、活性炭 有机物 T/In 7 废油 HW08 900-249-08 0.5 液态 油 油 T，I 8 废抹布 HW49 900-041-49 1 固态 有机物 有机物 T/In 9 生活垃圾 99 -- 36 固态 纸等 -- -- 环卫清运 10 食堂泔水 99 -- 12 固态 餐厨垃圾 -- -- 专人回收

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 拌料、粉碎 | 颗粒物 | 64.3750 | 0.9270 | 6.4375 | 0.0773 | 0.0927 | FQ-01 |
|  |  | 激光打标、加热成型、移印、热转印 | 颗粒物 | 0.2642 | 0.0419 | 0.0264 | 0.0006 | 0.0042 | FQ-02 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 11.4773 | 1.818 | 1.1477 | 0.0253 | 0.1818 |  |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.6057 | 0.0959 | 0.0606 | 0.0013 | 0.0096 |  |
|  |  |  | 丙烯腈 | 0.3364 | 0.0533 | 0.0336 | 0.0007 | 0.0053 |  |
|  |  |  | 1,3-丁二烯 | 0.4034 | 0.0639 | 0.0403 | 0.0009 | 0.0064 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 4 | 0.012 | 1.6 | 0.008 | 0.0048 | FQ-03 |
|  | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  | 无组织 | 拌料、粉碎、激光打标、加热成型、移印、热转印 | 颗粒物 | 0.1077 | 0.1077 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.202 | 0.202 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.0107 | 0.0107 |
|  |  |  | 丙烯腈 | 0.0059 | 0.0059 |
|  |  |  | 1,3-丁二烯 | 0.0071 | 0.0071 |
| 水 污 染 物 | 类别 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/l | 产生量t/a | 排放浓度mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 7650 | 500 | 3.825 | 375 | 2.8688 | 生活污水经化粪池、隔油池预处理后与冷却废水一起接管梅村水处理厂集中处理 |
|  |  | SS |  | 400 | 3.06 | 240 | 1.836 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 40 | 0.306 | 40 | 0.306 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0383 | 5 | 0.0383 |  |
|  |  | TN |  | 60 | 0.459 | 60 | 0.459 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 100 | 0.765 | 40 | 0.306 |  |
|  | 冷却废水 | COD | 1200 | 200 | 0.24 | 200 | 0.24 |  |
|  |  | SS |  | 100 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |
|  | 合计 | COD | 8850 | 459.32 | 4.065 | 351.28 | 3.1088 | 生活污水经化粪池、隔油池预处理后与冷却废水一起接管梅村水处理厂集中处理 |
|  |  | SS |  | 359.32 | 3.18 | 221.02 | 1.956 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 34.58 | 0.306 | 34.58 | 0.306 |  |
|  |  | TP |  | 4.33 | 0.0383 | 4.33 | 0.0383 |  |
|  |  | TN |  | 51.86 | 0.459 | 51.86 | 0.459 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 86.44 | 0.765 | 34.58 | 0.306 |  |
| 固体 废物 | 固废分类 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 废塑料 | 5 | 0 | 5 | 0 | 相关单位回收利用 |
|  |  | 收集粉尘 | 0.8343 | 0 | 0.8343 | 0 |  |
|  | 危险固废 | 废包装桶 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 委托资质单位处置 |
|  |  | 废印纸 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 7.6362 | 7.6362 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废油 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废抹布 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 36 | 36 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  |  | 食堂泔水 | 12 | 12 | 0 | 0 | 专人回收 |
| 噪声 | 噪声源 | 等效声级 dB(A) | 影响值 dB(A) |
|  | 粉碎机 | 90 | 低于54.4dB(A) |
|  | 注塑机 | 87 |  |
|  | 奶瓶机 | 72 |  |
|  | 拌料机 | 90 |  |
|  | 空气压缩机 | 86 |  |
|  | 打标机 | 78 |  |
|  | 打包机 | 84 |  |
|  | 移印机 | 85 |  |
|  | 热转印机 | 80 |  |
|  | 冷却水塔 | 80 |  |
|  | 风机 | 85 |  |
| 主要生态影响： 无。 |

# 环境影响分析

1 施工期环境影响分析 本项目建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。 施工期噪声环境影响分析 现场施工机械设备噪声较高，而且实施施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 施工期大气环境影响分析 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。根据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/Nm3。 本项目施工时必须做到： （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； （4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 施工期废水环境影响分析 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 施工垃圾的环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； （2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高设备噪声作业时间，夜间不得进行打桩作业； （4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； （5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒至固定场所。 2 营运期环境影响分析 根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表7-1。 评价范围一览表 评价内容 评价范围 大气（二级） 项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域 地表水（三级B） 梅村水处理厂排污口上游500米至排污口下游1500米 噪声（三级） 项目边界向外200米 地下水（Ⅳ类） 不做评价 土壤（Ⅲ类） 不做评价 风险评价（简单分析） 简单分析 2.1 地表水环境影响分析 本项目废水主要为员工产生的生活污水以及冷却废水，生活污水7650t/a经化粪池、隔油池预处理后与冷却废水1200t/a一起接管梅村水处理厂进行集中处理。属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境（HJ2.3-2018）》评价等级判定，不排放到外环境或者排放方式属于间接排放的，评价等级判定为三级B。 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥10000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目废水主要为员工生活产生的生活污水以及冷却废水。生活污水经化粪池、隔油池预处理后，各污染物排放浓度分别为COD375mg/L、SS240mg/L、氨氮40mg/L、TN60mg/L、TP5mg/L、动植物油40mg/L，与冷却废水各污染物排放浓度分别为COD200mg/L、SS100mg/L，其中COD、SS达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100mg/L，氨氮、TP、TN达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中表1A级标准：氨氮≤45mg/L、TP≤8mg/L、TN≤70mg/L的标准，接入梅村水处理厂集中处理，尾水最终排入梅花港。本项目水污染物排放情况见表7-3～7-7。 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 进入城市污水处理厂 连续、稳定 TW001 化粪池、隔油池 沉淀+厌氧 WS-001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 冷却废水 COD、SS / / / 废水间接排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 WS-001 120.459637 31.570625 0.885 污水处理厂 连续、稳定 / 梅村水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 4（6） 总磷 0.5 总氮 12（15） 动植物油 1 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 名称 浓度限值（mg/L） 1 WS-001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 500 SS 400 动植物油 100 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级 45 总磷 8 总氮 70 申请废水污染物排放量 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 WS-001 废水量 / 27.9 8850 COD 351.28 0.0104 3.1088 SS 221.02 0.00652 1.956 氨氮 34.58 0.00102 0.306 总磷 4.33 0.00013 0.0383 总氮 51.86 0.00153 0.459 动植物油 34.58 0.00102 0.306 全厂排放口合计 废水量 8850 COD 3.1088 SS 1.956 氨氮 0.306 总磷 0.0383 总氮 0.459 动植物油 0.306 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放√；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A□；三级B√ 一级 □；二级 □；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季√；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他√ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季√；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季√；夏季□；秋季□；冬季□ （pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮） 监测断面或点位个数（1）个 现状评价 评价范围 河流：长度（5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类√；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（Ⅳ类） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季√；夏季□；秋季□；冬季( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标□水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ 达标区√ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季√；夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期√；服务期满后□正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式√：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源√ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标√ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 3.1088 351.28 SS 1.956 221.02 氨氮 0.306 34.58 总磷 0.0383 4.33 总氮 0.459 51.86 动植物油 0.306 34.58 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施√；其他□ 监测计划 / 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动√；自动□；无监测□ 监测点位 （/） （污水排放口） 监测因子 （/） （COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油） 评价结论 可以接受√；不可以接受□ 项目处于梅村水处理厂的服务范围。梅村水处理厂一期工程于2008年进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年11月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2009年12月通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，并于2012年10月通过环保验收；三期二阶段工程采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d，于2012年开工建设，并于2013年12月通过环保验收；四期扩建工程项目采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d，于2016年5月建成投运，目前总规模达到13.5万m3/d。本项目废水排入梅村水处理厂处理，在确保拟建项目废水能够达到污水处理厂接管标准的前提下，本项目废水能够被梅村水处理厂接管。 根据梅村水处理厂评价结论可知：项目废水处理达标排放对梅花港水污染物COD的浓度增加量不大，对排污口下游水质的影响较小。 本项目废水经上述方法妥善处理后对周围水环境基本无影响。 2.2 大气环境影响分析 ①污染源调查 A.生产废气 本项目拌料、粉碎工艺产生的颗粒物经集气罩收集布袋除尘器处理后，尾气经一根15m高排气筒（FQ-01）排放；激光打标、加热成型、移印、热转印工艺产生的废气经集气罩收集二级活性炭处理后，尾气经一根15m高排气筒（FQ-02）排放；食堂油烟经油雾净化器处理，尾气经一根15m高排气筒（FQ-03）排放。未被捕集废气于车间内无组织排放。 大气污染源点源参数调查清单见表7-8，面源参数调查清单见表7-9。 大气点源参数调查清单 点源编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气流速（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物 排放速率（kg/h） FQ-01 排气筒 -75 130 / 15 0.6 11.8 25 1200 正常 颗粒物 0.0773 FQ-02 排气筒 -40 180 / 15 0.8 12.2 25 7200 正常 颗粒物 0.0006 非甲烷总烃 0.0253 苯乙烯 0.0013 丙烯腈 0.0007 1,3-丁二烯 0.0009 大气面源参数调查清单（矩形面罩） 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物 排放速率（kg/h） 厂区 0 0 / 100 140 25 10 7200 正常 颗粒物 0.015 正常 非甲烷总烃 0.0281 正常 苯乙烯 0.0015 正常 丙烯腈 0.0008 正常 1,3-丁二烯 0.001 B.食堂油烟 本项目食堂共设2个标准灶台，风机风量为5000m3/h，每天工作2个小时，每年均工作300天，油烟净化装置净化效率≥60%，则油烟经处理后，排放口（FQ-03）的油烟排放量为0.0048t/a，排放浓度1.6mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型饮食业标准：排放油烟≤2mg/m3，净化设施最低去除效率≥60%，对周围大气环境影响较小。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），饮食业单位所在建筑高度小于等于15m时，油烟排放口高出屋顶。本项目食堂烟囱（FQ-03）高度需高于所在建筑屋顶。 ②估算模式及参数选取 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐的估算模型Aerscreen预测软件进行估算预测，参数见表。 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市选项时)/万人 655.3 最高环境温度/℃ 39.7 最低环境温度/℃ -6.9 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 √是 □否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线烟熏 考虑岸线烟熏 □是 √否 考虑距离/km / 岸线方向/° / ③废气预测结果分析 废气对环境的影响采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐的估算模型Aerscreen预测软件进行估算预测。计算结果见表7-11。 废气正常排放时估算模式计算结果表 污染源 污染物名称 最大落地浓度（mg/m3） 占标率 （%） 标准值（mg/m3） 下风向最大浓度距离（米） 北头许家村（270米） 落地浓度（mg/m3） FQ-01 颗粒物 0.0136 3.01 0.45 100 0.0073 FQ-02 颗粒物 0.000105 0.02 0.45 104 0.0000568 非甲烷总烃 0.00444 0.22 2.0 104 0.00239 苯乙烯 0.000228 2.28 0.01 104 0.000123 丙烯腈 0.000123 0.25 0.05 104 0.000066 1,3-丁二烯 0.000158 0.01 3 104 0.000085 厂区 （无组织） 颗粒物 0.00222 0.49 0.45 144 0.00169 非甲烷总烃 0.00417 0.21 2.0 144 0.00311 苯乙烯 0.000222 2.22 0.01 144 0.000169 丙烯腈 0.000119 0.24 0.05 144 0.0000898 1,3-丁二烯 0.000148 0 3 144 0.000112 图7-1 排气筒FQ-01废气占标率曲线图 图7-2 排气筒FQ-02废气占标率曲线图 图7-3 无组织废气占标率曲线图 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价判据见表7-12。 大气环境影响评价等级工作等级判别 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据本次Aerscreen模式对主要污染源预测结合，拟建项目各污染因子Pmax为3.01%，Pmax＞1%，因此，确定评价等级为二级。 ④污染物排放量核算 a.有组织排放量核算 本项目有组织排放废气排放量核算详见表7-13。 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排污口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算排放量（t/a） 一般排放口 1 FQ-01 颗粒物 6.4375 0.0773 0.0927 2 FQ-02 颗粒物 0.0264 0.0006 0.0042 3 非甲烷总烃 1.1477 0.0253 0.1818 4 苯乙烯 0.0606 0.0013 0.0096 5 丙烯腈 0.0336 0.0007 0.0053 6 1,3-丁二烯 0.0403 0.0009 0.0064 7 FQ-03 油烟 1.6 0.008 0.0048 一般排放口合计 颗粒物 0.0969 非甲烷总烃 0.1818 苯乙烯 0.0096 丙烯腈 0.0053 1,3-丁二烯 0.0064 油烟 0.0048 有组织排放总计 有组织排放口总计 颗粒物 0.0969 非甲烷总烃 0.1818 苯乙烯 0.0096 丙烯腈 0.0053 1,3-丁二烯 0.0064 油烟 0.0048 b.无组织排放量核算 无组织排放废气排放量核算详见表7-14。 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 全厂 颗粒物 车间自然通风后无组织形式排放 GB31572-2015、 GB14554-1993、 GB16297-1996 1.0 0.1077 2 非甲烷总烃 4.0 0.202 3 苯乙烯 5.0 0.0107 4 丙烯腈 0.6 0.0059 5 1,3-丁二烯 / 0.0071 无组织排放总计 无组织排放口总计 颗粒物 0.1077 非甲烷总烃 0.202 苯乙烯 0.0107 丙烯腈 0.0059 1,3-丁二烯 0.0071 c.大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放核算情况详见表7-15。 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.2046 2 非甲烷总烃 0.3838 3 苯乙烯 0.0203 4 丙烯腈 0.0112 5 1,3-丁二烯 0.0135 6 油烟 0.0048 ⑤卫生防护距离测算 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），建议设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 建设项目的卫生防护距离计算详见下表7-16。 卫生防护距离一览表 污染源位置 污染物 名称 Qc (kg/h) Cm (mg/m3) A B C D r(m) 卫生防护距离(m) L计(m) L 拌料粉粹间、车间一 颗粒物 0.015 0.45 470 0.021 1.85 0.84 93 0.286 50 车间一 非甲烷总烃 0.0281 2.0 470 0.021 1.85 0.84 93 0.105 50 苯乙烯 0.0015 0.01 470 0.021 1.85 0.84 93 1.716 50 丙烯腈 0.0008 0.05 470 0.021 1.85 0.84 93 0.12 50 1,3-丁二烯 0.001 3 470 0.021 1.85 0.84 93 0.001 50 按照上表计算结果，根据卫生防护距离的级差原则，全厂卫生防护距离推荐值为拌料粉碎间外50米、车间一外100米范围。根据现场调查，目前卫生防护距离推荐值内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后在该卫生防护距离范围内也不能建设居民、学校、医院等环境敏感目标。 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO） 其他污染物（非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯） 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测标准□ 主管部门发布的数据标准( 现状补充标准( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C扩建项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h 浓度贡献值 非正常持续时长 （/）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 / 污染源年排放量 颗粒物：（0.2046）t/a，非甲烷总烃：（0.3838）t/a（包含：苯乙烯0.0203t/a，丙烯腈0.0112t/a，1,3-丁二烯0.0135t/a），油烟0.0048t/a 2.3 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中“116、塑料制品制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 本项目不开采地下水资源，也不利用深井等进行地下水的补给。本项目固废暂存场所等均做好防渗措施，防止污染物通过渗漏污染地下水，正常运行情况下对当地的地下水环境影响较小。 因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 2.4 土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见下表： 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 敏感 程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 对照《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目类似于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的其他项目，属于土壤环境影响评价项目类别Ⅲ类项目。 本项目购置位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北的地块27343.1平方米从事生产活动，占地规模属于小型（≤5hm2）；本项目大气污染物最大落地浓度范围144米范围内均为工业企业，土壤环境不敏感；正常生产情况下，本项目不会对土壤环境造成重大影响。 因此，本项目不开展土壤环境影响评价。 2.5 声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所处区域的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2002）中的3类地区，且生产车间周边200米范围内没有声环境敏感目标，受建设项目噪声影响的人口数量变化不大，故本项目声环境影响评价工作等级为三级，仅做简单分析。 本项目主要噪声源为粉碎机、注塑机、奶瓶机等，均位于生产车间内，车间隔声18dB（A）以上，选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点及作为关心点，进行噪声影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A—倍频带衰减，dB（A）； ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中： Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 各声源与厂界噪声预测点之间的距离见表7-19。 各声源与厂界噪声预测点之间的距离 序号 设备名称 数量 (台/套) 单台设备噪声dB(A) 等效声级dB(A) 位置 距厂界位置(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 粉碎机 35 75 90 生产车间 30 173 110 10 2 注塑机 30 72 87 30 153 110 30 3 奶瓶机 1 72 72 50 153 90 30 4 拌料机 30 75 90 40 170 100 13 5 空气压缩机 4 80 86 40 150 100 33 6 打标机 3 73 78 45 120 95 63 7 打包机 12 73 84 45 123 95 60 8 移印机 10 75 85 35 150 105 33 9 热转印机 3 75 80 40 153 100 30 10 冷却水塔 1 80 80 50 140 90 43 11 风机 3 80 85 55 135 85 48 仅考虑距离衰减时各声源对厂界的噪声影响见表7-20。 距离衰减后预测点的影响值 序号 设备名称 等效源强dB(A) 距离衰减后预测点影响值/dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 粉碎机 90 60.5 45.2 49.2 70.0 2 注塑机 87 57.5 43.3 46.2 57.5 3 奶瓶机 72 38.0 28.3 32.9 42.5 4 拌料机 90 58.0 45.4 50.0 67.7 5 空气压缩机 86 54.0 42.5 46.0 55.6 6 打标机 78 44.9 36.4 38.4 42.0 7 打包机 84 50.9 42.2 44.4 48.4 8 移印机 85 54.1 41.5 44.6 54.6 9 热转印机 80 48.0 36.3 40.0 50.5 10 冷却水塔 80 46.0 37.1 40.9 47.3 11 风机 85 50.2 42.4 46.4 51.4 叠加值 - 65 52 56 72 标准限值（昼间） - 65 65 65 65 标准限值（夜间） - 55 55 55 55 由上表可见，仅考虑距离衰减时，东、西、北厂界噪声的预测点影响值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外声环境功能区类别3类标准：昼间噪声≤65dB(A)、夜间噪声≤55dB(A)。 设计降噪量的确定： 为确保厂界噪声达标，各噪声源设计降噪量的确定原则如下： ①以所采用降噪措施的最保守效果确定设计降噪量； ②原则上将计算降噪量加3～5dB作为设计降噪量，以确保声环境质量达标。 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表7-21： 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 噪声源 设计降噪量dB 降噪措施 粉碎机 18 车间墙体隔声，门窗隔声 注塑机 18 奶瓶机 18 拌料机 18 空气压缩机 18 打标机 18 打包机 18 移印机 18 热转印机 18 冷却水塔 18 风机 18 厂界噪声影响预测 噪声源经消声、隔声和距离衰减后，厂界噪声预测结果见表7-22。 厂界噪声预测结果 序号 设备名称 等效源强 dB(A) 噪声源对各厂界的贡献值dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 粉碎机 90 42.5 27.2 31.2 52.0 2 注塑机 87 39.5 25.3 28.2 39.5 3 奶瓶机 72 20.0 10.3 14.9 24.5 4 拌料机 90 40.0 27.4 32.0 49.7 5 空气压缩机 86 36.0 24.5 28.0 37.6 6 打标机 78 26.9 18.4 20.4 24.0 7 打包机 84 32.9 24.2 26.4 30.4 8 移印机 85 36.1 23.5 26.6 36.6 9 热转印机 80 30.0 18.3 22.0 32.5 10 冷却水塔 80 28.0 19.1 22.9 29.3 11 风机 85 32.2 24.4 28.4 33.4 叠加值 - 47 34 38 54 标准限值（昼间） - 65 65 65 65 标准限值（夜间） - 55 55 55 55 从上表可见，本项目主要噪声设备经车间隔声，并经距离衰减后，各声源对厂界噪声的贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB(A)。 因此，全厂噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 2.6 固体废物环境影响分析 1）生活垃圾、食堂泔水 生活垃圾由环卫部门统一清运处置，食堂泔水由专人回收，能够做到日产日清，对环境不会产生不利影响。 2）危险废物 ①危险废物收集暂存的环境影响分析 危险废物贮存场所设置按照《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求设置暂存场所，并分类存放、贮存。危废贮存场所要满足防渗漏等“四防”要求，进行场地防渗处理，如将采用工业地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s，以降低贮存场所本身对环境的影响。 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，加强对危险废物的管理，盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，防止危险废物泄漏。 危险废物贮存场所需按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]327 号）的相关要求设置危险废物环境保护图形标志。 ②危险废物运输环境影响 本项目危废运输易产生影响的污染物主要为废包装桶、废油等，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对本项目运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄露问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物有废包装桶、废油等，其委托有资质单位处置。该处置方式符合环保要求，对周围环境影响较小。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 2.7环境风险分析 危险物质数量与临界量比值 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中： q1、q2、…、qn——每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价导则》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关内容，将项目设计的危险化学品临界量和最大在线总量进行比较，结果如表7-23所示。 危险物质数量及临界量比值（Q） 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 水性油墨 / 0.085 100 0.00085 2 防锈剂 / 0.144 10 0.0144 3 液压油 / 3.6 2500 0.00144 4 去渍油 / 2.4 2500 0.00096 5 废油 / 0.5 2500 0.0002 项目Q值Σ 0.01785 （注：水性油墨临界量参照危害水环境物质（急性毒性类别1），临界量取100。） 根据上表辨识结果可知，（危险化学品）=0.01785，属于Q＜1范畴，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。按照下表确定评价工作等级。 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由上述分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故评价工作等级为简单分析。 环境风险分析 环境风险分析 序号 环境要素 危害和后果 1 大气环境 公司废气处理设施发生故障导致废气事故排放，造成下风向大气环境污染以及废气污染物超标排放。 2 地表水环境 火灾、爆炸救援次生大量消防尾水进入雨水管网，流出厂外造成厂界外地表水环境污染。 生产、贮存过程中因操作不当导致液态化学品或危险废物发生泄漏，进入雨水管网，流出厂外会造成厂界外水体污染。 雨水切断或事故池引流措施失败，事故废水、消防尾水流出厂外造成厂界外水体污染。 3 地下水环境 1、生产、贮存过程中因操作不当导致液态化学品或危险废物发生泄漏，泄漏的液体经土壤进入地下水环境污染地下水。 4 土壤环境 生产、贮存过程中因操作不当导致液态化学品或危险废物发生泄漏，泄漏的液体进入土壤后污染土壤环境。 发生火灾、爆炸或废气事故排放时大量有毒有害气体经沉降后进入土壤污染土壤环境。 环境风险防范措施及应急要求 ①环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 定期组织厂内人员进行消防安全培训。 ②项目环境应急要求 在生产过程中一旦发生火灾时，立刻通知厂内负责人，做到立即报警，停止生产并且充分发挥整体组织功能，在确保人身安全的前提下，用身边的消防器材如泡沫/干粉灭火器等扑救，力争在初期阶段将火扑灭，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所。 分析结论 据分析，本项目主要事故源来自危废仓库和原料仓库等。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 水性油墨、防锈剂等 存在总量（t） 6.729 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 /人 5km范围内人口数/ 万人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） / 人 地表水 地表水环境敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水环境敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100( Q＞100( M 值 M1( M2( M3( M4( P 值 P1( P2( P3( P4 ( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 Ⅳ+( Ⅳ( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析( 工作内容 完成情况 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法( 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m 地表水 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h 地下水 下游厂区边界达到时间 / d 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d 重点风险防范 1、存放化学品的仓库地面均采取防渗防腐措施； 2、危废底部设置泄漏收集设施防止泄漏； 3、厂区雨水接管口设施启闭阀门，发生火灾时关闭雨水接管口阀门，避免消防废水等事故水流向外环境； 4、配备必须的消防物资，定期对厂内人员进行消防安全培训。 评价结论与建议 本项目环境风险可接受，企业须落实本环评各项风险防范措施，运营过程中加强管控，以减少环境风险。 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项 2.8 清洁生产分析 本项目从清洁原材料和清洁能源的使用、废气废水的达标排放以及废物的合理处置等方面来体现清洁生产。 ①本项目生产工艺成熟，污染产生量小。 ②本项目废水接入梅村水处理厂集中处理，废气处理后达标排放。 ③本项目固废均得到了有效的处理和处置，对环境影响轻微。 ④本项目产品无毒无害，符合清洁生产理念。 综上，本项目符合清洁生产要求，基本实现了清洁生产，不会增加对周围环境的影响。

# 八、建设项目拟采取措施及预期处理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 拌料、粉碎 | 颗粒物 | 集气罩收集，布袋除尘处理 | 收集效率90%，处理效率90%，尾气于15米高排气筒（FQ-01）排放 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值 |
|  |  | 激光打标、加热成型、移印、热转印 | 颗粒物 | 集气罩收集，过滤棉+二级活性炭处理 | 收集效率90%，处理效率90%，尾气于15米高排气筒（FQ-02）排放 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  |
|  |  |  | 丙烯腈 |  |  |  |
|  |  |  | 1,3-丁二烯 |  |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 处理效率60%，尾气于15米高排气筒（FQ-03）排放 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 |
|  | 无组织 | 拌料、粉碎、激光打标、加热成型、移印、热转印 | 颗粒物 | 车间内无组织排放 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 1,3-丁二烯 |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的标准 |
|  |  |  | 丙烯腈 |  | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 生活污水 | COD | 经化粪池、隔油池预处理后接管梅村水处理厂 | 达到GB8978-1996表4中的三级标准，其中氨氮、TP、TN达到GB/T31962-2015表1中的A等级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 冷却废水 | COD | 接管梅村水处理厂 |  |
|  |  | SS |  |  |
| 电离辐射和电辐射 | / |
| 固体废弃物 | 检验 | 废塑料 | 相关单位回收利用 | 零排放 |
|  | 废气设施 | 收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | 委托资质单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 原料 | 废包装桶 |  |  |
|  | 热转印 | 废印纸 |  |  |
|  | 设备维护 | 废油 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运、填埋 |  |
|  | 员工 | 食堂泔水 | 专人回收 |  |
| 噪声 | 粉碎机 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 注塑机 |  |  |  |
|  | 奶瓶机 |  |  |  |
|  | 拌料机 |  |  |  |
|  | 空气压缩机 |  |  |  |
|  | 打标机 |  |  |  |
|  | 打包机 |  |  |  |
|  | 移印机 |  |  |  |
|  | 热转印机 |  |  |  |
|  | 冷却水塔 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目产生的废水、废气、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，对生态影响较小。 |
| 1 废气污染防治措施评述 本项目拌料、粉碎产生的颗粒物经集气罩收集，布袋除尘器处理，尾气经一根15m高排气筒（FQ-01）排放；激光打标、加热成型、移印、热转印工艺产生的有机废气、颗粒物经集气罩收集过滤棉+二级活性炭处理后，尾气经一根15m高排气筒（FQ-02）排放；未被捕集废气于车间内无组织排放。食堂油烟经油雾净化器处理，尾气经一根15m高排气筒（FQ-03）排放。 废气处理工艺流程图 （1）过滤棉+二级活性炭 ①工作原理： 过滤棉工作原理：过滤系统采用VF600g立体胶过滤棉，采用先进科技达到片向气流排列方式，能将空气中尘粒等杂物滤去，喷漆表面无尘埃杂物，空气流量大大提高，确保空气洁净。 二级活性炭吸附装置工作原理：是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。 活性炭吸附装置结构与性能见表8-1。 二级活性炭吸附装置的技术性能 序号 项目 技术指标 1 材质 箱体采用304不锈钢 2 配套风机风量（m3/h） 22000 3 填充量（kg/次） 900kg/箱，2箱 4 更换周期 4个月 5 装置数量（套） 1套 6 活性炭参数 外观 颗粒状，平整均匀，无破损 7 比表面积（m2/g） 1000 8 单丝直径（mm） 4 9 灰分（%） 5 10 总比孔容（ml/g） 0.95 11 含碳量（%） 90 12 单位面积重（g/m2） 1050 13 着火点 450 14 吸附阻力（pa） ≤1200 ②治理效率： 根据《无锡科睿坦电子科技有限公司物联网 RFID 电子标签天线生产项目（年产12 亿张物联网 RFID 电子标签天线搬迁扩建项目）竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，该项目人工混合、复合、干燥工序；油墨配置、印刷、烘干工序；印刷机擦拭工序；印版清洗工序产生的乙酸乙酯和非甲烷总烃废气，经集气罩收集后由二级活性炭处理后排放，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率可在 90%以上。 （2）布袋除尘器 ①工作原理： 布袋除尘器是利用多孔的袋状过滤材料从含尘气体中捕集粉尘的一种除尘设备，主要由过滤材料、清灰装置及控制装置、存输灰装置和风机五部分组成。过滤材料的作用是捕集粉尘；清灰装置的作用是定期清理滤袋上的积尘，以保持除尘器的处理能力；控制装置的作用是使除尘器按一定周期、一定程序清灰。布袋除尘器主要特点是除尘效果好、适应性强、便于回收干物料，无废水排放和污泥处理等后遗症。 ②治理效率： 根据《环保设备设计手册——大气污染控制设备》（化学工业出版社出版）第160页可知：袋式除尘器除尘效率一般可达99%以上，本报告保守取90%的去除效率可行。 （3）油雾净化器 高效油烟治理措施：本项目食堂安装油烟净化器处理油烟废气。 基本原理：高效油烟净化器其利用直流电高压电场产生电晕放电现象，对流经净化器的油烟进行电离分解，形成微小荷电的油粒以及烟、尘、水粒子，在经过异极性的平板集尘器时被吸收，最后沉积到净化器的底部储油箱内并经导管排出。同时，由于电晕放电产生的臭氧，具有杀菌除异味作用，这样使油烟得到充分净化。 油烟分离装置工艺图 静电油烟净化器整机结构设计合理，标准模块化设计，提高油粒的捕集及净化效果；能耗小，低噪音；互换性好，安装维护及使用方便。油烟净化效率可符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的净化效率≥60%，排放浓度≤2.0mg/m3的标准，故食堂油烟采用上述工艺处理后可达到GB18483-2001规定的要求，食堂油烟的治理措施可行。 1.2 达标分析 本项目废气产生及排放情况见表8-2。 本项目有组织废气产生及排放情况 污染源 污染因子 排气筒 产生状况 治理措施 排放状况 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 拌料、粉碎 颗粒物 FQ-01 64.3750 0.7725 0.9270 布袋除尘 6.4375 0.0773 0.0927 激光打标、加热成型、移印、热转印 颗粒物 FQ-02 0.2642 0.0058 0.0419 过滤棉+二级活性炭 0.0264 0.0006 0.0042 非甲烷总烃 11.4773 0.2525 1.8180 1.1477 0.0253 0.1818 其中 苯乙烯 0.6057 0.0133 0.0959 0.0606 0.0013 0.0096 丙烯腈 0.3364 0.0074 0.0533 0.0336 0.0007 0.0053 1,3-丁二烯 0.4034 0.0089 0.0639 0.0403 0.0009 0.0064 食堂 油烟 FQ-03 4 0.02 0.012 油雾净化器 1.6 0.008 0.0048 单位产品非甲烷总烃排放量 全厂产品产能（t/a） 非甲烷总烃排放量（t/a） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/a） 执行限值（kg/a） 464.7 0.099 0.2 0.3 （注：非甲烷总烃排放量按塑料粒子加热成型过程排放量计算。） 由上表可知，颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯排放浓度能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求。项目建成后，单位产品非甲烷总烃排放量为0.2kg/t产品，在《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中单位产品非甲烷总烃排放限值内。 无组织废气经预测边界外最大浓度见表8-4。 无组织废气正常排放时估算模式计算结果表 污染源 污染物名称 最大落地浓度（mg/m3） 占标率 （%） 标准值（mg/m3） 下风向最大浓度距离（米） 全厂 颗粒物 0.00222 0.49 1.0 144 非甲烷总烃 0.00417 0.21 4.0 144 苯乙烯 0.000222 2.22 5.0 144 丙烯腈 0.000119 0.24 0.6 144 1,3-丁二烯 0.000148 0 / 144 根据上表，无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、1,3-丁二烯最大落地浓度能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，丙烯腈最大落地浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，苯乙烯最大落地浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的标准。 通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，使厂区内无组织排放源排放的非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值：NMHC≤6mg/m3（监控点处1h 平均浓度）、NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）。 废水污染防治措施评述 废水来源 本项目建成后，生活污水经化粪池、隔油池预处理后与冷却废水一起接管梅村水处理厂集中处理。 污水处理厂概况 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000 平方米。 梅村水处理厂现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再扩建5.0×104m3/d（一阶段先实施3.0×104m3/d，二阶段实施2.0×104m3/d），四期扩建2.5×104m3/d，总处理规模13.5万m3/d。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008 年正式运行，并于2008年6 月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11日通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d；四期扩建工程项目采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d；现状已经具备13.5万吨/日的处理能力。 梅村水处理厂一期工程提标升级后COD、氨氮、TN、TP等主要指标执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）：即pH在6~9之间、COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂二期、三期工程的尾水作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港，尾水的COD、BOD5 执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质要求；SS、氨氮、TN、TP应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表1中的一级A 标准的要求：即pH在6~9之间、COD≤30mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 ①污水处理工艺 梅村污水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O-SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O-SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。升级改造后的污水处理工艺见图8-2。 污水处理厂一期废水处理工艺流程简图 二期日处理3万吨废水工艺流程见图8-3。 污水处理厂二期废水处理工艺流程简图 三期一阶段日处理废水3万吨项目目前正土建中，主要采用BNR-MBR一体化处理池、粗隔栅、进水泵房、细隔栅、沉砂池及膜隔栅等，具体工艺流程见图8-4。 污水处理厂三期一阶段废水处理工艺流程简图 梅村水处理厂二期、三期进出水水质表 序号 控制项目 进水水质 出水水质 去除率 1 pH 6-9 6-9 - 2 BOD5 200mg/L 6mg/L 97% 3 COD 400mg/L 30mg/L 92.5% 4 SS 250mg/L 10mg/L 96% 5 氨氮 35mg/L *5（8）mg/L 85.7%（77.1%） 6 TN - 15mg/L - 7 TP 4.5mg/L 0.5mg/L 88.9% 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 污水处理厂出水指标将达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表1中的一级A 标准的要求。 接管可行性分析 梅村水处理厂服务范围东、北至新吴区区界，西、南至沪宁高速公路；包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，总服务面积约76.6平方公里。本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，处于梅村水处理厂服务范围内，因此本项目废水接管梅村水处理厂是可行的。 处理规模的可行性分析 本项目污水拟接入梅村水处理厂三期工程进行处理，污水厂现已具备13.5万m3/d的处理能力，尚有足够余量（3.04万m3/d）。本项目建成后，全厂废水排放量约29.5t/d（8850t/a），仍然在梅村水处理厂的剩余污水接管容量内，且梅村水处理厂已将本项目纳入接管计划，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目废水主要为生活污水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求，污水中不含有对梅村水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响梅村水处理厂的处理工艺，因此排入梅村水处理厂集中处理是可行的。 3 噪声污染防治措施评述 3.1主要治理措施 各主要噪声源的具体治理措施见表8-6。 各噪声源的具体治理措施 噪声源 设计降噪量dB 降噪措施 粉碎机 18 车间墙体隔声，门窗隔声 注塑机 18 奶瓶机 18 拌料机 18 空气压缩机 18 打标机 18 打包机 18 移印机 18 热转印机 18 冷却水塔 18 风机 18 3.2 主要高噪声设备 本项目主要噪声源为粉碎机、注塑机、奶瓶机等，均位于生产车间内，车间外墙采用一砖实体墙，墙上设有5mm玻璃窗，玻璃窗数量的设立根据车间墙体长度进行安排。 3.3隔声量的计算公式 ①隔声量R的经验计算式为： 其中： m—隔声材料的面密度()，kg/m2； t—隔声材料的厚度，m； f—噪声频率，Hz； —隔声材料的密度，玻璃为1500kg/m3，砖为1800kg/m3； ②平均隔声量的经验计算式 当频率在100－3200Hz时，可用下式计算平均隔声量： (m≤200kg/m2)(m>200kg/m2) 3.4主厂房外墙平均隔声量的计算 生产车间外墙为实体砖墙，根据墙体长度适当设立5mm玻璃窗。 采用上述措施后，达到18dB(A)设计降噪量是可行的。 4 固废防治措施评述 本项目（全厂）固废产生及相应的处置情况详见表8-7。 本项目（全厂）固废处置情况 序号 产生工序 名称 编号 废物代码 形态 产生量t/a 处置量t/a 利用量t/a 利用处置方式 是否符合要求 1 检验 废塑料 61 -- 固态 5 0 5 相关单位回收利用 符合 2 废气设施 收集粉尘 84 -- 固态 0.8343 0 0.8343 符合 3 原料 废包装桶 HW49 900-041-49 固态 0.05 0.05 0 委托资质单位处置 符合 4 热转印 废印纸 HW49 900-047-49 固态 0.35 0.35 0 符合 5 废气设施 废过滤棉 HW49 900-041-49 固态 0.2 0.2 0 符合 6 废活性炭 HW49 900-039-49 固态 7.6362 7.6362 0 符合 7 设备维护 废油 HW08 900-249-08 液态 0.5 0.5 0 符合 8 模具清理 废抹布 HW49 900-041-49 固态 1 1 0 符合 9 员工 生活垃圾 99 -- 固态 36 0 36 环卫部门统一清运、填埋 符合 10 食堂泔水 99 -- 固态 12 0 12 专人回收 符合 （2）固废处置可行性分析 无锡市内有多家单位可处理本项目危险废物，详见表8-8。 危废处置单位概况 序号 企业名称 地址 许可证号 经营品种及能力 1 江苏长山环保科技有限公司 无锡市新吴区鸿山街道鸿福路18号 JSWX0214OOD019-1 HW49其他废物，合计3000吨/年，HW08废矿物油与含矿物油废物，合计37000吨/年 2 宜兴市苏南固废处理有限公司 宜兴经济开发区永宁支路1号 JS0282OOD544 HW29含汞废物，合计:2000吨/年 综上，本项目产生的废包装桶（HW49）、废印纸（HW49）、废过滤棉（HW49）、废活性炭（HW49）、废油（HW08）、废抹布（HW49）等未突破江苏长山环保科技有限公司、宜兴市苏南固废处理有限公司等的处理能力。根据危废处置承诺，在项目建成后，产生的危险废物委托江苏长山环保科技有限公司、宜兴市苏南固废处理有限公司或其他有相应资质的单位处置，其处置措施可行。 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物暂存点 废包装桶 HW49 900-041-49 厂区东北角危废堆场 20m2 袋装 0.5t 3个月 2 废印纸 HW49 900-047-49 袋装 1t 3个月 3 废过滤棉 HW49 900-041-49 袋装 0.5t 3个月 4 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装 10t 3个月 5 废油 HW08 900-249-08 桶装 1t 3个月 6 废抹布 HW49 900-041-49 袋装 1t 3个月 （3）固体废物的管理措施 项目工业固废先按生产可回收、委外回收及委外处理进行分类管理。生产可回收部分放置于各车间专门区域，定期在生产过程中添加回用；委外回收部分应集中于固废物堆放场，委托合法厂商回收利用；委外处理部分，按可燃及不可燃分类堆放于固废物堆放场，委托合法处理厂商载运处理，固废物堆放场管理人员应不定期追踪委外处理厂商处理程序，以使其处理流程符合环保要求。 项目厂内设置固体废物贮存室，由专人负责管理，为防止工业固废堆放期间对环境产生不利影响，贮存室内应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，具体要求如下：建设单位设置的危废贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。具体要求如下： ①各类废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物入室堆放前，均需填写入场清单，经核准后方可入场。 ②盛装废油等危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、成份、数量及特性。 ③贮存区地面经防渗处理，表面铺设防腐层，四周用围墙及屋顶隔离，不得露天堆放，厂四周设雨水沟，防止雨水流入贮存区。 ④堆放场内设置紧急照明系统，配备报警装置及灭火器材。 ⑤危险废物堆场建设管理要求： Ⅰ、应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 Ⅱ、对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 Ⅲ、危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运。 Ⅳ、固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输。 Ⅴ、在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物。 Ⅵ、对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志等等。 （3）安全贮存技术要求 一般工业固废：①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置暂存场所。②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 危险废物：①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 本项目危险废物仓库按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 生活垃圾：生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 （4）固废贮存场所设置规范 企业涉及的所有危险废物收集、贮存、运输、利用、处置设施、场所应依据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签中危险废物相关图形标志设置标志牌。具体要求如下： |

一般固废暂存间的环境保护图形标志 暂存间名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废暂存间 提示标志 正方形边框 绿色 白色 危险固废暂存间的环境保护图形标志 危险废物标识名称 图案样式 设置规范 贮存设施警示标志牌 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm 冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。 贮存设施内部分区警示标志牌 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm 处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。 危险废物信息公开栏 1. 设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm 处。 2. 规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm 铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。 包装识别标签 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。

以上标志需设置在醒目处，且标志牌应保持清晰、完整，当发现形象损坏，颜色污染或有变化、褪色等不符合要求的情况，应及时维修或者更换，检查时间至少每年一次。有多种危险废物的单位应根据情况设置分区提示标志，标明危险废物特征和贮存量。 以上固废全部做到妥善处置，实现了无害化。 5 排污口规范化整治 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控(97)122号】要求，本项目排污口须进行规范化整治： ①本项目购置位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北的地块27343.1平方米新建厂房从事生产活动，厂区实行清污分流、雨污分流，新增雨水排放口和污水接管口。 ②对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，贮存(堆放)处进路口应设置标志牌。 ③本项目新增排气筒FQ-01~FQ-03，排气筒附近应设立排气筒。 6环保投资费用估算及“三同时”验收内容 建设项目环保设施“三同时”验收一览表 项目名称 无锡新中瑞婴儿用品有限公司-婴儿喂养产品制造基地项目 类别 污染源 污染物 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) 处理效果、执行标准或拟达要求 环保 投资 (万元) 完成 时间 废气 有组织 拌料、粉碎 颗粒物 集气罩收集，布袋除尘处理 收集效率90%，处理效率90%，尾气于15米高排气筒（FQ-01）排放 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值 25 与项目同时设计同时施工同时投产使用 激光打标、加热成型、移印、热转印 颗粒物 集气罩收集，过滤棉+二级活性炭处理 收集效率90%，处理效率90%，尾气于15米高排气筒（FQ-02）排放 非甲烷总烃 苯乙烯 丙烯腈 1,3-丁二烯 食堂 油烟 油烟净化器处理 处理效率60%，尾气于15米高排气筒（FQ-03）排放 无组织 拌料、粉碎、激光打标、加热成型、移印、热转印 颗粒物 车间内无组织排放 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 0 非甲烷总烃 1,3-丁二烯 苯乙烯 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的标准 丙烯腈 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 废水 员工 生活污水、冷却废水 化粪池、隔油池 达到GB8978-1996表4中的三级标准，其中氨氮、TP、TN达到GB/T31962-2015表1中的A等级标准 5 噪声 粉碎机、注塑机、奶瓶机、拌料机、空气压缩机、打标机、打包机、移印机、热转印机等 车间隔声 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 / 固废 生活垃圾 一般固废堆场 零排放 5 废包装桶、废油等 危险固废堆场 绿化 新增绿化 / 15 事故应急措施 设置安全标志、配备灭火器 / / 环境管理(机构、监测能力等) 由物业部门负责环境管理工作，监测委托有监测能力单位进行 / / 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) 清污分流、雨污分流、新增1个雨水排放口、1个污水排放口，设置采样口 / / “以新带老”措施 / / / 总量平衡具体方案 污水纳入梅村水处理厂总量内进行平衡，废气在梅村街道内平衡 / / 区域解决问题 / / / 卫生防护距离设置(以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等) 全厂卫生防护距离推荐值为拌料粉碎间外50米、车间一外100米范围 / / 合计 / 50 /

# 九、结论和建议

结论 项目概况 无锡新中瑞婴儿用品有限公司成立于2009年7月15日，公司原租用无锡伊达机械有限公司位于无锡市新区梅村镇新华路117号厂房共计13738.14平方米，总投资320万元，从事奶瓶吸奶器、暖奶器、消毒器以及玩具等婴儿用品的生产加工活动。 现由于市场发展需要，投资21000万元，购置位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北地块27343.1平方米，新建厂房5幢，全厂搬迁至此地从事婴儿喂养产品的生产制造。搬迁后，全厂产能为年产婴儿喂养产品185万台（吸奶器、调奶器、消毒器、暖奶器等婴儿喂养产品）。 产业政策符合性分析 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》（苏经信产业 [2013]183号文）中限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制类和淘汰类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）中的限制类和淘汰类；也不属于《无锡新区转型发展投资指导目录》（锡新管经发（2013）56号）中鼓励类，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目。本项目属于允许类，符合国家和地方的产业政策。 选址及规划符合性分析 本项目位于无锡市新吴区梅村街道新锦路以西、群兴路以北，根据《无锡新区高新区B区控制详细规划梅北》，本项目所在地属于工业用地，该区域已编制环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址可行。 本项目位于太湖流域三级保护区，符合《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订版）》及《太湖流域管理条例（2011年）》中的相关要求，且本项目不涉及无锡市范围内的生态红线区域，故本项目选址可行。 与“三线一单”相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中无锡市范围内的生态红线区域，本项目不在其生态红线区域范围内，符合生态红线保护的要求。 根据《无锡市环境状况公报》（2019年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区各测点大气因子PM10、O3等未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，规划到2020年PM2.5年平均浓度力争达到40ug/m3，到2025年除O3以外的主要大气污染物浓度达到GB3095-2012二级标准；项目周边主要水体为梅花港，梅村水处理厂下游1000米监测断面COD、SS、氨氮、总磷、总氮、pH监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 本项目用水来自自来水管网，项目用电由市政电网供应，本项目生产使用能源、资源利用率高，不会突破当地资源利用上线。 本项目符合《无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告》中梅村街道工业集中区产业发展负面清单要求。 综上，建设项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限、环境准入负面清单的要求。 清洁生产 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小；生产上采用清洁能源；各类污染物得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 污染物达标排放 水污染物： 本项目雨污分流，生活污水经化粪池、隔油池预处理后与冷却废水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入梅村水处理厂进行集中处理，尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入梅花港。 大气污染物： 本项目采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。本项目拌料、粉碎产生的颗粒物经集气罩收集，布袋除尘器处理，尾气经一根15m高排气筒（FQ-01）排放；激光打标、加热成型、移印、热转印工艺产生的有机废气、颗粒物经集气罩收集过滤棉+二级活性炭处理后，尾气经一根15m高排气筒（FQ-02）排放；未被捕集废气于车间内无组织排放。有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准。无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、1,3-丁二烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，丙烯腈执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的标准。食堂油烟经油雾净化器处理，尾气经一根15m高排气筒（FQ-03）排放，食堂油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，厂区内无组织排放源排放的非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值：NMHC≤6mg/m3（监控点处1h平均浓度）、NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）。 本次评价给出卫生防护距离推荐值为拌料粉碎间外50米、车间一外100米范围，该范围内无居民点、学校、医院等敏感环境敏感目标。 （3）固废： 本项目产生废塑料、收集粉尘由相关单位回收利用，废包装桶、废油、废活性炭等委托资质单位处置，生活垃圾由环运部门统一清运后填埋，食堂泔水由专人回收。 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。一般固废由相关单位回收利用；危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 符合区域总量控制要求 大气污染物：（原项目）（有组织）非甲烷总烃≤0.0193吨/年、油烟≤0.006吨/年、环己酮≤0.0085吨/年；（本项目）（有组织）颗粒物≤0.0969吨/年、非甲烷总烃≤0.1818吨/年、苯乙烯≤0.0096吨/年、丙烯腈≤0.0053吨/年、1,3-丁二烯≤0.0064吨/年、油烟≤0.0048吨/年；（全厂）（有组织）颗粒物≤0.0969吨/年、非甲烷总烃≤0.1818吨/年、苯乙烯≤0.0096吨/年、丙烯腈≤0.0053吨/年、1,3-丁二烯≤0.0064吨/年、油烟≤0.0048吨/年。 水污染物：（接管考核量）（原项目）废水排放量≤1658吨/年、COD≤0.622吨/年、SS≤0.398吨/年、氨氮≤0.05吨/年、总磷≤0.008吨/年、总氮≤0.066吨/年、动植物油≤0.051吨/年；（本项目）废水排放量≤8850吨/年、COD≤3.1088吨/年、SS≤1.956吨/年、氨氮≤0.306吨/年、总磷≤0.0383吨/年、总氮≤0.459吨/年、动植物油≤0.306吨/年；（全厂）废水排放量≤8850吨/年、COD≤3.1088吨/年、SS≤1.956吨/年、氨氮≤0.306吨/年、总磷≤0.0383吨/年、总氮≤0.459吨/年、动植物油≤0.306吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 综上所述，无锡新中瑞婴儿用品有限公司婴儿喂养产品制造基地项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固废零排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 建议 （1）本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 （2）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 （3）建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

# Text boxes

生活用水

损耗1350

化粪池、隔油池

接管梅村水处理厂

17400.028

新鲜水

7650

7650

水性油墨调配用水

损耗0.028

拌料、粉碎

9000

均质池

脱水机房

污泥浓缩池

污泥外运

出水

剩余污泥

紫外消毒池

上清液

粗格栅

泵房

沉砂池

A2O-SBR池

滤布滤池

细格栅

混合液

升级改造部分

投药

进水

现浇钢砼柱

砖墙砌筑

布袋除尘

门窗制作

屋面制作

管线安装

抹灰、贴面

油漆施工

木板、钢材

高空排放

梅村水处理厂

噪声

填土、夯实

防水涂料、建材

建材、涂料

管材

石灰、地基土、建筑垃圾

建材、水

砖、建材、水

粉尘、噪声、建筑垃圾

有机废气、垃圾

砂浆水、噪声、建筑垃圾

废木材、废钢、噪声

砂浆水、噪声、建筑垃圾

砂浆水、噪声、建筑垃圾

建材、水

油漆

附属工程

砂浆水、噪声、建筑垃圾

砂浆水、噪声、建筑垃圾

一根15米高排气筒（FQ-02）排放

废活性炭、过滤棉

有机废气、颗粒物

集气罩

8850

集气罩

0.028

颗粒物

颗粒物

循环水量720000

物资单位回收

1200

损耗7200

激光打标

图例：

G——废气

W——废水

S——固废

N——噪声

G6颗粒物

N1噪声

S3废塑料

冷却用水

收集粉尘

粉碎

一根15米高排气筒（FQ-01）排放

不合格品

成品

包装

检验

真空泵、线路板、电池、硅胶等

组装

G3颗粒物

G5有机废气

S2废印纸

G4有机废气

S1废包装桶

印纸

水性油墨、自来水

热转印

移印

G2有机废气

W1冷却废水

G1颗粒物

8400

自来水、脱模剂、酒精、防锈剂等

加热成型

拌料

塑料粒子、色母、色粉

委托有资质单位处置

有机废气、颗粒物

过滤棉+二级活性炭

激光打标、加热成型、移印、热转印

颗粒物

PP粒子

拌料

加热、成型

移印

热转印

组装

包装

出货

图1-1   奶瓶吸奶器、暖奶器、消毒器、玩具生产工艺流程图

拌料机

移印机

G1颗粒物

G2有机废气

S4废包装材料

包装材料

成套硅胶组件/线路板/电源线/奶瓶瓶体/五金件

油墨、稀释剂

热转印机

G3有机废气

S1废油墨、稀释剂瓶/罐

注塑机

检验

S3不合格产品

印纸

G4异味

S2废印纸

有机废气、颗粒物