《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

三、环境质量状况	23

四、评价适用标准及总量控制指标	29

五、建设项目工程分析	34

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	45

七、环境影响分析	46

八、建设项目拟采取措施及预期处理效果	70

九、结论和建议	86

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目周围环境示意图；

附图3：无锡高新区土地利用总体规划用地规划图；

附图4：建设项目平面布置图；

附图5：雨污水管网图；

附图6：江苏省生态空间保护区域分布图；

附图7：区域内生态红线保护区与本项目相对位置关系图

附图8：监测点位图

附件：

- 备案证、登记信息单

- 企业营业执照；

- 租房协议；

- 环保协议；

- 危废处置承诺；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 《委托书》；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《声明确认单》；

- 《承诺书》；

- 全文公示截图；

- 检测报告

- 原辅材料MSDS

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产PCBA印刷电路板400万件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 无锡绿联智能科技有限公司 |
| 法人代表 | 李波 | 联系人 | 张正伟 |
| 通讯地址 | 无锡市新吴区群兴路11号 |
| 联系电话 | 15151509353 | 传真 | / | 邮政编码 | 214000 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区新华路8号 |
| 立项审批 部门 | 新吴区行政审批局 | 批准文号 | 项目代码2101-320214-89-01-364578 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3982 电子电路制造 |
| 占地面积 （平方米） | 7464.76 | 绿化面积 （平方米） | 依托周边绿化 |
| 总投资 | 1200万元 | 其中：环保 投资 | 12万元 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2021年7月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“主要原辅材料”和“主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 4500 | 液化石油气（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 250 | 天然气（万立方/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 折合标煤（吨/年） | 308.41 |
| 废水（生活废水(、生产废水(）排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，员工生活产生的生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A等级标准后，排入市政管网，接管进入新城水处理厂处理，尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入江南运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目涉及X-RAY设备，会有放射性污染产生，该设备不在本次报告的评价范围内，需另行开展辐射相关评价。 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料的消耗见表1-1。 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年耗量t/a 来源及运输 性状 规格组分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：聚氨酯密封胶的可挥发性组分为环氧大豆油，以0.3%计，则VOC含量为0.345g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表1中聚氨酯类胶黏剂的VOC含量限值：≤250g/L；固定胶的可挥发组分为石蜡，以10%计，则VOC含量为100g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表3中其他行业的有机硅类胶黏剂的VOC含量限值：≤100g/kg。 治具清洗剂的组分均可挥发，则可挥发性组分含量为678g/L；钢网清洗剂的可挥发组分含量为二乙二醇二乙醚和丙二醇甲醚，则可挥发性组分为776g/L，均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值GB38508-2020》表1溶剂型清洗剂中VOC含量限值：≤900g/L。 主要设施规格、数量见表1-2。 建设项目主要设备一览表 设备名称 规模型号 数量(台/套) 备注 主要原辅材料理化性质、毒性毒理。 主要原辅材料理化性质、毒性毒理 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 乙醇 C2H5OH 俗称酒精，常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有特殊的、令人愉快的香味，并略带刺激性。乙醇的用途很广，可用乙醇来制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%——75%的乙醇作消毒剂等。 易燃 低毒 2 锡 Sn 有白锡、灰锡和脆锡三中变体。常见的是白锡，银白色金属。比重7.31（20º）。熔点231.85º。沸点2270º。软而富有展性。白锡遇剧冷变为粉末状的灰锡，比重5.75。白锡在温度160º以上时，转变为脆锡。锡的化合价是2和4。化学性质比较稳定。 在常温下，与空气几乎不起作用。 / 3 敷形绝缘 涂料 无色透明液体，闪点：95℃，相对密度1.06±0.05g/cm3。 易燃 无资料 4 锡膏 有金属光泽，熔点为207-223℃，几乎不溶于水，常温下稳定。 可燃 无资料 5 助焊剂 淡黄色透明液体，蒸汽压为4256Pa（20℃），沸点>82℃，熔点<-80℃，比重0.822，不溶于水。 易燃 LD50（兔子经口）：4045mg/kg 6 治具清洗剂 无色透明液体，比重0.678，沸点60-90℃，闪点-26℃。 易燃 LD50（大鼠经口）：5045mg/kg 7 钢网清洗剂 淡黄色透明液体，相对密度0.97，沸点>100℃，可溶于水。 可燃 LD50（大鼠）>5000mg/kg 8 聚氨酯 密封胶 黄色透明液体，无味道，闪点＞190℃，沸点＞300℃，A胶密度：1.15g/cm3，B胶密度0.96g/cm3。。 可燃 无资料 9 固定胶 白色液体，闪点-7℃，相对密度1.25，不溶于水。 易燃 无资料 |
| 工程内容及规模： 项目由来 无锡绿联智能科技有限公司由社会自然人李波等投资成立，拟租用无锡市金投江溪科技孵化器有限公司位于无锡市新吴区新华路8号的5号厂房7464.76m2，总投资1200万元，主要从事PCBA印刷电路板的生产，设计年生产规模为：PCBA印刷电路板400万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“81 电子元件及电子专用材料制造”中“印刷电路板制造”，涉及的生产工艺包括锡膏印刷、贴片、焊接组装、点胶、灌胶固化、敷形固化、治具和钢网的清洗等，项目的环评类别为“报告表”。因此，无锡绿联智能科技有限公司委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 项目概况 项目名称：年产PCBA印刷电路板400万件项目； 行业类别：C3982 电子电路制造； 项目性质：新建； 建设地点：无锡市新吴区新华路8号； 投资总额：1200万元； 劳动定员：本项目定员300人； 工作制度：年生产天数300天，双班制，时间12小时/班； 本项目设有厕所，不设食堂、浴室，员工就餐由外送快餐解决。 主体工程、产品方案主要经济技术指标 本项目主体工程及产品方案见表1-4。 建设项目主体工程及产品方案 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称及规格 年设计能力 年运行时数 生产车间 PCBA印刷电路板 400万件/年 7200h 贮运、公用及环保工程 本项目公用及辅助工公用及辅助工程程见表1-5。 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 仓储 100 m2 堆放原材料、成品等 运输 / 汽车 公用工程 给水 自来水 4500t/a 由自来水公司统一管网供给 排水 生活污水 3825t/a 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后 接管新城水处理厂 供热 / / 供汽 / / 供电 250万度/年 由工业配套区电网统一供电 供气 / / 绿化 / / 环保工程 废气处理 二级活性炭装置 风量6000m3/h / 废水处理 化粪池（12m³） 依托出租方现有的化粪池 固废暂存 40m2 一般固废堆场10m2， 危险废物堆场30m2 噪声处理 / / 产业政策的相符性分析 本项目属于C3982 电子电路制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和禁止类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类，属鼓励类。不属于《江苏省转型发展投资指导目录》（苏发改投资发〔2012〕1654号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限值、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）（苏政办发[2015]118号）和《无锡市转型发展投资指导目录》（锡发改资〔2013〕5号）、《无锡新区转型发展投资指导目录》（锡新管经发[2013]56号）中的限制类和淘汰类，属于鼓励类，符合国家和地方产业政策。 地理位置（选址）及规划符合性分析 本项目位于江苏省无锡市新吴区新华路8号。本项目厂房西侧为国网无锡物资配送中心；南侧为新华路，隔路为无锡先道机械有限公司；北侧为伟盈精密模具（无锡）有限公司，隔路为鸿兴包装（无锡）有限公司；东侧为机场路，隔路为德科立光电子技术有限公司。 项目地理位置详见附图1；项目周围500m范围环境现状见附图2。 (1)土地利用规划 本项目位于江苏省无锡市新吴区新华路8号，根据《无锡高新区土地利用总体规划（2006~2020）用地规划图》，建设项目地块属于工业用地，该区域已编制环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址可行。《无锡高新区土地利用总体规划（2006~2020）用地规划图》——土地利用规划图》见附图3。 (2)无锡国家高新技术产业开发区发展规划环评情况 无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响报告书于2009年12月1日通过中华人民共和国环境保护局的审查，具体审查意见详见附件《关于无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2009]513号）。 建设项目与高新区规划环评审查意见对照情况见表1-6。 表1-6 建设项目与高新区规划环评审查意见对照表 序号 审查意见 现状 措施 项目相符性 1 进一步优化调整区内功能布局。高新区内不宜新布局排放硫酸雾的企业。优化新洲生态园和城铁站前社区等集中居住区周围的工业布局，避免对居民生活环境质量和人群产生影响。 符合规划审查意见要求 已按规划审查意见实施 项目位于高新A区，无硫酸雾排放。与审查意见相符。 2 进一步升级改造产业结构。根据规划发展目标和产业导向要求，加快推进污染企业的布局调整，升级改造和污染整治，严格入区项目环境准入，严格遵守国家产业政策，太湖流域污染防治规定。 符合规划审查意见要求 已按规划审查意见实施 该新建项目为允许类产业，且无含氮、磷废水外排，符合《太湖流域水污染防治条例》要求。与审查意见相符。 3 抓紧指定硫酸影响大气环境质量和重金属废水污染河道底泥的综合整治方案，作为规划实施的重要内容。提高工业废气排放企业和重金属废水排放企业的清洁生产水平。 符合规划审查意见要求 已按规划审查意见实施 该项目无硫酸雾，清洁生产水平属于国内清洁生产先进水平 4 加快污水集中处理设施和中水回用设施的建设，提高水资源利用率。加强对开发区规划实施后的污水排放跟踪监测和管控。 符合规划审查意见要求 已按规划审查意见实施 该项目无生产废水产生，生活污水接管新城水处理厂集中处理 5 做好开发区及新洲生态园、梁鸿实地等重要生态环境保护目标规划控制和保护 符合规划审查意见要求 已按规划审查意见实施 根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号)本项目不在生态红线范围内。与审查意见相符。 无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响跟踪评价于2017年7月14日取得中华人民共和国环境保护局办公厅的工作意见，具体审查意见详见附件（环办环评函[2017]1122号）。 本项目与跟踪评价工作意见对照情况见表1-7。 表1-7 建设项目与跟踪评价工作意见的相符性 序号 审查意见 项目相符性 1 结合无锡市城市总体规划对高新区发展的要求，积极推进产业转型升级，着力发展绿色、循环、低碳经济，持续改善和提升区域环境质量。 / 2 进一步优化高新区产业定位和结构。根据《报告书》意见，逐步弱化精细化工定位，加快发展高新技术、现代服务、战略性新兴产业。高新区A区禁止新增硫酸雾、氯化氢排放的项目，改扩建项目必须大幅度削减硫酸雾、氯化氢的排放。对硫酸雾排放量较大的希门凯等企业整改，避免对周围区域环境造成不良影响。对涉重企业进行特征污染物减排专项整治，确定企业减排目标及园区年度环境质量改善任务，在完成专项整治及环境质量年度任务前，禁止建设增加高新区铜、镍排放总量的项目。制定皮革化工项目的关闭计划。 公司位于高新区，项目不产生硫酸雾和氯化氢，不属于涉重企业。 3 积极推进现有产业的技术进步和高新区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。加强对集中居住区等环境敏感目标的保护，划定环境管控区，加强环境准入管理。落实《规划》环评提出的各项要求，做好新洲生态园、旺庄社区的规划控制和保护，对周边企业进行全面整改。 / 4 以持续改善和提升区域环境质量为目标，组织开展环境综合整治，强化落实高新区污染防治措施。落实《报告书》中的加强污水收集与处理，加现有污水管网建设和改造、规范污泥处置系统建设；持续实施节能降耗、颗粒物减排，加大工业废气治理力度；加快完善水环境综合整治、大气环境综合提升、重金属污染物综合防治、绿色工程建设等相关措施建议。 本项目无生产废水产生。 5 建立健全长期稳定的高新区环境监测体系。根据高新区规划功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤、河湖底泥等环境要素的监控体系，包括监测点位、因子、频率以及监测结果分析等，明确环保投资、实施时限、责任主体等。 / 6 建立健全高新区环境风险管控体系，加强环境管理能力建设。落实江苏省对圣立气体、松下冷机、海力士半导体等存在风险隐患企业的整改要求。 / (3)“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区以及重要湖泊湿地的核心保护区域。海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域等8种类型。 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》将江苏省具有重要生态空间保护区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区（陆地部分）、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。 本项目位于江苏省无锡市新吴区新华路8号，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》，本项目不涉及无锡市范围内的国家级或省级陆域生态保护红线区域。具体情况如下表。 表1-8 新吴区重要生态功能区一览表 环境要素 生态红线名称 方位 距离（m） 红线区域范围 环境功能 生态环境 太湖（无锡市区）重要湿地 东南 5500 生态空间管控区域面积429.47km2 湿地生态系统保护 贡湖锡东饮用水水源保护区 西南 一级保护区6700 以取水口为中心，半径500米以内的区域范围 饮用水水源保护区 西南 二级保护区4200 一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、环太湖高速公路以南的陆域。 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》中的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2019年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区各测点大气因子颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧和二氧化氮等未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据目前已编制完成的《无锡市大气环境质量限期达标规划》相关内容可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标；建设项目尾水受体为江南运河，根据《无锡精纬计量检验检测有限公司》检测报告[（环）2019检（环评）第（517）号]中的监测数据，江南运河新城水处理厂排口上游500m和上游1000m监测断面COD、氨氮、总磷、总氮监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目主要从事C3982 电子电路制造，位于江苏省无锡市新吴区新华路8号。本项目产品为PCBA印刷电路板，所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网；用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 ④环境准入负面清单 本次环评区域负面清单相关内容，对照《无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响跟踪报告书》进行说明，具体情况见下表。 表1-9 本项目与高新区产业发展负面清单相符性分析 序号 类别 内容 相符性分析 1 产业政策 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》，项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许类，符合该文件要求。 2 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》 经查《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类及淘汰类，为允许类，符合该文件要求。 3 准入条件 高新区A区禁止新建排放硫酸雾、盐酸雾的项目 本项目不排放硫酸雾、盐酸雾 4 禁止新建、改建、扩建化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目 本项目无生产废水产生。 5 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目 本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 6 禁止引进纯电镀加工项目 本项目不涉及电镀。 7 限制高毒农药项目 本项目不属于农药项目。 8 禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目 本项目不涉及重金属污染排放。 9 禁止新增化工项目 本项目不属于化工项目。 10 不符合所在工业园区产业定位的工业项目 本项目符合工业园区产业定位。 11 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 本项目总量已按要求落实。 由上表可知，本项目符合环境准入负面清单要求。 (4)太湖水污染防治条例有关规定 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区。本项目位于太湖流域三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）中的相关要求： 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章： 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、新建化工、医药生产项目； （二）新建、新建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、新建高尔夫球场； （四）新建、新建畜禽养殖场； （五）新建、新建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目距太湖岸线约5500米，距贡湖锡东饮用水水源保护区6300m。本项目位于三级保护区，主要进行PCBA印刷电路板生产，不属于三级保护区相关禁止行为。本项目无生产废水产生，生活污水接管市政污水管网；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的要求。 7 与江苏省“两减六治三提升”专项行动、《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发[2018]122号)》及《省生态环镜厅关于转发生态环境重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》要求的相符性分析： 根据《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2016〕47号）相关要求：“2.强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等”。 根据《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）相关要求：“（1）强制重点行业清洁原料替代，2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂；（2）2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。 根据《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发[2018]122号）》文件要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 根据《省生态环境厅关于转发生态环境部重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》要求大力推进源头替代，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目不属于印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等强制替代的重点行业；本项目不使用苯、甲苯、二甲苯等溶剂。本项目治具清洗、酒精擦拭和钢网清洗为去除钢网和治具上残留少量锡膏等中的杂质，这种杂质大部分为有机物，只有有机溶剂才能更好的进行清洗，从而达到去除的目的，因此本项目使用的清洗剂暂时无法完全使用水基型清洗剂替代；本项目使用的固定胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表3本体型胶黏剂中其他行业的有机硅类树脂类胶黏剂的VOC含量限值：≤100g/kg，为低VOC型胶黏剂。聚氨酯密封胶的挥发性极小，属低VOC含量的胶黏剂。同时，本项目采用有效的有机废气收集和处理措施：印刷、回流焊、波峰焊、补焊工序产生的废气通过集气罩或吸风管收集后，经过“二级活性炭组合吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，综合废气捕集效率可以达到95%，处理效率不低于90%；钢网清洗、灌胶固化、敷形固化在密闭空间进行，产生的废气通过吸风管引风后，经过“二级活性炭组合吸附净化器”处理，尾气由15米高排气筒FQ01排放，考虑到工件进出有少量废气逃逸，废气捕集效率可以达到98%，处理效率不低于90%；点胶、治具清洗、酒精擦拭工序产生的废气通过集气罩收集后，经过“二级活性炭组合吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，废气捕集效率可以达到90%，处理效率不低于90%。 综上，本项目与江苏省“两减六治三提升”、《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏 政发［2018]122 号）》文件、《省生态环境厅关于转发生态环境部重点行业梅发性有机物综合治理方案的通知》管理要求相符。 8 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求：“5.因地制宜推进其它工业行业VOCs综合治理：电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工业VOCs排放控制。 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相关要求：所有生产有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅材料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染排放。 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》第二十一条，产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目印刷、波峰焊、回流焊、补焊工序产生的废气通过集气罩或吸风管收集后，经过“二级活性炭组合吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，综合废气捕集效率不低于95%，处理效率不低于90%；钢网清洗、灌胶固化、敷形固化在密闭空间进行，产生的废气通过吸风管引风后，经过“二级活性炭组合吸附净化器”处理，尾气由15米高排气筒FQ01排放，考虑到工件进出有少量废气逃逸，废气捕集效率不低于98%，处理效率不低于90%；点胶、治具清洗、酒精擦拭工序产生的废气通过集气罩收集后，经过“二级活性炭组合吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，废气捕集效率不低于90%，处理效率不低于90%。 综上，本项目符合上述相关环保要求。 9 平面布置 本项目租用无锡市金投江溪科技孵化器有限公司位于无锡市新吴区新华路8号的5号厂房7464.76m2从事生产活动。本项目车间平面布置见附图4，雨污水管网图见附图5。 10 建设进度 本项目预计在2021年7月投产。 11 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1.自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （1）地形、地貌、地质: 项目所在地区属太湖平原，地势平坦宽放，平原海拔高度一般在2-5米，土质肥沃，河湖港汊纵横分布，河道密如蛛网，地表物质组成以粒径较小的淤积物和湖积物为主。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机含量高，氮磷钾含量丰富，供肥保肥性能好，既保水又爽水，质地适中，耕性酥软，土壤酸碱主为中性，土质松疏，粘粒含量20-30%。本地区属江苏省地层南区，地层发育齐全，其底未出露。中侏罗纪岩浆活动喷出物盖在老地层上和侵入各系贮存岩层中，第四纪全新统现代沉积遍及全区，泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩，石英砾岩，石英岩，向上渐变成砂岩与黑色页的交替层，顶部沙质页岩含优质陶土层地下水属松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层岩性为泻湖亚粘土夹粉沙，地耐力为8-10T/m2，水质为地表水所淡化。本地区的地震基本烈度为7度。 （2）气候、气象 本项目地处北亚热带季风气候区，受海洋气候影响，温和湿润，四季分明，日照充足，无霜期长。年平均气温15～16℃，1月份最低平均气温2～3℃，8月份最高平均气温28～29℃，年最高气温35～38℃，最低气温-5～-8℃，年降雨量一般1000～1300mm，6～11月份较为集中。本区陆域年蒸发量750～800mm，水面年蒸发量1000～1050mm，主导风为东南风。 其主要气象气候特征见表2-1。 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 15.6℃ 极端最高温度 39.9℃ 极端最低温度 -12.5℃ 最热月平均温度 28.2℃（七月） 最冷月平均温度 2.5℃（一月） 2 风速 年平均风速 2.63m/s 最大风速 24m/s 3 气压 年平均大气压 101.6kPa 绝对最高大气压 105.2kPa 绝对最低大气压 97.76kPa 4 空气湿度 年平均相对湿度 80% 最热月平均相对湿度 88% 最冷月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年平均降水量 1113.2mm 年最大降雨量 1713.1mm（1999年） 日最大降水量 552.9mm（1978年） 小时最大降水量 65mm 6 雷暴日数 年平均雷暴日数 35.4d 年最大雷暴日数 43d 7 积雪、冻土深度 最大积雪深度 150mm 最大冻土深度 120mm 8 风向和频率 年盛行风风向和频率 ESE10.4% 冬季盛行风风向和频率 NNW10.3% 夏季盛行风风向和频率 SE和E15.6% 2.水系与水文特征 无锡市地表水系十分发育，河网密布，除太湖外，主要有京杭大运河横贯市区，锡澄运河、锡北运河连接长江，梁溪河、洋溪河通向太湖。河湖水位的变化与降水量年际、年内的变化基本一致，稍有滞后，从近几十年来资料反映，市区多年平均水位为3.08m，历史最高水位为4.88m(1991年)，最低水位为1.93m(1934年)(上述水位均为吴淞高程)。 无锡市域原是地下水资源丰富的地区之一，全市地下水水质好，适宜饮用、取水距离近、水温夏凉冬暖，这些特点使地下水开发利用成为全市水资源开发利用的不可缺少的一个部分。地下水水资源包括浅层淡水、深层承压水和微咸水。无锡市第四纪地质属滨湖沼相沉积夹有长江古河道冲击沉积。第四纪沉积厚度从东到西一般约130-200m，除潜水含水层外，主要有第1、第2承压含水层。第2承压层，含水层厚度20-50m，顶板埋深在110-120m左右，单井出水量一般1000～2000m3/d，水质较好。 3.地下水 项目地附近地势平坦，覆盖着65-120m的第四系松散沉积层，除粘土亚粘土外，结构松散，空隙发育、导水性较好，是地下水贮存及运动的重要介质，气候温和、雨量充沛，地表水与地下水有密切的水力联系，有利于松散沉积层孔隙水的补给和贮存，地下水储量丰富。 4.植被与生物多样性 无锡市位于北亚热带北缘，属海洋性气候，四季分明，雨水丰沛，这种气候为动植物的生长和繁衍提供了良好的条件。 (1)主要水生物类群数量及分布情况 ①藻类：常见的藻类有蓝藻、硅藻等10多种，其中蓝藻种类所占比例最多，约占40%左右。优势种主要有尖尾蓝隐藻、四尾栅藻、蓝球藻等。 ②浮游动物：主要有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类等四大类群二十多个种类。原生动物为表壳虫、锥形似钤壳虫、钟形虫等；轮虫有狭甲轮虫、萼花臂尾轮虫等；枝角类有秀体蚤、大型蚤等；桡足类有中华原镖水蚤等。 ③底栖动物：全部是耐污的淡水寡毛类和摇蚊幼虫两类，无其它类动物。 (2)水体岸线植被 主要为适应性广、耐污力高、抗逆性强的种类，但生物量不大，零星分布于湖泊、河流、池沼、水田及沟渠等处。常见的有喜旱莲子草(俗称水花生)、眼子菜属、水车前、凤眼莲、金鱼藻等。此外还有淀粉植物芡实及菱等。 (3)植物的种类及分布 由于本地区人类开发活动的历史悠久，经济十分发达，土地利用率极高，自然植被基本消失。次生植被亦多为高度次生的野生灌草丛植物。人工植被是本区域的主要植物类群，分为园林绿化和农作物两大类。园林绿化种类包括园林、绿化及观赏花木等。 沿线地区已无原始植被，植被主要为草本植被、藤本植物，灌木林和次生林，分布较广。 (4)陆生动物种类 陆生动物主要以人工养殖动物为主，大型哺乳动物主要有牛、猪等，小型哺乳动物有兔、羊、狗等。评价区域野生动物较少，主要有包括鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等，但已无大型野生哺乳动物。 经查，公路沿线无珍稀动植物存在；水土流失程度较轻，处于轻度侵蚀程度。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、无锡新吴区社会环境简况 本项目属于无锡市新吴区管辖范围。 1992年经国务院批准设立无锡国家高新技术开发区, 1993年经江苏省人民政府批准设立无锡新加坡工业园，1995 年在高新区和新加坡工业园的基础上设立了无锡新区，2015年10月，《国务院关于同意江苏省调整无锡市部分行政区划的批复》在无锡新区所辖区域基础上设立了无锡市新吴区，并将无锡市锡山区的鸿山街道和滨湖区的江溪、旺庄、硕放、梅村、新安街道划归新吴区管辖，以鸿山、江溪、旺庄、硕放、梅村、新安6个街道的行政区域为新吴区的行政区域，新吴区人民政府驻新安街道和风路28号。 新吴印象 作为吴文化的发祥地，新吴区的历史可追溯至3300多年前。时值殷商末年，位于陕西岐山脚下的周太王长子泰伯为了成全父意，将王位让与三弟季历，携二弟仲雍离开周原，历经千山万水来到江南荆蛮之地，断发文身，入乡随俗，拓荒耕地，开渎理水，传播中原文化，建立了勾吴国。泰伯三让天下和开发江南的功德，受到后世敬仰，被封为吴文化的鼻祖。 三千多年来，“崇德、重文、务实、创新”的吴文化精神在这片土地上传承不息，带来了地区的兴旺繁荣。1992年，经国务院批准设立无锡国家高新区。2015年经国务院、省政府批复，以无锡高新区、新区为基础成立新吴区。 地理交通 无锡高新区（新吴区）位于无锡东南，东接苏州，南滨太湖，行政区域面积220平方公里，全区常住人口56.92万，下辖旺庄、硕放、江溪、梅村、鸿山和新安等6个街道。 辖区内，国际机场、城际高铁、京杭大运河以及多条高速公路构成了水陆空立体交通体系。苏南硕放国际机场，目前已开通香港、澳门、台北、东京、大阪、新加坡、韩国、泰国及国内40余条直达航线。沪宁城际高铁在无锡拥有三个站点，其中一个就坐落在新吴区。到上海的客运时间仅30分钟，至北京最快仅4.5小时。 科技创新与产业发展 无锡高新区（新吴区）经过20多年的发展，现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地和转型发展引擎，形成了微电子、新能源、高端装备制造及关键零部件、物联网、新材料和新型显示、生命科技等支柱产业集群和现代产业体系，承担着国家传感网创新示范区、苏南国家自主创新示范区两个国家战略，建成了海外高层次人才创新创业基地、国家火炬计划汽车电子及部件产业基地、国家级检验检测认证基地、“专家服务基地”和智慧物流示范基地，获批了国家传感网创新示范区、国家创新型园区、国家生态工业示范园区、国家知识产权试点园区等。2018年，实现地区生产总值1800.8亿元，增长8.1%；公共财政预算收入198.64亿元，增长12.8%；规模以上工业总产值达到4165.97亿元，增长7.8%；进出口总额达到508.46亿美元，增长17.4%；集成电路、生物医药、新材料与新能源等战略性新兴产业产值均实现两位数高速增长,高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到64.6％，主要经济指标增幅在全市各大板块、苏南六大开发区中实现争先进位。 乐业宜居 无锡高新区（新吴区）建立了完善的公共文化服务体系，公共文化服务社会化标准化建设被文化部列入示范工程。全力提升教育现代化、均衡化、智慧化、国际化水平，满足人民群众对教育公平和优质的双重期待。构建系统完善的三级医联体和智慧医疗体系，为市民提供全方位、全周期的卫生和健康服务。加大生态保护力度，构建“10分钟公园绿地服务圈”。 国际生活 全区常住境外人口达6000人，拥有积水住宅、大和房屋等国际社区；波士顿圣约瑟夫国际学校、无锡韩国人学校、伊顿国际学校等国际学校；瑞金医院新吴区分院、凯宜医院、韩国SK电讯（无锡）国际医疗中心等高端医疗；英国汇丰银行、瑞穗银行、新韩银行等外资银行；希尔顿逸林、铂尔曼、丽笙酒店等国际商务酒店；奥特莱斯、欧尚、家乐福等大型购物商场。 吴韵流芳 作为江南文明和吴地文明的发源地，高新区（新吴区）一致颂扬着江南始祖泰伯“三让王位”的至德精神，流传着梁鸿孟光“举案齐眉”的美好传说，传承着“三让团子”的淳朴民俗，流淌着梅里古都“二胡之乡”的动人旋律，激荡着“专诸刺王僚”的忠勇情怀，传颂着以国学泰斗钱穆、科学巨匠钱伟长外代表的“钱氏一门六院士”的现代传奇。 泰伯陵、泰伯庙、伯渎河、鸿山遗址博物馆、昭嗣堂、净慧寺、怀海义庄、钱穆钱伟长故居等丰富历史文化遗存，处处彰显出高新区（新吴区）非比寻常的文化魅力。 山水相依 无锡高新区（新吴区）坐拥太湖风景核心保护区以及鸿山“好山好水好空气”、万亩良田等独特的自然禀赋，打造国家级水利风景区梁鸿国家湿地公园、江苏省鸿山旅游度假区、鸿山都市农业生态园和环太湖湿地等休闲养生、现代农业旅游业态。 2、区域规划和环保规划 无锡高新技术产业开发区规划范围西至江南运河、沪宁铁路、沪宁高速公路,北路、春丰路,东至伯渎港、梅育路,南至鸿山路、新十西路、锦鸿路、鸿八路面积55km2。高新区分为C三区,其中A区规划范围西至江南运河、沪宁铁路,北至旺庄路、春丰路,东至沪宁高速公路,南至312国道,面积33km2;B区规划范围西至沪宁高速公路,东至伯渎港、梅育路,南至锡东大道,面积12.5kmC区规划范围西至锡东大道、沪宁高速公路,北至伯渎港,东至鸿山路、新十西路南至锦鸿路、鸿八路,面积9.5km2。本项目位于高新技术产业开发区A区。 （1）功能布局及用地规划 总体布局为“一心、四轴、两片、十区”。“一心”位于旺庄路以南,以行政中为核心,与周边商业服务设施、文化设施等形成城市公建中心,是无锡新吴区的政、金融和商业服务中心;“四轴”为江海路、新锡路、沪宁高速公路和锡东路;“两片”为新洲生态园社区和城铁车站社区两个居住片区区”为高新区A区四片业区、创意产业园、高新区B区两片工业区、创意研发园和高新区C区两片工业区。 （2）产业定位、功能分区 根据《无锡新区总体发展规划(2015~2020)高新区产业定位为:电子信息光机电一体化及精密机械、生物工程与医药、精细化工和新型材料。规划主导功能为： ①高新技术产业及先进制造业:突出培育三大重点产业集群、三大新兴产业集群和八大高新技术产品群； ②研发、创意产业:重点发展IC设计、软件、通讯技术、光电子、动漫游数码影视、生物工程新材料、坏境科学等高新技术产业进行孵化,建成国际化的创新孵化基地,培育一批具有自主知识产权的高新技术企业； ③现代服务业:大力发展大型商贸服务、现代物流业和社区服务业。 3、区域基础设施现状 经过多年建设，新吴区各类配套公用工程设施完善： ①污水集中处理 区域实行雨污分流系统，建成日提升1.5万吨的污水泵站3座，污水处理厂三座。本项目位于江苏省无锡市新吴区新梅路55号宝德工业园7号厂房、19号3F，属于新城水处理厂收集范围之内，由其集中统一处理。 无锡市高新水务有限公司位于无锡新吴区珠江路42号，现状占地面积为91.29亩，2007年11月由原无锡市新城水处理厂、无锡市新区梅村水处理厂、无锡市新区硕放水处理有限公司合并组建，是无锡市新发集团有限公司的控股子公司，处理水排入周泾浜。 新城水处理厂一期第一阶段2万m3/d污水处理工程于2002年1月建成投产，一期第二阶段3万m3/d污水处理工程于2005年6月建成投产，二期第一阶段4万m3/d污水处理工程于2007年9月建成投产；一期第一、第二阶段及二期第一阶段工程均采用MSBR工艺作为污水处理的主体工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准。 一期和二期第一阶段总规模9万m3/d污水处理的提标改造工程2008年9月建成投产，出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级Ａ标准。二期续建3万m3/d污水处理工程于2009年5月建成投产，采用先进的MBR污水处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。 新城水处理厂三期扩建工程设计处理能力为3万m3/d，采用先进的一体化MBR污水处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，三期工程设计处理能力为3万m3/d。四期工程设计处理能力为2万m3/d，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，目前已基本建设完成，新城水处理厂已形成17万m3/d的处理能力。 ②供水 新吴区现状给水水源由无锡市新、老中桥水厂与贡湖水厂供给。其中新、老中桥水厂现状供水能力73.2万m3/d，主干管沿太湖大道敷设DN1000、沿长江北路敷设DN800主干管；贡湖水厂取水头部设计规模为100万m3/d、净水厂设计规模为50万m3/d，现已完成50万m3/d取水头部工程以及相配套的浑水管输水管工程，25万m3/d净水厂工程；贡湖水厂主干管沿高浪路敷设DN2200至312国道，沿312国道敷设DN1800、DN1400主干管，DN1400主干管沿新锡路、高田东路敷设至锡山片区。另在现状道路下敷设有DN500、DN300给水干管。 ③供电 新吴区电网现有220kV变电所两座：江溪变电所，主变容量240MVA；高浪变电所，主变容量360MVA；有110kV变电所9座（包括三座用户变），主变容量436MVA，区内另有110kV华达电厂，装机容量42000KW，以及友联热电厂，装机容量42000KW。位于梅村的500kV鸿山变电所正在建设中，建成后将成为无锡市区东南部电网的主要电源点和支撑点。新吴区供电采用双回路供电，可根据用户需要分别提供110kV、35kV、10kV、0.4kV不同等级的电压。 ④供气 长期以来，新吴区工业主要采用人工煤气，民用为管道液化气。共铺设燃气管道5.8km。分别铺设在长江北路、太湖大道、新光路、旺庄路、汉江路、珠江路、新梅路以及高田东路等道路上，日供气量2万立方米。目前，随着“西气东输”工程的实施，对已存在（或因工艺要求需设置）的燃油锅炉，实施“以气代油”计划，淘汰燃油锅炉，确立天然气利用的主导地位。同时新吴区内可提供H2、O2、N2等多种气体，并根据用户需要提供工业用液化气。 本项目拟建地供水、供电等基础设施齐备，废水达接管要求后排入梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港，最终汇入江南运河，区域基础设施、环保设施满足项目建设要求。因此，本项目符合无锡新吴区的环保规划的要求。 / 3、环境功能区划 ①环境空气：根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划规定的通知》(锡政办发【2011】300号文件)，项目所在地环境空气质量功能区为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类区。 ②地表水环境：根据《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月)规定，新城水处理厂纳污河流江南运河2020年水质目标为Ⅳ类水体。 ③声环境：根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政办发[2018]157号）的规定，项目所在地区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区。

# 三、环境质量状况

1、建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 环境空气质量 根据《2019年度无锡市环境状况公报》，全市PM2.5年均浓度为39微克/立方米，同比下降4.9%；环境空气质量优良天数比率为72.1%，同比上升1.9%。主要污染物中颗粒物、二氧化硫、一氧化碳和可吸入颗粒物浓度同比有所下降，臭氧浓度同比有所上升，二氧化氮浓度持平。但受颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧和二氧化氮浓度影响，全市环境空气质量尚未达到二级标准。2019年度无锡市及新吴区环境空气质量情况见表3-1。 基本大气污染物环境质量 区域名称 年份 二氧化硫（ug/m3） 二氧化氮（ug/m3） 可吸入颗粒物（ug/m3） 一氧化碳 （mg/m3） 臭氧 8h（ug/m3） 细颗粒物（ug/m3） 达标天数比例（%） 无锡 市区 2019 8 40 69 1.4 180 39 72.1 评价标准 60 40 70 4 160 35 - 由上表可知，无锡市区基本污染物细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧和二氧化氮等基本污染物未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。 根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018~2025年）》，通过实施包括调整产业结构、工业领域全行业要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治、推进农业污染防治等措施减少大气污染物排放，规划到2020年PM2.5年平均浓度力争达到40μg/m3，到2025年除O3以外的主要大气污染物浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地表水环境质量 本项目废水接入新城水处理厂，尾水排入江南运河。本次评价引用《无锡精纬计量检验检测有限公司》检测报告[（环）2019检（环评）第（517）号]，监测点位为新城水处理厂排口上游500m和上游1000m，监测时间为2019年7月12日-7月14日，具体监测结果见表3-2。 地表水水质监测结果单位：mg/L(pH为无量纲) 河流名称 监测断面 采样时间 pH值 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 江南运河 W1 上游500m 2019.7.12 7.16 27 0.642 0.227 0.88 2019.7.13 7.17 29 0.845 0.196 1.22 2019.7.14 7.15 13 0.862 0.205 1.31 平均值 - 23 0.783 0.209 1.14 最大值 - 29 0.862 0.227 1.31 超标率 - 0 0 0 0 W2 上游1000m 2019.7.12 7.19 25 0.286 0.195 0.67 2019.7.13 7.21 17 0.896 0.175 1.38 2019.7.14 7.18 20 0.586 0.207 1.14 平均值 - 21 0.589 0.192 1.06 最大值 - 25 0.896 0.207 1.38 超标率 - 0 0 0 0 Ⅳ类标准值 6~9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 由表3-2可见，监测资料表明，评价范围内江南运河W1和W2断面化学需氧量、氨氮、总磷、总氮监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量 根据《无锡市环境状况公报》（2019年度），2019年度，无锡市区环境噪声值昼间≤56.5dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 （4）地下水环境质量 ①水位监测 为全面掌握评价区地下水水位、流向和地下水开采等情况，在评价区所涉及的范围内，开展了全面的地下水调查工作。基本查明了建设项目周边的地下水情况，包括地下水水温、水位埋深等，为开展地下水环境影响评价与预测提供了基础数据。 ②水质监测 根据评价区内工程建设布置、地下水埋藏特征、区域地下水流向，采用控制性布点和功能性布点相结合的原则，在拟建设项目场地和周围环境敏感点等地共布设了地下水水质监测点3个，水位监测点3个。监测点分别位于拟建设项目场地、拟建设项目地下水上下游，监测点布设及水质监测取样点分布满足三级评价要求，详见附图8。 地下水监测点设置 测点编号 监测项目 监测时段频次 D1 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠杆菌群、菌落总数、水位 2020.5.2 监测一次 D2 D3 ③监测结果 本次地下水现状监测结果见表3-4。 表3-4 地下水水位调查点基本信息统计表 监测项目 单位 检出限 监测地点 D1项目所在地 D2项目所地 北侧约500米 D3项目所地 南侧约400米 Na+ mg/L 0.03 20.6 43.9 33.1 K+ mg/L 0.07 0.40 1.06 0.62 Mg2+ mg/L 0.02 13.6 16.6 22.2 Ca2+ mg/L 0.02 60.8 92.0 83.2 Cl- mg/L 10~500 14.6 41.6 32.8 F- mg/L 0.05 0.26 0.48 0.42 SO42- mg/L 0.75 79.9 67.5 102 CO32- mg/L / ND ND ND HCO3- mg/L / 4 15 8 pH值 无量纲 / 6.86 6.89 6.93 总硬度 mg/L 0.05 128 163 166 高锰酸盐指数 mg/L / 1.0 1.6 1.0 氨氮 mg/L 0.025 0.574 0.242 0.125 挥发酚 mg/L 0.0003 ND ND ND 氰化物 mg/L 0.004 ND ND ND 溶解性总固体 mg/L / 217 333 322 六价铬 mg/L 0.004 ND ND ND 亚硝酸盐 mg/L 0.003 ND ND ND 硝酸盐（以N计） mg/L 0.08 ND ND 2.56 *总大肠菌群 MPN/1L / 54000 2200 2300 *细菌总数 个/ml / 30000 14000 4300 镉 mg/L 0.0001 ND ND ND 锰 mg/L 0.01 2.35 0.97 1.22 铁 mg/L 0.01 ND ND ND 砷 μg/L 0.3 0.7 0.9 2.5 汞 μg/L 0.04 ND ND ND 铅 mg/L 0.001 0.019 0.012 0.024 镍 mg/L 0.007 ND ND ND 锌 mg/L 0.009 ND ND ND 水位 m / 1.1 1.5 1.4 注：ND表示未检出，挥发性酚类最低检出限为0.002mg/L；氰化物最低检出限为0.004mg/L；六价铬最低检出限为0.004mg/L；铅最低检出限为0.07mg/L；镉最低检出限为0.005mg/L。 ④地下水现状评价 项目所在地地下水未划分功能区划，根据项目所在地地下水监测数据，分析可以看出：三个监测点位的砷、六价铬、氟化物满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅰ类水质标准。氨氮、硝酸盐、氰化物、耗氧量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅱ类水质标准。pH、亚硝酸盐、挥发性酚类、汞、总硬度、镉、溶解性总固体满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。砷、铁、锰、总大肠杆菌群、菌落总数满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类水质标准。其他因子未检出或无标准值。 主要环境敏感目标 (1)环境空气：本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不设评价范围，经调查项目周围500米范围内空气环境敏感目标如下。 (2)地表水环境：本项目生活污水经化粪池预处理后接管新城水处理厂，尾水受纳水体为江南运河，因此本项目地表水环境保护敏感目标为江南运河。 (3)声环境：建设项目边界外200m范围的声环境保护目标。 (4)生态环境：本项目西南6300m为省级生态保护红线区域——贡湖锡东饮用水水源保护区。 建设项目环境空气保护目标具体见表3-5，项目主要环境保护目标、环境功能区规划情况见表3-6，项目周边环境概况见附图2。 表3-5 环境空气敏感目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 规模户数 相对方位 相对距离/m X Y 1 宝龙世家 -277 -259 居民区 人群 二类区 1128户 西南 379 2 正大万 物城 -432 -74 2589户 438 3 宝龙TOD未来新城 -190 -357 居民区 / 398 注：本项目原点经纬度坐标为120.39797E，31.507023N。 表3-6 其他环境要素敏感目标 环境要素 环境敏感目标名称 方位 距本企业距离(m) 规模 （户/人） 环境功能 水环境 江南运河 西南 1900 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态 太湖（无锡市区）重要湿地 东南 5500 生态空间管控区域面积429.47km2 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）湿地生态系统保护 贡湖锡东饮用水水源保护区 SW 一级保护区8800 以取水口为中心，半径500米以内的区域范围 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）饮用水水源保护区 SW 二级保护区6300 一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、环太湖高速公路以南的陆域。 3、区域大气污染防治任务 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，近期主要大气污染防治任务如下： 调整能源结构，控制煤炭消费总量 （1）控制煤炭消费总量 （2）深入推进燃煤锅炉整治 （3）强化高污染燃料使用监管 （二）调整产业结构，减少污染物排放 （1）强化准入要求 （2）加大淘汰力度 （三）推进工业领域全行业、全要素达标排放 （1）进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放 ①全面提标，加大超标惩戒力度 ②实施重点行业无组织排放深度治理 着力加强VOCs污染治理 加强交通行业大气污染防治 开展船舶和港口大气污染防治 优化调整货物运输结构 持续加强机动车污染防治 加强油品供应和质量保障 加强非道路移动机械污染防治 严格控制扬尘污染 （1）施工扬尘控制 （2）控制道路交通扬尘污染 （3）推进堆场、码头扬尘污染控制 （4）实施降尘考核 （六）加强服务业和生活污染防治 （1）推动汽修、干洗行业VOCs治理 （2）开展油烟污染防治 （七）推进农业污染防治 （八）实施季节性污染调控 综上，在执行以上近期污染防治任务的基础上，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1 环境空气质量标准 SO2、NOx、PM10环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；VOCs参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物TVOC的标准；锡及其化合物参照《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 浓度限值 执行标准 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 SO2 µg/m3 60 150 500 GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中的二级标准 NO2 µg/m3 40 80 200 PM10 µg/m3 70 150 450* CO mg/m3 - 4 10 O3 µg/m3 160（8小时平均） 200 总挥发性有机物TVOC mg/m3 0.6（8小时平均） 1.2 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 锡及其化合物 mg/m3 - 0.06 《大气污染物综合排放标准详解》 注：对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h浓度。 2地表水环境质量 本项目污水排入新城水处理厂，其纳污水体为江南运河，按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月)的要求，江南运河水环境功能区远期(2020年)为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中的Ⅳ类水体，其中《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)未列入项目悬浮物（SS）参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的四级标准，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准主要项目标准限值 mg/L(pH为无量纲) 水域名 执行标准 表号及标准 污染物指标 单位 标准限值 江南 运河 GB3838-2002 Ⅳ类水体 pH 无量纲 6-9 COD mg/L ≤30 NH3-N ≤1.5 TP ≤0.3 TN ≤1.5 SL63-94 四级标准 SS ≤60 3 声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政办发[2018]157号）的规定，该区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区标准限值，具体至见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类声环境功能区 ≤65 ≤55 4地下水环境质量标准 建设项目所在地地下水未划分环境功能，区域地下水按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）评价，具体地下水分类质量标准具体见表4-4。 表4-4 地下水质量标准（单位：mg/l，pH值无量纲） 序号 评价因子 标 准 值 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 1 pH（无量纲） 6.5≤pH≤8.5 5.5≤pH≤6.5， 8.5≤pH≤9 pH＜5.5， pH＞9 2 总硬度 （以 CaCO3计） ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 ＞550 3 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 4 硫酸盐(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 5 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 6 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2.0 ＞2.0 7 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 ≤1.50 >1.50 8 挥发性酚类 （以苯酚计） ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 9 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10.0 ＞10.0 10 氨氮（以N计） ≤0.02 ≤0.10 ≤0.50 ≤1.50 ＞1.50 11 钠 ≤100 ≤150 ≤200 ≤400 ＞400 12 总大肠菌群（MPNh/100mL） ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 ＞100 13 菌落总数（CFU/L） ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 ＞1000 14 亚硝酸盐（以N计） ≤0.01 ≤0.10 ≤1.00 ≤4.80 ＞4.80 15 硝酸盐（以N计） ≤2.0 ≤5.0 ≤20.0 ≤30.0 ＞30.0 16 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 17 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 18 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 19 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 20 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 21 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.10 ＞0.10 22 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.10 ＞0.10 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1 废气 VOCs、锡及其化合物参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中II时段标准限值。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2中相关标准，详见表4-5和表4-6。 表4-5 项目废气排放标准 污染物名称 浓度限值（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度 限值（mg/m3） 锡及其化合物 1.0 0.16 15 0.06 VOCs* 50 3.6 1.0 注：本项目排放的VOCs主要组分为石蜡、松香、乙二醇、异丙醇、甲基环己烷、二乙二醇二乙醚、丙二醇甲醚、烷烃（不含正己烷）、酮类、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、乙醇，由于石蜡及乙二醇在废气中占比较小，因此其标准限值参照北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中非甲烷总烃的标准限值。 表4-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 2 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 4 监控点处任意一次浓度值 2 废水 本项目污水排入排污管网，接管新城水处理厂，排入江南运河。新城水处理厂废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未列入项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准；新城水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。具体数值见表4-7。 表4-7 废污水排放标准限值表 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 COD 500 SS 400 《污水排入城镇水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 的A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 尾水 排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准 SS 10 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 NH3-N 4（6） TN 12（15） TP 0.5 COD 50 注：括号外数值为水温〉12℃时的控制指标，括号内数字为水温≤12℃时的控制指标。 3 噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表4-8。 表4-8 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 厂界外1米 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类 dB(A) 昼间≤65， 夜间≤55 4 固废 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制标准 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）中规定的三级保护区。 废水：本项目废污水最终排放总量已纳入新城水处理厂的排污总量，可以在新城水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目废气污染物排放总量在新吴区范围内平衡。 固废：零排放。 表4-9 项目污染物排总量申请指标(t/a) 污染物名称 产生量 削减量 排放量 建议总量考核指标 废气 有组织 锡及其化合物 0.0304 0.0273 0.0030 0.0030 VOCs 3.1828 2.8645 0.3183 0.3183 无组织 锡及其化合物 0.0016 0 0.0016 0.0016 VOCs 0.1954 0 0.1954 0.1954 生活污水 废水量 3825 0 3825 3825 COD 1.9125 0.4781 1.4344 1.4344 SS 1.5300 0.6120 0.9180 0.9180 氨氮 0.1530 0 0.1530 0.1530 TP 0.0191 0 0.0191 0.0191 TN 0.2295 0 0.2295 0.2295 污染物名称 产生量 利用量 处置量 建议总量考核指标 固废 锡渣 2 2 0 0 废电路板 5 0 5 0 废包装容器 5 0 5 0 有机树脂 3 0 3 0 废清洗剂 0.7388 0 0.7388 0 废无尘布 3 0 3 0 废活性炭 12.42 0 12.42 0 生活垃圾 36 0 36 0 |

# 建设项目工程分析

1、生产工艺流程及简述 （1）PCBA印刷电路板生产工艺： 工艺说明： 2、水量平衡 企业用水主要为职工生活用水：生活用水量计算根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中相关数据：工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50 L/人·天，本项目生活用水量采用50 L/人·天计。本项目定员为300人，年生产300天，生活用水量为4500 t/a；损耗量按15%计，则生活污水量约为3825 t/a。 图5-2 本项目水量平衡图（单位t/a） 3、主要污染工序 3.1 废气 本项目营运过程中产生的废气主要为镭射打标废气、印刷废气、钢网清洗废气、回流焊废气、波峰焊废气、补焊废气、点胶废气、灌胶和敷形固化废气、治具清洗废气、酒精擦拭废气。 镭射打标废气（G1） 由于PCB板及打标区域小，打标时间短，产生的打标废气（颗粒物）类比《年产车用空调执行器4000万个、车用空调执行器配套注塑件4000万套项目》，产生打标废气量为打标量的0.01%，本项目PCB板打标区域量为1t，则产生颗粒物为0.1kg，产生量小，可忽略不计，因此本报告不做详细分析。 （2）印刷废气（G2）、回流焊废气（G3、G4）、波峰焊废气（G5、G6）、补焊废气（G8、G9） 1）有机废气VOCs（G2、G4、G6、G9） 本项目印刷工序使用的锡膏，回流焊工序使用的锡膏和助焊剂，波峰焊及补焊工序使用的助焊剂中均含有可挥发性组分。根据物料组分，锡膏中挥发性组分为变性松香和乙二醇类溶剂，占比9.4%，按全部挥发考虑，则有机废气产生量为0.094t/a；助焊剂中可挥发组分为异丙醇，占比85.4%，按全部挥发考虑，则有机废气量为1.281t/a。上述工序合计产生挥发性有机废气1.375t/a，主要组分为变形松香、乙二醇、异丙醇，按VOCs计。 本项目补焊工序产生的VOCs通过集气罩收集，收集效率按90%计；印刷、回流焊、波峰焊产生的VOCs经吸风管收集，设备密闭，考虑到工件进出，有少量废气逃逸，收集效率按98%计，综合考虑，废气捕集效率以95%计。上述废气经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，处理效率以90%计，工作时间7200h/a。 2）锡及其化合物（G3、G5、G8） 本项目回流焊、波峰焊、补焊工序使用的锡膏(包含印刷工艺使用的锡膏)、锡条、焊锡丝会产生锡及其化合物，类比《无锡和晶智能科技有限公司智能控制器生产及研发项目》，焊接产生的锡及其化合物按原料的0.5%计，根据物料平衡，回流焊、波峰焊及补焊工序使用的锡膏中锡含量为0.99t，锡条为5t，焊锡丝为0.4t，则产生的锡及其化合物为0.032t/a。 本项目补焊工序产生的锡及其化合物通过集气罩收集，收集效率按90%计；回流焊、波峰焊产生的锡及其化合物经吸风管收集，设备密闭，考虑到工件进出，有少量废气逃逸，收集效率按98%计，综合考虑，废气捕集效率以95%计。上述废气经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，处理效率以90%计，工作时间7200h/a。 （3）点胶废气（G10） 本项目点胶工序使用的固定胶含有可挥发性组分。根据固定胶MSDS，可挥发性组分为石蜡1-10%，挥发量以最大组分10%计，则有机废气产生量为0.05t/a，主要组分为石蜡，按VOCs计。 本项目点胶工序产生的VOCs通过集气罩收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，捕集效率以90%计，处理效率以90%计，工作时间7200h/a。 （4）清洗废气（G2、G7） 1）钢网清洗废气（G2） 本项目钢网清洗剂成分为二乙二醇二乙醚、丙二醇甲醚和水。项目清洗过程中有机溶剂挥发参考《环境统计手册》（方品贤）中介绍的方法计算产生量，计算公式如下： 式中：Gs—液体的挥发量，g/h； M—液体的分子量； u—蒸发液体表面上的空气流速，m/s；取0.5m/s； P—相应于液体温度下的空气中的饱和蒸气压，mmHg； F—液体蒸发面的表面积，m2。 二乙二醇二乙醚的饱和蒸气压为0.758mmHg，分子量为162.227；丙二醇甲醚的饱和蒸气压为8.2mmHg，分子量为90.121，液体蒸发面的表面积为0.8m2，每天清洗时间以1h计，则二乙二醇二乙醚的挥发量为0.0172t/a，丙二醇甲醚的挥发量为0.1388t/a，由于钢网清洗剂中丙二醇甲醚最大含量为0.084t/a，因此丙二醇甲醚的挥发量以0.084t/a全挥发计，则有机废气产生量为0.1012t/a，主要组分为二乙二醇二乙醚、丙二醇甲醚，以VOCs计。 本项目钢网清洗工艺在密闭空间进行，产生的VOCs经吸风管收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，考虑到工件进出，有少量废气逃逸，综合废气捕集效率以98%计，处理效率以90%计，工作时间300h/a。 2）治具清洗废气（G7） 本项目治具清洗为人工使用无尘布手工蘸取治具清洗剂后手工擦拭，挥发量以60%计，剩余40%进入无尘布，在储罐中密封储存于危险废物堆场。本项目治具清洗剂的使用量为1t/a，因此有机废气产生量为0.6t/a，主要组分为烷烃（不含正己烷）、异丙醇、酮类，按VOCs计。 本项目治具清洗产生的VOCs经集气罩收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，废气捕集效率以90%计，处理效率以90%计，工作时间300h/a。 （5）灌胶和敷形固化废气（G11） 1）灌胶固化废气 灌胶和固化工序均会产生有机废气，灌胶使用的聚氨酯密封胶包括AB两个组分，其中A组分包含4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯40-60%，环氧大豆油10-30%，磷酸三异丙基苯酯10-30%，为溶剂型胶黏剂。其中的4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯和磷酸三异丙基苯酯为固化组分，基本不挥发，环氧大豆油作为稳定剂，其加热到125℃保持3小时的减量≤0.3%，灌胶固化时废气产生量以环氧大豆油量的0.3%计，灌胶过程的聚氨酯密封胶用量为280t，则有机废气产生量为0.252t/a，主要成分为环氧大豆油，以VOCs计。灌胶固化设备处于密闭状态，废气均经通过设备配套的排风口排放，风管引风，进入“二级活性炭吸附净化器”处理后进入15米高排气筒FQ01排放。考虑到工件的进出，有少量废气逃逸，收集率以98%计，工作时间7200h/a。 敷形固化废气 敷形固化工序会产生有机废气，敷形固化使用的敷形绝缘涂料挥发性类比《紫外（UV）固化涂料挥发性有机化合物（VOC）测量方法探讨》（2002年光缆电缆学术年会论文集），敷形绝缘涂料的挥发量为5.68%，敷形绝缘涂料的使用量为10t，则有机废气产生量为0.568t/a，主要成分为聚氨酯树脂和丙烯酸树脂，以VOCs计。敷形固化设备处于密闭状态，废气均经通过设备配套的排风口排放，风管引风，进入“二级活性炭吸附净化器”处理后进入15米高排气筒FQ01排放。考虑到工件的进出，有少量废气逃逸，收集率以98%计，工作时间7200h/a。 （6）酒精擦拭废气（G12） 本项目酒精擦拭工序使用的酒精含有可挥发性组分，纯度为90%，以60%挥发及，剩余40%进入无尘布，在储罐中密封储存于危险废物堆场，则有机废气产生量为0.432t/a，主要成分为乙醇，以VOCs计。 本项目酒精擦拭产生的VOCs通过集气罩收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，捕集效率以90%计，处理效率以90%计，工作时间300h/a。 3.1.1有组织废气 综上所述，本项目有组织废气污染源产污情况见表5-1，具体有组织废气产生源强见表5-2。 表5-1有组织废气污染源产污情况 排气筒编号 污染源 污染物名称 产生量(t/a) 捕集率 总产生量 有组织 无组织 FQ01 印刷、回流焊、波峰焊、补焊 VOCs 1.3750 1.3063 0.0688 95% 锡及其化合物 0.0320 0.0304 0.0016 点胶 VOCs 0.0500 0.0450 0.0050 90% 钢网清洗 VOCs 0.1012 0.0992 0.0020 98% 治具清洗 VOCs 0.6000 0.5400 0.0600 90% 灌胶和敷形固化 VOCs 0.8200 0.8036 0.0164 98% 酒精擦拭清洗 VOCs 0.4320 0.3888 0.0432 90% 合计 锡及其化合物 0.0320 0.0304 0.0016 / VOCs 3.3782 3.1828 0.1954 / 表5-2 有组织废气产生源强表 污染源 名称 污染物名称 废气量(m3/h) 运行时间(h/a) 污染物产生量 拟处理方式 处理效率 污染物排放量 排气筒高度(m) 排气筒直径（m） 温度(℃) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) FQ01 锡及其化合物 6000 7200 0.7026 0.0042 0.0304 二级活性炭吸附净化器 90% 0.0703 0.0004 0.0030 15 0.5 25 VOCs 73.6765 0.4421 3.1828 7.3677 0.0442 0.3183 3.1.2、无组织废气 本项目印刷、回流焊、波峰焊、补焊、点胶、钢网清洗、治具清洗、灌胶和敷形固化、酒精擦拭等过程中产生的锡及其化合物和有机废气VOCs中未被捕集的废气在车间自然通风排放，排放量分别为锡及其化合物0.0016t/a、VOCs0.1954t/a，在车间无组织排放。 表5-3无组织废气产生源强表 类别 污染物 名称 产生位置 产生量t/a 产生速率（kg/h） 面源 面源高度(m) 无组织废气 锡及其化合物 印刷、回流焊、波峰焊、补焊、点胶、钢网清洗、治具清洗清洗、灌胶和敷形固化、酒精擦拭 0.0016 0.0002 长100米， 宽60米 12 VOCs 0.1954 0.0271 3.2废水 本项目废水主要为员工产生的生活污水3825t/a生活污水经化粪池预处理后接管新城水处理厂进行集中处理。本项目废水产生源强见表5-4。 表5-4本项目废水产生源强表 污染源名称 废水量（t/a） 污染物名称 产生浓度 （mg/l） 产生量（t/a） 拟采取的处理方式 生活污水 3825 COD 500 1.9125 经化粪池预处理后，排入污水管网，接管新城水处理厂进行集中处理 SS 400 1.5300 氨氮 40 0.1530 TP 5 0.0191 TN 60 0.2295 3.3 噪声 本项生产设备均不属于高噪声设备，主要噪声设备为辅助设备空压机和污染治理设备废气处理风机，各设备噪声的情况见下表5-5。 表5-5全厂主要设备噪声一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 单台设备噪声dB(A) 等效声级 dB(A) 位置 距厂界位置(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 空压机 1 80 80 生产车间 29 28 32 22 2 风机 1 80 80 31 23 30 25 3.4 固体废弃物 （1）建设项目副产物产生情况 本项目副产物产生情况见表5-6。 表5-6 本项目副产物产生源强表 编号 产生工序 固废名称 产生量（t/a） 源强核算依据 S1、S3、S4、S5、S8、S10、S13 SPI检查、AI插件、AOI、人工插件、分板、检验及测试 废电路板* 5 同行业类比 S9、S12 点胶、灌胶固化、敷形固化 废包装容器 5 同行业类比 S11 灌胶固化、 敷形固化 有机树脂 3 同行业类比 S2 钢网清洗 废清洗剂 0.7388 物料平衡 S6、S8 波峰焊、补焊 锡渣 2 同行业类比 S14 酒精擦拭、 治具清洗 废无尘布 3 同行业类比 S15 废气装置 废活性炭 12.42 本项目活性炭处理有机废气量约为2.8645t/a，活性炭的饱和吸附量按300g/1000g计，经计算得活性炭使用量约9.55t/a。 S16 员工 生活垃圾 36 按每人每天0.4kg计算 注：AI插件、AOI、人工插件工序产生的废电子元器件；分板产生的废PCB板板边；ICT测试、检验及测试产生的次品，均为废电路板。 （2）副产物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表5-7示。 表5-7本项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 废电路板 SPI检查、AI插件、AOI、人工插件、分板、检验及测试 固态 线路板 5 √ / 4.1（a 废包装 容器 点胶、灌胶固化、敷形固化 固态 包装桶、瓶 5 √ / 4.1（i 有机树脂 灌胶固化、 敷形固化 固态 有机树脂 3 √ / 4.1（h 废清洗剂 钢网清洗 液态 有机物 0.7388 √ / 4.1（h 锡渣 波峰焊、补焊 固态 锡 2 √ / 4.2（a 废无尘布 酒精擦拭、 治具清洗 固态 织物、酒精、有机物 3 √ / 4.1（i 废活性炭 废气装置 固态 有机物、 活性炭 12.42 √ / 4.3（n 生活垃圾 员工 固态 办公废物 36 √ / 4.1（h 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录（2021版）》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。 根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，全厂固体废物分析结果见表5-8所示。 表5-8本项目固体废物产生源强表 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险 特性 废物 类别 废物 代码 产生量 （t/a） 拟采取的处理处置方式 废电路板 危险固废 SPI检查、AI插件、AOI、人工插件、分板、检验及测试 固态 线路板 T HW49 900-045-49 5 委托资质单位处置 废包装 容器 点胶、灌胶固化、敷形固化 固态 包装桶、瓶 T，In HW49 900-041-49 5 有机树脂 灌胶固化、 敷形固化 固态 有机树脂 T HW13 900-014-13 3 废清洗剂 钢网清洗 液态 有机物 T，I HW06 900-404-06 0.7388 废无尘布 酒精擦拭、治具清洗 固态 织物、酒精 T，I HW49 900-041-49 3 废活性炭 废气装置 固态 有机物、 活性炭 T HW49 900-039-49 12.42 锡渣 一般固废 补焊、 波峰焊 固态 锡 / 86 / 2 废品回收单位回收利用 生活垃圾 员工 固态 办公废物 / 99 / 36 环卫部门统一清运 本项目危险废物具体情况见表5-9。 表5-9 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 S1、S3、S4、S5、S8、S10、S13 废电 路板 HW49 900-045-49 5 SPI检查、AI插件、AOI、人工插件、分板、检验及测试 固 态 线路板、 胶水 芯片、胶水 季度/次 T 设置独立的危废暂存场所暂存，存放在收集桶内；委托资质单位处置 S9、S12 废包装 容器 HW49 900-041-49 5 点胶、灌胶固化、敷形固化 固 态 包装桶、瓶 有机溶剂 季度/次 T，In S11 有机 树脂 HW13 900-014-13 3 灌胶固化、敷形固化 固 态 有机 树脂 有机 树脂 季度/次 T S2 废清 洗剂 HW06 900-404-06 0.7388 钢网清洗 液 态 有机物 有机溶剂 季度/次 T，I S14 废无 尘布 HW49 900-041-49 3 酒精擦拭、治具清洗 固 态 织物、酒精 酒精 季度/次 T，I S15 废活 性炭 HW49 900-039-49 12.42 废气装置 固 态 有机物、 活性炭 有机物 半年/次 T

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷、回流焊、波峰焊、补焊、点胶、钢网清洗、治具清洗、灌胶固化、敷形固化、酒精擦拭 | 锡及其化合物 | 0.7026 | 0.0304 | 0.0703 | 0.0004 | 0.0030 | 15米高排气筒FQ01 排放 |
|  |  |  | VOCs | 73.6765 | 3.1828 | 7.3677 | 0.0442 | 0.3183 |  |
|  | 排放源 | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  | 无组织 | 印刷、回流焊、波峰焊、补焊、点胶、钢网清洗、治具清洗、灌胶固化、敷形固化、酒精擦拭 | 锡及其化合物 | 0.0016 | 0.0016 |
|  |  |  | VOCs | 0.1954 | 0.1954 |
| 水 污 染 物 | 类别 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/l | 产生量t/a | 排放浓度mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 3825 | 500 | 1.9125 | 375 | 1.4344 | 生活污水经化粪池预处理后，接管进入新城水处理厂 |
|  |  | SS |  | 400 | 1.5300 | 240 | 0.9180 |  |
|  |  | NH3-N |  | 40 | 0.1530 | 40 | 0.1530 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0191 | 5 | 0.0191 |  |
|  |  | TN |  | 60 | 0.2295 | 60 | 0.2295 |  |
| 固体 废物 | 固废分类 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 锡渣 | 2 | 0 | 2 | 0 | 废品回收单位 回收利用 |
|  | 危险固废 | 废电路板 | 5 | 5 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废包装容器 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废清洗剂 | 0.7388 | 0.7388 | 0 | 0 |  |
|  |  | 有机树脂 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废无尘布 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 12.42 | 12.42 | 0 | 0 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 36 | 36 | 0 | 0 | 环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 设备 | 等效声级 | 厂界噪声叠加影响值dB(A) |
|  | 生产车间 | 空压机 | 80 | 昼夜间≤37.7(A) |
|  |  | 风机 | 80 |  |
| 主要生态影响：无 |

# 环境影响分析

1 施工期环境影响分析 本项目租用无锡市金投江溪科技孵化器有限公司位于无锡市新吴区新华路8号的5号厂房7464.76m2从事生产活动，不新建建筑，在施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。 ②注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。 ③建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 2 营运期环境影响分析 2.1 地表水环境影响分析 本项目租赁厂区内实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后接入市政雨水管网。本项目污水日排放量预计为12.75t/d。生活污水经化粪池预处理后经污水管网接管至新城水处理厂进行集中处理，达标尾水排入江南运河。 建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、收纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为间接排放建设项目，根据表7-1，评价等级为三级B。 水污染影响影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）;水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200或W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目废水主要为员工产生的生活污水3825t/a经化粪池预处理后接管新城水处理厂，接管口各污染物排放浓度分别为COD375mg/L、SS240mg/L、氨氮40mg/L、TN60mg/L、TP5mg/L。其中COD、SS达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L， 氨氮、TP、TN达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中表1A级标准：氨氮≤45mg/L、TP≤8mg/L、TN≤70mg/L的标准，接入新城水处理厂集中处理，尾水最终排入江南运河。 项目处于新城水处理厂的服务范围。新城水处理厂现已具备17万吨/日的处理能力。本项目废水排入新城水处理厂处理，在确保拟建项目废水能够达到污水处理厂接管标准的前提下，本项目废水能够被新城水处理厂接管。 根据新城水处理厂评价结论可知：项目废水处理达标排放对江南运河水污染物COD的浓度增加量不大，对排污口下游水质的影响较小。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息情况见表7-2。 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD 进入城市污水处理厂 连续、稳定 TW001 化粪池 沉淀+厌氧 WS-001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 SS 氨氮 总氮 总磷 SS 本项目废水间接排放口基本情况详见表7-3。 废水间接排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 WS-001 120.397797 31.507023 0.3825 污水处理厂 连续、稳定 / 新城水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 4（6） 总氮 12（15） 总磷 0.5 本项目废水污染物排放执行标准见表7-4。 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 名称 浓度限值（mg/L） 1 WS-001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 500 SS 400 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1级A 45 总磷 8 总氮 70 本项目废水污染物排放量详见7-5。 申请废水污染物排放量 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 WS-001 生活污水 COD 375 4.7813 1.4344 SS 240 3.0600 0.9180 氨氮 40 0.5100 0.1530 总磷 5 0.0638 0.0191 总氮 60 0.7650 0.2295 全厂排放口合计 COD 1.4344 SS 0.9180 氨氮 0.1530 总磷 0.0191 总氮 0.2295 本项目废水经上述方法妥善处理后对周围水环境基本无影响。 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 评价因子 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 (；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 (；秋季 □；冬季 □ （pH、COD、氨氮、SS、TP） 监测断面或点位个数（2）个 现状评价 评价范围 河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （pH、COD、氨氮、SS、TP、TN） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（Ⅳ类） 评价时期 丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季(；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件□ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （水量、COD、SS、 NH3-N、TP、TN） （3825、1.4344、0.9180、0.1530、0.0191、0.2295） （WS-001：375、240、40、5、60） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ( 手动 (；自动 (；无监测 □ 检测点位 （ ） （WS-001） 监测因子 （ ） （WS-001：COD、SS、NH3-N、TP、TN） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2.2 环境空气质量影响分析 （1）废气排放环境影响分析 本项目印刷、回流焊、波峰焊、补焊工序产生的废气通过集气罩或吸风管收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，综合废气捕集效率以95%计，处理效率以90%计；点胶、治具清洗、酒精擦拭工序产生的废气通过集气罩收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，废气捕集效率以90%计，处理效率以90%计；钢网清洗、灌胶和敷形固化在密闭空间进行，产生的废气通过吸风管引风后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理，尾气由15米高排气筒FQ01，考虑到工件进出有少量废气逃逸，废气捕集效率以98%计，处理效率以90%计。 表7-7 大气点源参数调查清单 点源 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度 m 排气筒高度 m 排气筒内径 m 烟气 温度 ℃ 烟气流速m/s 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率 （kg/h） X Y 锡及其化合物 VOCs FQ01 排气筒 23 23 / 15 0.5 25 8.4 7200 正常 0.0004 0.0442 表7-8 矩形面源参数表 编号 排放源名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度m 面源 长度 m 面源 宽度 m 与正北夹角o 面源有效排放高度m 年排放小时数h 排放 工况 污染物排放速率 （kg/h） X Y 锡及其化合物 VOCs 1 生产车间 0 0 / 100 60 40 12 7200 正常 0.0002 0.0271 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，参数见表7-9。 表7-9 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 650万 最高环境温度/℃ 40.6 最低环境温度/℃ -8.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 是☑ 否 地形数据分辨率/m 90/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向 / ②预测结果分析 工艺废气对环境的影响采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐的估算模型Aerscreen预测软件进行估算预测，估算结果整理后见表7-10。 表7-10 本项目废气污染物估算模式计算结果表 距源中心下风向距离 /m 有组织 FQ01 锡及其化合物 VOCs 1小时 浓度(mg/m3) 占标率(%) 1小时 浓度(mg/m3) 占标率(%) 10 0.0 0.00 0.0 0.00 25 0.000001 0.00 0.000155 0.01 50 0.000006 0.01 0.000669 0.06 75 0.000007 0.01 0.000761 0.06 100 0.000006 0.01 0.000769 0.06 125 0.000006 0.01 0.00069 0.06 150 0.000005 0.01 0.000637 0.05 175 0.000005 0.01 0.000564 0.05 200 0.000004 0.01 0.000509 0.04 225 0.000004 0.01 0.000474 0.04 250 0.000004 0.01 0.000432 0.04 275 0.000003 0.01 0.000395 0.03 300 0.000003 0.01 0.000358 0.03 325 0.000003 0.01 0.000341 0.03 350 0.000003 0.00 0.000325 0.03 375 0.000003 0.00 0.000307 0.03 400 0.000003 0.00 0.000315 0.03 425 0.000003 0.00 0.00033 0.03 450 0.000003 0.01 0.000341 0.03 475 0.000003 0.01 0.000361 0.03 500 0.000003 0.01 0.000376 0.03 下风向最大质量浓度及占标率 0.000007 0.01 0.000773 0.06 下风向最大质量浓度出现距离(m) 95 距源中心下风向距离 /m 无组织 锡及其化合物 VOCs 1小时 浓度(mg/m3) 占标率(%) 1小时 浓度(mg/m3) 占标率(%) 10 0.000011 0.13 0.001523 0.13 25 0.000014 0.16 0.001838 0.15 50 0.000016 0.19 0.002236 0.19 75 0.000015 0.03 0.002066 0.17 100 0.000016 0.03 0.002128 0.18 125 0.000016 0.03 0.002173 0.18 150 0.000016 0.03 0.002207 0.18 175 0.000016 0.03 0.002193 0.18 200 0.000016 0.03 0.002155 0.18 225 0.000016 0.03 0.002105 0.18 250 0.000015 0.03 0.002041 0.17 275 0.000015 0.03 0.001968 0.16 300 0.000014 0.02 0.001892 0.16 325 0.000013 0.02 0.001814 0.15 350 0.000013 0.02 0.001739 0.14 375 0.000012 0.02 0.001663 0.14 400 0.000012 0.02 0.001592 0.13 425 0.000011 0.02 0.001524 0.13 450 0.000011 0.02 0.001459 0.12 475 0.000011 0.02 0.001397 0.12 500 0.000014 0.02 0.001339 0.11 下风向最大质量浓度及占标率 0.000016 0.19 0.002271 0.19 下风向最大质量浓度出现距离(m) 53 由上表可见：VOCs能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中《其他污染物空气质量浓度参考限值》要求；锡及其化合物达到《大气污染物综合排放标准详解》中要求；对周围大气环境影响较小。 图7-1 本项目排放污染物浓度/占标率曲线图 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价判据见表7-11。 表7-11 大气环境影响评价等级工作等级判别 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据本次Aerscreen模式对主要污染源预测结合，拟建项目的Pmax为0.19，Pmax<1%，因此，确定评价等级为三级。 ③污染物排放量核算 a、有组织排放量核算 本项目有组织排放废气排放量核算见表7-12。 表7-12 大气污染物有阻止排放量核算表 序号 排污口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算排放量（t/a） 一般排放口 1 FQ01 锡及其化合物 0.0703 0.0004 0.0030 VOCs 7.3677 0.0442 0.3183 一般排放口合计 锡及其化合物 0.0030 VOCs 0.3183 有组织排放总计 有组织排放口总计 锡及其化合物 0.0030 VOCs 0.3183 b、无组织排放量核算 本项目无组织排放废气排放量核算详见表7-13。 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 生产车间 印刷、回流焊、波峰焊、补焊、点胶、钢网清洗、治具清洗、灌胶和敷形固化、酒精擦拭 锡及其化合物 未被捕集的有机废气在车间无组织排放 GB16297-1996 0.24 0.0016 VOCs DB12/524-2020、GB37822-2019 1.0 0.1954 无组织排放总计 无组织排放口总计 锡及其化合物 0.0016 VOCs 0.1954 c、项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放核算情况详见表7-14。 表7-14 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 锡及其化合物 0.0046 2 VOCs 0.5137 （2）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推荐技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。 表7-15 卫生防护距离计算参数表 污染源名称 污染指标 计算系数 污染物最大排放速率 (kg/h) Cm (mg/Nm3) 无组织排放源面积（m2） 无组织排放源高度(m) 计算卫生防护距离L计(m) L(m) A B C D 生产车间 印刷、回流焊、波峰焊、补焊、点胶、钢网清洗、治具清洗、灌胶和敷形固化、酒精擦拭 锡及其化合物 470 0.021 1.85 0.84 0.0002 0.06 7465.34 12 0.043 100 VOCs 0.0271 1.2 1.52 经上表7-11计算，根据卫生防护距离的级差原则，建议本项目的卫生防护距离为100米。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。 表7-16 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（锡及其化合物、VOCs） 其他污染物（无） 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测标准( 主管部门发布的数据标准( 现状补充标准( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 扩建项目正常排放源( 扩建项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（锡及其化合物、VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C扩建项目最大占标率≤100%( C扩建项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C扩建项目最大占标率≤10%□ C扩建项目最大占标率>10%□ 二类区 C扩建项目最大占标率≤30%( C扩建项目最大占标率>30%□ 非正常1h 浓度贡献值 非正常持续时长 （/）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（锡及其化合物、VOCs） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 / 污染源年排放量 锡及其化合物:(0.0046)t/a VOCs:(0.5137)t/a 2.3 噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所处区域的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2002）中的3类地区，受建设项目噪声影响的人口数量变化不大，故本项目声环境影响评价工作等级为三级，仅做简单分析。 本项目主要噪声源为风机，位于生产车间内，车间隔声18dB（A）以上，选择厂区东、南、西、北厂界各噪声预测点及作为关心点，进行噪声影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A—倍频带衰减，dB（A）； ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 各声源与厂界噪声预测点之间的距离见表7-17。 表7-17 各声源与厂界噪声预测点之间的距离 序号 设备名称 单台噪声源强dB(A) 数量 （台） 等效源强dB(A) 噪声源与预测点间的距离m 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 空压机 80 0 80 29 28 32 22 2 风机 80 1 80 31 23 30 25 经厂房隔声和距离衰减后各声源对厂界的噪声影响见表7-18。 表7-18 距离衰减后预测点的影响值 序号 设备名称 等效源强 dB(A) 距离衰减后预测点影响值/dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 空压机 80 50.8 51.1 49.9 53.2 2 风机 80 50.2 52.8 50.5 52.0 叠加贡献值 - 53.5 55.0 53.2 55.6 标准限值 昼间 ≤65dB（A） 夜间 ≤55dB（A） 由上表可见，仅考虑距离衰减时，项目各厂界噪声的叠加贡献值未能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外声环境功能区夜间3类标准：昼间噪声≤65dB（A）。因此必须采取措施才能保证场界噪声达标。 设计降噪量的确定： 为确保厂界噪声达标，各噪声源设计降噪量的确定原则如下： ①以所采用降噪措施的最保守效果确定设计降噪量； ②原则上将计算降噪量加3～5dB作为设计降噪量，以确保声环境质量达标。 各噪声源设计降噪量及降噪措施见下表： 表7-19 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 噪声源 设计降噪量dB 降噪措施 空压机 18 车间墙体隔声，门窗隔声 风机 场界噪声影响预测 噪声源经厂房隔声和距离衰减后，场界噪声预测结果见表7-20。 表7-20场界噪声预测结果 序号 设备名称 等效源强dB(A) 厂房房隔声和距离衰减后预测点影响值/dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 空压机 80 32.8 33.1 31.9 35.2 2 风机 80 32.2 34.8 32.5 34.0 叠加贡献值 35.5 37.0 35.2 37.7 标准限值 —— 昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A） 本项目主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，厂界各预测点的昼夜间厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准要求。 因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 2.4 固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处置，能够做到日产日清，对环境不会产生不利影响。 （2）危险废物 ①危险废物收集暂存的环境影响分析 本项目危险废物贮存场所设置按照《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求设置暂存场所，并分类存放、贮存。危废贮存场所要满足防渗漏等“四防”要求，进行场地防渗处理，如将采用工业地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s，以降低贮存场所本身对环境的影响。 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，加强对危险废物的管理，盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，防止危险废物泄漏。 危险废物贮存场所需按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]327 号）的相关要求设置危险废物环境保护图形标志。 ②危险废物运输环境影响 本项目危废运输易产生影响的污染物主要为废电路板、废包装容器、有机树脂、废清洗剂、废无尘布、废过滤棉、废活性炭，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对本项目运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄露问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物有废电路板、废包装容器、有机树脂、废清洗剂、废无尘布、废活性炭，均委托有资质单位处置。该处置方式符合环保要求，对周围环境影响较小。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 2.5地下水环境影响分析 （一）地下水环境影响等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中“81 印刷电路板、电子元件及组件制造”中“有焊接、有机溶剂清洗工艺的”属于Ⅲ类建设项目。 根据表7-21，项目所在地不属于地下水环境敏感区，根据地下水评价导则中的工作等级划分和本项目性质，本次地下水环境评价等级定为三级，具体见下表： 表7-21 地下水环评敏感程度分级 分级 项目场地的地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感 上述地区之外的其他地区。 a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 表7-22 评价工作等级分级表 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 综上，本项目地下水评价等级判定为三级评价。 （二）地下水潜在污染源分析 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。大致可分为四类：（1）间歇入渗型。大气降水或其他灌溉水使污染物随水通过非饱水带，周期性地渗入含水层；固废在淋滤作用下，淋滤液下渗引起的地下水污染。（2）连续入渗型。污染物随水不算地渗入含水层，废水渠、废水池、废水渗井等和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。（3）越流型。污染物通过越流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。（4）径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。 根据本项目工程分析特征和项目所处区域的地质情况，本项目在储存及生产区域，按照要求采取的防渗措施，正常情况下，地下水基本不会受到影响。若防渗设施发生开裂、渗漏等现象，在非正常情况下，污水处理设施、碱性化学品仓库、有机溶剂仓库、危废堆场等区域将可能会对地下水造成点源或面源的污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水含水层中进行运行。因此，本报告选择化粪池作为预测位置。 （三）地下水环境影响预测 ①预测因子 结合企业生活污水的水质情况分析，本报告选取预测因子为生活污水中的COD。 ②预测源强 本项目地下水影响主要考虑的因素为污水管网的渗漏对地下水可能造成的影响。根据生活污水水质，其源强为COD 500mg/L。 在非正常情况下，渗漏污染物源强见表7-23。 表7-23 非正常工况渗漏污染物源强 废水量（t/a） 污染物名称 污染物浓度（mg/L） 2380 COD 500 ③预测时段 根据本项目工程特性并结合区域环境特征，预测污染发生100天、1000天、10年、20年的污染物迁移情况。 ④预测模型 本项目地下水评价等级为三级，根据导则可采取解析法或类比法进行预测。本报告地下水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为： 式中：x—预测点距污染源强的距离，m； t—预测时间，d； C（x，t）—t 时刻x 处的污染物浓度，mg/L； C0—地下水污染源强浓度，mg/L； u—水流速度，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； erfc ( )—余误差函数。 ⑤模型参数 根据水文地质试验及经验值本次地下水环境影响评价预测相关参数选取如下： 渗透系数取0.25m/d； 项目所在区域给水度取0.07，水力坡度为0.002，孔隙度取值为0.398； 本次评价范围潜水含水层纵向弥散度取50m，横向弥散度取5m； 地下水实际流速取u=K×I/n=0.25×0.002/0.398=0.00126m/d； 弥散系数的确定按下列方法取得： DL＝aL×Um；DT＝aT×Um m—指数，取1.07；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度，50；aT—横向弥散度，5。 经计算，项目所在区域地下水的纵向弥散系数为0.067m2/d，横向弥散系数为0.0067 m2/d。 计算参数结果见表7-24。 表7-24 计算参数一览表 参数 含水层 渗透系数（m/d） 水力坡度 水流速度U（m/d） 纵向弥散系数DL（m2/d） 横向弥散系数DT（m2/d） 项目建设区 含水层 0.25 0.002 0.00126 0.067 0.0067 ⑥预测结果 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的模式，项目各污染物在各个时段的预测结果见表7-25。 表7-25 事故工况下COD运移计算结果 单位：mg/L 时间 距离（m） 100d 1000d 10年 20年 5 90.09147 348.33123 428.82151 455.17660 10 3.45837 212.33837 355.39743 407.61669 20 0.00003 50.50080 218.41674 310.10207 30 0 6.30257 114.41822 218.83551 40 0 0.39801 50.55762 142.55511 50 0 0.01245 18.69953 85.39099 60 0 0.00019 5.75683 46.88774 70 0 0 1.46904 23.54232 80 0 0 0.30976 10.78748 90 0 0 0.05384 4.50377 100 0 0 0.00770 1.71101 200 0 0 0 0 图7-2 事故状态下COD预测结果变化情况 （四）运营期对地下水环境影响分析 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准要求：COD 2.0mg/L（Ⅱ类），确定非正常情况下，各污染物迁移特征见表7-26。表中“污染范围”是指地下水受到污染的面积，即超过背景值的距离。 表7-26 非正常工况下厂区污染物运移统计分析 污染物运移时间（d） 污染距离（m） 污染范围（m2） 超出厂界距离（m） 100 10 314 0 1000 32 3215.36 0 10年 63 12462.66 0 20年 91 26002.34 26 由上表可见，在非正常情况下（极端情况下），100天后，COD的污染距离为10m；1000天后，COD的污染距离为32m；10年后，COD的污染距离为63m；20年后，COD的污染距离为91m。因此，为了避免本项目非正常情况下对地下水产生污染，必须加强相应设施的防渗措施，制定合理的地下水监测计划，及时发现异常情况，尽可能减小对区域地下水环境的影响。 考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。所以，上述条件一般不会在极端非正常工况下运行10 年。 综上，原料一旦发生渗漏，10年内对周围地下水影响范围较小。 2.6土壤环境影响分析 （一）土壤环境影响等级确定 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见下表： 表7-27 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 敏感 程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1，本项目行业类别为C3982 电子电路制造，且不涉及化学处理工艺，属于“其他”类项目，土壤环境影响评价项目类别为III类；项目租用无锡市金投江溪科技孵化器有限公司位于无锡市新吴区新华路8号的5号厂房7464.76m2从事生产活动，总7464.76m2≤5hm2，占地规模属于小型；本项目危废仓库地面等区域均做好防渗防腐措施，正常情况下不会有垂直入渗影响。废气污染物最大落地浓度为95m，在其环境影响范围内不存在土壤环境敏感目标，详见附图2，故项目周边土壤环境敏感程度为“不敏感”。因此本项目不开展土壤环境影响评价工作。 2.7环境风险分析 （一）危险物质及工艺系统危险性 （1）危险物质数量与临界量比值 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1、q2、…/qn——每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），将项目设计的危险化学品临界量和最大在线总量进行比较，结果如表7-28所示。 表7-28 危险物质使用量及临界量 序号 危险物质名称 单元最大存在量（t）w 临界量（Qn/t） 该种危险物质Q值 1 锡膏 0.5 50（健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）） 0.01 2 固定胶 0.5 100（危害水环境物质） 0.005 3 治具清洗剂 1.0 10（异丙醇） 0.1 4 钢网清洗剂 0.5 50（健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）） 0.01 5 酒精 0.5 50（健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）） 0.01 6 废清洗剂 1 10（异丙醇） 0.1 7 聚氨酯密封胶 30 50（健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）） 0.6 8 敷形绝缘涂料 2 50（健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）） 0.04 根据上表辨识结果可知，（危险化学品）=0.875，属于Q＜1范畴，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。按照下表确定评价工作等级。 表7-29评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由上述分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险识别 项目环境风险识别情况见下表。 表7-30 项目环境风险识别情况表 序号 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 原材料仓库 锡膏 泄漏 地表水、地下水及大气环境 / 2 固定胶 泄漏 3 聚氨酯密封胶 泄漏、火灾 4 敷形绝缘涂料 泄漏、火灾 5 治具清洗剂 泄漏、火灾 6 钢网清洗剂 泄漏、火灾 7 酒精 泄漏、火灾 8 危废暂存场所 废清洗剂 泄漏、火灾 （4）环境风险分析 表7-31 环境风险分析 序号 环境要素 危害和后果 1 大气环境 公司生产车间、仓库、危废暂存场所中涉及乳化液等可燃液体，如操作、管理不当，遇明火，发生火灾、爆炸事故，伴生大量有毒烟雾造成下风向大气环境污染。 2 地表水环境 火灾、爆炸救援次生大量消防尾水进入雨水管网，流出厂外造成厂界外地表水环境污染。 生产、贮存过程中因操作不当导致液态化学品或危险废物发生泄漏，进入雨水管网，流出厂外会造成厂界外水体污染。 3 地下水环境 1、生产、贮存过程中因操作不当导致危险废物发生泄漏，泄漏的液体经土壤进入地下水环境污染地下水。 4 土壤环境 生产、贮存过程中因操作不当导致危险废物发生泄漏，泄漏的液体进入土壤后污染土壤环境。 发生火灾、爆炸或废气事故排放时大量有毒有害气体经沉降后进入土壤污染土壤环境。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，设置醒目易燃品标志。 定期组织厂内人员进行消防安全培训。 ②项目环境应急要求 在生产过程中一旦发生火灾时，立刻通知厂内负责人，做到立即报警，停止生产并且充分发挥整体组织功能，在确保人身安全的前提下，用身边的消防器材如泡沫/干粉灭火器等扑救，力争在初期阶段将火扑灭，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所。 （6）环境风险评价结论 据分析，本项目主要事故源来自危废仓库和原料仓库等。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 表7-32 本项目环境风险自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 存在总量（t） 锡膏 0.5 固定胶 0.5 聚氨酯密封胶 30 敷形绝缘涂料 2 治具清洗剂 1 钢网清洗剂 0.5 酒精 0.5 废清洗剂 2 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 / 人 5km范围内人口数＞5万人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） / 人 地表水 地表水环境敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水环境敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100( Q＞100( M值 M1( M2( M3( M4( P值 P1( P2( P3( P4 ( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 Ⅳ+( Ⅳ( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析( 工作内容 完成情况 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法( 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m 地表水 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h 地下水 下游厂区边界达到时间 / d 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d 重点风险防范 1、存放原料仓库和危废暂存场所地面均采取防渗防腐措施； 2、危废仓库底部设置泄漏收集设施防止泄漏； 4、配备必须的消防物资，定期对厂内人员进行消防安全培训。 评价结论与建议 本项目环境风险可接受，企业须落实本环评各项风险防范措施，运营过程中加强管控，以减少环境风险。 注：“(”为勾选项，“”为填写项 2.5 清洁生产分析 ①生产工艺与装备 本项目生产工艺合理，所选用的机械设备为国内或国外普遍使用的先进设备。 ②废物回收利用指标 本项目生产过程中产生的不合格品由相关单位回收利用，提高了资源的利用效率。 ③环境管理要求 本项目在生产过程中污染物排放均符合国家相关标准要求；生产过程中产生的固废均得到妥善处理。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。

# 八、建设项目拟采取措施及预期处理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 印刷、回流焊、波峰焊、补焊、酒精擦拭、钢网清洗、治具清洗、点胶、灌胶和敷形固化 | 锡及其 化合物 | 生产各工序废气分别经相应的的收集方式收集（吸风口或集气罩），最终汇入过滤棉+二级活性炭处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放。废气捕集效率90~100%，处理效率90%。 | 达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中大气污染物最高允许排放浓度II时段浓度限值标准 |
|  |  |  | VOCs |  |  |
|  | 无组织 |  | 锡及其 化合物 | 车间无组织排放 | 达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中厂内无组织标准；厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准限值要求 |
|  |  |  | VOCs |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | 经化粪预处理后接管新城水处理厂处理 | 达到GB8978-1996表4中的三级标准，其中氨氮、TP、TN达到GB/T31962-2015表1中的A等级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 电离辐射和电辐射 | / |
| 固体废弃物 | SPI检查、AI插件、AOI、人工插件、分板、检验及测试 | 废电路板 | 委托资质单位处置 | 零排放 |
|  | 灌胶固化、敷形固化、点胶 | 废包装 容器 |  |  |
|  | 灌胶固化、敷形固化 | 有机树脂 |  |  |
|  | 钢网清洗 | 废清 洗剂 |  |  |
|  | 酒精擦拭、治具清洗 | 废无 尘布 |  |  |
|  | 废气装置 | 废活 性炭 |  |  |
|  | 波峰焊、补焊 | 锡渣 | 废品回收单位回收利用 |  |
|  | 员工 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运、填埋 |  |
| 噪声 | 空压机 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 风机 |  |  |  |
| 其它 | 主要生态影响： 本项目产生的废水、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，对生态影响较小。 |
| 1 废气污染防治措施评述 本项目印刷、回流焊、波峰焊、补焊工序产生的废气通过集气罩或吸风管收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，综合废气捕集效率以95%计，处理效率以90%计；点胶、治具清洗、酒精擦拭工序产生的废气通过集气罩收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，废气捕集效率以90%计，处理效率以90%计；钢网清洗、灌胶和敷形固化在密闭空间进行，产生的废气通过吸风管引风后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理，尾气由15米高排气筒FQ01，考虑到工件进出有少量废气逃逸，废气捕集效率以98%计，处理效率以90%计。 图8-1 有组织废气处理工艺流程图 工作原理去除效率分析 由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保 持在固体表面，此现象称为吸附；活性炭其原理就是利用固体表面的这种性质，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化之目的。类比同类型企业使用的活性炭吸附处理效果，本项目活性炭吸附处理对有机废气的处理效率可以达到90%以上。项目配套活性炭吸附装置的主要工艺参数详见表8-1、表8-2。 生产车间气污染源处理装置设计参数 型号 单位 参数 总风量 m3/h 6000 过滤面积 m2 15~20 脱附温度 ℃ ＜50 活性炭孔密度 孔/平方英寸 50~300 动态吸附量 g/kg 250 体密度 g/ml 0.3~0.55 一级活性炭填充量 t 0.40 二级活性炭填充量 t 0.40 更换频次 / 每月更换一次 1.2经济技术可行性分析 建设项目各类废气环保处理设施设备总投资共计12万元，建设项目总投资1200万元，环保投资所占比例较少，在可接受范围内。项目所采用的废气处理措施为常用的成熟可靠的工艺，能保证废气能长期稳定达标排放。 1.3废气达标分析 本项目经处理后有组织排放情况详见表8-2。 有组织排放废气估算模式计算结果表 污染源 名称 污染物名称 废气量(m3/h) 污染物产生量 拟处理方式 处理效率 污染物排放量 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) FQ01 锡及其 化合物 6000 0.7026 0.0042 0.0304 二级活性炭吸附净化器 90% 0.0703 0.0004 0.0030 VOCs 73.6765 0.4421 3.1828 7.3677 0.0442 0.3183 经上表可见，本项目锡及其化合物、VOCs排放浓度和排放速率均能够达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中大气污染物最高允许排放浓度II时段浓度限值标准。 本项目印刷、回流焊、波峰焊、补焊、钢网清洗、治具清洗、点胶、灌胶和敷形固化、酒精擦拭等工序产生的锡及其化合物、有机废气VOCs等未捕集的废气在车间自然通风排放，排放量分别为锡及其化合物0.0016t/a、VOCs0.1954t/a，在车间无组织排放，具体排放情况见表8-3。 表8-3 无组织废气估算模式计算结果表 污染源 污染物 名称 排放量t/a 最大落地浓度（mg/m3） 标准值（mg/m3） 下风向最大浓度距离（米） 生产车间 锡及其化合物 0.0016 0.000016 0.24 53 VOCs 0.2642 0.002271 1.0 经预测，锡及其化合物、VOCs最大落地浓度能达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中无组织排放监控浓度限值。且通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少VOCs排放，厂区内无组织排放源排放的VOCs达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值：NMHC≤6mg/m3（监控点处 1h 平均浓度）、 NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）。 综上所述，本项目所排废气处理措施可行，废气经预处理后均能达标排放。 废水污染防治措施评述 废水来源 本项目新增生活污水3825t/a经化粪池预处理后接管新城水处理厂集中处理。 2.2污水处理厂概况 新城水处理厂现位于无锡市新区珠江路42号，一期第一阶段2万m3/d污水处理工程于2002年1月建成投产，一期第二阶段3万m3/d污水处理工程于2005年6月建 成投产，二期第一阶段4万m3/d污水处理工程于2007年9月建成投产；一期第一、第二阶段及二期第一阶段工程均采用MSBR工艺作为污水处理的主体工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准。一期和二期第一阶段总规模9万m3/d污水处理的提标改造工程2008年9月建成投产，出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级Ａ标准。二期续建3万m3/d污水处理工程于2009年5月建成投产，采用先进的MBR污水处理工艺，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。三期工程设计处理能力为3万m3/d，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水处理达再生水质后近期全部作为内河景观水，以调剂内河水量水质，远期接入中水回用管网。新城水处理厂现场四期工程2万m3/d已经基本建设完成，四期工程采用MSBR+滤布滤池工艺，建成后全厂处理规模达到17万m3/d。 2.3接管可行性分析 ①处理规模的可行性分析 本项目生活污水拟接入新城水处理厂进行处理，新城水处理厂设计处理能力17万m3/d，本项目建成后，新增废水排放约12.75m3/d（3825t/a），在新城水处理厂剩余污水接管容量内，故本项目的废水接入新城水处理厂集中处理的方案是可行的。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目废水主要为生活污水接管，接管口各污染物排放浓度分别为COD375mg/L、SS240mg/L、氨氮40mg/L、TN60mg/L、TP5mg/L，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，满足新城水处理厂水质接管要求，污水中不含有对新城水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响新城水处理厂的处理工艺，因此排入新城水处理厂集中处理是可行的。 2.4地表水环境影响评价结论 本项目生活污水经化粪池预处理后均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，总磷、氨氮、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准后，接管新城水处理厂。从公司的预处理措施以及污水处理厂的处理工艺等角度综合分析，生活污水接管新城水处理厂处理后，满足排入外环境的水质要求，同时，从日处理能力、设计进水水质、处理后废水稳定达标排放等角度，本项目废水接入新城水处理厂集中处理，均符合接管要求，因此，本项目废水对地表水环境的影响可接受。 3 噪声污染防治措施评述 3.1主要治理措施 各主要噪声源的具体治理措施见表8-4。 表8-4 各噪声源的具体治理措施 噪声源 设计降噪量dB 降噪措施 空压机 18 车间墙体隔声，门窗隔声 风机 3.2 主要高噪声设备 全厂主要噪声源为风机和空压机，位于生产车间内，车间外墙采用一砖实体墙，墙上设有5mm玻璃窗，玻璃窗数量的设立根据车间墙体长度进行安排。 3.3隔声量的计算公式 隔声量R的经验计算式为： 其中：m—隔声材料的面密度(m=t·ρ)，kg/m2； t—隔声材料的厚度，m；f—噪声频率，Hz。 —隔声材料的密度，玻璃为1500kg/m3，砖为1800kg/m3； ②平均隔声量的经验计算式 当频率在100－3200Hz时，可用下式计算平均隔声量： (m≤200kg/m2)(m>200kg/m2) 3.4主厂房外墙平均隔声量的计算 生产车间外墙为实体砖墙，根据墙体长度适当设立5mm玻璃窗。 采用上述措施后，达到18dB(A)设计降噪量是可行的。 4 固废防治措施评述 4.1固废处置方法 本项目固废产生及相应的处置情况详见表8-5。 表8-5 本项目固废利用处置方式 污染源 固废名称 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 利用量（t/a） 处置量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符合 环保要求 SPI检查、AI插件、AOI、人工插件、分板、检验及测试 废电路板 HW49 900-045-49 5 0 5 委托资质单位处置 符合 点胶、灌胶固化、敷形固化 废包装 容器 HW49 900-041-49 5 0 5 灌胶固化、敷形固化 有机树脂 HW13 900-014-13 3 0 3 钢网清洗 废清洗剂 HW06 900-404-06 0.7388 0 0.7388 酒精擦拭、治具清洗 废无尘布 HW49 900-041-49 3 0 3 废气装置 废活性炭 HW49 900-039-49 12.42 0 12.42 波峰焊、 补焊 锡渣 86 / 2 2 0 废品回收单位 回收利用 员工 生活垃圾 99 / 36 0 36 环卫部门统一清运 4.2固废处置可行性分析 无锡市工业废物安全处置有限公司由江苏省环保厅颁发了危险废物经营许可证，编号JS0200OOI032-12，可处置其他废物（HW49,900-041-49、HW49,900-047-49）合计:11500吨/年。 公司产生的废电路板、废包装容器、有机树脂、废清洗剂、废无尘布、废过滤棉、废活性炭未突破无锡市工业废物安全处置有限公司的处理能力。在项目建成后，产生的危险废物委托无锡市工业废物安全处置有限公司或其他有相应资质的单位处置，其处置措施可行。 本项目危险废物暂存点基本情况见表8-6。 表8-6 本项目危险废物暂存点基本情况汇总表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物暂存点 废电路板 HW49 900-045-49 生产车间东侧 30m2 袋装 2吨 季度 2 废包装 容器 HW49 900-041-49 袋装 15吨 季度 3 有机树脂 HW13 900-014-13 吨桶 1吨 季度 4 废清洗剂 HW06 900-404-06 吨桶 3吨 季度 5 废无尘布 HW49 900-041-49 袋装 2吨 季度 6 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装 4吨 季度 4.3固体废物的管理措施 本项目厂内设置固废物暂存点，由专人负责管理，为防止工业固废堆放期间对环境产生不利影响，暂存点应设有防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，具体要求如下：建设单位设置的危废贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。具体要求如下： ①各类废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物入室堆放前，均需填写入场清单，经核准后方可入场。 ②盛装废活性炭等危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、成份、数量及特性。 ③贮存区地面经防渗处理，表面铺设防腐层，四周用围墙及屋顶隔离，不得露天堆放，场四周设雨水沟，防止雨水流入贮存区。 ④堆放场内设置紧急照明系统，配备报警装置及灭火器材。 ⑤危险废物堆场建设管理要求： Ⅰ、应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 Ⅱ、对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 Ⅲ、危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运。 Ⅳ、固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输。 Ⅴ、在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物。 Ⅵ、对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志等等。 （3）安全贮存技术要求 一般工业固废：①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置暂存场所。②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 危险废物：①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 生活垃圾：生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 （4）固废贮存场所设置规范 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]，具体要求见表8-7。 表8-7 贮存设施建设要求 序号 贮存设施建设要求 本项目拟实施情况 是否相符 1 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 企业通讯设备、照明设施和消防设施齐全 符合 5 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。 企业危废在危废仓库内分类分区暂存，危废仓库设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置 符合 6 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易爆、易燃及有毒气体 符合 4 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 符合 5 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 符合 6 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目涉及有机废气扩散的危险废物全部采用桶装加盖/密封袋装等方式，减少无组织扩散，危废仓库加强通风。 符合 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定) 项目建成后，企业将在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌 符合 8 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定) 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网 符合 企业涉及的所有危险废物收集、贮存、运输、利用、处置设施、场所应依据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签中危险废物相关图形标志设置标志牌。图示如下： |

表8-8 一般固废暂存间的环境保护图形标志 暂存间名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废暂存间 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表8-9 危险固废暂存间的环境保护图形标志 危险废物标识名称 图案样式 设置规范 贮存设施警示标志牌 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm 冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。 贮存设施内部分区警示标志牌 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm 处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。 危险废物信息公开栏 1. 设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm 处。 2. 规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm 铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。 包装识别标签 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。

以上标志需设置在醒目处，且标志牌应保持清晰、完整，当发现形象随坏，颜色污染或有变化、褪色等不符合要求的情况，应及时维修或者更换，检查时间至少每年一次。有多种危险废物的单位应根据情况设置分区提示标志，标明危险废物特征和贮存量。 以上固废全部做到妥善处置，实现了无害化。 5 排污口规范化整治 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控(97)122号】要求，本项目排污口须进行规范化整治： ①本项目租用出租方厂房车间进行生产，厂区实行清污分流、雨污分流，项目依托园区现有的雨水排放口和污水接管口。 ②对于固体废弃物，本项目共设置40m2的固废堆场（ 其中一个10m2一般固废堆放场，一个30m2危险固废暂存点），堆放场地或贮存设施必须达到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，明确渗漏收集措施，贮存(堆放)处进路口应设置标志牌。 6 环保投资费用估算及“三同时”验收内容 表8-10 建设项目环保设施“三同时”验收一览表 项目名称 年产PCBA印刷电路板400万件项目 类别 污染源 污染物 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) 处理效果、执行标准或拟达要求 投资额(万元) 完成 时间 废气 有组织 印刷、回流焊、波峰焊、补焊、点胶、钢网清洗、治具清洗、灌胶固化、敷形固化、酒精擦拭 锡及其 化合物 生产车间各工序废气分别经相应的的收集方式收集（吸风口或集气罩），最终汇入过滤棉+二级活性炭处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放，废气捕集效率90~100%，处理效率90%。 达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中大气污染物最高允许排放浓度II时段浓度限值标准 5 VOCs 无组织 锡及其化合物 车间无组织排放 达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中相关标准；厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准限值要求 / VOCs 废水 生活污水 COD 经化粪池预处理接入新城水处理厂进行集中处理 达到GB8978-1996表4中的三级标准，其中氨氮、TP、TN达到GB/T 31962-2015表1中的A等级标准 / SS 氨氮 TP TN 噪声 空压机 车间隔声 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 / 风机 固废 锡渣 废品回收单位 回收利用 零排放 5 废电路板 委托资质单位处置 废包装容器 有机树脂 废清洗剂 废无尘布 废过滤棉 废活性炭 生活垃圾 环卫部门统一清运 绿化 / / / 事故应急措施 设置安全标志、配备灭火器 / 2 环境管理(结构、监测能力) 由企业责任人负责环境管理工作，监测委托相关单位进行 / / 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) 雨污分流，利用园区现有雨污水管网 / / “以新带老”措施 无 / / 总量平衡具体 方案 污水纳入新城水处理厂总量内进行平衡， 废气污染物排放总量在新吴区范围内平衡 / / 区域解决问题 / / / 卫生防护距 推荐值 本项目卫生防护距离推荐值为生产车间100米范围 / / 合计 / 12 /

# 九、结论和建议

结论 项目概况 无锡绿联智能科技有限公司由社会自然人李波等投资成立，拟租用无锡市金投江溪科技孵化器有限公司位于无锡市新吴区新华路8号的5号厂房7464.76m2，总投资1200万元，主要从事PCBA印刷电路板的生产，设计年生产规模为：PCBA印刷电路板400万件。 产业政策符合性分析 本项目属于C3982 电子电路制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和禁止类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类，属鼓励类。不属于《江苏省转型发展投资指导目录》（苏发改投资发〔2012〕1654号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限值、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）（苏政办发[2015]118号）和《无锡市转型发展投资指导目录》（锡发改资〔2013〕5号）、《无锡新区转型发展投资指导目录》（锡新管经发[2013]56号）中的限制类和淘汰类，属于鼓励类，符合国家和地方产业政策。 选址及规划符合性分析 本项目位于无锡市新吴区新华路8号，根据《无锡高新区土地利用总体规划（2006~2020）用地规划图》，建设项目地块属于工业用地，该区域已编制环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址可行。 本项目位于太湖流域三级保护区，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）及《太湖流域管理条例（2011年）》中的相关要求，且本项目不涉及无锡市范围内的国家级或省级生态保护红线区域，故本项目选址可行。 “三线一单”相符性分析 （1）生态红线：本项目位于无锡市新吴区新华路8号，项目选址不涉及无锡市范围内的国家级或省级陆域生态保护红线区域，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线：项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2019年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区各测点大气因子颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧和二氧化氮等未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据目前已编制完成的《无锡市大气环境质量限期达标规划》相关内容可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标；建设项目尾水受体为江南运河，根据《无锡精纬计量检验检测有限公司》检测报告[（环）2019检（环评）第（517）号]中的监测数据，江南运河新城水处理厂排口上游500m和上游1000m监测断面COD、氨氮、总磷、总氮监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线：本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。 （4）环境准入负面清单：本项目符合《无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响跟踪评价报告书》中高新区环境准入负面清单要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关环保要求。 清洁生产 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小；生产上采用清洁能源电；各类污染物得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 污染物达标排放 水污染物： 本项目排水实行“雨污分流、清污分流”制，生活污水3825t/a经化粪池预处理后到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入新城水处理厂进行集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入江南运河。 该项目依托现有的污水排放口和雨水排放口，不增设排放口。 大气污染物： ①有组织废气 本项目印刷、回流焊、波峰焊、补焊工序产生的废气通过集气罩或吸风管收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，综合废气捕集效率以95%计，处理效率以90%计；点胶、治具清洗、酒精擦拭工序产生的废气通过集气罩收集后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，废气捕集效率以90%计，处理效率以90%计；钢网清洗、灌胶和敷形固化、在密闭空间进行，产生的废气通过吸风管引风后，经过“二级活性炭吸附净化器”处理，尾气由15米高排气筒FQ01，考虑到工件进出有少量废气逃逸，废气捕集效率以98%计，处理效率以90%计。 锡及其化合物、VOCs的排放浓度和排放速率达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）表3中大气污染物最高允许排放浓度II时段及浓度限值标准。 ②无组织废气 项目未被收集的锡及其化合物、VOCs经车间自然通风后无组织排放，VOCs、锡及其化合物均达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/504-2017）中表3中标准。且通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少VOCs排放，厂区内无组织排放源排放的VOCs达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值：NMHC≤6mg/m3（监控点处 1h 平均浓度）、 NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）。 本次评价给出卫生防护距离推荐值为生产车间100米范围，该范围内无居民点、学校、医院等敏感环境敏感目标。 （3）固废： 本项目产生的废电路板、废包装容器、有机树脂、废清洗剂、废无尘布、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运、填埋。 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废由相关单位回收利用；危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。 噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 符合区域总量控制要求 大气污染物：（本项目）（有组织）锡及其化合物≤0.0030吨/年，VOCs≤0.3183吨/年；（无组织）锡及其化合物≤0.0016吨/年，VOCs≤0.1954吨/年。 水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤3825吨/年、COD≤1.4344吨/年、SS≤0.9180吨/年、氨氮（生活）≤0.1530吨/年、总磷（生活）≤0.0191吨/年、总氮（生活）≤0.2295吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 综上所述，无锡绿联智能科技有限公司新建年产PCBA印刷电路板400万件项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固废零排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 建议 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

# Text boxes

图5-1 混合集成电路生产工艺流程图

项目类别

环境敏感程度