苏宁易购江苏苏南有限公司

XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：苏宁易购江苏苏南有限公司

编制单位：橙志（上海）环保技术有限公司

二零二一年三月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：苏宁易购江苏苏南有限公司（盖章）

电话：18551618566

邮编：214000

地址：无锡新区长江南路 50 号

编制单位：橙志（上海）环保技术有限公司 （盖章）

电话:：13861668668

邮编：214000

地址：上海宝山区沪太路2999弄13号4层

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	4

三、主要污染源、污染物处理和排放	8

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	10

五、验收监测质量保证及质量控制	10

六、验收监测内容	16

七、验收监测结果	18

八、验收监测结果	23

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏宁易购江苏苏南有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 □技改 (迁建 |
| 建设地点 | 无锡新区长江南路50号 |
| 主要产品名称 | 苏宁电器物流基地 |
| 设计规模 | 苏宁电器物流基地，总建筑面积96903m2，其中配送中心73383m2，办公楼15552m2，生活楼7168m2，其他800m2 |
| 实际规模 | 苏宁电器物流基地，总建筑面积96903m2，其中配送中心73383m2，办公楼15552m2，生活楼7168m2，其他800m2 |
| 建设项目环评时间 | 2009年2月 | 开工建设时间 | 2009年3月 |
| 调试时间 | 2020年6月 | 验收现场监测时间 | 2021.02.01~2021.02.02 |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市新区规划建设环保局 | 环评报告表 编制单位 | 南京智方环保工程有限公司 |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 环保设施施工单位 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 |
| 投资总概算 | 43000万元 | 环保投资总概算 | 15 | 比例 | 0.035% |
| 实际总概算 | 43000万元 | 环保投资 | 15 | 比例 | 0.035% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号文； 15.《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256 号） 16.《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号） 17.《XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地）环境影响报告表》。 18.《苏宁易购江苏苏南有限公司XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地）环境影响报告表的审批意见》。 |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废水排放评价标准 本次验收项目废水接管新城水处理厂，最终排入江南运河。废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1-1 废水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 污水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 动植物油 100 COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 雨水接管口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准 pH值 6~9（无量纲） COD 100 SS 70 废气排放标准 本次验收项目食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准。 表1.2食堂油烟及燃料废气排放标准 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m³） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 噪声排放标准 表1-4 厂界噪声排放标准 监测点 类别 时段 标准值Leq[dB(A)] 依据标准 沿长江南路一侧厂界 4类 昼间 70 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 其余厂界 3类 昼间 65 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

# 二、工程建设内容

1、工程建设内容 苏宁易购江苏苏南有限公司成立于2008年07月，由郑宝吉等人投资设立，公司原名苏宁电器江苏苏南有限公司，于2013年4月变更为苏宁云商江苏苏南有限公司，2018年12月变更为苏宁易购江苏苏南有限公司，主要从事物流配送。现有规模为：总建筑面积96903m2，其中配送中心73383m2，办公楼15552m2，生活楼7168m2，其他800m2。 公司《XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地）》环境影响报告表于2009年2月19日通过无锡市新区规划建设环保局的审批。目前公司“XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地）”配套建设的物流配送中心、售后服务中心和客户服务中心等均已建成，正常开展日常服务工作。建设规模已达到设计规模的100%，具备“三同时”验收监测条件。本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，主要生产设备情况见表2-3。 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 无锡空港产业园区经济发展和招商服务处 2 环评 由南京智方环保工程有限公司于2009年02月编制完成 3 环评批复 2009年2月19日由无锡市新区规划建设环保局审批通过 4 初步设计 苏宁电器物流基地，总建筑面积96903m2，其中配送中心73383m2，办公楼15552m2，生活楼7168m2，其他800m2 5 本次验收项目建设规模 苏宁电器物流基地，总建筑面积96903m2，其中配送中心73383m2，办公楼15552m2，生活楼7168m2，其他800m2 6 企业开工建设时间及竣工时间 企业于2009年3月开工，2020年3月竣工 7 现场探勘时工程实际建设情况 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达成设计生产能力的100% 表2-2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称 设计规模 实际规模 年运行时数（h） 苏宁电器物流基地 配送中心 73383m2 73383m2 2400 办公楼 15552m2 15552m2 生活楼 7168m2 7168m2 其他 800m2 800m2 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 环评（台） 实际（台） 变化量（台） 1 货架 若干 若干 / / 2 叉车 10 10 0 / 3 垃圾收集箱 若干 若干 / / 4 空调（家用） 若干 若干 / / 5 脱排油烟机 1 0 -1 / 6 静电式油烟净化器 0 1 +1 / 2、全厂能源消耗及水平衡 全厂能源消耗情况详见表2-4。 表2-4 能源消耗情况一览表 名称 单位 环评审批量 实际消耗量 自来水 t/a 4772 3908 电 万kWh/a 10 9.36 天然气 m3/a 900 772 （2）水量平衡 项目建设后，用排水情况详见图2-1。 图2-1 项目水量平衡图（单位：t/a）

3、主要工艺流程及产污环节： （1）项目营运期生产工艺流程： 图2-2 营运期工艺流程图 工艺说明： 运输车将货物运到本项目内，项目内的叉车将货物放到货架上，然后放进物流库内堆放。 当外面的连锁店有需求的时候，叉车又将货物放到货架上，通过汽车往外运输。 项目整个过程中，主要的污染物是叉车、运输车产生的噪声。

4、变动情况分析： 经核对，项目建设性质、建设地点、建设规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

# 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： 废水 表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号 废水种类 处理工艺 环评审批情况 实际建设情况 备注 1 生活污水 化粪池、隔油池 新增 新增 - 表3-2 验收项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号 污水类型 排放去向 排放口名称 排放口数量 排放口编号 1 生活污水 新城水处理厂 污水排放口 1 WS-001 2 雨水 市政雨水管网 雨水排放口 1 YS-001 废气 根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-3和表3-4。 表3-3 项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 食堂 油烟 有组织 静电式油烟净化器 连续 20m FQ-01 噪声 本次验收项目高噪声源为运输车、叉车，经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声沿长江南路一侧能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 项目固体废物主要为生活垃圾、泔脚、浮油、废包装纸箱、木条。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 固体废物处置情况统计表 固体废物名称 产生工序 环评产生量（t/a） 实际产生量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符合环保要求 废包装纸箱、木条 库房内 3 3 由物资部门统一处理 符合 生活垃圾 员工生活 29.52 29.52 由环卫部门统一清运 浮油 隔油池 0.06 0.06 由专人收集利用 泔脚 食堂 4.8 4.8 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-5 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 环评情况 执行情况 1 废水 生活污水 化粪池 投资1万元 投资1万元 2 食堂含油废水 隔油池 投资1万元 投资1万元 3 废气 油烟 静电式油烟净化器 投资1万元 投资1万元 4 固废 一般固废 垃圾收集桶 投资1万元 投资1万元 5 排污口 - 雨水排放口、污水排放口 投资1万元 投资1万元 6 绿化 - - 投资10万元 投资10万元 合计 投资15万元 投资15万元

# 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 （1）环保措施及环境影响分析 ①废水：本项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流”制，职工生活污水经化粪池预处理、食堂含油污水经隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入新城水处理厂进行集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入江南运河。 该项目增设一个污水排放口，一个雨水排放口。 ②噪声环保措施分析：本项目建成后，主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，沿长江南路一侧厂界环境噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别4类标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别3类标准，对周围声环境影响较小。 ③固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置。企业能做到固废零排放，对周围环境影响很小。 ④废气：本次验收项目采取了有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。食堂油烟经静电式油烟净化器处理后，经20米高排气筒（FQ-01）排放，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型饮食业标准。 （2）各污染物的总量指标极少，建议在新吴区范围内平衡 ①水污染物 本次验收项目职工生活污水经化粪池预处理、食堂含油污水经隔油池预处理后接入新城水处理厂处理，水污染物总量纳入新区新城水处理厂总量指标。 水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤2160t/a；COD≤3.36t/a、SS≤0.691t/a，氨氮（生活）≤0.065t/a，磷酸盐≤0.0044t/a，动植物油（生活）≤0.035t/a。 ②大气污染物：（本项目）（有组织）油烟≤0.002t/a。 ③固体废物：全部综合利用或安全处置。 综上所述，苏宁易购江苏苏南有限公司—XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地）符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 2.审批部门审批决定 一、从环境保护角度分析，同意该项目在新区长江南路以西、珠江路以东、天然纺织以东地块建设。项目内容及规模：新建苏宁电器物流基地，包括配送中心、售后服务中心和客户服务中心，总占地面积约79067m2，总建筑面积96903m2，其中配送中心73383m2，办公楼15552m2，生活楼7168m2，其他800m2。 二、建设单位在项目设计和建筑设计过程中须认真落实报告表中各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点： 1、贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水排放综合标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入新城污水处理厂集中处理；该项目只允许设置一个污水排放口和一个雨水排放口； 2、食堂采用清洁能源天然气，严格落实“油水、油烟”两分离措施。产生的油烟经油烟分离器后达标排放，其排放的污染物执行《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）中小型企业标准，食堂废水经过油水分离后，并入生活污水管网，接入市政管网，送污水处理厂进行深度处理； 3、合理布局设备，做好叉车等设备防噪声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准； 4、妥善处置包装纸箱等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理； 5、噪声、废水排污口及固体废弃物贮存场所应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求建设； 三、做好施工期的环境保护措施：确保生活污水和施工废水经预处理后达标排入污水管网，采取有效措施控制扬尘。 四、污染物排放核定总量如下： 大气污染物：油烟≤0.002t/a； 水污染物（接管考核量）：污水排放量：2160吨/年，水污染物（接管考核量）：COD≤0.691t/a，SS≤0.519t/a，氨氮≤0.065t/a，磷酸盐≤0.0044t/a，动植物油≤0.035t/a； 危险固废零排放； 五、严格执行“三同时”制度。项目进行试生产需报告我局，试生产三个月内需向我局申请环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效，项目的规模、地点、工艺、污染防治措施等若有变更，需重新报批。

# 五、验收监测质量保证及质量控制

监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 水质质量控制数据汇总表 监测项目 样品 个数 平行样 加标回收样 标样 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 水质 pH值 10 2 20% 100% - - - 2 100% 化学需氧量（CODcr） 10 2 20% 100% - - - 2 100% 氨氮（NH3-N） 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% 总磷（TP） 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% 总氮（TN） 8 2 25% 100% 2 25% 100% 2 100% 动植物油 10 — — — — — — — 项目废气检测分析质量控制见表5-2。 表5-3 有组织废气检测分析质量控制表 监测项目 样品个数 空白 精密度 准确度（标样、加标） 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 质控样（个） 检查率（%） 合格率（%） 油烟 10 0 — 100 — — — — — — （3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。 表5-3 噪声校准记录汇总表 校准日期 声校准器型号 标准噪声值（dB(A）) 监测前校准值（dB(A）) 示值偏差（dB(A）) 监测后校准值（dB(A）) 示值偏差（dB(A）) 2021.02.01 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 2021.02.02 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 监测分析方法 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 表5-4 水质监测分析方法 监测项目 监测分析方法 方法来源 pH值 便携式pH值的测定 便携式PH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6（2） 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89 总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 动植物油 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ637-2018 表5-5 噪声监测分析方法 类别 监测项目 标准（方法）名称及编号（含年号） 检出限 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 / 表5-6 废气监测分析方法 监测项目 监测分析方法 方法来源 有组织 油烟 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019 HJ1077-2019 表5-7 主要监测仪器型号及编号 名称 型号 实验室编号 便携pH仪 6010M XC-150 滴定管（具塞） 50mL / 电子分析天平（MT） MS105DU SY-002 紫外分光光度计 L5 SY-009 水中油浓度分析仪 ET1200 SY-018 紫外分光光度计 L9 SY-008 多功能声级计 AWA6228+ XC-740

# 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 本次验收项目废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 WS-001 pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 连续2天，每天监测4次 2 雨水排放口 pH 、COD、SS 连续2天，每天检测1次 （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。 表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 点位位置 监测项目 频次 1 ① FQ-01排放口 排气筒及废气基本参数；油烟排放浓度和排放速率 连续2天，每天监测5次 （3）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界两边（▲Z1～▲Z4） 昼夜间等效（A）声级 连续2天， 每天昼间各监测1次 （4）辐射监测 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 2.验收监测期间生产工况记录 本次验收XDGG（XQ）-2008-26 号地块新建项目（苏宁电器物流基地）正常生产，本次验收涉及的废气污染防治设施稳定运行，结合本次验收情况，本次验收工况如下： 表6-5 实际建设内容 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称 设计规模 实际规模 年运行时数（h） 苏宁电器物流基地 配送中心 73383m2 73383m2 2400 办公楼 15552m2 15552m2 生活楼 7168m2 7168m2 其他 800m2 800m2 本次验收期间，配套建设的物流配送中心、售后服务中心和客户服务中心等均已建成，正常开展日常服务工作。 综上，本次验收监测期间，满足验收监测工况要求。

# 七、验收监测结果

1.验收监测结果 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 监测 点位 监测 时间 监测 频次 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L pH值 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 总氮 动植物油 污水接管口WS-001 2021.02.01 第一次 7.01 131 20 26.4 1.69 33.8 0.63 第二次 6.98 134 22 28.0 1.77 35.2 0.70 第三次 7.00 136 26 28.4 1.79 36.8 0.69 第四次 7.06 133 25 27.1 1.78 34.8 0.68 平均值 7.01 133.5 23.3 27.5 1.76 35.2 0.68 标准 6~9 500 400 45 8 70 100 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 2021.02.02 第一次 7.07 136 17 26.1 1.68 42.8 0.69 第二次 7.02 141 20 27.3 1.78 45.1 0.70 第三次 6.97 143 24 28.1 1.92 45.9 0.62 第四次 7.03 139 21 26.7 1.87 44.0 0.71 平均值 7.02 139.8 20.5 27.1 1.81 44.45 0.68 标准 6~9 500 400 45 8 70 100 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 本次验收污水总排口PH值、COD、SS、动植物油达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A等级标准。 表7-2 雨水接管口水质监测数据 监测 点位 监测 时间 监测 频次 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L pH值 化学需氧量 悬浮物 雨水接管口YS-001 2021.02.01 第一次 7.32 14 6 2021.02.02 第一次 7.35 14 5 标准 6~9 100 70 评价 合格 合格 合格 本次验收项目雨水排放口排放过程中主要污染物COD、SS排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。 废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7-3。 表7-3 FQ-01有组织废气排放监测数据 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2021.02.01 2020.02.01 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 FQ01（食堂废气排放口） 排气筒高度 － m 15 管道截面积 － m2 0.5250 烟气流量 － m3/h 10048 10211 10325 10398 10450 10666 11238 11365 11352 11232 油烟排放浓度 － mg/m3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 油烟排放速率 － kg/h 0.00201 0.00204 0.00206 0.00208 0.00209 0.0032 0.00225 0.00227 0,00227 0.00225 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 根据验收期间监测结果，本次验收项目食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型标准。 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-4。 表7-4 声监测结果一览表 测量 日期 测点序号 1 2 3 4 2021.02.01 测量结果dB(A) Leq(昼) 55.3 52.9 57.4 55.9 标准限值 dB(A) Leq(昼) 70 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 2021.02.01 测量结果dB(A) Leq(昼) 53.4 55.2 56.5 54.2 标准限值 dB(A) Leq(昼) 70 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 备注 检测点位示意图见附图7-1。 本次验收沿长江南路一侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区昼间≤70dB（A），其余厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区昼间≤65dB（A）。 图7-1 厂区检测点位示意图 2.污染物排放总量核算 表7-5 污水（接管口）污染物排放总量核算 污水接管口WS-001 污染物 日均排放浓度（mg/L） 废水排放总量 （吨/年） 年排放总量 （吨/年） 范围 平均值 CODCr 131~143 136.6 2115 0.2826 SS 17~26 21.9 0.0463 NH3-N 26.1~28.4 27.3 0.0577 TN 34.8~45.9 39.8 0.0842 TP 1.68~1.92 1.79 0.0038 动植物油 0.63~0.71 0.68 0.0014 表7-6 废气污染物排放总量核算 污染物 排放口 排放浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 年运行时间 (h) 按实际负荷年排放总量（吨） 范围 平均值 油烟 FQ01 0.2~0.3 0.21 0.00225 300 0.000675 表7-7 污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量 （吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否符合总量 控制指标 废水 废水量 2115 2160 符合 CODCr 0.2826 0.691 SS 0.0463 0.519 NH3-N 0.0577 0.065 TN 0.0842 / TP 0.0038 0.0044 动植物油 0.0014 0.035 废气 油烟 0.000675 0.002 符合 注：由于原环评编制时间较早，TN未纳入总量控制指标，本次验收将TN进行监测。 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为生活垃圾、泔脚等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表7-8。 表7-8 本次验收项目固废实际调查情况表 产生工序 固废名称 属性 废物代码 环评预测量（t/a） 实际产生量（t/a） 贮存情况 风险防控措施 环评建议处置方式 实际处置方式 厂房 废包装纸箱、木条 一般固废 79 3 3 桶 - 专业物资单位回收利用 专业物资单位回收利用 食堂 泔脚 99 4.8 4.8 桶 - 环卫部门统一清运 由专人收集利用 隔油池 浮油 99 0.06 0.06 桶 - 员工 生活垃圾 99 29.52 29.52 桶 - 环卫部门统一清运 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装。 ③本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ④本项目废包装纸箱、木条由物资单位回收利用；泔脚和浮油由专人收集利用，生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 环评批复落实情况 表7-9 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水排放综合标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入新城污水处理厂集中处理；该项目只允许设置一个污水排放口和一个雨水排放口 企业排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水排放综合标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入新城污水处理厂集中处理；设置一个污水排放口和一个雨水排放口 2 食堂采用清洁能源天然气，严格落实“油水、油烟”两分离措施。产生的油烟经油烟分离器后达标排放，其排放的污染物执行《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）中小型企业标准，食堂废水经过油水分离后，并入生活污水管网，接入市政管网，送污水处理厂进行深度处理 企业食堂采用清洁能源天然气，严格落实“油水、油烟”两分离措施。产生的油烟经静电式油烟净化器处理后达标排放，其排放的污染物执行《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）中小型企业标准，食堂废水经过油水分离后，并入生活污水管网，接入市政管网，送污水处理厂进行深度处理 3 合理布局设备，做好叉车等设备防噪声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准 企业通过合理布局设备，做好叉车等设备防噪声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准 4 妥善处置包装纸箱等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理 企业已妥善处置包装纸箱等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理 5 噪声、废水排污口及固体废弃物贮存场所应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求建设 企业噪声、废水排污口及固体废弃物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求建设

# 八、验收监测结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。职工生活污水经化粪池预处理，食堂含油污水经隔油池预处理后接入新城水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷、动植物油排放总量均符合环评批复核定总量控制要求。 （2）废气 本次验收项目已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。食堂产生的油烟经集气罩收集后，由“静电式油烟净化器”处理，再通过20米高排气筒FQ-01排放。有组织废气验收监测结果：油烟排放浓度、排放量均低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准。 （3）噪声 本次验收项目2021年2月1日～2021年2月2日验收监测期间，沿长江南路一侧厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固废 本次验收项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求，固体废物零排放。 （6）废水排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

办公生活用水

化粪池

职工宿舍生活用水

食堂职工用水

隔油池

绿化用水

3908

自来水

470

940

940

846

846

423

1692

423

1558

接入新城污水处理厂处理

蒸发或进入土壤

叉车

噪声

货架

叉车

物流库

货架

外运

运输车

噪声

噪声

市政污水管网

化粪池/隔油池

生活污水

★

WS-001排口

YS-001排口

★

雨水

★：废水监测点

图6-1  公司排水走向及监测点位图

通过1根20米高排气筒（FQ-01）排放

①

食堂油烟

静电式油烟净化器

图6-2  废气走向及监测点位图