无锡名智液压机械有限公司

“年产液压油缸5000套项目”

竣工环境保护自主验收意见

2021年12月28日，无锡名智液压机械有限公司（以下简称“建设单位”）委托无锡新优信企业管理咨询有限公司（以下简称“咨询单位”）根据《年产液压油缸5000套项目》竣工环境保护验收监测资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《年产液压油缸5000套项目环境影响报告表》和无锡市行政审批局审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

无锡名智液压机械有限公司成立于2019年12月，位于无锡市新吴区锡贤路81号，租用无锡市五通机械制造有限公司厂房新建本项目。本项目建成后产品及规模为：年产液压油缸5000套。

本项目环评表于2020年7月31日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]7320号）。于2021年5月进行生产调试。2021年8月4日～5日、2021年10月18日～19日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为无锡精纬计量检验检测有限公司。项目实际投资100万元，其中环保投资1万元，环保投资占总投资额的1%。

本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。

- 项目工程变动情况

生产设备的变化及其环境影响分析：实际购置设备与环评申报数量相比：取消锯床（1台）、数控车床（2台），此类设备工作中使用皂化液冷却润滑，产生的污染物有一般固体废弃物（废金属）、危险固体废弃物（废皂化液）、含油雾有机废气、设备噪声，取消此类设备，相应的皂化液不再使用；危险固体废弃物（废皂化液）不再产生；与含油雾有机废气配套的油雾分离器无需购置。此变化，对水体环境无影响，对大气环境、声环境均产生有利影响。

综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。

对照环评、批复要求，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。

- 环境保护设施建设情况

1、废水

本项目已实施了雨污分流。本项目只有员工生活污水，其经化粪池预处理后通过厂区污水接管口排入梅村水处理厂集中处理。全厂只有1个污水接管口和1个雨水接管口，并与其它单位共用。

2、废气

本项目无有组织废气。

本项目无组织废气来源于焊接产生的烟尘废气，污染物以“颗粒物”计，经“移动式除尘器”处理后在车间内排放，废气通过车间自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。

3、噪声

本项目噪声源主要来自普通车床、铣床、电焊机、空压机等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。

4、固体废弃物

4.1固体废弃物种类、处置去向

本项目无危险固体废弃物。

本项目一般固体废弃物有：废金属、焊渣、收集烟尘，由物资部门回收利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。设有一般固体废弃物标志牌。）

- 环境保护设施调试结果

根据无锡新优信企业管理咨询有限公司2021年12月出具的《年产液压油缸5000套项目竣工环境保护验收监测报告》，监测结果如下。

1、监测期间的生产工况

验收监测期间的生产负荷大于75%，符合验收监测技术规范要求。

2、废水

污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值。

雨水接管口无水未测。

3、废气

无有组织废气未测。

无组织废气验收监测结果：颗粒物厂界浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

4、噪声

根据验收监测结果：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准。）

5、污染物排放总量控制情况

验收监测报告结果表明，主要污染物排放总量满足环评审批要求，总量控制结论具体见表1-1。

表1-1 主要污染物排放总量控制结论

| 类别 | 项目 | 实际排放总量 （吨/年） | 总量控制指标 （吨/年） | 是否达到总量 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 140.8 | 180 | 符合总量 控制指标 |
|  | CODCr | 0.003 | 0.0675 |  |
|  | SS | 0.0037 | 0.0432 |  |
|  | 氨氮 | 0.003 | 0.0072 |  |
|  | 总磷 | 0.0003 | 0.0009 |  |
|  | 总氮 | 0.0038 | 0.0108 |  |

根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：全厂水污染物排放总量符合环评和批复要求。

- 工程建设对环境的影响

验收监测资料表明，该项目验收监测期间，废水、废气、噪声污染物达标排放，满足环评批复文件总量控制要求，环评报告设置的卫生防护距离范围内未新建居民住宅区、学校、医院等环境敏感保护目标，满足环评报告营运期间大气环境影响分析要求。固体废物均按要求落实了收集、贮存、运输、利用、处置工作，做到了固体废物规范化管理。

- 验收结论

对照无锡名智液压机械有限公司验收监测资料、环评报告表、审批意见，项目性质、规模、地点、生产工艺、生产设备、污染防治措施及原辅材料等均未发生重大变化。

项目涉及的废气、废水、噪声、固废污染防治设施基本执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据项目工程竣工验收和现场踏勘、验收监测资料，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

1、加强公司废气、废水、噪声污染防治设施的日常维护、管理并建立相关台账记录资料，确保废水、废气、噪声污染物达标排放。后续通过技术和管理措施进一步提高污防设施运行效率。

2、排污口按江苏省环保厅关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化设置。

3、定期监测污染物排放情况，做到废气、废水、噪声污染物长期、稳定、达标排放，满足环评及审批文件要求。

4、按要求落实固体废物收集、贮存、运输、利用、处置工作，建立完善的管理规章制度，建立危险废物管理规范化的长效机制。

- 验收人员信息及专家意见

见附件《验收组签到表》、《环保专家验收意见》

（咨询机构盖章）                           （建设单位盖章）

2021年12月28日                        2021年12月28日