目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	5

三、主要污染源、污染物处理和排放	16

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	18

五、验收监测质量保证及质量控制	20

六、验收监测内容	23

七、验收监测结果	26

八、验收监测结果	33

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车离合器轴承总成生产线改造（技术改造）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡民联汽车零部件有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市惠山区经济开发区堰新东路18号10栋 |
| 主要产品名称 | 汽车离合器轴承 |
| 设计生产能力 | 汽车离合器轴承80万套/年 |
| 实际生产能力 | 汽车离合器轴承80万套/年 |
| 建设项目环评时间 | 2021.5 | 开工建设时间 | 2021.7 |
| 调试时间 | 2021.12 | 验收现场监测时间 | 2022.1.14-2022.1.15 |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 橙志（上海）环保技术有限公司 |
| 验收监测单位 | 江苏国舜检测技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 713万元 | 环保投资总概算 | 8 | 比例 | 1.1% |
| 实际总概算 | 713万元 | 环保投资 | 8 | 比例 | 1.1% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）； 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号； 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办2021]122号）； 《汽车离合器轴承总成生产线改造（技术改造）项目》环境影响报告表。 《关于无锡民联汽车零部件有限公司汽车离合器轴承总成生产线改造（技术改造）项目环境影响报告表的批复》锡行审环许[2021]5074号，2021年6月22日印发。 |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废水排放评价标准 本项目生活污水经预处理后接管无锡惠山水处理有限公司处理，尾水最终排入锡北运河；废水接管污水中COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准。 表1-1废污水排放标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD 500 SS 400 动植物油 100 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级要求 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 （2）废气排放标准 本项目注塑成型废气、清洗吹干废气分别经收集处理后由FQ-01排放，有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”标准。 本项目未被捕集的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值。 表1-2 项目废气排放标准 污染物名称 有组织 无组织 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 60 - 15 4.0 （GB31572-2015） 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2中相应的小型标准，具体排放标准详见表1-3。 表 1-3 饮食业单位的油烟排放标准 饮食业单位规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） 1.67，＜5.00 ≥5.00,＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3,＜6.6 ≥6.6 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） ≤2.0 （3）噪声排放标准 本次验收项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表1.4。 表1-4 厂界噪声排放标准 监测点 类别 时段 标准值Leq[dB(A)] 依据标准 厂界外1米 3类 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （4）固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

# 二、工程建设内容

1、工程建设内容 无锡民联汽车零部件有限公司由德国华人张馨扬等人投资设立，成立于2005年8月16日，位于无锡市惠山区经济开发区堰新东路18号10栋标准厂房5342m2，主要从事汽车零部件、轴承及零配件、冷作结构件及其他机械配件的制造、加工和销售。现有项目《汽车零部件、轴承及零配件、冷作结构件项目》，于2005年7月19日通过无锡市惠山区环境保护局审批，并于2009年1月17日通过无锡市惠山区环境保护局验收 由于公司发展需要，为提高产品质量和生产效益，新增投资713万元，利用现有厂房，不新增用地，引进国产设备，采用自动装配线及采用加工中心加工工艺，扩大公司产品生产规模，规模扩大后，同时对现有产品的工艺进行改造，新增塑料配件加工以及用低非甲烷总烃含量的清洗油替代煤油。本项目建成后，全厂设计生产规模为：年产汽车离合器轴承80万套。 目前公司《无锡民联汽车零部件有限公司汽车离合器轴承总成生产线改造（技术改造）项目环境影响报告表》由橙志（上海）环保技术有限公司编制完成，由无锡市行政审批局于2021年6月22日审批同意建设，批复文号为：锡行审环许[2021]5074号。 本次验收项目实际员工人数为70人，实行8小时单班制，年工作300天。项目设食堂，不设浴室。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2.1，建设内容见表2.2，原辅材料用量见表2.3，主要生产设备情况见表2.4。 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 无锡市惠山区行政审批局 2 环评 由橙志（上海）环保技术有限公司于2021年5月编制完成环境影响报告表 3 环评批复 无锡市行政审批局于2021年6月22日对《无锡民联汽车零部件有限公司商务家具项目环境影响报告表》予以了审批 4 项目设计生产规模 汽车离合器轴承80万套/年 5 实际生产规模 汽车离合器轴承80万套/年 6 项目开工建设时间及竣工时间 开工建设时间2021.7，竣工时间2021.12 7 现场查看时项目实际建设情况 本次验收项目生产能力已经达到设计规模的100%，环保设施已建成，具备“三同时”验收监测条件 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称 年设计能力 实际生产能力 年运行时数（h） 生产车间 汽车离合器轴承 80万套/年 80万套/年 2400 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 环评数量 实际数量 变化数量 1 全自动内圈沟道磨床 3MZS1310 5台 6台 +1 2 全自动外圈沟道磨床 3MZ1420 4台 4台 0 3 全自动内孔磨床 MK208 3台 1台 -2 4 超精机 3MZ3216B 7台 6台 -1 5 无心磨床 M1083A 2台 2台 0 6 平面磨床 M7475B 2台 2台 0 7 清洗机 QXL-250 4台 3台 -1 8 注塑机 Y128-A 2台 2台 0 9 高频感应淬火箱 GGC80-2 2台 2台 0 10 线切割 DK7740 1台 1台 0 11 数控车床 CK-36BD 6台 6台 0 12 钻攻加工中心 PT400-S 2台 2台 0 13 普通车床 CW6163 2台 1台 -1 14 万能升降台铣床 XA6132 2台 1台 -1 15 矩台平面磨 M7120A 2台 1台 -1 16 铣床 XA6133A 3台 1台 -2 17 气压机 QGS160X140-B 2台 2台 0 18 轴承加脂机 GZ-S-1 1台 1台 0 19 匀脂机 EZ-S-1 1台 1台 0 20 防锈机 FXC-2 1台 1台 0 21 轴承合套加热机 DML-1型 1台 1台 0 22 自动打包机 GM-PACK 1台 1台 0 23 液压单能车床 C9220/4A 1台 1台 0 24 缺口压机 QKY1-3Z 1台 1台 0 25 气动压力机 QY-16 1台 1台 0 26 拉式轴承装配自动线 / 1条 1条 0 其中 内外套圈上料机 / 1台 1台 0 二通道零件清洗吹干机 / 1台 1台 0 内外圈自动测量选配装球机 / 1台 1台 0 自动保持器装配机 / 1台 1台 0 退磁清洗机 / 1台 1台 0 灵活性轴向防隙检测机 / 1台 1台 0 双称重注脂压盖匀脂动力检测机 / 1台 1台 0 振动检测机 / 1台 1台 0 铆压机 / 1台 1台 0 检测机 / 1台 1台 0 定位缺口冲压机 / 1台 1台 0 激光打标机 / 1台 1台 0 喷雾防锈机 / 1台 1台 0 27 推式轴承装配自动线 / 1条 1条 0 其中 内外套圈上料机 / 1台 1台 0 二通道零件清洗吹干机 / 1台 1台 0 调心力检测机 / 1台 1台 0 保持架钢球组件装配检测机 / 1台 1台 0 成品定位清洗机 / 1台 1台 0 双称重注脂压盖匀脂机 / 1台 1台 0 自动热装机 / 1台 1台 0 匀脂＋起动力检测机 / 1台 1台 0 自动振动检测机 / 1台 1台 0 激光打标机 / 1台 1台 0 喷雾防锈机 / 1台 1台 0 总计 - - - -8 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本次验收项目原辅材料详见表2-4。 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 重要组分、规格、指标 单位 环评消耗量 实际消耗量 1 轴承钢 / 吨/年 1696 1696 2 铸件 / 吨/年 1630 1630 3 塑料粒子PA66 聚酰胺俗称尼龙，密度1.15g/cm3，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，热分解温度310~380℃。具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性。 吨/年 52 52 4 轴承清洗油 无色液体，轻微气味，熔点-15℃，沸点230-250℃，密度约0.81 g/cm3（20℃），闪点98℃ 吨/年 2.3 2.3 5 润滑脂 淡褐色半固体，轻微气味，闪点210ﾟC，不溶于水，主要成分为基础油90%，增稠剂(尿素衍生物)5%，添加剂(抗氧剂、防锈剂)5%，润滑脂的作用主要是润滑、保护和密封。 吨/年 7.8 7.8 6 切削液 金属加工用液，透明液体，相对密度(水=1)：1.01g/cm3(15℃)，闪点76℃，引燃温度248℃，正常状况下稳定，禁配物为强酸、强碱。由极压润滑剂防锈剂、表面活性剂等配制而成，主要用于高速切削加工工序中，具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对设备不腐蚀的特点。 吨/年 8.4 8.4 7 液压油 无色至淡黄色液体，相对密度(水=1)：0.83，闪点＞150℃，用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 吨/年 3.24 3.24 8 防锈油 淡棕色液体，常温比重0.68-0.85kg/L，防锈耐盐雾能力强，能在铜、铁、不锈钢等金属表面形成一层致密的保护薄膜，膜层结合力强，有效地预防外界物质腐蚀金属，保护膜不易被划花。 吨/年 0.45 0.45 9 保持架、钢球、防尘盖、密封圈等配件 / 万套/年 80 80 全厂能源消耗情况详见表2-5。 能源消耗情况一览表 名称 单位 项目环评消耗量 项目实际消耗量 自来水 t/a 4454 4000 电 万kWh/a 30 20 液化石油气 t 0.2 0.2 （2）水平衡 项目建设后，用排水情况详见图2-1。 图2-1 实际水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节

图2-2 本项目工艺流程图

工艺说明： ①轴承外圈工艺 磨两端面、粗磨外圆、精磨外圆、磨沟道、超精沟道：轴承钢经平面磨床磨两端面，无心磨床磨轴承外圆，沟道磨床磨外圈沟道，再用超精机对沟道进行精加工，使其达到要求的精密尺寸。磨削过程中使用切削液冷却润滑，切削液原液和自来水按照1:20比例配比。切削液循环使用，定期添加，含有粉末状吸磁杂质的废切削液S1进入胶辊型系列磁性分离器处理系统，杂质被吸附到磁辊外壁上，再经过胶辊的碾压，将杂质夹带的液体挤出，切削液回用于生产不外排，最后刮屑板将杂质与磁辊分离，产生废泥屑S2委托有资质单位处置，此过程还有噪声产生。 清洗吹干：将磨削后的轴承钢进入密闭的清洗机清洗，加入轴承清洗油以去除表面上的油污，清洗完毕后测量其尺寸作为轴承外圈备用，清洗油不与水配比直接添加，清洗时间约为1min，常温清洗不加热，清洗完成后产品进入清洗机后道吹干，温度约30-40℃，此过程油挥发产生有机废气G1。清洗废油S4由清洗机内部自动过滤系统过滤后循环回用，轴承清洗油定期添加，产生过滤介质废滤芯S3作为危废处置。此过程还会产生噪声。 ②轴承内圈工艺 磨两端面、粗磨外圆、精磨外圆、粗磨沟道、磨轴肩外圆、斜面、倒角超精沟道、磨卡箍槽、精磨沟道、超精沟道：轴承钢经平面磨床磨两端面，无心磨床磨轴承外圆，沟道磨床磨内圈沟道、轴肩外圆、斜面倒角、卡箍槽，再用超精机对沟道进行精加工，使其达到要求的精密尺寸。磨削过程中使用切削液冷却润滑，切削液原液和自来水按照1:20比例配比。切削液循环使用，定期添加，含有粉末状吸磁杂质的废切削液S5进入胶辊型系列磁性分离器处理系统，杂质被吸附到磁辊外壁上，再经过胶辊的碾压，将杂质夹带的液体挤出，切削液回用于生产不外排，最后刮屑板将杂质与磁辊分离，产生的废泥屑S6委托有资质单位处置，此过程还有噪声产生。 清洗吹干：将磨削后的轴承钢进入密闭的清洗机清洗，以去除表面上的油污，清洗完毕后测量其尺寸作为轴承内圈备用，清洗油不与水配比直接添加，清洗时间约为1min，常温清洗不加热，清洗完成后产品进入清洗机后道吹干，温度约30-40℃，此过程油挥发产生有机废气G2。清洗废油S8由清洗机内部自动过滤系统过滤后循环回用，轴承清洗油定期添加，产生过滤介质废滤芯S7作为废处置，此过程还会产生噪声。 ③分离套筒工艺 水淬加热：为提高外购铸件的表面性能，需进行淬火处理，外购钢件表面清洁不含油污。使用水淬工艺，水淬前铸件放置于高频感应淬火箱上方感应加热，电流电压控制温度，根据材料成分设定温度850℃左右，依据铸件厚度保温合适时间2小时左右，冷却水间接冷却电源，循环使用不外排。此过程无污染产生。 水淬、回火：将铸件加热透后放入1个长0.9m*宽0.6m*深0.45m的水槽中冷却，随后捞出在水池上方沥干。水淬用水由自来水经冷却塔冷却后进入水槽，水淬过程中水槽内冷却水蒸发损耗定期添加，循环使用不外排。水槽底部定期清理产生氧化皮S9，经过淬火处理的铸件送入自动温控加热炉中，温度加热到170℃并保持2h，以消除铸件的内应力。回火处理后的铸件拉出回火炉，在车间内静置冷却至常温。 精车内孔、端面，精车端面、外圆：经过水淬后的铸件由数控车床加工，使铸件达到要求的精密尺寸。磨削过程中使用切削液冷却润滑，切削液原液和自来水按照1:20比例配比。切削液循环使用，定期添加，含有粉末状吸磁杂质的废切削液S11进入胶辊型系列磁性分离器处理系统，杂质被吸附到磁辊外壁上，再经过胶辊的碾压，将杂质夹带的液体挤出，切削液回用于生产不外排，最后刮屑板将杂质与磁辊分离，产生的废泥屑S10委托有资质单位处置，此过程还有噪声产生。 投料：根据设计需要，在淬火、磨削后的铸件内孔镶套塑料件以形成分离套筒。将塑料粒子（PA），由设备配套的吸料机采用真空吸料的方式将粒子吸至注塑机料斗内。 注塑成型：利用电加热将塑料粒子加热至熔融状态，加热温度约为250-300℃左右。使喷嘴贴紧模具的浇口道，螺杆向前推进，以较高的压力和较快的速度将熔料注入模具型腔内（铸件内壁与模具芯轴之间的空隙），过程中使用冷却水隔套冷却模具芯轴，加速模具内塑料熔料冷却，冷却完毕后，模具自动打开，开模后嵌件把冷却固化的塑料包紧在内。注塑成型过程中模具处于密闭状态，仅在开模时产生少量的注塑废气G1和噪声N。冷却水循环使用，此过程还会产生废塑料S12和噪声。 粉碎：料头以及部分废塑料，经粉碎机粉碎后重新回用于生产。本项目粉碎机采用密闭式的粉碎机，年粉碎的废塑料较少，同时粉碎的粒径大，无粉尘产生。该工序有噪声产生。 合套铆合：最后将轴承内、外圈与保持架、钢球等配件装配在一起组合成轴承整体件。 清洗吹干：合套铆合后加上保持架、钢球等配件的轴承整体件需再次放入密闭的清洗机整体清洗，加入轴承清洗油以清洗轴承整体件表面，清洗油不与水配比直接添加，清洗时间约为1min，常温清洗不加热，清洗完成后产品进入清洗机后道吹干，温度约30-40℃，此过程油挥发产生有机废气G3。清洗废油S14由清洗机内部自动过滤系统过滤后循环回用，轴承清洗油定期添加，产生过滤介质废滤芯S13作为废处置。清洗完成后经过清洗机内部后道风机吹干，此过程还会产生噪声。 注脂、压密封圈：用注脂机将润滑脂注在轴承上，压上密封圈。 匀脂：用匀脂机对轴承轴向施加一定的压力，带动轴承内圈匀速旋转，将轴承内注入的润滑脂均匀分开。保证轴承润滑充分，此过程无污染物产生。 装配：最后将轴承与外罩、波簧、防尘盖、分离套筒等配件装配在一起。 激光打标：利用激光打标机对汽车离合器分离轴承外部进行打标二维码，该工序会产生打标烟尘G2。 经检验合格，即为汽车离合器分离轴承。

4、变动情况分析： （1）生产设备的变动： 实际购置与环评申报数量相比： 本次验收项目建成后，全厂环评中废泥屑产生量为2吨/年，实际废泥屑产生量为6吨/年，实为环评估算不足，且废泥屑委托无锡中天固废处置有限公司处置，对环境无影响。 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，仅部分辅助设备有所调整，无重大变动。

# 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： 废水 厂区已实施“雨污分流”。员工的生活污水、食堂废水分别经化粪池和隔油池预处理后接入无锡惠山水处理有限公司处理。厂区设有1个污水接管口和1个雨水排放口。 表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号 废水种类 处理工艺 环评审批情况 实际建设情况 备注 1 生活污水 厌氧生化 依托现有化粪池 依托现有化粪池 - 表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号 污水类型 排放去向 排放口名称 排放口数量 排放口编号 1 生活污水 无锡惠山水处理有限公司 污水排放口 1 WS-001 废气 根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-3。 表3-3 项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 注塑成型 非甲烷总烃 有组织 二级活性炭装置 连续 15米(FQ-01) 2 清洗吹干 非甲烷总烃 有组织 油雾分离器 连续 15米(FQ-01) 3 食堂 食堂油烟 有组织 油烟分离器 连续 专用油烟管道高于楼顶排放(FQ-02) 噪声 本项目噪声源主要来自磨床、气压机、注塑机、数控车床、钻铣加工中心、清洗机、超精机、冷却塔、废气风机等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。 （4）固废 本次验收项目固体废物主要为废金属、废泥屑、废液压油、废活性炭、废滤芯、废包装桶、含油废液、含油废抹布、废泔脚油脂和生活垃圾。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 固体废物处置情况统计表 固废名称 产生工序 编号 固废代码 产生量t/a 实际产生量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符合 环保要求 废液压油 机器润滑 HW08 900-218-08 2.8 2.8 委托无锡中天固废处置有限公司处置 符合 废活性炭 废气处理 HW49 900-039-49 0.1212 0.1212 废滤芯 清洗吹干 HW49 900-041-49 0.5 0.5 废泥屑 切削液处理 HW09 900-006-09 2 6 废包装桶 包装容器 HW49 900-041-49 0.6 0.6 含油废液 废气处理 HW08 900-249-08 0.042 0.042 含油 废抹布 机器润滑 HW49 900-041-49 0.35 0.35 废金属 机加工 09 213-001-09 12 12 物资回收单位回收利用 符合 氧化皮 水淬 09 213-001-09 0.3 0.3 废泔脚油脂 食堂 99 99 6.3 6.3 餐厨废弃物收集、运输处置许可的单位清运处置 符合 生活垃圾 员工生活 99 99 7.2 7.2 环卫部门清运 符合 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-5 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 执行情况 是否符合要求 1 废水 生活污水、食堂废水 化粪池、隔油池 依托厂房现有化粪池和隔油池 符合 2 废气 非甲烷总烃 二级活性炭装置 新增 符合 3 废气 非甲烷总烃 油雾分离器 新增 符合 4 废气 油烟 油烟净化器 新增 符合

# 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 一、根据无锡惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审技改备[2020]153号）及《报告表》评价结论，在轴承清洗油确保为低挥发性有机化合物含量清洗剂的前提下，从环保角度，同意无锡民联汽车零部件有限公司总投资713万元，在无锡惠山经济开发区堰新东路18号10栋，实施汽车离合器轴承总成生产线改造（技术改造）项目，项目规模：年产离 合器轴承80万套。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1.全建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目冷却水和水淬用水循环使用，零排放，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、采用高频线圈加热，注塑、清洗吹于产生的有机废气经收集处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表9以及江苏省《大气污染物综合排放 标准》(DB32/4041-2021)表1、表2、表3的相关标准要求，排 气筒高度≧15米。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。 5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办(2019)327号）等有关文件规定要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定环境监测计划。 7、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、技改后全厂污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：废水量≤1745t/a,COD≤0.6384t/a、SS≤0.419t/a、NH3-N≤0.067t/a、TN≤0.1014t/a、TP≤0.00844t/a、动植物油≤0.0306t/a。 2、大气污染物（全厂）： 有组织：非甲烷总烃≤0.0181t/a。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。项目试运行前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

# 五、验收监测质量保证及质量控制

监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司的质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目雨水、废水检测分析质量控制见表5-1。 雨水、废水检测分析质量控制表 序号 监测项目 样品 （个） 现场平行 实验室平行 加标回收 合格率 数量 （个） 比例 （%） 数量 （个） 比例 （%） 数量 （个） 比例 （%） 100% 1 pH值 16 4 25 2 12.5 － － 2 悬浮物 16 4 25 2 12.5 － － 3 化学需氧量 16 4 25 4 25 － － 4 氨氮 8 2 25 2 25 2 25 5 总氮 8 2 25 2 25 2 25 6 总磷 8 2 25 2 25 2 25 7 动植物油 8 2 25 － － － － 项目废气检测分析质量控制见表5-2。 表5-2废气检测分析质量控制表 有组织废气检测分析质量控制表 污染物 样品数（个） 空白 准确度 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 质控样（个） 检查率（%） 合格率（%） 挥发性有机物 12 1 8.3 － 1 8.3 － 油烟 10 2 20 － － － － 无组织废气检测分析质量控制表 污染物 样品数（个） 空白 准确度 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 质控样（个） 检查率（%） 合格率（%） 挥发性有机物 24 1 4.2 － 1 8.3 － 为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效试用期内的声级计；声级计在测试前后使用标准发声原进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目噪声检测分析质量控制见表5-3。 表5-3 噪声检测分析质量质控表 监测日期 声级计型号 及编号 声校准器 型号及编号 校准结果（单位dB（A）） 是否合格 监测前 示值偏差 监测后 示值偏差 2021年 04月22日 AWA5688-3 NJADT-X-002 AWA6022A NJADT-X-003 94.0 0 94.0 0 合格 2021年 04月23日 AWA5688-3 NJADT-X-002 AWA6022A NJADT-X-003 94.0 0 94.0 0 合格 监测分析方法 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。本次验收项目监测分析方法及监测仪器型号见表5-4。 表5-4 监测分析方法 监测项目 监测分析方法 仪器名称 仪器型号 仪器编号 废水 pH值 《水质 pH 值的测定玻璃电极法》（GB 6920-1986） pH 计 PHS-3C NJADT-S-026 化学需氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ 828-2017） 滴定管 50ml棕色酸式 NJADT-S-155 悬浮物 《水质 悬浮物的测定重量法》（GB 11901-1989） 天平 ME204E NJADT-S-374 动植物油 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018） 红外测油仪 OIL460 NJADT-S-350 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009） 紫外分光光度计 UV8000 NJADT-S-367 总氮 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012） 紫外分光光度计 UV8000 NJADT-S-367 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989） 紫外分光光度计 UV8000 NJADT-S-025 有组织废气 挥发性有机物 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 ／气相色谱-质谱法 （HJ 734—2014） 污染源 非甲烷总烃 采样器 MH3050 NJADT-X-125 气质联用仪 Agilent 6890N+5975C NJADT-S-012 油烟 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） 红外测油仪 OIL460 NJADT-S-350 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D NJADT-X-134 无组织废气 挥发性有机物 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 644-2013） 气质联用仪 Agilent 6890N+5975C NJADT-S-012 大气 非甲烷总烃 采样器 （19 代） MH1200E NJADT-X-077 NJADT-X-078 NJADT-X-079 NJADT-X-080 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 多功能声级计 AWA5688-3 NJADT-X-002 声级校准器 AWA6022A NJADT-X-003 备注 / / /

# 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 根据本次验收项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水进行监测，监测内容见下表6-1和图6-1。 图6-1 排水走向及监测点位图 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 WS-001 COD、SS、pH、TP、NH3-N、TN、动植物油 连续两天，每天监测4次 （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。 表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 FQ-01排放口 非甲烷总烃 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样） 7 FQ-02排放口 油烟 每天检测5次，连续2天（等时间间隔采样） ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-3。 表6-3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 厂界无组织排放废气 非甲烷总烃 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，参照点设1个，连续两天，每天监测3次，共设4个点位。 （3）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界周围（▲ Z1～▲ Z4） 昼间等效（A）声级 连续2天， 每天昼间各监测1次 （4）辐射监测 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 监测点位如下图： 图6-3 监测点位图

# 七、验收监测结果

1.验收监测结果 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 监测 点位 监测 时间 监测 频次 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L pH值 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 总氮 动植物油 污水接管口WS-001 2022.1.14 第一次 7.3 32 8 0.677 0.28 2.14 ND 第二次 7.1 35 10 0.531 0.28 1.56 ND 第三次 7.2 34 8 0.617 0.29 1.86 ND 第四次 7.1 34 7 0.647 0.29 1.48 ND 平均值 7.1~7.3 33.75 8.25 0.618 0.285 1.76 ND 2022.1.15 第一次 7.2 34 23 0.71 0.26 1.68 ND 第二次 7.2 37 19 0.597 0.25 1.2 ND 第三次 7.1 38 21 0.584 0.29 1.39 ND 第四次 7.3 35 17 0.677 0.26 1.12 ND 平均值 7.1~7.3 36 20 0.642 0.265 1.3475 ND 标准 6~9 500 400 45 8 70 100 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 本次验收污水总排口COD、SS、动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N、TN、TP满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 废气监测结果 有组织排放 本次验收项目注塑成型工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集进入1套二级活性炭吸附装置处理，和清洗吹干工段产生的非甲烷总烃经设备密闭收集进入1套油雾分离器处理后，尾气一并通过15m高排气筒FQ-01排放；食堂油烟废气经过油烟净化器处理后，通过FQ-02排放。本次验收项目有组织废气数据见表7-3。 表7-3 废气有组织排放监测数据 监测 点位 监测 项目 单位 监测结果 2022.1.14 2022.1.15 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-01 出口 排气筒高度 m 15 大气压 kPa 103.1 102.8 102.8 103.3 103.3 103.3 烟温 ℃ 5.5 5.6 5.5 5.1 5.2 5.1 截面积 m2 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 流速 m/s 9.9 10.0 10.0 9.8 9.9 9.8 动压 Pa 93 94 95 90 94 90 静压 kPa +0.13 +0.13 +0.13 +0.09 +0.23 +0.09 烟气流量 m3/h 2521 2534 2545 2481 2526 2481 标干流量 Nm3/h 2473 2477 2489 2441 2487 2441 非甲烷总烃排放浓度 mg/m3 10.6 11.1 10.8 3.02 3.04 3.10 非甲烷总烃排放速率 kg/h 0.0263 0.0274 0.0269 7.46×10-3 7.41×10-3 7.70×10-3 监测 点位 监测 项目 单位 监测结果 2022.1.14 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 均值 FQ-02 出口 基准灶头数 个 0.5 － 大气压 kPa 103.0 102.9 102.9 102.8 102.8 － 烟温 m2 8.9 8.6 8.5 8.3 8.1 － 截面积 ℃ 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 － 流速 m/s 15.5 15.7 15.4 14.9 14.9 － 动压 Pa 225 230 222 207 207 － 静压 kPa +0.09 +0.07 +0.09 +0.10 +0.10 － 烟气流量 m3/h 3948 3991 3917 3782 3781 － 标干流量 Nm3/h 3825 3868 3795 3664 3664 － 基准排放浓度 mg/m3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 监测 项目 单位 监测结果 2022.1.15 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 均值 基准灶头数 个 0.5 － 大气压 kPa 103.4 103.4 103.4 103.4 103.4 － 烟温 m2 9 11 12 11.5 11 － 截面积 ℃ 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 － 流速 m/s 12.9 15.4 15.7 15.3 15.1 － 动压 Pa 157 220 229 217 212 － 静压 kPa +0.07 +0.08 +0.06 +0.06 +0.07 － 烟气流量 m3/h 3292 3910 3994 3887 3840 － 标干流量 Nm3/h 3201 3772 3844 3743 3703 － 基准排放浓度 mg/m3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度及速率达到《《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准；食堂油烟废气达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2的小型餐饮企业排放标准。 无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7-4和表7-5。 表7-4 无组织废气排放监测数据（非甲烷总烃） 检测点 检测项目 执行标准 单位 结 果 2022.1.14 上风向1# 非甲烷总烃 4.0 mg/m3 0.44 0.46 0.44 下风向2# mg/m3 0.52 1.06 1.14 下风向3# mg/m3 0.50 1.14 1.36 下风向4# mg/m3 0.45 1.03 1.38 / 2022.1.15 上风向1# 非甲烷总烃 4.0 mg/m3 1.12 0.95 0.87 下风向2# mg/m3 1.50 1.37 1.43 下风向3# mg/m3 1.40 1.16 1.58 下风向4# mg/m3 1.25 1.33 1.55 评价 合格 合格 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收无组织排放源排放的非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值要求。 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-6。 表7-6 声监测结果一览表 测量 日期 测点序号 Z1 Z2 Z3 Z4 2022.1.14 测量结果dB(A) Leq(昼) 55 56 57 57 评价 达标 达标 达标 达标 2022.1.15 测量结果dB(A) Leq(昼) 55 56 57 56 评价 达标 达标 达标 达标 备注 / 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间不生产。 辐射 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 2.污染物排放总量核算 表7-7 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口 污染物 日均排放浓度（mg/L） 废水排放总量 （吨/年） 年排放总量 （吨/年） 范围 平均值 污水接管口WS-001 CODCr 121~127 124.375 4000 0.2312 SS 40~45 43.5 0.0809 NH3-N 10~12.5 11.275 0.0210 TN 19.7~21.8 20.7125 0.0385 TP 2.82~3.53 3.16625 0.0059 动植物油 - 0 0 表7-8 废气污染物排放总量核算 污染物 排放口 排放浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 年运行时间(h) 按实际负荷年排放总量（吨） 范围 平均值 非甲烷总烃 FQ-01 0.584~2.84 1.6748 4.565×10-2 500 0.0228 油烟 FQ-02 0.27~0.44 0.35 8.4×10-4 600 0.0005 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量 （吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否达到总量 控制指标 废水 废水量 1859.2 1920 符合总量 控制指标 CODCr 0.2312 0.768 SS 0.0808 0.576 NH3-N 0.0209 0.0576 TN 0.0385 0.0768 TP 0.0058 0.0096 动植物油 0 0.0768 废气 非甲烷总烃 0.0285 0.0991 符合总量 控制指标 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为废金属、废泥屑、废液压油、废活性炭、废滤芯、废包装桶、含油废液、含油废抹布、废泔脚油脂和生活垃圾。现已妥善处理好各类固废，项目固体废物处置情况详见表7-10。 表7-10 本项目固废实际调查情况表 产生 工序 固废名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 贮存 情况 风险防控措施 处置利用方式 环评 实际 环评及批复要求 实际建设 机加工 废金属 一般 固废 213-001-09 12 12 袋 / 由物资回收单位回收利用 由物资回收单位回收利用 水淬 氧化皮 213-001-09 0.3 0.3 机器润滑 废液压油 危险 废物 900-218-08 2.8 2.8 桶 放置于防渗托盘中，密封保存 委托有资质单位处置 委托无锡中天固废处置有限公司处置 废气处理 废活性炭 900-039-49 0.1212 0.1212 袋 清洗吹干 废滤芯 900-041-49 0.5 0.5 袋 切削液处理 废泥屑 900-006-09 2 6 桶 包装容器 废包装桶 900-041-49 0.6 0.6 桶 废气处理 含油废液 900-249-08 0.042 0.042 袋 机器润滑 含油 废抹布 900-041-49 0.35 0.35 桶 食堂 废泔脚油脂 一般 固废 99 9.6 9.6 桶 / 餐厨废弃物收集、运输处置许可的单位清运处置 由餐厨废弃物收集、运输处置许可的单位清运处置 生活、办公 生活垃圾 99 12 12 由环卫部门清运处置 由环卫部门清运处置 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废和危险废物产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求。 ③本次验收项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险废物废泥屑、废液压油、废活性炭、废滤芯、废包装桶、含油废液、含油废抹布委托无锡中天固废处置有限公司处置。 综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-11 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 根据无锡惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审技改备[2020]153号）及《报告表》评价结论，在轴承清洗油确保为低挥发性有机化合物含量清洗剂的前提下，从环保角度，同意无锡民联汽车零部件有限公司总投资713万元，在无锡惠山经济开发区堰新东路18号10栋，实施汽车离合器轴承总成生产线改造（技术改造）项目，项目规模：年产离 合器轴承80万套。限按所报地点、内容、规模建设。 本项目建设地点为无锡惠山经济开发区堰新东路18号10栋，建设汽车离合器轴承总成生产线改造（技术改造）项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。 2 全建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 本项目全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 3 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目冷却水和水淬用水循环使用，零排放，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入无锡惠山水处理有限公司集中处理。该项目只设置一个污水排放口。 4 采用高频线圈加热，注塑、清洗吹于产生的有机废气经收集处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表9以及江苏省《大气污染物综合排放 标准》(DB32/4041-2021)表1、表2、表3的相关标准要求，排气筒高度≧15米。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。 本项目注塑成型工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入1套二级活性炭吸附装置处理，和清洗吹干工段产生的非甲烷总烃经设备密闭收集后进入1套油雾分离器处理后，尾气一并通过15m高排气筒FQ-01排放；根据监测结果，非甲烷总烃排放浓度和速率均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5的标准；厂界非甲烷总烃浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3的相关标准要求。食堂油烟经收集处理后高于屋顶排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2的小型餐饮企业排放标准。 5 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。 已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。 6 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办(2019)327号）等有关文件规定要求。 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置，废泥屑、废液压油、废活性炭、废滤芯、废包装桶、含油废液、含油废抹布委托无锡中天固废处置有限公司处置。实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求，防止产生二次污染。 7 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定环境监测计划。 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 项目厂区外周边100米范围内，无新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

# 八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。全厂污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池和隔油池处理后通过污水接管口排入无锡惠山水处理有限公司处理，验收监测结果表明：污水接管口COD、SS、动植物油排放浓度均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准限值要求。 （2）废气 本次验收项目已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。注塑成型工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集进入1套二级活性炭吸附装置处理，和清洗吹干工段产生的非甲烷总烃经设备密闭收集进入1套油雾分离器处理后，尾气一并通过15m高排气筒FQ-01排放；食堂油烟废气经过油烟净化器处理后，通过FQ-02排放。注塑成型和清洗吹干过程未捕集废气通过车间通风无组织排放。 有组织排放验收监测结果表明：排气筒FQ-01排放非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准；排气筒FQ-02排放油烟的排放油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2的小型餐饮企业排放标准。废气污染物排放总量均符合总量控制要求。 无组织排放废气监测结果标明：非甲烷总烃厂界浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值。 公司厂区外50m范围内无居民点、学校、医院等敏感环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 （3）噪声 本次验收项目验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固（液）体废物 本次验收项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

损耗137

853

853

990

化粪池

生活用水

接管无锡惠山水处理有限公司

1745

损耗158

892

892

1050

损耗2246

隔油池

食堂用水

自来水

2246

4000

冷却用水、水淬用水

循环量112320

损耗149.4

切削液原液8.4

27

168

切削液处理系统

切削液配置用水

回用

委托资质单位处置

2

废泥屑

铸件

轴承钢

轴承钢

冷却水

水淬加热

磨两端面

磨两端面

冷却水循环使用

S9氧化皮

冷却水

水淬、回火

S1废切削液

N

粗磨外圆

粗磨外圆

冷却水循环使用

精磨外圆

切削液

精磨外圆

精车内孔、端面

回用

过滤系统

切削液

S10废切削液

N

S2废泥屑

S5废切削液

N

切削液

粗磨沟道

磨沟道

回用

过滤系统

精车端面、外圆

回用

过滤系统

磨轴肩外

圆、斜面、倒角

超精沟道

PA66

S11 废泥屑

投料

S3 废滤芯

G1 有机废气

S4 清洗废油

N

轴承清洗油

S6废泥屑

G3有机废气

S12 废塑料

N

磨卡箍槽

清洗吹干

冷却水

冷却水循环使用

注塑成型

回用

精磨沟道

轴承外圈

粉碎

分离套筒

S7 废滤芯

G2 有机废气

S8清洗废油

N

超精沟道

N

轴承清洗油

清洗吹干

回用

轴承内圈

保持架、钢球

S13 废滤芯

G4 有机废气

S14 清洗废油

N

合套、铆合

轴承清洗油

清洗吹干

回用

润滑脂

注脂、压密封圈

润滑脂

匀脂

轴承

防尘盖等配件

装配

G5打标烟尘

激光打标

图例

S——固废

G——废气

△——电加热

——噪声

——本项目技改部分

N

检验

成品

生活污水

化粪池

★

WS-01排口

市政污水管网

隔油池

食堂排水

★：废水监测点

注塑废气

二级活性炭吸附装置

通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放

清洗吹干废气

油雾分离器

专用油烟管道高于楼顶排放（FQ-02）

食堂油烟

油烟分离器

◎：废气监测点位

图6-2  废气走向及监测点位图

★综合钝化废水处理设施