博尔豪夫（中国）紧固件有限公司

“年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目（第二阶段：年新增铜螺母1200万件、螺纹套2000万件）”、“螺纹套产品技术改造项目（第二阶段：上色、烘干工艺）”

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：博尔豪夫（中国）紧固件有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二二年四月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：博尔豪夫（中国）紧固件有限公司（盖章）

电话：15050882371

邮编：214000

地址：无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 （盖章）

电话:：0510-68566079

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1302室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	5

三、主要污染源、污染物处理和排放	13

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

五、验收监测质量保证及质量控制	24

六、验收监测内容	27

七、验收监测结果	30

八、验收结论	42

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目（第二阶段：年新增铜螺母1200万件、螺纹套2000万件）、螺纹套产品技术改造项目（第二阶段：上色、烘干工艺） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 博尔豪夫（中国）紧固件有限公司 |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块 |
| 主要产品名称 | 铜螺母、螺纹套 |
| 设计规模 | 铜螺母1200万件/年、螺纹套产品2000万件/年、螺纹套产品上色、烘干技改工艺 |
| 实际规模 | 铜螺母1200万件/年、螺纹套产品2000万件/年、螺纹套产品上色、烘干技改工艺 |
| 建设项目环评时间 | 2020.2.17 | 开工建设时间 | 2021.5.10 |
|  | 2020.10.16 |  |  |
| 调试时间 | 2022.3.1 | 验收现场监测时间 | 2022.3.10-2022.3.11 |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京博环环保有限公司 |
|  |  |  | 无锡新视野环保有限公司 |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 6247万元 | 环保投资总概算 | 38万元 | 比例 | 0.61% |
| 实际总概算 | 2102万元 | 环保投资 | 26万元 | 比例 | 1.24% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修正）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《关于印发< 污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号） 《博尔豪夫（中国）紧固件有限公司年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目》环境影响报告表； 《博尔豪夫（中国）紧固件有限公司螺纹套产品技术改造项目》环境影响报告表； 《关于博尔豪夫（中国）紧固件有限公司年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]7053号）； 《关于博尔豪夫（中国）紧固件有限公司螺纹套产品技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]7466号）。 |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 废水排放评价标准 本次验收项目废水接管新城水处理厂集中处理，接管要求COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1-1 废水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 废水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 pH值 6-9（无量纲） COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 雨水接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 pH值 6-9（无量纲） COD 100 SS 70 废气排放标准 结合最新环保要求，非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1有组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。具体情况见表1-2。 表1-2 项目废气排放标准 污染物名称 有组织 无组织 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 20 1 15 0.5 DB32/4041-2021 非甲烷总烃 60 3 15 4.0 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求，具体见表1-3。 表1-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 采用标准 NMHC (非甲烷总烃) 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 20 监测点处任意一次浓度值 噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表1-4 厂界噪声排放标准 监测点 类别 时段 标准值Leq[dB(A)] 依据标准 厂界外1米 3类 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 夜间 55 固体废弃物 一般工业固废执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

# 二、工程建设内容

1、工程建设内容 博尔豪夫（中国）紧固件有限公司位于无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块，曾用名博尔豪夫（无锡）紧固件有限公司，主要从事汽车专用紧固件和工业专用紧固件的生产，分厂区1和厂区2两个厂区，两个厂区隔1条园区道路，厂区1主要进行产品生产，厂区2主要进行产品包装和存储，现已投资建设九期项目，其中一期“年产铆螺母7500万件项目”、二期“年产铆螺母7500万件项目”、三期“年产铆螺母7000万件、铜螺母8000万件项目”、四期“年产铆螺母3000万件、铜螺母150万件和塑料（塑料金属装配）紧固件1200万件项目”、五期“年产3600万件汽车专用紧固件产品扩建项目”、六期“年产12000万件汽车专用紧固件产品扩产增资项目”均已通过“三同时”环保竣工验收；七期“新建生产配套用房项目”为环境影响登记表无需验收。八期“年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目”因市场原因分阶段建设，第一阶段（铆螺母5100万件/a、公差调节件200万件/a）已完成“三同时”环保竣工验收；九期“螺纹套产品技术改造第一阶段（油水分离设施）” 已完成“三同时”环保竣工验收；全厂具备年产铆螺母38600万件、铜螺母8150万件、塑料（塑料金属装配）紧固件8300万件、公差调节件200万件的生产规模。 本次验收为八期、九期项目第二阶段项目验收，具体内容包括：铜螺母1200万件/年、螺纹套产品2000万件/年、螺纹套产品上色、烘干技改工艺。 本次验收项目完成后全厂生产产品及规模达到：年产铆螺母38600万件、铜螺母9350万件、塑料（塑料金属装配）紧固件8300万件、公差调节件200万件、螺纹套产品2000万件。 公司《年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目》由南京博环环保有限公司于2020年1月编制完成，由无锡市行政审批局于2020年2月17日审批同意建设，批准文号为：锡行审环许[2020]7053号；《螺纹套产品技术改造项目》由无锡新视野环保有限公司于2020年9月编制完成，由无锡市行政审批局于2020年10月16日审批同意建设，批准文号为：锡行审环许[2020]7466号。目前公司 “年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目（第二阶段：年新增铜螺母1200万件、螺纹套2000万件）、螺纹套产品技术改造项目（第二阶段：上色、烘干工艺）”已建成并通过试生产，试生产期间各类设施运行稳定，目前生产能力已达75%以上，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2。 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目 螺纹套产品技术改造项目 1 立项 无锡国家高新技术产业开发区管理委员会 无锡高新区（新吴区）行政审批局 2 环评 由南京博环环保有限公司于2020年1月编制完成 由无锡新视野环保有限公司于2020年9月完成 3 环评批复 2020年2月17日由无锡市行政审批局审批通过 2020年10月16日由无锡市行政审批局审批通过 4 初步设计 铆螺母5100万件/年、铜螺母1200万件/年、公差调节件200万件/年、螺纹套产品2000万件/年 螺纹套产品2000万件/年（对前述产品的技术改造） 5 本次验收项目建设规模 第二阶段：铜螺母1200万件/年、螺纹套产品2000万件/年、螺纹套产品上色、烘干技改工艺 6 本项目开工建设时间及竣工时间 本项目于2021年5月10日开工，2022年3月1日竣工 7 现场探勘时工程实际建设情况 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计生产能力的100%。 八期和九期项目分阶段建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称及规格 设计生产能力 第一阶段实际生产能力 第二阶段实际生产能力 年运行时数（h） 一期、二期厂房 铆螺母 5100万件/年 5100万件/年 0 6720 三期厂房 铜螺母 1200万件/年 0 1200万件/年 三期厂房 公差调节件 200万件/年 200万件/年 0 二期厂房 螺纹套产品 2000万件/年 0 2000万件/年 注：除上表铆螺母、公差调节件外，第一阶段建设内容还包括一套油水分离设施，用于对含油废液进行减量化处理。 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格/型号 环评数量(台/套) 实际数量(台/套) 变化量(台/套) 备注 一阶段 二阶段 合计 1 冷墩机 SACMA SP270 7 7 0 7 0 一阶段已建设 本次不涉及 2 冷墩机 SACMA SP370 7 7 0 7 0 3 清洗机 定制 14 14 0 14 0 4 攻丝机 HRT-13 30 30 0 30 0 5 去应力退火机 定制 4 4 0 4 0 6 压铆机 定制 4 4 0 4 0 7 空压机 10-11 m³/min 5 0 5 5 0 8 分拣机 ACCUVISION 9 9 0 9 0 一阶段已建设，本次依托现有 9 装配机 定制 3 3 0 3 0 10 自动组装机 定制 4 4 0 4 0 11 多工位组合机床 INDEX M32 C2 1 1 0 1 0 12 打包机 定制 1 1 0 1 0 13 油水分离器 定制 1 1 0 1 0 14 超声波振动机 定制 1 1 0 1 0 16 组合机床 DMGMORI 3 0 3 3 0 二阶段新增 18 碳氢清洗机 定制 1 0 1 1 0 19 绕簧机 定制 5 0 5 5 0 20 着色机 定制 1 0 1 1 0 21 烘箱 定制 1 0 1 1 0 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本项目原辅材料详见表2-4。 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 成分 单位 环评消耗量 实际消耗量 变化量 备注 一阶段 二阶段 合计 1 钢材 钢 t/a 2905 2905 0 2905 0 铆螺母 2 铆螺母清洗剂 乙醇胺5%-25%，3,5,5-三甲基己酸与乙醇胺化合物1%-5%，乙氧基丙氧基脂肪醇1-5%，水65-75% t/a 1.96 1.96 0 1.96 0 3 冷却油 矿物油 t/a 87.5 87.5 0 87.5 0 4 液压油 矿物油 t/a 4.375 4.375 0 4.375 0 5 易车削钢 钢材 t/a 120 120 0 120 0 公差调节件 6 冷却油 矿物油 t/a 6 6 0 6 0 7 机油 矿物油 t/a 3 3 0 3 0 8 铜 铜 t/a 800 0 800 800 0 铜螺母 9 冷却油 矿物油 t/a 120 0 120 120 0 10 润滑油 矿物油 t/a 16 0 16 16 0 11 碳氢清洗剂 壬烷95%，助剂5% t/a 2.8 0 2.8 2.8 0 12 不锈钢 钢 t/a 100 0 100 100 0 螺纹套产品 13 碳氢清洗剂 壬烷95%，助剂5% t/a 2 0 2 2 0 14 氮气 氮气 m³/a 16000 16000 0 16000 0 20m³氮气储罐 全厂能源消耗情况详见表2-5。 能源消耗情况一览表 名称 单位 环评审批量（全厂） 实际消耗量 自来水 t/a 12317.6 6948 电 万千瓦时/a 377.92 690.9 （2）水平衡 全厂水汽平衡见图2-1。 注： 内为本次验收项目第二阶段涉及部分。 全厂实际水平衡图 单位：t/a

3、主要工艺流程及产污环节： （1）铜螺母生产工艺流程 铜螺母工艺流程图 单位：t/a 工艺说明： 切削加工：将原材料铜材通过全自动车床进行切削加工，全自动车床采用电机传动方式加工，压缩空气为辅助介质。切削加工过程中会产生油雾废气(G2-1)、废铜屑（废金属）（S2-1）、废冷却油（废矿物油）（S2-2）和噪声（N）。 一次清洗：采用滚筒喷淋的方式进行清洗，以去除油污。清洗过程中通过滚筒的转动甩干表面的清洗剂及油污。清洗剂为专用的符合欧洲环保标准的环保碳氢溶剂型清洗液。采用全封闭、内循环、全回收的先进的清洗设备。碳氢清洗机的室内环境温度是25度左右，机器运行内部温度是30度左右。在清洗过程中，清洗剂在密闭的清洗机内部循环使用。碳氢清洗剂中95%为壬烷（沸点150.8℃），壬烷在常温下呈油状液态，常温下使用不易挥发，因其碳链较长，反应活性相对较低。因此碳氢清洗剂使用过程中的清洗废气主要为5%助剂的挥发产生。清洗剂循环使用，清洗过程产生的废清洗液主要成分是油类。该工序产生少量的清洗废气（G2-2）和含油废液（S2-3）。 振动去除废料：采用超声波振动机对产品进行清理，以去除工件表面附着的废铜屑。该工序产生废铜屑（废金属）（S2-4）和噪声（N）。 自动检测：采用影像分拣机对振动去除工件表面废料后的工件进行自动检测，挑出不合格产品（S2-5）。 二次清洗：采用滚筒喷淋的方式进行二次清洗，去除工件表面污垢。清洗过程中通过滚筒的转动甩干表面的清洗剂及油污。该工序产生清洗废气（G2-2）和含油废液（S2-6）。 （2）螺纹套产品生产工艺流程 螺纹套产品工艺流程图 单位：t/a 工艺说明： 绕簧（绕组）：将不锈钢丝通过绕簧机卷绕成型，其动力为传统电机，压缩空气为辅助介质。该过程会产生废铁丝（废金属）（S4-1）和噪声（N）。 清洗：采用滚筒喷淋的方式进行清洗，以去除油污。清洗剂为碳氢清洗剂，采用全封闭、内循环、全回收的先进的清洗设备。只需要定期补充由于开关舱门所逸散到空气的清洗介质。该过程会产生清洗废气(G4-1)和含油废液（S4-2）。 上色：清洗完成后的螺纹套半成品人工送至上色间进行上色，将螺纹套半成品人工通过进料口倒入着色机内，关闭进料口，着色机自动滚动，将水性涂料均匀地喷涂于螺纹套表面，着色机自带加热功能，采用电加热，加热温度120℃，对螺纹套产品表面进行干燥，避免产品粘附在一起，喷涂完成后打开着色机下部出料口，螺纹套自动落出。喷涂完成及产品换色时需对着色机进行清洗，由于着色机带有干燥功能，少量涂料会附着在着色机内部，单纯用自来水不易清洗去除，采用改性醇与自来水按1:9配成的清洗剂进行清洗，以增强清洗功能。该过程产生上色废气G4-2、清洗废液S4-3和设备运行噪声N。 烘干：上色完成后的螺纹套产品送入烘箱内进一步加热烘干，采用电加热，加热温度为120℃。该过程产生烘干废气G4-3和设备运行噪声N。 包装：清洗好的产品用打包机进行打包后入库。该工序不产生污染物。 表2-7 主要产污环节和特征 类别 产生点 污染物 去向 废气 切削 非甲烷总烃 静电式过滤器处理 尾气由15米高排气筒FQ-011排放 碳氢清洗 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置处理 尾气由15米高排气筒FQ-018排放 上色 颗粒物、非甲烷总烃 一并经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后尾气由15米高排气筒FQ-019排放 烘干 非甲烷总烃 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮 经化粪池预处理 接管新城水处理厂处理 固废 切削加工、绕组 废金属 相关单位回收利用 切削加工 废矿物油 委托有资质单位处置 原料使用 废包装桶 清洗 含油废液 废气处理 废活性炭 上色 清洗废液 废气处理 废过滤棉 职工防护 含涂料废抹布手套 生产 废含油抹布及手套 员工生活 生活垃圾 由环卫部门统一清运处理 噪声 各生产设备 噪声 厂房隔音 4、变动情况分析： 危险固体废弃物种类、数量的变化及其环境影响分析：环评中申报“含油抹布手套（HW49 900-041-49）产生量5.05吨/年”，实际生产过程中，由于部分设备型号的差异，设备维护时使用的抹布手套数量有所增加，“含油抹布手套”实际产生量为10吨/年。以上均委托有资质单位处置，对环境无影响。 根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》以及苏环办（2021）122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容要求，本次验收项目仅含油抹布手套数量变化，未构成重大变动，属于一般变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评要求均一致，无重大变动。

# 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： 废水 表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号 废水种类 处理工艺 环评审批情况 实际建设情况 备注 1 生活污水 化粪池 16.6t/d 3.64t/d / 表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号 污水类型 排放去向 排放口名称 排放口数量 排放口编号 1 生活污水 新城水处理厂 1#生活污水总排口 1 WS-01 2 生活污水 新城水处理厂 2#生活污水总排口 1 WS-02 3 雨水 市政雨水管网 雨水排放口 2 YS-001、YS-002 废气 根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-3和表3-4。 表3-3 项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 切削 非甲烷总烃 有组织 静电式过滤器 间歇 一座15米（FQ-011） 2 碳氢清洗 非甲烷总烃 有组织 二级活性炭吸附装置 间歇 一座15米（FQ-018） 3 上色 颗粒物、非甲烷总烃 有组织 过滤棉+二级活性炭吸附装置 间歇 一座15米（FQ-019） 4 烘干 非甲烷总烃 有组织 5 切削 颗粒物 无组织 车间通风 连续 排放至大气 6 碳氢清洗 非甲烷总烃 无组织 车间通风 连续 排放至大气 7 上色 颗粒物、非甲烷总烃 无组织 车间通风 连续 排放至大气 8 烘干 非甲烷总烃 无组织 车间通风 连续 排放至大气 表3-4 项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号 污染源 污染物名称 治理工艺 排气筒高度（m） 内径（m） 排放去向 监测点设置情况 排气筒编号 1 切削 非甲烷总烃 静电式过滤器 15 0.4 大气 一出口 FQ-011 2 碳氢清洗 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置 15 0.3 大气 一进口、一出口 FQ-018 3 上色 颗粒物、非甲烷总烃 过滤棉+二级活性炭吸附装置 15 0.35 大气 一进口、一出口 FQ-019 4 烘干 非甲烷总烃 噪声 本项目噪声源主要为组合机床、着色机、烘箱、废气处理装置配套风机等，通过几何发散衰减方式降低噪声。 （4）固废 本次第二阶段验收项目固体废物主要为废金属、废矿物油、废包装桶、含油废液、废活性炭、清洗废液、生活垃圾等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，详见表3-5。 表3-5 固体废物处置情况统计表 固废名称 产生工序 类别 废物代码 环评产生量t/a 实际产生量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符合 环保要求 第一阶段 第二阶段 合计 废金属 切削加工、绕组 10 348-002-10 50 36 14 50 废物回收单位回收利用 符合 废油及油泥 含油废液处理 HW08 900-210-08 52.95 52.95 0 52.95 常州市晟安环保科技有限公司 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.0015 0.0015 0 0.0015 有资质单位 废矿物油 切削加工 HW08 900-249-08 36 20.4 15.6 36 无锡能之汇环保科技有限公司 废活性炭 废气处理 HW49 900-039-49 2.3904 0 2.3904 2.3904 含油废液处理 HW49 900-041-49 0.45 0.45 0 0.45 清洗废液 上色 HW12 900-299-12 4.0864 0 4.0864 4.0864 废过滤棉 废气处理 HW49 900-041-49 0.2007 0 0.2007 0.2007 废包装桶 原料使用 HW49 900-041-49 2.102 1.2 0.902 2.102 有资质单位 含油废液 清洗 HW09 900-006-09 50 25 25 50 江阴市华丰乳化液处置利用有限公司、常州绿梵环保科技有限公司 含涂料废抹布手套 职工防护 HW49 900-041-49 0.05 0 0.05 0.05 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 含油抹布手套 生产区 HW49 900-041-49 5.05 5.05 4.95 10 生活垃圾 员工 99 900-999-99 2.8 1.4 1.4 2.8 环卫部门 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-6 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 执行情况 是否符合要求 1 废水 生活污水 化粪池 依托现有 符合 2 废气 切削废气 静电式过滤器处理 依托现有 符合 3 废气 碳氢清洗废气 二级活性炭吸附装置 新增 符合 4 废气 上色废气 过滤棉+二级活性炭吸附装置 新增 符合 5 废气 烘干废气

# 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 1.1年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目 （1）环保措施及环境影响分析 ①废气： 扩建项目冷镦、清洗过程、机械加工产生的废气均密闭收集后（设备密闭，收集效率100%），接入各自配套的静电式过滤器处理，碳氢清洗过程产生的废气密闭收集后（设备密闭，收集效率100%），接入二级活性炭吸附装置处理，退火过程产生的废气密闭收集（设备密闭，收集效率100%），各股废气由各自配套的15m高排气筒排放。扩建项目非甲烷总烃排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 设项目完成后全厂卫生防护距离为：以三期厂房为执行边界的100m范围，该范围内主要为厂区、企业、道路，无环境敏感目标，在该防护距离内今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 ②废水： 扩建项目全厂实行“雨污分流”，扩建项目无生产废水排放，生活污水238t/a经化粪池处理后，通过现有污水接管口排入新城水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入江南运河，对周围环境影响较小。 ③ 噪声： 扩建项目新增高噪声源为冷镦机、清洗机、攻丝机、多工位组合机床、组合机床等，单台设备运行时的噪声值约为70-85dB（A）。经过厂房隔声和距离衰减后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)。 ④固废： 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废包装桶、废矿物油、含油废液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 （2）环境风险分析 扩建项目风险事故主要为冷却油、液压油、润滑油等油品遇明火发生燃烧和爆炸，对环境造成一定的影响。 扩建项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，拟建项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 （3）符合区域总量控制要求 扩建项目有组织大气污染物排放总量为：非甲烷总烃0.216t/a，在厂内平衡，报无锡市行政审批局批准后实施。扩建项目污水达接管要求排入新城水处理厂集中处理，废水及污染物接管考核量为：废水量238t/a、COD 0.0952t/a、SS 0.0476t/a、氨氮0.0060t/a、总氮0.0083t/a、总磷0.0010t/a。固废均得到有效处置。 扩建完成后全厂有组织大气污染物排放总量为：非甲烷总烃0.6594t/a；无组织大气污染物排放量为非甲烷总烃0.048t/a仅作为考核量。废水接管排入新城水处理厂集中处理，水污染物接管量为：废水量4657t/a、COD1.6412t/a、SS 0.5066t/a、氨氮0.125t/a、总氮0.1623t/a、总磷0.019t/a；水污染物最终排放总量为：废水量4657t/a、COD0.2629t/a、SS 0.0526t/a、氨氮0.0263t/a、总氮0.0789t/a、总磷0.00263t/a；水污染物纳入新城水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 综上所述，博尔豪夫（中国）紧固件有限公司年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地扩建是可行的。 1.2螺纹套产品技术改造项目 （1）环保措施及环境影响分析 ①废气： 本项目采取有效地废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。上色工段产生的废气经有效收集（收集效率98%）后由过滤棉处理后与经有效收集（收集效率98%）的烘干废气一并通过二级活性炭吸附装置处理，未被捕集的废气经车间通风后呈无组织排放，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值，VOCs达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“表面涂装”中“烘干工艺”标准及表5“其他行业”标准要求，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中表A.1中特别排放限值要求。 根据卫生防护距离计算公式，本项目卫生防护距离为上色间外100m，现有项目卫生防护距离为三期厂房外100m，因此技改完成后全厂卫生防护距离为三期厂房外100m、上色车外100m形成的包络线范围。此范围内无居民、学校等敏感点存在，且以后在此范围内也不得建设居民、学校等敏感点。 废气污染物经妥善处置后，排放速率、排放浓度均较小，且达到相应排放浓度限值，经预测，对周围大气环境影响较小。 ②废水： 本项目无生产废水的排放，不新增员工，不新增生活污水的产生及排放。 ③ 噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类排放标准。 ④固废： 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 （2）符合区域总量控制要求 建议废水接管考核量及废气排入大气环境总量控制指标如下： 大气污染物：（本项目）（有组织）颗粒物≤0.0191t/a、VOCs≤0.0284t/a，（无组织）颗粒物≤0.0039t/a、VOCs≤0.0058t/a；（全厂）（有组织）颗粒物≤0.0191t/a、非甲烷总烃≤0.6594t/a、VOCs≤0.6878t/a，（无组织）颗粒物≤0.0039t/a、非甲烷总烃≤0.048t/a、VOCs≤0.0 538t/a。 水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量0；（全厂）废水排放量≤4657t/a；COD≤1.6412t/a，SS≤0.5066t/a，氨氮（生活）≤0.125t/a，总磷（生活）≤0.019t/a，总氮（生活）≤0.1623t/a。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 本项目新增废气污染物在新吴区范围内平衡；不新增废水排放总量。 固废：零排放。 综上所述，博尔豪夫（中国）紧固件有限公司螺纹套产品技术改造项目满足国家及地方的产业政策，厂址选择符合规划要求，在落实上述污染防治措施后，项目运营过程中产生的污染物均可达标排放，对周围环境不会产生明显影响。因此，从环保的角度看，该项目的建设是可行的。 上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的。一旦项目规模、工艺发生变化，建设单位应根据有关规定重新申报。 2.审批部门审批决定 2.1年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目 结合本次验收项目环评批复的审批意见，本次验收主要审批决定情况如下： 一、 根据报告表的结论，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块，利用现有厂房和新建厂房，总投资5907万元，建设年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目，全厂形成铆螺母38600万件/年、铜螺母9350万件/年、塑料紧固件8300万件/年、公差调节件200万件/年、螺纹套产品2000万件/年的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“ 三同时 ”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理。该项目利用原有的三个污水排放口，不得增设排污口。 3. 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。冷墩、清洗、退火、切削加工、车削等工序产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织浓度排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 本项目共设排气筒5根，其中铜螺母、螺纹套碳氢清洗工序新增1根排气筒，其余4根均依托现有。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 5. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；含油废液、废矿物油、废活性炭等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6. 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8.根据报告表推荐，全厂三期厂房外100米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后， 全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.大气污染物：（本项目）（有组织）非甲烷总烃≤0.0216吨/年。（全厂）（有组织）非甲烷总烃≤0.6594吨/年。 2.水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤238吨/年；COD≤0.0952吨/年、SS≤0.0476吨/年、氨氮（生活）≤0.0060吨/年、总磷（生活）≤0.0010吨/年、总氮（生活）≤0.0083吨/年。（全厂）废水排放量≤4657吨/年；COD≤1.6412吨/年、SS≤0.5066吨/年、氨氮（生活）≤0.125吨/年、总磷（生活）≤0.019吨/年、总氮（生活）≤0.1623吨/年。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续，“以新带老”内容纳入“三同时”竣工验收范围。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 （项目代码：2018-320214-36-03-577550） 2.2螺纹套产品技术改造项目 结合本次验收项目环评批复的审批意见，本次验收主要审批决定情况如下： 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为技改，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块，总投资340万元，建设螺纹套产品技术改造项目，全厂产品及产能均不变。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“ 三同时 ”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，铆螺母清洗废水经隔油池、油水分离设施处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中表1标准后全部回用，不得外排（本污水处理设施出口、回用水使用端安装流量计）。 3. 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。上色工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织浓度排放限值要求；上色烘干工序产生的VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 本项目新增排气筒1根。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 5. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6. 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8.根据报告表推荐，全厂上色车间、三期厂房外100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后， 全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：（本项目）（有组织）颗粒物≤0.0191吨/年、VOCs≤0.0284吨/年。（全厂）（有组织）颗粒物≤0.0191吨/年、非甲烷总烃≤0.6594吨/年、VOCs≤0.6878吨/年。 2.水污染物（接管考核量）：（全厂）废水排放量≤4657吨/年；COD≤1.6412吨/年、SS≤0.5066吨/年、氨氮（生活）≤0.125吨/年、总磷（生活）≤0.019吨/年、总氮（生活）≤0.1623吨/年。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续，“以新带老”内容纳入“三同时”竣工验收范围。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 七、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 八、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 （项目代码：2020-320214-34-03-633781）

# 五、验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检验检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 表5-1 水质污染物监测质控结果表 监测项目 样品个数 平行样 加标回收样 标样 平行样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 废水 pH值 16 2 12.5% 100% — — — 2 100% CODcr 16 2 12.5% 100% — — — 2 100% NH3-N 16 2 12.5% 100% 2 25% 100% 2 100% TP 16 2 12.5% 100% 2 25% 100% 2 100% TN 16 2 12.5% 100% 2 25% 100% 2 100% （2）本项目废气污染物监测质控结果见表5-2。 表5-2 废气污染物监测质控结果表 监测项目 样品个数 空白样 加标回收样 标样 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 无组织 非甲烷总烃 42 2 — 100% — — — — — 颗粒物 24 0 — 100% — — — — — 有组织 非甲烷总烃 18 4 — 100% — — — — — 颗粒物 24 8 — 100% — — — — — （3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。 表5-3 噪声声级计校准结果表 校准日期 声校准器型号 标准噪声值（dB(A)） 监测前校准值（dB(A)） 示值偏差（dB(A)） 校测后校准值（dB(A)） 示值偏差（dB(A)） 2022.3.10 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 2022.3.11 AWA6221B 94.0 93.8 0.2 93.8 0.2 （4）本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收检测方法及仪器见表5-4，监测仪器详见表5-5。 表5-4 监测分析方法及仪器 检测类别 Test categories 检测项目 Test items 检测方法 Detection method 仪器名称 Instrument name 仪器型号Instrument model 仪器编号Instrument number 水质 pH值 便携式pH计法 精密酸度计 6010M XC-150 CODcr 重铬酸盐法 HJ828-2017 滴定管（具塞） 50mL / SS 重量法 GB/T11901-1989 电子分析天平 ME204E SY-001 NH3-N 纳氏试剂比色法 HJ535-2009 紫外分光光度计 L5 SY-009 TP 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 紫外分光光度计 L5 SY-001 TN 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 紫外分光光度计 L9 SY-008 有组织废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 气相色谱仪（非甲烷总烃） Agilent7820A SY-010 颗粒物（低） 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 电子分析天平（MT） MS105DU SY-002 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 气相色谱仪（非甲烷总烃） Agilent7820A SY-010 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 电子分析天平（MT） MS105DU SY-002 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 噪声测量仪器 AWA6228+ XC-157 表5.5监测仪器型号 检测类别 Test categories 监测点 Testing points 仪器名称 Instrument name 仪器型号 Instrument model 废水 WS-001排口 便携式PH计 6010M WS-002排口 便携式PH计 6010M 有组织废气 FQ-011废气排放口 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E FQ-018废气排放口 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E 真空箱气袋采样器 VA-5010 FQ-019废气1#进口 智能综合工况测量仪 EM-3062H 真空箱气袋采样器 VA-5010 无组织废气 厂界无组织 智能综合采样器 ADS -2062E 真空箱气袋采样器 VA-5010 气象仪 NK-5500 噪声 厂界噪声 多功能声级计 AWA6228+ 气象仪 NK-5500 声校准器 AWA6221B 备注 /

# 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 厂区内原有3个生活污水排放口，WS-001和WS-002位于一期、二期、三期厂房，WS-003位于四期厂房。本项目铜螺母、螺纹套产品生产主要位于一期、二期、三期厂房，四期厂房仅从事分拣、检验等，无废水产生，因此本次验收项目仅对一期、二期、三期厂房的2个生活污水排放口开展监测。废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 WS-001 pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN 连续两天，每天监测4次 2 WS-002 pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN 连续两天，每天监测4次 3 YS-001 COD、SS 连续两天，每天监测1次 4 YS-002 COD、SS 连续两天，每天监测1次 5 YS-003 COD、SS 连续两天，每天监测1次 （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。 表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 FQ-011 非甲烷总烃 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样 2 FQ-018 非甲烷总烃 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），进口、出口采样 3 FQ-019 颗粒物、非甲烷总烃 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），进口、出口采样 ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-3。 表6-3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 1#上风向（参照点） 颗粒物、非甲烷总烃 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。 2 2#下风向（监控点） 3 3#下风向（监控点） 4 4#下风向（监控点） 5 在厂房门窗（或通风口、其他开口）外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 非甲烷总烃 厂内VOCs任何1h平均浓度的监测按照规定的方法，取1h内三个采样点的平均值。连续两天，每天监测3次。本项目涉及二期、三期厂房2个生产车间，每栋门、窗外各采样2个，共4个，连续两天，每天监测3次。 （3）噪声 本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周（▲N1～▲N4） 昼夜等效（A）声级 连续2天， 每天昼间、夜间各监测1次 2.验收监测期间生产工况记录 本次验收年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目（第二阶段：年新增铜螺母1200万件、螺纹套2000万件）、螺纹套产品技术改造项目（第二阶段：上色、烘干工艺）正常运行，本次验收涉及的废气污染防治设施均稳定运行，结合本次验收情况，本次验收工况如下： 表6-5 实际建设内容 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称及规格 设计生产能力 第一阶段实际生产能力 第二阶段实际生产能力 年运行时数（h） 一期、二期厂房 铆螺母 5100万件/年 5100万件/年 0 6720 三期厂房 铜螺母 1200万件/年 0 1200万件/年 三期厂房 公差调节件 200万件/年 200万件/年 0 二期厂房 螺纹套产品 2000万件/年 0 2000万件/年 本次验收期间：日生产铜螺母42857件、螺纹套产品71428件，实际生产能力达设计规模的75%以上。 综上，本次验收监测期间，满足验收监测工况要求。

# 七、验收监测结果

1.验收监测结果 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 生活污水排放口WS-001、WS-002水质监测数据 采样点 采样时间 采样 频次 监测项目 单位: pH值为无量纲，其余为mg/L pH值 SS CODCr 氨氮 总氮 总磷 WS-001 2022.3.10 第一次 8.6 150 311 22.2 30.3 3.14 第二次 8.6 142 313 22.8 31.7 3.36 第三次 8.7 148 315 23.2 32.8 3.51 第四次 8.7 138 313 22.1 30.9 3.31 日均值或范围 8.65 144.5 313 22.575 31.425 3.33 2022.3.11 第一次 8.7 148 306 19.4 31.7 3.30 第二次 8.7 138 309 20.7 32.6 3.40 第三次 8.7 142 311 21.0 33.2 3.44 第四次 8.7 136 309 20.7 32.1 3.36 日均值或范围 8.7 141 308.75 20.45 32.4 3.375 标准限值 6~9 400 500 45 70 8 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 WS-002 2022.3.10 第一次 8.0 45 84 21.8 26.9 1.44 第二次 8.0 52 83 23.2 27.5 1.54 第三次 8.1 47 86 23.9 27.8 1.59 第四次 8.1 42 83 22.7 27.1 1.49 日均值或范围 8.05 46.5 84 22.9 27.325 1.515 2022.3.11 第一次 8.1 39 80 18.3 21.6 1.36 第二次 8.1 40 82 19.7 22.3 1.42 第三次 8.2 35 83 20.2 22.7 1.44 第四次 8.1 38 83 19.4 22.0 1.41 日均值或范围 8.125 38 82 19.4 22.15 1.4075 标准限值 6~9 400 500 45 70 8 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 公司雨水接管口无水未测。 以上监测结果表明：验收监测期间，WS-001、WS-002两个污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。 废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7-2~表7-4。 排气筒FQ-011排放监测数据 监测点位 监测项目 标准限值 单位 监测结果 2022.3.10 2022.3.11 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-011 (出口) 排气筒高度 — m 15 烟道截面积 — m2 0.1256 烟气温度 — ℃ 22.6 24.6 25.4 25.9 27.0 27.3 废气流速 — m/s 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 废气流量 — Nm3/h 2147 2168 2191 2214 2236 2261 动压 — Pa 24 25 25 26 26 27 静压 — kPa -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 非甲烷总烃排放浓度 60 mg/ Nm3 8.38 1.19 1.67 1.44 1.56 1.80 非甲烷总烃排放速率 3 kg/h 0.018 2.58× 10-3 3.66× 10-3 3.19× 10-3 3.49× 10-3 4.07× 10-3 是否合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 排气筒FQ-018排放监测数据 监测点位 监测项目 标准限值 单位 监测结果 2022.3.10 2022.3.11 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-018 (进口) 排气筒高度 — m — 烟道截面积 — m2 0.0706 烟气温度 — ℃ 19.4 20.2 20.2 22.6 22.5 22.5 废气流速 — m/s 15.6 15.8 16.0 15.5 15.3 15.6 废气流量 — Nm3/h 3587 3608 3653 3527 3169 3537 动压 — Pa 215 218 224 210 203 211 静压 — kPa -0.82 -0.81 -0.81 -0.80 -0.80 -0.79 非甲烷总烃排放浓度 — mg/ Nm3 1.44 1.57 1.06 1.14 2.84 3.00 非甲烷总烃排放速率 — kg/h 5.17× 10-3 5.66× 10-3 3.87× 10-3 4.02× 10-3 9.85× 10-3 0.0106 FQ-018 (出口) 排气筒高度 — m — 烟道截面积 — m2 0.0706 烟气温度 — ℃ 23.7 23.5 23.5 25.9 26.8 26.9 废气流速 — m/s 15.9 16.3 16.3 16.4 16.2 16.1 废气流量 — Nm3/h 3626 3728 3718 3709 3646 3625 动压 — Pa 219 231 230 231 224 221 静压 — kPa -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 非甲烷总烃排放浓度 60 mg/ Nm3 1.39 0.80 0.98 0.90 1.12 2.77 非甲烷总烃排放速率 3 kg/h 5.04× 10-3 2.984× 10-3 3.64× 10-3 3.34× 10-3 4.08× 10-3 0.0100 是否合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 排气筒FQ-019排放监测数据 监测点位 监测项目 标准限值 单位 监测结果 2022.3.10 2022.3.11 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-019 (进口) 排气筒高度 — m — 烟道截面积 — m2 0.0962 烟气温度 — ℃ 18.6 18.6 18.6 20.0 20.0 20.0 废气流速 — m/s 15.6 15.6 15.6 16.2 16.2 16.2 废气流量 — Nm3/h 4838 4838 4838 4971 4971 4971 动压 — Pa 214 214 214 228 228 228 静压 — kPa -1.97 -1.97 -1.97 -1.93 -1.93 -1.93 非甲烷总烃排放浓度 — mg/ Nm3 11.9 27.3 26.3 1.32 1.13 2.27 非甲烷总烃排放速率 — kg/h 0.0576 0.132 0.0127 6.56× 10-3 5.62× 10-3 0.0113 烟气温度 — ℃ 18.6 19.1 18.9 20.0 20.6 21.1 废气流速 — m/s 15.6 15.4 15.4 16.2 16.2 16.2 废气流量 — Nm3/h 4838 4726 4749 4971 4938 4938 动压 — Pa 214 205 207 228 226 226 静压 — kPa -1.97 -1.95 -1.93 -1.93 -1.91 -1.90 颗粒物排放浓度 — mg/ Nm3 1.8 1.7 1.6 1.7 1.5 1.6 颗粒物排放速率 — kg/h 8.71× 10-3 8.03× 10-3 7.60× 10-3 8.45× 10-3 7.41× 10-3 7.90× 10-3 FQ-019 (出口) 排气筒高度 — m 15 烟道截面积 — m2 0.0962 烟气温度 — ℃ 19.3 19.3 19.3 22.1 22.1 22.1 废气流速 — m/s 15.77 15.77 15.77 16.83 16.83 16.83 废气流量 — Nm3/h 4953 4953 4953 5233 5233 5233 动压 — Pa 227 227 227 238 238 238 静压 — kPa 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 非甲烷总烃排放浓度 60 mg/ Nm3 3.81 8.13 4.84 0.48 0.52 0.44 非甲烷总烃排放速率 3 kg/h 0.0189 0.0403 0.0240 2.51× 10-3 2.72× 10-3 2.30× 10-3 烟气温度 — ℃ 19.3 19.7 20.1 22.1 24.2 24.9 废气流速 — m/s 15.77 15.79 16.15 16.83 16.54 16.44 废气流量 — Nm3/h 4953 4951 5054 5233 5106 5064 动压 — Pa 227 227 229 238 237 236 静压 — kPa 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 颗粒物排放浓度 20 mg/ Nm3 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 颗粒物排放速率 1 kg/h 4.95× 10-3 5.45× 10-3 5.05× 10-3 5.76× 10-3 5.11× 10-3 5.06× 10-3 是否合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 “表面涂装”行业中烘干工艺标准。 同时结合最新环保管理要求，本次验收项目颗粒物、非甲烷总烃均能达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1有组织排放限值。 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7-5。 无组织废气排放监测数据 检测点 检测项目 执行标准 单位 结 果 2022.3.10 2022.3.11 上风向1# 颗粒物 0.5 mg/m3 0.288-0.322 0.289-0.303 下风向2# mg/m3 0.432-0.465 0.415-0.428 下风向3# mg/m3 0.472-0.492 0.471-0.499 下风向4# mg/m3 0.485-0.498 0.415-0.481 评价 合格 合格 上风向1# 非甲烷总烃 4 mg/m3 0.72-1.96 0.69-0.90 下风向2# mg/m3 0.80-1.63 0.81-2.56 下风向3# mg/m3 1.28-1.78 1.35-2.40 下风向4# mg/m3 0.66-1.62 1.21-2.06 评价 合格 合格 以上监测结果表明：本次验收无组织排放的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求；非甲烷总烃达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5“其他行业”标准。 同时结合最新环保管理要求，本次验收项目颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 非甲烷总烃厂区内无组织排放监测数据 检测点 检测项目 采样日期 采样时间 结 果 二期车间门处05 二期车间窗处06 三期车间门处07 三期车间窗处08 车间门窗处 非甲烷总烃 2022.3.10 第一次 0.79 1.43 3.41 0.58 第二次 0.91 3.58 1.02 1.24 第三次 0.60 1.53 0.69 0.76 1h平均浓度值 0.77 2.18 1.71 0.86 车间门窗处 非甲烷总烃 2022.3.11 第一次 1.64 2.43 0.87 0.74 第二次 2.48 0.88 0.88 1.51 第三次 0.87 0.70 0.64 0.78 1h平均浓度值 1.66 1.34 0.80 1.01 标准值 6 6 6 6 评价 合格 合格 合格 合格 以上监测结果表明：本次验收无组织排放的非甲烷总烃厂区内浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-7。 声监测结果一览表 监测日期 测点编号 厂界北外1m处Z1 厂界东外1m处Z2 厂界南外1m处Z3 厂界西外1m处Z4 2022.3.10 测量结果dB(A) Leq（昼） 59.9 57.2 58.1 58.6 标准限值dB(A) Leq（昼） 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 测量结果dB(A) Leq（夜） 50.1 50.6 49.6 50.5 标准限值dB(A) Leq（夜） 55 55 55 55 评价 达标 达标 达标 达标 2022.3.11 测量结果dB(A) Leq（昼） 58.3 58.5 58.8 58.5 标准限值dB(A) Leq（昼） 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 测量结果dB(A) Leq（夜） 50.2 49.9 48.5 48.2 标准限值dB(A) Leq（夜） 55 55 55 55 评价 达标 达标 达标 达标 以上监测结果表明：本次验收厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 图7-1 厂区检测点位示意图 2.污染物排放总量核算 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口 污染物 日均排放浓度（mg/L） 废水排放总量（吨/日） 年运行时间（天） 年排放总量（吨/年） 范围 平均值 生活污水排放口（WS-001） 废水量 - - 3.87 280 1084.35 SS 136-150 142.75 0.1548 CODCr 306-315 310.88 0.3371 氨氮 19.4-23.2 21.51 0.0233 总氮 30.3-33.2 31.91 0.0346 总磷 3.14-3.51 3.35 0.0036 生活污水排放口（WS-002） 废水量 - - 3.87 280 1084.35 SS 35-52 42.25 0.0458 CODCr 80-86 83 0.09 氨氮 18.3-23.9 21.15 0.0229 总氮 21.6-27.8 24.74 0.0268 总磷 1.36-1.59 1.46 0.0016 注：本次验收项目涉及WS-001和WS-002两个污水排放口，生活用水按两个排放口各排放一半计。 废气污染物排放总量核算 污染物 排放口 排放浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 年运行时间（h） 按实际负荷年排放总量（吨） 范围 平均值 非甲烷总烃 FQ-011 1.19-8.38 2.673 0.005832 6720 0.0392 非甲烷总烃 FQ-018 0.8-2.77 1.327 0.004847 6720 0.0326 非甲烷总烃 FQ-019 0.48-8.13 3.037 0.015122 1200 0.0181 颗粒物 1-1.1 1.033 0.00523 1200 0.0063 注：“ND”表示未检出。 污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量 （吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否达到总量 控制指标 废水 废水量 2168.7 4657 符合总量 控制指标 CODCr 0.4271 1.6412 SS 0.2006 0.5066 NH3-N 0.0462 0.125 TN 0.0614 0.1623 TP 0.0052 0.019 废气 非甲烷总烃[1] 0.0899 0.1446 符合总量 控制指标 颗粒物 0.0063 0.0191 注：根据原有环评，FQ-011许可总量0.1012t/a，FQ-018为0.015t/a，FQ-019为0.0284t/a，非甲烷总烃合计许可量为0.1446t/a。 3.固体废物验收调查结果与评价 本项目固体废物主要为废金属、废矿物油、废包装桶、含油废液、废活性炭、清洗废液、生活垃圾等。固废实际调查情况见表7-11。 本项目固废实际调查情况表 固废名称 产生工序 类别 废物代码 环评产生量t/a 实际产生量（t/a） 贮存情况 风险 防控措施 处置利用方式 第一阶段 第二阶段 合计 环评及批复要求 实际建设 废金属 切削加工、绕组 10 348-002-10 50 36 14 50 袋 / 回收单位回收利用 废物回收单位回收利用 废油及油泥 含油废液处理 HW08 900-210-08 52.95 52.95 0 52.95 桶 均放置于防渗托盘中 委托有资质单位处置 常州市晟安环保科技有限公司 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.0015 0.0015 0 0.0015 桶 均放置于防渗托盘中 有资质单位 废矿物油 切削加工 HW08 900-249-08 36 20.4 15.6 36 桶 均放置于防渗托盘中 无锡能之汇环保科技有限公司 废活性炭 废气处理 HW49 900-039-49 2.3904 0 2.3904 2.3904 袋 密封袋贮存 含油废液处理 HW49 900-041-49 0.45 0.45 0 0.45 清洗废液 上色 HW12 900-299-12 4.0864 0 4.0864 4.0864 桶 均放置于防渗托盘中 废过滤棉 废气处理 HW49 900-041-49 0.2007 0 0.2007 0.2007 桶 密封袋贮存 废包装桶 原料使用 HW49 900-041-49 2.102 1.2 0.902 2.102 / / 有资质单位 含油废液 清洗 HW09 900-006-09 50 25 25 50 桶 均放置于防渗托盘中 江阴市华丰乳化液处置利用有限公司、常州绿梵环保科技有限公司 含涂料废抹布手套 职工防护 HW49 900-041-49 0.05 0 0.05 0.05 桶 均放置于防渗托盘中 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 含油抹布手套 生产区 HW49 900-041-49 5.05 5.05 4.95 10 桶 均放置于防渗托盘中 生活垃圾 员工 99 900-999-99 2.8 1.4 1.4 2.8 / / 由环卫部门清运 环卫部门 全厂固废实际调查情况表 产生 工序 固废名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 贮存 情况 风险 防控措施 处置利用方式 环评 实际 环评及批复要求 实际建设 切削加工、绕组 废金属 一般 固废 348-002-10 378.5 378.5 袋 / 回收单位回收利用 回收单位回收利用 注塑、检验 废塑料 348-002-06 70.0719 70.0719 袋 / 员工 生活垃圾 900-999-99 60.84 60.84 桶 / 由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 含油废液处理 废油及油泥 危险废物 HW08 900-210-08 52.95 52.95 桶 均放置于防渗托盘中 委托有资质单位处置 常州市晟安环保科技有限公司处置 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.0015 0.0015 纸箱 均放置于防渗托盘中 有资质单位 原料使用 废包装桶 HW49 900-041-49 15.102 15.102 / / 上色 清洗废液 HW12 900-299-12 4.0864 4.0864 桶 均放置于防渗托盘中 无锡能之汇环保科技有限公司处置 废气处理 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.2007 0.2007 缠绕膜 密封贮存 废气处理 废活性炭 HW49 900-039-49 7.3104 7.3104 袋 密封袋贮存 含油废液处理 HW49 900-041-49 0.45 0.45 袋 密封袋贮存 冷镦、攻丝、甩干及设备维护 废矿物油 HW08 900-249-08 67.98 67.98 桶 均放置于防渗托盘中 清洗 含油废液 HW09 900-006-09 188 188 桶 均放置于防渗托盘中 江阴市华丰乳化液处置利用有限公司、常州绿梵环保科技有限公司处置 职工防护 含涂料废抹布手套 HW49 900-041-49 0.05 0.05 桶 均放置于防渗托盘中 江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置 测试、装配等 含油抹布手套 HW49 900-041-49 5.05 10.05 袋 密封袋贮存 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废和危险废物产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求。 ③本次验收项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险废物废油及油泥委托常州市晟安环保科技有限公司处置，含油废液委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司、常州绿梵环保科技有限公司处置，含涂料废抹布手套、废含油抹布及手套委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置，其他的废矿物油、废活性炭、清洗废液、废过滤棉均委托无锡能之汇环保科技有限公司处置；废UV灯管、废包装桶暂未产生，委托有资质单位处置。 综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 （1）年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目（第二阶段：年新增铜螺母1200万件、螺纹套2000万件） 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块，利用现有厂房和新建厂房，总投资5907万元，建设年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目，全厂形成铆螺母38600万件/年、铜螺母9350万件/年、塑料紧固件8300万件/年、公差调节件200万件/年、螺纹套产品2000万件/年的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块，利用现有厂房和新建厂房，总投资5907万元，建设年产8500万件汽车专用紧固件产品扩产项目（本次验收第二阶段：年新增铜螺母1200万件、螺纹套2000万件），全厂形成铆螺母38600万件/年、铜螺母9350万件/年、塑料紧固件8300万件/年、公差调节件200万件/年、螺纹套产品2000万件/年的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。 2 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 已贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 3 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理。该项目利用原有的三个污水排放口，不得增设排污口。 已贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理。本次验收项目涉及原有的2个污水排放口，不增设排污口。 4 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。冷墩、清洗、退火、切削加工、车削等工序产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织浓度排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 本项目共设排气筒5根，其中铜螺母、螺纹套碳氢清洗工序新增1根排气筒，其余4根均依托现有。 已进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。本次验收第二阶段，涉及清洗、切削加工、车削等工序，产生的非甲烷总烃排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1有组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 本次验收项目涉及排气筒2根，其中铜螺母、螺纹套碳氢清洗工序新增1根排气筒，其余1根均依托现有。 5 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。 6 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；含油废液、废矿物油、废活性炭等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；含油废液、废矿物油、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，未产生二次污染。 7 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]的要求规范化设置各类排污口和标识。 8 根据报告表推荐，全厂三期厂房外100米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 全厂三期厂房外100米范围内未新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 9 ①原环评中部分处理油雾的设施效率按50%计算，根据《静电机在油雾处理系统中的应用》（陈忠），静电式过滤器对油雾的处理效率可以达到90%，本次在“以新带老”中将现有50%效率的静电式过滤器处理效率均按90%重新计算。 ②原环评中碳氢清洗剂的废气总量核算偏大，根据碳氢清洗剂MSDS和现有项目该工序验收数据，清洗过程中壬烷在常温清洗时基本不挥发，因此清洗废气仅考虑5%的助剂挥发。现有实际碳氢清洗剂用量约1.8t/a，则挥发量约0.09t/a。 ③原环评中冷却排水作为清下水排入雨水管网，实际生产中冷却水全部损耗，没有排放。 第一阶段验收过程中已落实“以新带老”措施，本次验收不涉及。 （2）螺纹套产品技术改造项目（第二阶段螺纹套产品上色、烘干技改工艺） 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 本项目性质为技改，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块，总投资340万元，建设螺纹套产品技术改造项目，全厂产品及产能均不变。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 本项目性质为技改，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区宝德工业园20-22地块，总投资340万元，建设螺纹套产品技术改造项目（本次验收第二阶段：上色、烘干工艺），全厂产品及产能均不变。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。 2 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 已贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 3 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，铆螺母清洗废水经隔油池、油水分离设施处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中表1标准后全部回用，不得外排（本污水处理设施出口、回用水使用端安装流量计）。 第一阶段验收过程中已落实，本次验收不涉及。 4 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。上色工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织浓度排放限值要求；上色烘干工序产生的VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 本项目新增排气筒1根。 已进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。上色工序产生的颗粒物以及上色、 烘干工序产生的非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1有组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 本项目新增排气筒1根。 5 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。 6 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，未产生二次污染。 7 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。 已建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。 突发环境事件应急预案已报生态环境主管部门备案。 8 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]的要求规范化设置各类排污口和标识。 9 根据报告表推荐，全厂上色车间、三期厂房外100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 全厂上色车间、三期厂房外100米范围内未新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

# 八、验收结论

（1）废水 该公司已实施了雨污分流。该公司产生的废水及去向如下：（1）着色机清洗产生的清洗废液委托无锡能之汇环保科技有限公司处置，不外排。（2）生活污水经化粪池预处理后，通过厂区污水接管口WS-001、WS-002排入新城水处理厂集中处理。 污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值。 雨水接管口无水未测。 （2）废气 本项目有组织废气来源及污染物如下：（1）铜螺母切削产生的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，经密闭管道收集，并由 1套“静电式过滤器”处理，再通过1根15米高FQ-011排气筒排放。（2）铜螺母、螺纹套产品碳氢清洗产生有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，经密闭管道收集，并由1套“二级活性炭吸附装置”处理，再通过1根15米高FQ-018排气筒排放。（3）上色产生废气，污染物以“颗粒物、非甲烷总烃”计，经密闭管道收集；烘干产生有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，经密闭管道、集气罩收集；以上废气共用1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，尾气由1根15米高FQ-019排气筒排放。 有组织废气验收监测结果：非甲烷总烃、颗粒物排放浓度、排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准限值。 本项目无组织废气来源于以上未完全收集的废气，污染物以“非甲烷总烃、颗粒物”计，废气通过车间自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。无组织废气验收监测结果：颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度低于《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。非甲烷总烃厂区内（产生污染物的车间门窗处）浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)附表A.1中特别排放限值。 （3）噪声 本项目2022年3月10日～2022年3月11日验收监测期间，厂界昼间、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号) 、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

生活用水

2551.4

损耗382.7

6948

自来水

化粪池

2168.7

接管新城水处理厂

2168.7

着色机清洗

3.6

进入清洗废液

3.6

冷却用水

500

10000

损耗500

绿化用水

1380

损耗1380

清洗用水

2513

4000

损耗2277.35

209.65

隔油池

油水分离设施

47.65

进入废油及油泥

162

188

进入含油废液

S2-7

清洗剂

S2-4、N

切削加工

铜材

振动去除废料

产品

G2-1、S2-1、S2-2、N

图例

G——废气

N----噪声

S----固废

冷却油

压缩空气

自动检测

二次清洗

清洗

检验

S2-5

G2-2、S2-3

G2-3、S2-6

清洗剂

不锈钢

绕组

清洗

上色

成品

清洗剂

S4-1、N

图例：

N—噪声

S—固废

G—废气

—电加热

水性涂料

改性醇

水

G4-1、S4-2

G4-2、S4-3、N

烘干

G4-3、N

包装

★S1

WS-001排口

市政污水管网

化粪池

市政污水管网

WS-002排口

★S2

一期、二期、三期厂房

生活污水

★：废水监测点

图6-1  公司排水走向及监测点位图

静电式过滤器

通过1根15米高排气筒（FQ-011）排放

5

排

（

Q-001）排放

切削

通过1根15米高排气筒（FQ-018）排放

二级活性炭吸附装置

碳氢清洗

烘干

通过1根15米高排气筒（FQ-019）排放

5

排

（

Q-001）排放

上色

过滤棉+活性炭吸附装置

◎：废气监测点

图6-2  废气走向及监测点位图