无锡市金马橡塑制品有限公司

年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目（第二阶段：年产1500吨管材异型材）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：无锡市金马橡塑制品有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二二年七月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：无锡市金马橡塑制品有限公司（盖章）

电话：13961827318

邮编：214000

地址：无锡市新吴区新农路5号

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 （盖章）

电话:：0510-68566079

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1302室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	5

三、主要污染源、污染物处理和排放	11

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

五、验收监测质量保证及质量控制	17

六、验收监测内容	19

七、验收监测结果	22

八、验收监测结果	29

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目（第二阶段：年产1500吨管材异型材） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市金马橡塑制品有限公司 |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区新农路5号 |
| 主要产品名称 | PP塑料新材料板料、管材异型材 |
| 设计生产能力 | 年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材 |
| 实际生产能力 | 第一阶段：年产8000吨PP塑料新材料板料 第二阶段年产1500吨管材异型材 |
| 建设项目环评时间 | 2021.2.25 | 开工建设时间 | 2022.2.10 |
| 调试时间 | 2022.4 | 验收现场监测时间 | 2022.6.23-6.24 |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 |
| 验收监测单位 | 江苏国舜检测技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 11 | 比例 | 0.19% |
| 实际总概算 | 4000万元 | 环保投资 | 11 | 比例 | 0.275% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号文； 15.《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办（2021）122号）； 16.《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号）； 16.《无锡市金马橡塑制品有限公司年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目》环境影响报告表。 17. 《无锡市金马橡塑制品有限公司年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目环境影响报告表的审批意见》锡行审环许 [2021]7033号2021年2月25日。 18. 无锡市金马橡塑制品有限公司年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目（第一阶段：年产8000吨PP塑料新材料板料）竣工环境保护验收监测报告表。 |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废气排放标准 本次验收项目（二阶段）废气主要为挤出成型废气（以非甲烷总烃计）。有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求；厂界无组织非甲烷总烃排放限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求；非甲烷总烃厂区内监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021) 表2限值。具体情况见表1-1。 表1-1 项目废气排放标准 污染物名称 有组织 单位产品排放量（kg/t产品） 无组织 标准来源 排放限值（mg/m3） 适用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃（挤出成型） 60 所有合成树脂 设施排气筒 0.3 4.0 GB31572-2015 污染物名称 特别排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 DB32/4041-2021 NMHC 20 监控点处任意一次浓度值 （2）噪声排放标准 本次验收项目（二阶段）昼间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，夜间不生产。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点 类别 时段 标准值Leq[dB(A)] 依据标准 厂界外1米 3类 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

# 二、工程建设内容

| 1、工程建设内容 无锡市金马橡塑制品有限公司位于无锡市新吴区硕放街道新农路5号，由金建林等投资设立，原从事化工产品生产，于2020年11月宣布停产，投资5000万元，对厂区重新规划布局，将原有建筑全部拆除，新建厂房一栋（二层），建筑面积为7368平方米，进行塑料制品的生产。 公司《无锡市金马橡塑制品有限公司年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目》环境影响报告表由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2020年12月编制完成，由无锡市行政审批局于2021年2月25日审批同意建设，批准文号为：锡行审环许[2021]7033号。“第一阶段年产8000吨PP塑料新材料板料”于2022年1月完成自主验收。 本次验收“第二阶段年产500吨管材异型材”，剩余1000吨管材异型材产品暂未投产。本次验收项目（二阶段）2022年2月开始建设，4月竣工，并在同月进行调试，本次验收项目（二阶段）设计生产能力为：1500吨管材异型材，实际生产能力已达到二阶段设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 公司一阶段员工人数为45人，现在实际45人，实行8小时单班制，年工作300天。项目设有食堂供员工用餐，设有厕所，不设浴室。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 新吴区行政审批局 2 环评 由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2020年12月完成 3 环评批复 无锡市行政审批局于2021年2月25日对《无锡市金马橡塑制品有限公司年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目》环境影响报告表予以审批，批复文号：锡行审环许[2021]7033号 4 项目建设规模 年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材 5 项目实际建设规模 第一阶段：年产8000吨PP塑料新材料板料 第二阶段：年产1500吨管材异型材 6 项目开工建设时间及竣工时间 第一阶段：开工建设时间2021年3月，竣工时间2021年8月 第二阶段：开工建设时间2022年2月，竣工时间2022年4月 7 现场踏勘时工程实际建设情况 本次验收项目实际生产能力达到第二阶段验收规模的100%，环保设施已建成，具备“三同时”验收监测条件。 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称及规格 设计生产能力（吨/年） 一阶段生产能力（吨/年） 第二阶段生产能力（吨/年） 年运行时数（h） 生产车间 PP塑料新材料板料 8000 8000 0 2400 管材异型材 1500 0 1500 2400 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格（型号） 环评数量（台） 实际数量（台） 一阶段 二阶段 1 挤出机流水线 Jns170/35 4 4 0 2 粉碎机 / 2 3 0 3 空压机 / 2 2 2 4 挤出异型材流水线 / 3 0 3 5 冷却塔 140m3/h 1 1 1 6 风机 / 2 | 2 2 7 风冷冷水机 5HP，水泵功率0.75kw，扬程18米 0 0 2 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本次验收项目原辅材料详见表2-4。 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 重要组分、规格、指标 环评消耗量（t/a） 实际消耗量（t/a） 一阶段 二阶段 1 聚丙烯树脂 （PP） 别名PP，外观为白色细颗粒状，堆积比重0.4-0.5，密度0.90-0.91g/cm3，具有良好的耐热性、绝缘性和高频性及较高的表面硬度。化学性质比较稳定，能耐80℃以下的酸、碱溶液及多种有机溶剂。聚丙烯熔点为160-175℃，分解温度为350℃，熔融段温度在240℃左右。 10000 8500 1500 2 色母粒 / 300 150 150 3 保护膜 / 5 5 0 全厂能源消耗情况详见表2-5。 能源消耗情况一览表 名称 单位 环评审批量 实际消耗量（t/a） 自来水 t/a 5985 5904 电 万kWh/a 500 478 （2）水平衡 项目建设后，用排水情况详见图2-1。 图2-1 全厂实际水平衡图（单位：t/a） 3、主要工艺流程及产污环节 图2-2 管材异型材生产工艺流程图 工艺说明： 拌料：根据客户产品的需要，将聚丙烯（PP）塑料粒子和色母投入搅拌机进行密封拌匀，投入方式为人工投入。本项目使用的塑料粒子和色母粒粒径较大，故无粉尘产生。 挤出成型：拌匀的原料经输送进入塑料挤出机内，塑料粒子熔融后挤出成型，该工序采用电加热，成型时温度控制在200-220℃，挤出后的异型材使用冷却水进行直接冷却，冷却水通过配套冷却水槽和风冷冷水机进行循环回用，定期清理产生清洗废水（S1），定期添加，该过程产生有机废气（G1）产生。 检验：人工对产品进行检验，采用目测检验产品的外观，此过程产生不合格品，检验合格的即为成品。该工程产生废塑料（不合格品）（S2）。 备注：以上工序产生的废塑料利用破碎机破碎后回用于生产，该工序密闭进行且破碎后的粒径较大，故无粉尘产生。 表2-6 主要产物环节和特征 名称 产生点 污染物 产生特性 去向 废水 员工生活、冷却废水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 间歇 经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理 废气 挤出成型 非甲烷总烃 连续 经集气罩收集，二级活性炭吸附处理后15m高排气筒（FQ-01）排放 噪声 挤出机流水线、粉碎机、空压机、冷却塔、风机 噪声 连续 几何发散衰减 固废 危险废物 废气处理 废活性炭 间歇 集中安置在危废暂存点，委托无锡能之汇环保科技有限公司处理 冷却水槽清理 清洗废水 间歇 |
| --- | --- |

4、变动情况分析： 本次验收项目为二阶段验收。 本次验收项目变动情况为，辅助设备的变动和固体废弃物种类的变动。 设备的变动及其环境影响分析： 为统筹生产需要，实际购置设备与环评申报数量相比，风冷冷水机增加2台，此设备工作中仅产生设备噪声，本次厂界噪声验收监测结果达标，且厂界四周无声环境敏感保护目标，新增设备噪声不会对声环境增加不利影响。 危险固废废弃物种类的变化及其环境影响分析： 为提高冷却效果和保证产品质量，本次验收项目实际建设中，管材异型材生产过程中冷却水直接冷却产品，冷却水经配套冷却水槽和风冷冷水机冷却后循环回用，不外排，定期添加，根据企业介绍实际补水量为40kg/7天.夏季，10kg/7天.冬季，则按最不利情况核算得补水量约为4t/a，损耗约2t/a，水槽定期清理，产生清洗废水（HW09 900-007-09）2t/a。 以上产生的危险固废均委托有资质单位处置，清洗废水（HW09 900-007-09）2t/a由无锡能之汇环保科技有限公司处置。 因此以上变动对环境影响不会产生不利影响。 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。 对照环评、批复要求，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。 实际生产过程中配套的风冷冷水机型号及各参数见图2-3。 图2-3风冷冷水机型号及参数

# 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： 废气 根据本次验收项目（二阶段）实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-1和表3-2。 表3-1 项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 挤出成型 非甲烷总烃 有组织 二级活性炭吸附 连续 15米(FQ-01) 表3-2 项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号 污染源 污染物名称 治理工艺 排气筒高度（m） 内径（m） 排放去向 监测点设置情况 排气筒编号 1 挤出成型 非甲烷总烃 二级活性炭吸附 15 0.8 大气 一进口，一出口 FQ-01 噪声 本次验收项目（二阶段）噪声源主要为挤出机流水线、粉碎机、空压机、冷却塔、风机等设备，通过厂房隔声、距离衰减、几何发散衰减方式降低噪声。 （3）固废 本次验收项目（二阶段）固体废物主要为废活性炭、清洗废水。本次验收项目已妥善处理好各类固废，项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 固体废物处置情况统计表 固废名称 产生工序 编号 废物代码 产生量t/a 实际产生量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符合 环保要求 废活性炭 废气处理设施 HW49 900-039-49 14.6 14.6 委托无锡能之汇环保科技有限公司处理 符合 清洗废水 冷却水槽清理 HW09 900-007-09 0 2 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目（二阶段）主要涉及的环保投资主要为废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-4 主要环保设施落实情况一览表 序号 种类 污染物种类 设施名称 执行情况 是否符合要求 1 废气 挤出成型废气 二级活性炭吸附 配套安装二级活性炭吸附 符合

# 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 ①水污染物： 本项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流”制，食堂废水经隔油池沉淀后与生活污水经化粪池预处理后与冷却废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，接管硕放水处理厂进行集中处理。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准后排入走马塘河，最终进入江南运河。 ②大气污染物： 本项目采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。挤出成型工序产生非甲烷总烃经集气罩收集（捕集率90%）后，通过二级活性炭吸附处理（处理效率90%），尾气由15m高排气筒（FQ-01）排放，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后（处理效率80%），尾气由高于屋顶排气筒（FQ-02）排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”标准。 未被捕集的废气在车间内呈无组织形式排放，非甲烷总烃排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，厂区内无组织排放源排放的非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值：NMHC≤6mg/m3（监控点处 1h 平均浓度）、NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）。 本次评价给出卫生防护距离推荐值为生产车间外50m，该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标。 ③固废： 本项目产生的废活性炭委托有资质单位处置；泔脚废油脂一般固废由相关单位回收利用；生活垃圾由环运部门统一清运后填埋。 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 ④噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上所述，无锡市金马橡塑制品有限公司年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、固废能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 2.环保局批复意见 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为扩建，建设地点为无锡市新吴区新农路5号，总投资5000万元，建设年产8000吨PP塑料新材料板料、1500吨管材异型材项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，与冷却废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。该项目利用原有的一个污水排放口，不得增设排污口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施达到报告表提出的要求。挤出成型工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的大气污染物排放限值；厂区内NMHC排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。 本项目共设排气筒2根。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托有资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6.加强施工期环境管理，落实施工期污染防治措施，文明施工，防止、减缓施工作业对周边环境的影响。施工期噪声执行《建筑工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8.根据报告表推荐，生产车间外50米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：（有组织）非甲烷总烃≤ 0.3245吨、油烟≤ 0.0054吨。 2.水污染物（接管考核量）：废水量≤1643.25吨；COD≤0.4692吨、SS≤0.2768吨、氨氮（生活）≤0.0321吨、总磷（生活）≤0.004吨、总氮（生活）≤0.0482吨、动植物油≤0.0161吨。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

# 五、验收监测质量保证及质量控制

监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司的质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）项目废气污染物监测质量控制见表5-1。 表5-1 废气污染物监测质量控制表 监测项目 样品个数 空白 加标回收样 标样 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 有组织 非甲烷总烃 12 2 16.7 100 4 33.3 100 2 16.7 100 无组织 非甲烷总烃 27 7 25.9 100 9 33.3 100 2 7.41 100 （2）项目噪声检测分析质量控制见表5-2。 表5-2 噪声检测分析质量质控表 校准时间 声校准器型号 标准噪声值（dB（A）） 监测前校准值（dB（A）） 示值偏差（dB（A）） 检测后校准值（dB（A）） 示值偏差（dB（A）） 2022.6.23 AWA622A 94.1 93.9 0.2 93.8 0.3 2022.6.24 AWA622A 94.1 93.9 0.2 93.8 0.3 监测分析方法 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 表5-3 废气监测分析方法 监测项目 监测分析方法 方法来源 有组织废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 HJ38-2017 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 表5-4 噪声监测分析方法 类别 监测项目 标准（方法）名称及编号（含年号） 检出限 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 环境噪声检测技术规范 噪声测量值修正HJ706-2014 / 表5-5 主要监测仪器型号及编号 名称 型号 仪器编号 pH/mV/电导率/溶解氧测量仪 SX836 HEETX0211 真空箱气袋采样器 ZT-33D HEETX0141-0143 真空箱气袋采样器 ZJL-QB10 HEETX0136 手持气象站 IWS-P100 HEETX0704 一体式烟气流速湿度直读仪 ZR-3063 HEETX0109 气象色谱仪 HF-900 HEETX0301 多功能声级计 AWA5688 HEETX 0402

# 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废气 ①有组织排放 本次验收项目（二阶段）有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-1。 表6-1 废气有组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 FQ-01 非甲烷总烃 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），进出口采样。 ②无组织排放 本次验收项目（二阶段）无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-3。 表6-2 废气无组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 1#上风向（参照点） 非甲烷总烃 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。 2 2#下风向（监控点） 3 3#下风向（监控点） 4 4#下风向（监控点） 5 挤出成型车间门外 非甲烷总烃 一小时平均浓度值 （3）噪声 本次验收项目（一阶段）噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界周围（▲N1～▲N4） 昼间等效（A）声级 连续2天， 每天昼间各监测1次 （4）辐射监测 本次验收项目（二阶段）不涉及辐射监测相关内容。 监测点位如下图： 图6-2 监测点位图

# 七、验收监测结果

1.验收监测结果 废气监测结果 有组织排放 本次验收项目（二阶段）有组织废气数据见表7-1。 表7-1 废气有组织排放监测数据 监测 点位 监测 项目 标准 限值 单位 监测结果 2022.6.23 2022.6.24 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-01（进口） 排气筒高度 － m - 管道截面积 － m2 0.5 烟气流量 － Nm3/h 14325 13141 13373 14512 14083 13930 非甲烷总烃排放浓度 － mg/Nm3 8.53 8.66 8.80 16.8 16.9 16.3 非甲烷总烃排放速率 － kg/h 0.122 0.114 0.118 0.244 0.238 0.227 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 FQ-01 (出口) 排气筒高度 － m 15 管道截面积 － m2 0.5 烟气流量 － Nm3/h 15998 12191 15409 15344 15588 15791 非甲烷总烃排放浓度 60 mg/Nm3 7.46 7.25 6.91 6.85 6.27 6.01 非甲烷总烃排放速率 － kg/h 0.119 0.0884 0.106 0.105 0.0977 0.0949 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 根据验收期间监测工况，本次验收项目（二阶段）有组织非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准，单位产品非甲烷总烃排放量为0.0356kg/t，能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中所有合成树脂排放限值要求：单位产品非甲烷总烃≤0.3kg/t产品。 无组织排放 本次验收项目（二阶段）无组织废气数据见表7-2，表7-3。 表7-2 无组织废气排放监测数据 监测点位 日期 频次 监测结果（单位：mg/m3) 非甲烷总烃 上风向（G1） 2022.6.23 第一次 1.04 第二次 1.03 第三次 1.07 2022.6.24 第一次 1.04 第二次 1.05 第三次 1.04 下风向（G2） 2022.6.23 第一次 1.77 第二次 1.80 第三次 1.82 2022.6.24 第一次 1.80 第二次 1.78 第三次 1.80 下风向（G3） 2022.6.23 第一次 1.83 第二次 1.81 第三次 1.78 2022.6.24 第一次 1.78 第二次 1.79 第三次 1.80 下风向（G4） 2022.6.23 第一次 1.79 第二次 1.81 第三次 1.79 2022.6.24 第一次 1.78 第二次 1.79 第三次 1.82 下风向浓度最高值 1.83 标准值 4.0 评价 合格 表7-3 厂区内非甲烷总烃排放监测数据 单位mg/m3 日期 监测点 检测项目 监测结果 2022.6.23 注塑车间门口处 非甲烷总烃 1.24 1.28 1.24 标准值 6 评价 合格 本次验收项目（二阶段）无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。 厂界噪声 本次验收项目（二阶段）厂界噪声数据见表7-4。 表7-4 声监测结果一览表 测量 日期 测点序号 N1 N2 N3 N4 2022.6.23 测量结果dB(A) Leq(昼) 57 58 57 56 标准限值dB(A) Leq(昼) 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 2022.6.24 测量结果dB(A) Leq(昼) 57 56 57 57 标准限值dB(A) Leq(昼) 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 备注 检测点位示意图见附图9-1。 本次验收项目（二阶段）夜间不生产，昼间厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 辐射 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 2.污染物排放总量核算 表7-5 废气污染物排放总量核算 污染物 排放口 排放浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 年运行时间 (h) 按实际负荷年排放总量（吨） 范围 平均值 非甲烷总烃 FQ-01 6.01~7.46 6.7917 0.1018 2400 0.2454 表7-6 污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 一阶段+ 二阶段实际排放总量之和 （吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否达到总量 控制指标 废气 非甲烷总烃 0.2454 0.3245 符合总量 控制指标 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目（二阶段）固体废物主要为废活性炭和生活垃圾等。本项目已妥善处理好各类固废，本项目固体废物处置情况详见表7-7。 表7-7 本项目固废实际调查情况表 产生工序 固废名称 属性 废物代码 环评预测量（t/a） 一阶段实际产生量（t/a） 二阶段实际产生量（t/a） 贮存情况 风险防控措施 环评建议处置方式 实际处置方式 废气处理设施 废活性炭 危险废物 HW49 900-039-49 14.6 8 6.6 桶 密封保存 委托有资质单位处置 委托无锡能之汇环保科技有限公司处理 冷却水槽清理 清洗废水 危险废物 HW09 900-007-09 0 0 2 桶 密封保存 委托有资质单位处置 委托无锡能之汇环保科技有限公司处理 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目（二阶段）一般固废和危险废物产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目（二阶段）固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求。 ③本次验收项目（二阶段）危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。 ④本次验收项目（二阶段）一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目（二阶段）按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本次验收项目（二阶段）所有固体废物均合理利用处置，危险废物废活性炭常州大维环境科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本次验收项目（二阶段）固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-8 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达到国内同行业清洁生产先进水平。 本次验收项目已全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达到国内同行业清洁生产先进水平。 2 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，与冷却废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。该项目只允许设置一个污水排放口。 第一阶段验收过程中已落实，本次验收不涉及。 3 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。挤出成型工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的大气污染物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。 本次验收项目已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。本项目生产车间挤出成型工序产生的废气经收集后，采用二级活性炭吸附装置处理，尾气经15m高排气筒（FQ-01）排放。非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的大气污染物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。 食堂油烟经收集后，采用油烟净化器处理后，尾气经高于屋顶排气筒（FQ-02）排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准，第一阶段验收过程中已落实，本次验收不涉及。 4 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 本次验收项目选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 5 按“减量化、 资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施 ，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 本次验收项目已按“减量化、 资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施 ，实现固体废物零排放。废活性炭、清洗废水按危险废物处置的要求委托无锡能之汇环保科技有限公司处理。厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 6 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化设置各类排污口。 公司已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求，规范化设置各类排污口。 7 根据报告表推荐，全厂生产车间外50米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感目标。 公司生产车间外50米范围内无居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感目标。

# 八、验收监测结论

（1）废水 本次验收项目不涉及废水污染物的新增排放。 公司排水系统已实施雨污分流。污水主要为员工生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池沉淀，与冷却废水一并通过污水接管口排入硕放水处理厂处理。第一阶段验收监测结果表明：污水接管口COD、SS、动植物油排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准限值要求；雨水接管口无积水未测。 （2）废气 本次验收项目（二阶段）已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。本项目挤出成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，采用二级活性炭吸附装置处理，于15米高排气筒（FQ-01）排放。 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的大气污染物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。 公司生产车间外50m范围内无居民点、学校、医院等敏感环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 第一阶段验收监测结果表明：食堂油烟经收集后，采用油烟净化器处理，高于屋顶排气筒（FQ-02）达标排放。 （3）噪声 本次验收项目（二阶段）验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固（液）体废物 本次验收项目（二阶段）产生的废活性炭、清洗废水委托无锡能之汇环保科技有限公司处理。固体废物贮存及处理管理检查已参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：本次验收项目（二阶段）废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。本次验收项目不增加废水污染物的排放。 （6）废水排放口、废气排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

5904

自来水

502

590

化粪池

生活用水

502

接入硕放

水处理厂

损耗88

冷却塔循环用水

损耗4200

5040

270

食堂用水

损耗40

230

隔油池

230

840

接入硕放水处理厂

循环量336000

732

冷却水槽循环用水

循环量24000

4

损耗2

2

委托有资质单位处置

PP塑料粒子、色母

拌料

挤出成型

成品

冷却水

G1 有机废气

S1清洗废水

检验

S2 废塑料（不合格品）

图例：

G——废气

N——噪声

W——废水

S——固废

冷却水循环使用

破碎

回用于生产

挤出成型

二级活性炭

通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放

图6-1  废气走向及监测点位图