# 江苏西联环保科技有限公司

年收集3万吨废矿物油和3万吨废电瓶项目

# 一般变动环境影响分析报告

# 江苏西联环保科技有限公司

# 编制日期：2023年2月

江苏西联环保科技有限公司

年收集3万吨废矿物油和3万吨废电瓶项目

一般变动环境影响分析报告

建设单位（盖章）：江苏西联环保科技有限公司

法人代表（盖章）： 李洪东

负责人（签字）：

编制单位（盖章）：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

编制人员（签字）：

江苏西联环保科技有限公司“年收集3万吨废矿物油和3万吨废电瓶项目”

一般变动环境影响分析报告

审核人员签字表

| 专家姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目  录

1变动情况	1

1.1环保手续的办理情况	1

1.2环评批复要求及落实情况	1

1.3变动内容分析	2

1.4界定与管理要求	8

2评价要素	10

3环境影响分析说明	12

3.1污染源强及达标分析	12

4结论	22

## 1变动情况

### 1.1环保手续的办理情况

江苏西联环保科技有限公司成立于2021年3月5日，租赁无锡市中兴工业布有限公司位于鸿山街道工业集中区旺鸿路19-5 号春明园区新建的标准厂房，投资600万元购置油罐车、叉车、电瓶贮存箱、地磅等，建设年收集3万吨废矿物油和3万吨废电瓶项目，项目建成后，全厂具备年收集3万吨废矿物油和3万吨废电瓶的能力。

《江苏西联环保科技有限公司年收集3万吨废矿物油和3万吨废电瓶项目》已于2022年4月22日通过无锡市行政审批局审批，批复文号为：锡行审环许（2022）7058号。因建设过程中废气设施进行调整，并进行了“江苏西联环保科技有限公司废气设施改造项目”环境影响登记备案，备案编号为：202332021400000044。目前处于建设阶段，暂未投产运行。

### 1.2环评批复要求及落实情况

- 最新环评批复落实情况一览表

| 序号 | 最新环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区鸿山街道旺鸿路19-5号（租赁无锡市中兴工业布有限公司厂房），建设年收集3万吨废矿物油和3万吨废电瓶项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 | 一致 |
| 2 | 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 | 一致 |
| 3 | 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。 | 一致 |
| 4 | 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求。储罐区产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值。本项目共设1根排气筒。 | 一致 |
| 5 | 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 | 一致 |
| 6 | 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。本项目固体废物主要包括危险废物和一般工业固废，其中危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续；一般固废外售综合利用。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 | 一致 |
| 7 | 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按导则要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。 | 一致 |
| 8 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 | 一致 |

### 1.3变动内容分析

（1）项目性质

本次项目实际建设性质为新建，无变动。

（2）项目规模

①危废废物收集贮存规模

本次项目主要从事危险废物废矿物油、废电瓶的收集工作，收集的危险废物均交由资质单位处置，危险废物收集贮存规模与环评一致，不发生变动。危险废物收集贮存方案见表1-2。

表1-2 危险废物收集贮存方案

| 序号 | 建设内容 | 危险废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 年收集贮存规模（t/a） | 收集贮存周期 | 贮存设施年运行实数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物集中收集贮存 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物（闪点120~180℃） | 900-214-08、 900-217-08、 900-218-08、 900-219-08、 900-249-08 | 30000 | 一天转移一次，最长不超过一周 | 8760 |
| 2 |  | 废电瓶（不揽收破损废铅蓄电池） | HW31 含铅废物 | 900-052-31 | 30000 | 一般为1天，最长不超过一个周 | 8760 |

②配套设施规模

表1-3 本项目公用及辅助工程表

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地面积 | 说明 |  |  |
| 主体工程 | 废矿物油贮存区 | 153 m2 | 设置6个35m3和2个40m3的收集槽，主要功能为废矿物油储存、装卸，车间内可防雨防晒防风，储存区周边设置1.3m高的不燃性防火堤防渗围堰，地面防腐防渗。 | 一致 | 车间内北侧，整个厂房丙类 |
|  | 废电瓶贮存区 | 858 m2 | 废电瓶存放在60个专用容器内，废电瓶贮存区主要功能为废旧铅蓄电池储存、分拣、装卸，地面均做防腐防渗。 | 一致 | 车间内南侧 |
| 辅助工程 | 办公室 | 200m2 | 一致 | / |
|  | 计量区 | 车间内东北侧设置计量油泵和废矿物油的小地磅，车间外南侧设置进、出库大地磅 | 一致 | / |
| 储运工程 | - | 委托危废运输资质的公司采用专用密闭收油罐车用于废矿物油的收集、转运。 | 一致 | / |
| 公用辅助工程 | 自来水 | 市政管网供给 | 一致 | / |
|  | 排水 | 无生产废水产生及排放，生活污水排入市政污水管网 | 一致 | / |
|  | 供电 | 24000 kwh/a | 一致 | / |
| 环保工程 | 废气 | 废电瓶区、破损电瓶区、次生危废间、收集槽贮存、装卸口废气 | 废电瓶区、破损电瓶区、次生危废间、收集槽贮存、装卸口废气均经收集后，经碱喷淋+二级活性炭吸附后，通过15米高排气筒排放。 | 一致 | / |
|  | 废水 | 生活污水 | 生活污水经园区的化粪池预处理后排入市政污水管网接管至硕放水处理厂 | 一致 | / |
|  | 噪声 | 采用隔声、减振、消声等措施降噪 | 一致 | / |
|  | 固废 | 危废间 | 车间西北侧，约16.9m2 | 仓库面积、位置一致，新增危废实验废液 | / |
|  |  | 次生危废间（破损电瓶贮存） | 车间西北侧，约20.4m2 | 一致 | / |
|  |  | 一般固废堆场 | 垃圾桶，车间外 | 一致 | / |
| 风险防范措施 | 应急收集设施 | 废矿物油储存区设置1.3m高围堰、导流沟和收集槽，同时设置1个28m3的应急罐。 | 一致 | / |

本项目实际公辅工程中，新增危险废物实验废液。

④设备清单

本项目不属于生产型企业，不涉及生产设备的使用，目前使用的设备主要为运输设备、称量设备、储存设备等，厂外运输委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物的收运任务。

表1-4 主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 设计数量 | 实际数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集槽 | 35m3，钢材 | 个 | 6 | 6 | 0 | 废矿物油储存 |
| 2 | 收集槽 | 40m3，钢材 | 个 | 2 | 2 | 0 |  |
| 3 | 废电瓶储存箱 | 1.5×1.5×0.75m | 个 | 60 | 60 | 0 | 废电瓶储存 |
| 4 | 油泵 | / | 个 | 4 | 4 | 0 | 出、入厂废矿物油转移使用 |
| 5 | 地磅 | 10t/100t | 个 | 2 | 2 | 0 | 称重 |
| 6 | 叉车 | / | 台 | 1 | 1 | 0 | 厂内运输 |
| 7 | 废气处理装置 | 风机风量15000m3/h | 套 | 1 | 1 | 0 | / |
| 8 | 可燃气体检验装置 | / | 套 | 1 | 1 | 0 | / |
| 9 | 视频监控 | / | 套 | 1 | 1 | 0 | / |
| 10 | 比重计 | / | 套 | 0 | 1 | +1 | 化验室设备 |
| 11 | 闪点测定仪 | / | 套 | 0 | 1 | +1 |  |
| 12 | 水份测定仪 | / | 套 | 0 | 1 | +1 |  |

因外来废油品质不一，需要新增化验室使用分析仪器对其进行密度、闪点、含水率等简单测定，测定后符合废矿物油收集标准，方可进行收集贮存。

（3）生产工艺

本项目危险废物收集工艺流程与环评一致，主要从事危险废物废矿物油、废电瓶的收集工作。本项目从事的收集、贮存活动不变，由于环评中废矿物油的采样分析委托资质单位进行，为方便操作，新增化验室对废矿物油的检测工艺。

图1-1 工艺流程图

新增化验室检测工艺说明：

化验室新增购置1套比重计、1套闪点测试仪、1套水份测试仪。比重计一般是下端是细长的，内装弹丸，以下降重心，使比重计能稳定地竖直浮在液面上，读出数值，得出液体比重。闪点测试仪主要是在规定的测试条件下，试验火焰引起试样蒸汽着火，并使火焰蔓延至液体表面的最低温度，一次时间约5s。水份测试仪主要是往电解液中加入约4ml样品，通过测试仪器自动分析，得出含水率相关数据。本项目化验室检测设备均采用高精密自动化密闭设备，注入样品后于仪器内自动分析，测出数值，无废气、废水等污染物产生。实验过程产生实验废液0.2t/a，委托资质单位处置。

（4）建设地点

本项目实际建设地点与环评审批一致，无变动。

（5）污染防治措施

①废气

本项目废气产生不发生变动，废电瓶区、破损电瓶区、次生危废间、收集槽贮存、装卸口废气均经收集后，经碱喷淋+二级活性炭吸附后，通过15米高排气筒排放。

②废水

本项目废水产生与环评相比不发生变动，仅产生生活污水，经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理。

③固废

本项目实际固废废物污染防治措施与环评审批相比，因增加化验室进行简单实验后，增加危险废物实验废液，委托中环信（扬州）环境服务有限公司处置。

表1-5 项目固体废物产生情况对照表

| 序号 | 固废名称 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原项目 | 实际 | 变化量 | 实际建设 |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.034 | 1.034 | 0 | 委托中环信（扬州）环境服务有限公司处置 |
| 2 | 废油沉渣 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | 废抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |
| 4 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |
| 5 | 废碱液 | HW35 | 690-352-35 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |
| 6 | 实验废液 | HW49 | 900-047-049 | 0 | 0.2 | +0.2 |  |
| 7 | 生活垃圾 | 99 | 900-999-99 | 3.5 | 3.5 | 0 | 环卫清运 |

④噪声

本项目实际噪声防治措施与环评审批一致，无变动。

### 1.4界定与管理要求

本次项目实际建设地点、建设规模、原辅材料、生产设备、生产工艺等无变动，主要变动内容为废水污染防治设施变动。根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》逐条判定是否属于一般变动。

表1-6 重大变动清单对照表

| 类别 | 序号 | 变动清单 | 对照情况 | 是否存在变动 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 项目建设性质为新建，与环评一致 | 否 | 否 |
| 规模 | 2 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 贮存能力不变 | 否 | 否 |
|  | 3 | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 项目实际贮存能力与项目环评一致，不新增污染物排放 | 否 | 否 |
|  | 4 | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |  |
| 地点 | 5 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 厂区位于无锡市新吴区鸿山旺鸿路19-5号一楼，与环评一致 | 否 | 否 |
| 生产工艺 | 6 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目主要从事危险废物废矿物油、废电瓶收集工作，新增配套实验检测工艺，不新增废气废水产生，新增产生实验室废液委托资质单位处置。 | 是 | 否 |
|  | 7 | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式与环评一致 | 否 | 否 |
| 环境保护措施 | 8 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气、废水污染防治设施与环评一致，无变化。 | 否 | 否 |
|  | 9 | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | — | 否 | 否 |
|  | 10 | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | — | 否 | 否 |
|  | 11 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目噪声、土壤、地下水防治措施与环评一致。 | 否 | 否 |
|  | 12 | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固体废物利用处置方式不变：生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物委托有资质单位处置，固废防治措施与环评一致。本项目新增0.2t/a实验废液，委托资质单位中环信（扬州）环境服务有限公司处置。 | 是 | 否 |
|  | 13 | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 环境风险防范措施与环评一致 | 否 | 否 |

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对照建设项目重大变动清单，本项目发生的变动为一般变动，不属于重大变动。

## 2评价要素

本项目实际建设过程中评价等级、评价范围未发生变化，与原环评及批复文件中要求一致。具体情况如下：

### 2.1废水

本项目生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理。污水接管口COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准；硕放水处理厂尾水中COD、氨氮、总氮、总磷排放执行《太湖地区域镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB 32/1072-2018)表1标准，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。

表2-1 废水排放标准限值表

| 类别 | 执行标准 | 污染物指标 | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 | COD | 500 |
|  |  | SS | 400 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级 | NH3-N | 45 |
|  |  | TN | 70 |
|  |  | TP | 8 |
| 尾水 排放标准 | 《太湖地区域镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB 32/1072-2018)表1标准 | COD | 40 |
|  |  | NH3-N | 3（5） |
|  |  | TN | 10（12） |
|  |  | TP | 0.3 |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 | SS | 10 |

注：1)，括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

### 2.2废气

本项目废气主要为非甲烷总烃，执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中标准。

具体情况见下表。

表2-2 本项目废气排放标准

| 污染物名称 | 浓度限值 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 3 | 4 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |

厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，详见下表。

表2-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值一览表

| 污染物名称 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

### 2.3噪声

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

表2-4 噪声排放标准限值

| 厂界名 | 执行标准 | 级别 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界外1米 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类 | dB(A) | 65 | 55 |

### 2.4固体废物污染控制标准

危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

## 3环境影响分析说明

### 3.1污染源强及达标分析

3.1.1废气

本项目废气污染防治设施无变化。

3.1.2废水

本项目仅产生生活污水，经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理，与环评一致，无变动。

3.1.3固废

##### 3.1.3.1变动前全厂固废情况

公司废活性炭、废油沉渣、废抹布手套、废包装桶、废碱液等均委托资质单位处置，生活垃圾由环卫清运。

表3-1 变动前全厂固废处置方法

| 序号 | 固废名称 | 编号/类别代码 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用量t/a | 处置量t/a | 综合利用或处置方式及单位 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.034 | 0 | 1.034 | 委托中环信（扬州）环境服务有限公司处置 | 符合 |
| 2 | 废油沉渣 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 0 | 1 |  | 符合 |
| 3 | 废抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 符合 |
| 4 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 符合 |
| 5 | 废碱液 | HW35 | 690-352-35 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 符合 |
| 6 | 生活垃圾 | 99 | 900-999-99 | 3.5 | 0 | 3.5 | 环卫清运 | 符合 |

##### 3.1.1.2变动后固废情况

实际运行过程中，因新增化验室检测，新增产生实验废液0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别出废包装材料属于危险废物。

表3-2 变动后全厂固废处置方法

| 序号 | 固废名称 | 编号/类别代码 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用量t/a | 处置量t/a | 综合利用或处置方式及单位 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.034 | 0 | 1.034 | 委托中环信（扬州）环境服务有限公司处置 | 符合 |
| 2 | 废油沉渣 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 0 | 1 |  | 符合 |
| 3 | 废抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 符合 |
| 4 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 符合 |
| 5 | 废碱液 | HW35 | 690-352-35 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 符合 |
| 6 | 实验废液 | HW49 | 900-047-049 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 符合 |
| 7 | 生活垃圾 | 99 | 900-999-99 | 3.5 | 0 | 3.5 | 环卫清运 | 符合 |

##### 3.1.1.3固废环境影响分析

（1）固体废弃物产生情况及其分类

变动后，公司新增实验废液0.2t/a（HW49，900-047-49），委托资质单位处置。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。

（2）危险废物

①固体废物包装、收集环境影响

危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

②危险废物运输环境影响

公司危废运输易产生影响的污染物主要为废活性炭、废油沉渣、废抹布手套、废包装桶、废碱液等，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。

基于以上要求，对运输路线进行如下规划：

Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。

Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。

运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。

沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。

为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施：

Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。

Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。

Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。

Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。

Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。

Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。

Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

③堆放、贮存场所的环境影响

Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。

Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。

Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。

采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。

④综合利用、处理、处置的环境影响

厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。

Ⅰ、综合利用，合理处置

危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售或环卫清运处理。

Ⅱ、厂内暂堆场影响

各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。

公司强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，公司产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

##### 3.1.1.4固体废物管理要求

固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。

1）一般固体废物管理要求

※安全贮存要求：

要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。

一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。

※综合利用要求

一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。

2）危险废物管理要求

公司收集的废矿物油有固定的收集槽进行收集贮存，废电瓶有固定的废电瓶贮存区暂存，破损电瓶暂存在次生危废间。其它危废公司利用占地面积16.9m2危废间，最大储存量约为5吨。按照一年周转一次计算，危废仓库容量可满足固态危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。

公司危废暂存场所基本情况见下表。

表3-3 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力（吨） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废堆放场 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 厂区西北角 | 16.9m2 | 袋装 | 1.034 | 一年 |
|  | 废油沉渣 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 袋装 | 1 | 一年 |
|  | 废抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 0.5 | 一年 |
|  | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 0.6 | 一年 |
|  | 废碱液 | HW35 | 690-352-35 |  |  | 桶装 | 0.6 | 一年 |
|  | 实验废液 | HW49 | 900-047-049 |  |  | 桶装 | 0.2 | 一年 |

※安全贮存要求：

①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放；

②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能；

③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运；

⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输；

⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。

公司危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。

根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]，具体要求见表3-4。

表3-4 贮存设施建设要求

| 序号 | 贮存设施建设要求 | 建设单位应采取的应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对建设项目危险废物种类、数量、属 性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 | 公司产生的各类危险废物分类存放，委托资质单位处置 |
| 2 | 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 | ①危废泄漏、燃烧，导致周边人员中毒。废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，非甲烷总烃等直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 ②废气事故排放防范措施 建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； 在设备内排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起导致设备故障。 c. 项目在处理设施出现故障的情况下立即停产，防止因此而造成废气的事故性排放。 |
| 3 | 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 | 液体危废桶装，固体危废袋装。危废仓库各类危废分区、分类贮存。 |
| 4 | 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 | 危废仓库为独立库房，具备防雨、防水、防雷、防扬尘的功能，已在地面和裙角铺设环氧树脂涂层。 |
| 5 | 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废 物进行预处理，稳定后贮存 | 公司不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。 |
| 6 | 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 | 企业危废不涉及废弃剧毒化学品。 |
| 7 | 企业严格执行《省生态环境厅关于印发 江苏省危险废物贮存规范化管理专项整 治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）要求，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2- 1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办 [2019]327 号附件 1“危险废物识别标识规 范化设置要求”的规定） | 企业已在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。 |
| 8 | 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 | 危废仓库为独立的库房，设置危险废物标识标志牌和标签等，设置防爆灯等照明设施，配备灭火器等消防器材。通讯采用私人手机和办公座机。 |
| 9 | 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 | 本项目危废间、次生危废间、废矿物油收集槽、废电瓶区均设有废气收集设施，废气排口定期监测，确保达标排放。 |
| 10 | 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定) | 全厂已对危废仓库的设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 |
| 11 | 环评文件中涉及有副产品内容的，应严 格对照《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017），依据其产生来源、利 用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产 品的名义逃避监管。 | 公司产生的固体废物均已对照《固体废物 鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，均为固体废物。 |
| 12 | 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险 废物贮存设施应按照应急管理、消防、 规划建设等相关职能部门的要求办理相 关手续 | 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物。 |

3）合理处置的要求

危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。

综上所述，项目变动后，各类固废妥善处理，零排放，不会对环境造成二次污染。

3.1.4噪声

本项目实际建设中，生产设备选用低噪声设备，均安置在车间内，合理安排布局，同时对噪声源强大的设备加装隔声装置，确保厂界噪声达标。

3.2环境风险分析

本项目实际环境风险物质与环评一致，无变动。

### 4结论

综上，本次工程变动情况及其环境影响分析如下：

设备变化及其环境影响分析：本项目新增化验室，化验室购置1套比重计、1套闪点测试仪、1套水份测试仪，化验室检测设备均采用高精密自动化密闭设备，注入样品后于仪器内自动分析，测出数值，无废气、废水、噪声产生，新增产生的实验废液作为危废处置，对环境无影响。

固体废物产生变化及其环境影响分析：新增实验废液0.2t/a（HW49 900-047-49）委托有资质单位处置，对环境无影响。

综上所述，通过以上调查和分析，对照环评、批复要求，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施等因素，根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照建设项目重大变动清单，本项目发生的变动为一般变动，不属于重大变动。从环境保护角度论证，不会对周围环境造成新增污染和不利影响，可纳入竣工环境保护验收管理。

本次变动影响均根据江苏西联环保科技有限公司实际情况进行分析，本公司对该项目变动环境影响评价结论负责。

专家签字：

附件：

附件1：环境影响报告表批复

附件2：委托编制合同

附件3：危废协议

附件4：公示截图

# Text boxes

分析结果拒收

G1实验废液

S1实验废液

有资质单位回收处置

危废出库

厂内贮存

危废接收

运输

现场收集

采样分析

危废产生单位