中达电机股份有限公司

年产电机5万台技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：中达电机股份有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二二年十二月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：中达电机股份有限公司（盖章）

电话：13405757160

邮编：214000

地址：无锡市新区鸿山街道金马路1号

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 （盖章）

电话:：0510-68566079

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1302室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	5

三、主要污染源、污染物处理和排放	13

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

五、验收监测质量保证及质量控制	17

六、验收监测内容	18

七、验收监测结果	20

八、验收监测结果	24

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产电机5万台技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 中达电机股份有限公司 |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 无锡市新区鸿山街道金马路1号 |
| 主要产品名称 | 电机 |
| 设计生产能力 | 年产电机5万台 |
| 实际生产能力 | 年产电机5万台 |
| 建设项目环评时间 | 2016.4.25 | 开工建设时间 | 2019.7 |
| 调试时间 | 2022.10 | 验收现场监测时间 | 2022.11.24-11.25 |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京普信环保科技有限公司 |
| 验收监测单位 | 江苏国舜检测技术有限责任公司 |
| 环保设施设计单位 | 江苏耀先环境设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 江苏耀先环境设备有限公司 |
| 投资总概算 | 8000万元 | 环保投资总概算 | 815 | 比例 | 10.2% |
| 实际总概算 | 8000万元 | 环保投资 | 815 | 比例 | 10.2% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号文； 15.《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办（2021）122号）； 16.《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号）； 16.《中达电机股份有限公司年产电机5万台技改项目》环境影响报告表。 17. 《中达电机股份有限公司年产电机5万台技改项目环境影响报告表的审批意见》【锡环表新复（2016）90号】，2016年4月25日。 |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废气排放标准 根据环评审批情况：燃烧天然气产生的烟尘、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，生产过程中产生的颗粒物和燃烧天然气产生的NOx参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，详见表1-1。 表2-1 大气污染物排放标准值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 烟尘 200 — — — 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） SO2 850 — — — NOX 240 15（18） 0.77（1.09） 0.12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 120 15（18） 3.5（4.94） 1.0 最新标准情况：2020年12月，生态环境部和国家市场监督管理总局发布《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020），并于2021年1月1日实施；2021年5月，江苏省发布江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），并于2021年8月1日实施。 本次验收项目天然气炉改为电炉，不再产生燃烧废气。铸铝产生的颗粒物有组织排放浓度和厂内无组织排放浓度均执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1和表A.1中的标准限值；颗粒物厂界无组织排放浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准限值。更新后的废气排放标准如下： 表1-2 颗粒物有组织和厂区内无组织排放浓度标准限值 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 厂区内无组织排放浓度限值 监控点 排放限值(mg/m3) 颗粒物 30 在厂房外设置监控点 5 表1-3 无组织颗粒物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值(mg/m3) 监控点 标准来源 颗粒物 8.0 周界外浓度最高点 DB32/4041-2021 （2）噪声排放标准 本次验收项目昼间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 表1-4 厂界噪声排放标准 监测点 类别 时段 标准值Leq[dB(A)] 依据标准 厂界外1米 3类 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

# 二、工程建设内容

1、工程建设内容 中达电机股份有限公司成立于1998年3月2日，位于无锡市新区鸿山街道金马路1号，公司利用厂房20000平方米从事年产电机、金属水泵配件、金属结构件的生产工作。 一期《年产电机5万台、金属水泵配件10万只、金属结构件20万件搬迁项目》环评报告表于2009年10月通过无锡市新区建设环保局审批。2016年1月，《中达电机股份有限公司年产电机5万台、金属水泵配件10万只、金属结构件20万件搬迁项目（第一阶段年产电机5万台）》通过了无锡新区建设环保局的环保竣工验收。 二期技改《年产电机5万台技改项目环境影响报告表》于2016年4月25日通过无锡市环境保护局审批【锡环表新复（2016）90号】，全厂具有年产电机5万台的生产能力。 三期《压铸车间废气治理改造工程》已于2022年7月完成登记备案，备案编号：202232021400000420。 目前公司生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 公司本次验收项目实际员工人数为300人，实行8小时单班制，年工作300天。项目设食堂。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 项目建设情况表 序号 项目 执行情况 1 立项 无锡市人民政府新区管理委员会经济发展局 2 环评 由南京普信环保科技有限公司于2016年4月完成 3 环评批复 无锡市环境保护局于2016年4月25日对《年产电机5万台、金属水泵配件10万只、金属结构件20万件搬迁项目》环境影响报告表予以审批，批复文号：【锡环表新复（2016）90号】 4 项目建设规模 年产电机5万台 5 项目实际建设规模 年产电机5万台 6 项目开工建设时间及竣工时间 开工建设时间2019年7月，竣工时间2022年10月 7 现场踏勘时工程实际建设情况 生产能力达到验收规模的100%，环保设施已建成，具备“三同时”验收监测条件。 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称及规格 设计生产能力（台/年） 实际生产能力（台/年） 年运行时数（h） 生产车间 电机 5万台/年 5万台/年 2400 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格/型号 设备数量 备注 环评 实际 变化量 1 高速冲槽机 JD91K1-10 KGDJ-10B KGDJ-16B 41 41 0 / 2 闭式单点压力机 J31-250B J31-400B YS1-500 18 18 0 3 剪板机 Q11-4 2 2 0 4 开料机 KL-100 2 2 0 5 送料机 SL-70 2 2 0 6 定子扣片机 HJ012-100A HJ012-63A 8 8 7 涂装设备流水线 Y2/132-710 1 1 0 8 动平衡机 SA-4T 6 6 0 9 感应加热机 ZJ20X-3A/5A 2 2 0 10 螺杆压缩机 LGFD-4.5/10X 5 5 0 11 发电机组 BF-DW680 1 1 0 12 单梁行车 10T 3T 5T 16T 50 50 0 13 双梁行车 20T 32T 50T 100T 5 5 0 14 普通车床 CW6163 CW61140 CW61125 CA6150 CA6263 CA6140A CW61100B C6180 CW6180C 120 120 0 15 万能升降铣床 XA6132 8 8 0 16 立式升降铣床 X5042 6 6 0 17 外圆磨床 M1332B/1500 M1332B/1000 M1350B 22 22 0 18 底脚铣组合车床 WZY180-315 6 6 0 19 中心孔组合机床 4 4 0 20 摇臂钻床 Z3080 Z3040 Z3032 22 22 0 21 节能干燥箱 DGA 2 2 0 22 真空浸漆设备 ZC7230-32 VDI-2000 3 3 0 23 单柱立车 C5112A C5116E 35 35 0 24 双柱立车 C5225E 12 12 0 25 数控车床 CAK50186M CAK6150P 22 22 0 26 压力机 JA21-160 20 20 0 27 交直流电焊机 / 10 10 0 28 出厂试验 / 0 1 +1 电机检验设备 29 型式试验 / 0 1 +1 30 耐压试验 / 0 6 +6 31 熔炉 电炉 600kg 0 4 （2用2备） +4 清洁能源替代，采用电炉替代燃气炉 天然气熔炉 600kg 3 （2用1备） 0 -3 合计 600kg 3 （2用1备） 4 （2用2备） +1 32 压铸机 转子压铸机 100T 2 0 -2 淘汰8台老旧的转子压铸机，新增1台新转子压铸机和2台离心铸造机 转子压铸机 200T 4 1 -3 转子压铸机 315T 4 1 -3 转子压铸机 500T 0 1 +1 离心铸铝机 D1300（500rpm） 0 1 +1 离心铸铝机 D1400（500rpm） 0 1 +1 合计 / 10 5 -5 注：离心铸铝机型号D1300和D1400为公司内部编号。 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本次验收项目原辅材料详见表2-4。 项目主要原辅材料消耗一览表 名称 单位 重要组分、规格、指标 环评消耗量 实际消耗量 铸铁件 吨/年 / 6000 6000 圆钢 吨/年 / 3000 3000 漆包线 吨/年 / 850 850 矽钢片 吨/年 / 5800 5800 钢材 吨/年 / 200 200 油漆 吨/年 主要成分为树脂、硝化棉、颜料粉等 1 1 绝缘漆 吨/年 主要成分为苯乙烯 2 2 油漆稀释剂 吨/年 主要成分为甲苯40%，二甲苯13%，乙酸正丁酯42%、甲基异丁酮 1 1 绝缘漆稀释剂 吨/年 主要成份为二甲苯20%，醋酸丁酯50%，丙二醇甲醚醋酸酯30% 2 2 清洗剂 吨/年 主要成份为纯碱 0.1 0.1 乳化液 吨/年 / 0.5 0.5 铝锭 吨/年 / 2 2 焊条 吨/年 / 2 2 全厂能源消耗情况详见表2-5。 能源消耗情况一览表 名称 单位 环评审批量 实际消耗量 电 万kWh/a 80 538 （2）水平衡 技改后企业用水情况不发生变化。 图2-1 全厂水量平衡图 单位：t/a 3、主要工艺流程及产污环节 （1）机座、端盖生产工艺流程： 工艺说明： 机座、端盖加工： 铸铁件（半成品）进厂后使用车床、铣床、磨床对铸件进行金加工，金加工达到客户要求的电机机座、端盖尺寸，然后使用钻床对机座、端盖钻孔、攻丝，端盖金加工成型后需要使用清洗液（清洗剂与水按1：60的比例配制而成）清洗干净，清洗时将端盖浸入清洗液中浸洗，浸洗完成后自然风干，清洗液重复使用定期更换。经检验合格后即为机座、端盖。此过程产生废金属、废乳化液、废清洗液等废物。 转子组件、定子组件生产工艺流程： 图2-3 转子组件、定子组件生产工艺流程图 工艺说明： 转子、定子加工： 断料：矽钢片进厂后使用剪板机剪板断料。 转子、定子开槽：断料后使用冲槽机对断料后的矽钢片进行开槽。 转子、定子叠压：开槽后的矽钢片使用压力机冲压叠压起来形成转子和定子基材。 铸铝：转子叠压成型后需要在转子表层铸铝，铸铝使用电阻炉将外购的成品铝锭加热到720℃-750℃熔化后，送入压铸机内，通过压铸机将熔化的铝液压铸在转子外层，然后保压15秒左右后成型；或送入离心铸铝机内，铸铝机高速旋转，在其离心力的驱使下，逐渐冷却成型。 压轴：使用压力机将铸铝加工好的转子压入到加工好的转轴上形成转子组件。 嵌线：定子叠压成型后需要在定子的凹槽内嵌入漆包线，嵌线过程由工人人工完成。 浸漆：浸漆在真空浸漆烘干机上进行。把定子置于工件架上后，浸入漆罐中，为了使漆渗入线圈内部，把浸漆罐抽为真空，否则线圈内部的空气阻碍漆渗入，抽真空后，要保持一段时间，使漆更好的渗入线圈内部，浸漆方式为真空压力浸漆，浸漆完成后的定子由真空浸漆烘干机自带的加热器加热烘干。浸漆使用绝缘漆加稀释剂，绝缘漆主要成份为苯乙烯，稀释剂主要成分为二甲苯、醋酸丁酯，在此过程中有少量的二甲苯、醋酸丁酯和苯乙烯挥发。

4、变动情况分析： 本项目变动分析详见2022年9月的《中达电机股份有限公司年产电机5万台技改项目一般变动环境影响分析报告》。 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。 对照环评、批复要求，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。

# 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： 废水 本次验收项目不涉及废水产生和排放，实际全厂的废水产生及排放情况不变：即生活污水经化粪池预处理后接入硕放水处理厂处理。本次验收项目对周围水环境无影响。 废气 根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-1 表3-1 项目废气污染防治措施一览表 序号 污染源 污染物名称 污染物种类 处理方式 排放方式 排气筒高度 1 铸铝 颗粒物 有组织 布袋除尘 连续 18米(FQ-04) 噪声 本次验收项目噪声源主要为铸铝区的废气处理装置配套风机，通过厂房隔声、距离衰减、几何发散衰减方式降低噪声。 （4）固废 本次验收项目涉及的固体废物为打磨工序产生的废金属，因为打磨工艺取消，废金属不再产生。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），铸造废气需收集处理后有组织排放，企业于2022年7月完成《压铸车间废气治理改造工程》登记备案，备案编号：202232021400000420。铸铝废气经集气罩收集通过布袋除尘处理后过18米高排气简（FQ-04）排放，产生铝灰。 铸铝工段产生废铝渣0.2吨/年，在《年产电机5万台、金属水泵配件10万只、金属结构件20万件搬迁项目报告表》(2009年10月）和《年产电机5万台技改项目环境影响报告表》(锡环表新复( 2016）90号）中，识别为一般固废。现根据《国家危险废物名录2021年版》（生态环境部15号令），铸造产生的废铝渣识别为危险废物。我公司已将废铝渣按照危险废物进行全过程管理，并委托无锡能之汇环保科技有限公司处理，危废协议详见附件。 结合上述内容，为了方便企业管理，本报告列出建设单位全厂固体废物产生及处置情况，详见下表： 本次验收项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 全厂固体废物处置情况统计表 固废名称 产生工序 编号 废物代码 产生量t/a 实际产生量（t/a） 综合利用或处置方式及单位 是否符合环保要求 废金属（打磨） 打磨 09 213-001-09 0.5 0 / 符合 废金属（金加工） 金加工 09 213-001-09 800 800 委托由原料供应商回收 废漆包线 嵌线 09 213-001-09 10 10 废铝渣（铝灰渣） 铸铝 HW48 321-026-48 0.2 0.2 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置 铝灰（除尘灰） 废气处理 HW48 321-034-48 2.565kg/a 2.565kg/a 废乳化液 金加工 HW09 900-006-09 0.5 0.5 委托无锡中天固废处置有限公司 清洗废液 端盖清洗 HW35 900-352-35 5 5 废机械油 设备维护 HW08 900-249-08 0.5 0.5 有机废液 喷漆 HW12 900-252-12 8 8 含油抹布 设备擦拭 HW49 900-041-49 0.7 0 / 废活性炭 喷漆、浸漆 HW49 900-039-49 1 1 委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置 废油漆 浸漆 HW12 900-252-12 3 3 废油漆桶 原辅材料使用 HW49 900-041-49 1 1 委托无锡添源环保科技有限公司处置 生活垃圾 员工生活 99 900-999-99 36 36 委托环卫部门处理 食堂泔脚 99 900-999-99 18 18 委托专业回收单位处理

# 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 一、根据报告表的结论，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为技改，建设地点为新吴区鸿山街道金马路1号，仅对年产电机5万台项目进行技改;技改完成后，全厂形成年产电机5万台生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.该项目不新增生活污水和生产废水。 2.采取有效的废气收集和处理设施,减少大气污染物排放量。铸铝工序加热采用天然气，燃烧废气和铸铝废气经收集通过18米高排气简（FQ04）排放。打磨废气经收集采用水帘+活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒（FQ01）排放。颗粒物及NOx排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级标准、烟尘、SO排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）二级标准。无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）相应标准。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类排放标准。 4.接“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理;般废物综合利用处置。废活性炭废乳化液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 5.5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控( 1997)） 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 6.全厂车间一、车间四周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.大气污染物:(原项目)(有组织)颗粒物≤0.027吨/年，甲苯≤0.144 吨/年，二甲苯≤0.2068吨/年,苯乙烯≤0.04吨/年，油烟≤0.024吨/年;（无组织)颗粒物≤0.04吨/年，甲苯≤0.04吨/年，二甲苯≤0.013吨/年;(本项目)颗粒物≤0.0477吨/年，烟尘≤0.0272吨/年，二氧化硫≤0.0034吨/年，氮氧化物≤0.1659吨/年;(无组织）颗粒物≤0.0503吨/年，烟尘≤0.003吨/年，二氧化硫≤0.0004吨/年,氮氧化物≤0.0184吨/年;(全厂)颗粒物≤0.0747吨/年，甲苯≤0.144吨/年，二甲苯≤0.2068吨/年,苯乙烯≤0.04吨/年，油烟≤0. 024吨/年，烟尘≤0.0272吨/年，二氧化硫≤0.0034 吨/年，氮氧化物≤0.1659吨/年;（无组织)颗粒物≤0.0803吨/年，甲苯≤0.04吨/年，二甲苯≤0.013吨/年，烟尘≤0.003吨/年，二氧化硫≤0.0004吨/年，氮氧化物≤0.0184吨/年。 2.水污染物（接管考核量):(原项目）废水排放量≤7200 吨/年;COD≤2.7吨/年，SS≤1.728吨/年，氨氮≤0.187吨/年，磷酸盐≤0.032吨/年，总氮≤0.288 吨/年，动植物油≤0.576吨/年;（本项目）0;（全厂）废水排放量≤7200吨/年;COD≤2.7吨/年，SS≤1.728吨/年，氨氮≤0.187吨/年，磷酸盐≤0.032吨/年，总氮≤0.288吨/年，动植物油≤0.576 吨/年。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投用后，按规定向我局申办项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

# 五、验收监测质量保证及质量控制

监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司的质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 项目废气污染物监测质量控制见表5-1。 表5-1废气污染物监测质量控制表 污染物 样品 个数 空白 精密度 准确度 （标样、加标） 空白样（个） 检查率（%） 合格率（%） 加标样（个） 检查率（%） 合格率（%） 标样（个） 合格率（%） 无组织 颗粒物 28 2 7.1 100 — — — — — 有组织 6 2 33.3 100 — — — — — （3）项目噪声检测分析质量控制见表5-2。 表5-2 噪声检测分析质量质控表 校准时间 声校准器型号 标准噪声值（dB（A）） 监测前校准值（dB（A）） 示值偏差（dB（A）） 检测后校准值（dB（A）） 示值偏差（dB（A）） 11.24 AWA6022A 93.8 93.7 -0.1 93.7 -0.1 11.25 AWA6022A 93.8 93.7 -0.1 93.7 -0.1 监测分析方法 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 表5-3 监测分析方法 监测项目 监测分析方法 仪器名称 仪器型号 仪器编号 有组织废气 颗粒物 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T I5432-1995及其修改单(生态环境部公告2018年第31号) 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D HEETX0101 无组织废气 颗粒物 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 HEETX0154~0157 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 多功能声级计（2级） AWA5688 HEETX0402

# 六、验收监测内容

1.监测内容 （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-1。 表6-1 废气有组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 FQ-04 颗粒物 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样。 ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。 表6-2 废气无组织监测项目、点位和频次 序号 监测点位 监测项目 频次 1 1#上风向（参照点） 颗粒物 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。 2 2#下风向（监控点） 3 3#下风向（监控点） 4 4#下风向（监控点） 5 铸铝车间内 颗粒物 一小时平均浓度值 （3）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界周围（▲N1～▲N4） 昼间等效（A）声级 连续2天， 昼间监测1次 （4）辐射监测 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 监测点位如下图： 图6-2 监测点位图

# 七、验收监测结果

1.验收监测结果 废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7-1。 表7-1 废气有组织排放监测数据 监测 点位 监测 项目 标准限值 单位 监测结果 2022.11.24 2022.11.25 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-04出口 排气筒高度 - m 18 管道截面积 - m2 0.2376 大气压 - kPa 102.1 102.1 .102.0 101.7 101.7 101.6 烟温 - ℃ 20.5 21.5 22.7 22.4 22.7 22.6 流速 - m/s 10.1 9.9 9.2 9.5 9.8 10.0 动压 - Pa 90 86 75 80 85 87 静压 - kPa +0.03 +0.02 +0.02 +0.03 -0.00 -0.01 烟气流量 - m3/h 8617 8446 7872 8159 8402 8514 标干流量 - Nm3/h 7906 7717 7160 7407 7616 7709 颗粒物排放浓度 30 mg/Nm3 1.5 1.2 1.3 1.3 1.6 1.4 颗粒物排放速率 - kg/h 0.0119 9.26*10-3 9.31*10-3 9.63*10-3 0.0122 0.0108 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 根据验收期间监测工况，本次验收项目有组织颗粒物达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中的标准限值。 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7-2，表7-3。 表7-2 无组织废气排放监测数据 监测点位 日期 频次 监测结果（单位：mg/m3) 颗粒物 上风向（G1） 2022.11.24 第一次 0.089 第二次 0.106 第三次 0.106 2022.11.25 第一次 0.106 第二次 0.088 第三次 0.106 下风向（G2） 2022.11.24 第一次 0.266 第二次 0.248 第三次 0.283 2022.11.25 第一次 0.248 第二次 0.283 第三次 0.247 下风向（G3） 2022.11.24 第一次 0.284 第二次 0.284 第三次 0.248 2022.11.25 第一次 0.23 第二次 0.3 第三次 0.283 下风向（G4） 2022.11.24 第一次 0.301 第二次 0.23 第三次 0.265 2022.11.25 第一次 0.266 第二次 0.265 第三次 0.265 标准值 8.0 评价 合格 表7-3 厂区内颗粒物排放监测数据 单位mg/m3 日期 监测点 检测项目 监测结果 2022.11.24 铸铝车间内 颗粒物 第一次 0.283 2022.11.25 铸铝车间内 颗粒物 第一次 0.300 标准值 6 评价 合格 本次验收无组织排放的颗粒物厂界浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准限值。厂区内颗粒物达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1中的标准限值要求。 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-4。 表7-4 声监测结果一览表 测量 日期 测点序号 Z1 Z2 Z3 Z4 2022.11.24 测量结果dB(A) Leq(昼) 56 58 57 57 标准限值dB(A) Leq(昼) 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 2022.11.25 测量结果dB(A) Leq(昼) 57 58 57 58 标准限值dB(A) Leq(昼) 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 备注 / 本次验收项目昼间厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 辐射 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 2.污染物排放总量核算 表7-5 废气污染物排放总量核算 污染物 排放口 排放浓度（mg/m3） 平均排放速率（kg/h） 年运行时间 (h) 按实际负荷年排放总量（吨） 范围 平均值 颗粒物 FQ-04 1.2-1.6 1.38 0.011 500 0.0055 表7-6 污染物排放总量与控制指标对照表 类别 项目 实际排放总量 （吨/年） 总量控制指标 （吨/年） 是否达到总量 控制指标 废气 颗粒物 0.0055 0.0477 符合总量 控制指标 烟尘 0 0.0272 SO2 0 0.0034 NOx 0 0.1659 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目中，打磨工艺取消，废金属不再产生，本项目不再产生固体废物。本项目固体废物处置情况详见表7-7。 表7-7 本项目固废实际调查情况表 产生工序 固废名称 属性 废物代码 环评预测量（t/a） 实际产生量（t/a） 贮存情况 风险防控措施 环评建议处置方式 实际处置方式 打磨 废金属 一般固废 213-001-09 0.5 0 / / / 由物资回收单位回收利用 4.环评批复落实情况 表7-8 环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 执行情况 1 本项目性质为技改，建设地点为新吴区鸿山街道金马路1号，仅对年产电机5万台项目进行技改;技改完成后，全厂形成年产电机5万台生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 项目性质为技改，建设地点为新吴区鸿山街道金马路1号，仅对年产电机5万台项目进行技改;技改完成后，全厂形成年产电机5万台生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量均符合报告表内容。 2 该项目不新增生活污水和生产废水。 本次验收项目不新增生活污水，无生产废水产生。全厂生活废水经化粪池和隔油池预处理后，接入硕放水处理厂集中处理。 3 采取有效的废气收集和处理设施,减少大气污染物排放量。铸铝工序加热采用天然气，燃烧废气和铸铝废气经收集通过18米高排气简（FQ04）排放。打磨废气经收集采用水帘+活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒（FQ01）排放。颗粒物及NOx排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级标准、烟尘、SO排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）二级标准。无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）相应标准。 本次验收项目公司取消打磨工艺，不再有打磨废气产生。 铸铝工序采用电加热，不再产生燃烧废气；熔炉颗粒物废气已完成治理设施升级改造的登记备案，经收集并布袋除尘后过18米高排气简（FQ-04）排放。颗粒物的有组织和厂区内无组织排放标准执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1和表A.1中的标准限值；无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准限值。 4 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类排放标准。 本次验收项目选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 5 4.接“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置。废活性炭废乳化液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 本次验收项目已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理，食堂泔脚委托专业回收单位处理，一般废物综合利用处置；废活性炭、废油漆渣按危险废物处置的要求委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置；废油漆桶委托无锡添源环保科技有限公司处置；铝灰、废铝渣委托无锡能之汇环保科技有限公司处置；清洗废液、有机废液、废乳化液、废机械油、含油抹布委托无锡中天固废处置有限公司处置；厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 6 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控( 1997)）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 公司已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求，规范化设置各类排污口。 7 6.全厂车间一、车间四周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 打磨工序取消，车间一无需再设置卫生防护距离；车间四（铸铝车间）周边100米范围内，无居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点

# 八、验收监测结果

（1）废水 本次验收项目不涉及废水产生和排放，实际全厂的废水产生及排放情况不变：即生活污水经化粪池预处理后接入硕放水处理厂处理。本次验收项目对周围水环境无影响。 （2）废气 本次验收项目已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。本项目铸铝工序产生的颗粒物经集气罩收集，采用布袋除尘器处理，于18米高排气筒（FQ-04）排放。 颗粒物的有组织和厂区内无组织排放达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1和表A.1中的标准限值；无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准限值。 公司铸铝车间外100m范围内无居民点、学校、医院等敏感环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 （3）噪声 本次验收项目验收监测期间，本项目东、西、南、北厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固（液）体废物 生活垃圾委托环卫部门处理，食堂泔脚委托专业回收单位处理，一般固废综合利用；废活性炭、废油漆渣按危险废物处置的要求委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置；废油漆桶委托无锡添源环保科技有限公司处置；铝灰、废铝渣委托无锡能之汇环保科技有限公司处置；清洗废液、有机废液、废乳化液、废机械油、含油抹布委托无锡中天固废处置有限公司处置。本次验收项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废气污染物排放总量符合环评批复总量控制要求。 （6）废气排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

卫生用水

9216

新鲜用水量

3600

6

5

3600

排入硕放水处理厂处理

化粪池

损耗900

4500

清洗剂配制用水

隔油池

损耗900

4500

食堂用水

损耗1.1

委托无锡中天固废处置有限公司处置

200

绿化用水

200

7200

蒸发或进入土壤

水幕帘用水

收集池

循环使用2000

10

8

损耗2

3600

3600

8

委托无锡中天固废处置有限公司处置

清洗剂0.1

图2-2 转子组件、定子组件生产工艺流程图

矽钢片

剪板机

S6废金属

S8废金属

冲槽机

冲槽机

转子开槽

压力机

压力机

铝锭

电阻炉、压铸机、离心铸铝机

S7废铝渣、

G2颗粒物

漆包线

断 料

定子开槽

G4废气

S9废油漆

嵌  线

定子叠压

转子叠压

转轴

绝缘漆

铸  铝

浸  漆

压 轴

压力机

真空浸漆烘干机

定子组件

转子组件

铸铝废气

布袋除尘器

通过1根18米高排气筒（FQ-04）排放

◎：废气监测点位

图6-1  废气走向及监测点位图